## Slide 1
AVTOMOBILGA TA`SIR ETUVCHI KUCHLAR VA QUVVATLAR
Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar balansiva uning grafigi.
Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar quvvatining balansi va grafigi.
Avtomobilning dinamik faktori.
Avtomobilning dinamik pasporti.
Avtomobilning tezlana olishi.
Reja:

## Slide 2: Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar balansi va uning grafigi.
Avtomobilning harakat tenglamasidagi yetakchi g’ildirak o’rinma reaktsiyasi X2 ning o’zgaruvchan harakat uchun qiymati:
Oldingi g’ildirak yetakchi bo’maganda itr=0; Rk=0; , X1 qiymatlar avtomobilning harakat tenglamasiga qo’yilsa va Rf1+Rf2=Rf ni xisobga olib, bazi bir o’zgarishlar kiritilsa, kuchlar balansi tenglamasi quyidagicha yoziladi:
Rk- Ri- Rf-Rja-Rw=0
yoki Rk=Ri+Rf+Rja+Rw
Bu tenglama kuchlar (tortish) balansi tenglamasi deyiladi

## Slide 3: Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar balansi va uning grafigi.
Kuchlar (tortish) balansi tenglamasi grafigi rasmda ko’rsatilganidek tasvirlanadi. Bu grafikda Rk ning bir uzatma uchun o’zgarish chizig’i ko’rsatilgan. Yuqoridagi tenglamaning o’ng tomonidagi funktsiyalarning qiymatlari grafikda ko’rsatiladi.
Xosil bo’lgan chiziqlar grafik usulda qo’shilsa Rψ+ Rw chizig’i xosil bo’ladi. Rk bilan kesilgan nuqtasi (A nuqta) avtomobilning maksimal tezlik qiymatini ko’rsatadi. Rja ordinatasi tortish kuchining sarflanmagan qismi bo’lib, avtomobilga tezlanish berish uchun zarur

## Slide 4
Avtomobilga ta`sir etuvchi quvvatlar balansi va grafigi.
Avtomobilning dinamik xususiyatlarini analiz qilish va uning ko’rsatkichlarini aniqlash uchun yetakchi g’ildirakka berilgan tortish quvvati harakatlanishga qarshiliklarni yengish uchun zarur bo’lgan quvvat bilan taqqoslanadi. Kuchlar balansi tenglamasiga o’xshash quvvatlar balansi tenglamasi quyidagicha yoziladi:
Nk = Ni+Nf+ Nja+Nw
yoki
Tenglamani yoyib yozamiz.
Nk= Ga va sin α/270 + Ga va f cos α/270 + W va3/3500 + Ga vaδvr ja/270 g

## Slide 5
a) avtomobil biror uzatmada harakatda
b) avtomobil turli uzatmada harakatda.
Avvval (2) tenglamaning grafik yechimiin avtomobil biror uzatmada harakatlanayotgan xol uchun ko’rib chiqamiz. Nd - va koordinatalar sistemasida dvigatelning effektiv quvvatiing Nd grafigini ko’ramiz.
Avtomobilga ta`sir etuvchi quvvatlar balansi va grafigi.

## Slide 6: Avtomobilga ta`sir etuvchi quvvatlar balansi va grafigi.
Dvigatel quvvatidan foydalanish darajasi deb, dvigatelning avtomobil tekis harakat qilishi uchun zarur bo’lgan quvvatning drosselg’-zaslonka tula ochik paytidagi quvvatiga bo’lgan nisbatiga aytiladi:
I=Nψ+Nw+Ntr/Ng 100%
I ning qiymati yo’lning xolatiga, avtomobilning tezligiga, tranmissiyaning uzatish soniga bog’liq. Yo’lning jami qarshilik koeffitsenti va avtomobilning tezligi qancha kichik hamda itr qancha katta bo’lsa, dvigatel quvvatidan foydalanish darajasi shunchalik kichik bo’ladi. Masalan avtomobil va1 tezlik bilan III uzatmada harakatlansa, I ning qiymati xuddi shu tezlik bilan avtomobil II uzatmada harakatlangandagi dvigatel quvvatidan foydalanish darajasi yuqori bo’ladi. CHunki III uzatmada bir xil qarshiliklarni yengish uchun sarflangan quvvatning miqdori II uzatmadagidan kam bo’ladi.

## Slide 7: Avtomobilning dinamik faktori.
Kuch va quvvatlar balansi grafiklarini amalda qo’llash ancha qiyin, chunki va ning qiymati o’zgarishi bilan f ham o’zgaradi va uning har bir qiymati uchun grafitlarni qayta kurish zarur bo’ladi, shuningdek, har xil og’irlikka ega bo’lgan avtomobillarning dinamikasini solishtirish mumkin emas.
Akademik Ye.A. CHudakov taklif etgan dinamik harakteristika garfigi ko’rsatilgan kamchiliklardan xoli, yahni tortish kuchi bilan xavoning qarshilik kuchi ayirmasining avtomobil og’irligi Ga ga nisbati aftomobilning dinamik faktori deb ataladi va u quyidagicha ifodalanadi.
Da=(Rk- Rw)/Ga= Md ηt itr/(rk Gа) – W va2/(13 Ga)

## Slide 8: Avtomobilning dinamik faktori.
Da ning qiymati avtomobilning konstruktsiyasiga bog’liq va uni har bir konkret model uchun aniqlash mumkin. Kichik uzatmalarda Rk ning qiymati katta va Rw ning qiymati kichik bo’lganda dinamik faktorning qiymati katta bo’ladi.
Dinamik faktorni avtomobilning harakat sharoiti bilan bog’lash uchun kuchlar balansi tenglamasidagi Rw ni tenglamaning chap tomoniga o’tkazamiz va ung tomondagi ifodani Ga ga bulamiz, yahni:
Da=(Rψ+ Rja)/Ga= Ga ψ/Ga + Ga vr ja/(gGa)
Yoki Da=ψ+ja vr /g
Bu yerda vr – aylanma harakatlanuvchi massalar ta`siri koeffitsenti.
Agar avtomobil tekis harakat kilsa, uning tezlanishi nolga teng bo’ladi, natijada avtomobilning dinamik faktori vamax tezlik bilan harakatlangandagi yo’lning umumiy qarshiligi Ψvmax ga teng.

## Slide 9: Avtomobilning dinamik faktori.
Turli uzatmalarda dvigatel tula nagruzka bilan ishlaganda dinamik faktor bilan tezlik o’rtasidagi grafik bog’lanish avtomobilning dinamik harakteristikasi deyiladi.
Bu grafikni qurish uchun tirsakli valning pDmin, pDmax aylanishlar chastotalari oralig’ini 8 ... 10 ta teng bo’lakka bo’linadi. Har bir uzatmada tirsakli valking aylanishlar chastotasi uchun tezlik qiymatlari topiladi.
Dvigatelning tashki tezlik harakteristikasidan MD ning qiymatlarini aniqlab, har bir uzatma uchun Da ning qiymati formuladan topiladi.

## Slide 10: Avtomobilning dinamik faktori.
Da ning qiymati avtomobilning konstruktsiyasiga bog’liq va uni har bir konkret model uchun aniqlash mumkin. Kichik uzatmalarda Rk ning qiymati katta va Rw ning qiymati kichik bo’lganda dinamik faktorning qiymati katta bo’ladi.
Dinamik faktorni avtomobilning harakat sharoiti bilan bog’lash uchun kuchlar balansi tenglamasidagi Rw ni tenglamaning chap tomoniga o’tkazamiz va ung tomondagi ifodani Ga ga bulamiz, yahni:
Da=(Rψ+ Rja)/Ga= Ga ψ/Ga + Ga vr ja/(gGa)
Yoki Da=ψ+ja vr /g
Bu yerda vr – aylanma harakatlanuvchi massalar ta`siri koeffitsenti.
Agar avtomobil tekis harakat kilsa, uning tezlanishi nolga teng bo’ladi, natijada avtomobilning dinamik faktori vamax tezlik bilan harakatlangandagi yo’lning umumiy qarshiligi Ψvmax ga teng.

## Slide 11: Avtomobilning dinamik faktori.
Dinamik harakteristika grafigi yordamida avtomobilning qarshiliklarni yenga olish qobiliyatini aniqlash, bir xil tipdagi va turli og’irlikdagi avtomobillarning dinamikasini taqqoslash mumkin. Endi avtomobilning dinamik harakteristikasini ko’rib chiqamiz. (14-rasm). Analiz uchun yo’lning umumiy qarshiligi turlicha bo’lgan I—I, II—II . . . kesimlarni ko’rib chiqamiz. Quyidagi tengsizlik sharti bajarilsa, avtomobil harakat qilish qobilyatiga ega bo’ladi:
Rφ≥Rk≥Rψ
Bu tengsizlikni xadma-xad Ga ga bo’lsak,
Dφ≥Da≥ψ xosil bo’ladi.
Avtomobil harakat qilish qobiliyatiga ega bo’lishi uchun–tengsizlik . Uning dinamik faktori Da yo’lning umumiy qarshiligidan katta yoki unga teng bo’lishi zarur.

## Slide 12: Avtomobilning dinamik faktori.
Muloxazalarni shu asosida olib boramiz.
I—I kesim: Da > ψ1 da hamma nuqtalar uchun avtomobil I—II—III uzatmalarda va1 tezliklar diapazonida harakat qilishi mumkin. III uzatmada avtomobil va1 dan vamax gacha tezliklar diapazonida sekinlashib harakatlanadi.
II—II kesim: avtomobil hamma uzatmalarda tezlikning vamin - vamax diapazonida harakat qilishi mumkin. Uchinchi uaatmada DaIII>> ψ2 bo’lgani uchun, avtomobil vaIImax tezligiga ega bo’ladi.
III-III kesim: DaImax< ψ3 bo’lgani uchun, avtomobil bu yo’lda xech qanday uzatmada ham harakat qila olmaydi. Birinchi uzatmada ketayotgan avtomobil shu yo’lga tushib qolsa, harakati sekinlashib, to’xtab qoladi.
IV—IV kesim: yo’lning ushbu qarshiligi dinamik faktor chizig’ini ikki nuqtada kesib o’tadi. Avtomobil I uzatmada bemalol harakat qiladi, II uzatmaning va2 - va3 tezliklar dianazonida harakat qilish shartini to’laroq ko’rib chiqamiz.

## Slide 13: Avtomobilning dinamik faktori.
V—V kesim: avtomobil I, II uzatmalarda, DaI > DaII > ψ5 bo’lgani uchun tezlik diapazonida bemalol harakatlanishi mumkin. Damax=ψmax nuqtada esa (14-rasm) avtomobil kritik vakr tezlikka ega bo’ladi. Avtomobil ma`lum uzatmada, drosel-zaslonkaning ma`lum bir ochiq xolatida harakatda bo’lsin. Avtomobil ψ1 qarshilikka ega bo’lgan yo’ldan va1 tezlikda harakatlanayotgan vaqtida yo’lning umumiy qarshiligi ψ4 bo’lsa, avtomobilning tezligi oshib, va3 ga teng bo’ladi. Dinamik faktor esa Da4= ψ4 bo’lguncha kamayadi, natijada avtomobi va3 tezlik bilan tekis harakat qila boshlaydi. Agar umumiy qarshiligi ψ4 bulgan yo’ldagi harakatda qo’shimcha qarshilik mavjud bo’lsa, tezlik kamayib dinamik faktor ortib boradi va Da= ψ1 bo’lganda tezlikning qiymati va2 bo’lib, ortishdan to’xtaydi. Dmak, vakr dan katta tezliklarda ψ o’zgarishidan kathiy nazar, avtomobilning turgun harakat xolati avtomatik ravishda ushlab turiladi va u turgun harakat diapazoni xisoblanadi.

## Slide 14: Avtomobilning dinamik faktori.
Xulosa qilib aytganda, va≥vakrda harakat turgun, va≤vakr da esa noturgun bo’ladi. SHuning uchun vakr tezligi tortish shartlari bo’yicha kritik tezlik deb ataladi.
Dinamik harakteristika grafigida yana bir masalani ko’rib chiqish zarur. Yetakchi g’ildirak shataksiramasdan g’ildirashi uchun Rkmax=Rφ sharti bajarilishi kerak.
Tishlashish xisobga olgandagi dinamik faktor Dφ:
Dφ=Rk-Rw/Ga=Rφ-Rw/Ga=G2 φ-Rw/Ga
Agar Rw=0 bo’lsa,
Dφ=G2/Ga φ bo’ladi.
Bu yerda: G2—avtomobilning ketingn o’qiga tushgan og’irlik;
φ — tishlashish koeffitsienti,
Avtomobnlning yetakchi g’ildiraklari shataksiramasdan harakatlanishi uchun Dφ > Da shart bajarilishi kerak. Bu shart rasmda ko’rsatilganidek grafikning shtrixlangan qismida bajariladi.

## Slide 15: Avtomobilning dinamik pasporti
Avtomobildan foydalanish davrida uning umumiy og’irligi avtomobilga ortilgan yuk vazniga qarab o’zgaradi. Bu esa uning dinamik faktor qiymatini o’zgartiradi, natijada avtomobil vaznining har bir o’zgarishiga ayrim dinamik harakteristika grafigi chizish kerak bo’ladi. Buni esa amalda ishlatish noqulay bo’ladi.
N. A. Yakovlev dinamik harakteristika grafigining bu kamchiligini yo’qotish uchun uni massalar nomogrammasi bilan to’ldirishni taklif etdi. Dinamik harakteristikaning abstsissa o’qini chapga uzaytirib 25 %. 50 %, 75 %, 100 % nuqtalar belgilanadi. Vaznlar shkalasining boshlanish nuqtasidan Da ga parallel va avtomobilga yuk ortilmagan vaqtdagi uning dinamik faktori Do ordinatasi o’tkaziladi. Avtomobil og’irligi Ga dan Go gacha o’zgarganda D0 ning qiymati va masshtabi quyidagicha topiladi:
Do=Da Ga/Go; mDo=mDa Ga/Go
bu yerda: Go—harakatlanishga tayyor avtomobilning vazni;
Do— yuksiz harakatlanayotgan avtomobilning dinamik faktori;
mDo, mDa- to’la yuklangan va yuklanmagan avtomobil dinamik faktorining masshtabi;

## Slide 16: Avtomobilning dinamik pasporti

## Slide 17: Avtomobilning dinamik pasporti
mDa - ning masshtabi avvaldan ma`lum bo’lgani uchun formulaga Ga,Go larning qiymatlarini qo’yilsa, mDo aniqlanadi.
Da1, Da2… qiymatlariga mos Do1, Do2… qiymatlar aniqlanib mDo masshtabida ordinataga qo’yiladi. Bir xil qiymatga ega 0,05-0,05; 0,1-0,1 ...qiymatli dinamik faktorlar to’g’ri chiziq bilan tutashtiriladi. Rasmda chizilgan grafikning chap tomonidagi tutash chiziqlar massalar nomogrammasi, deyiladi. U avtomobilning umumiy vazni o’zgarganda dinamik faktorning qanday o’zgarishini, natijada qanday qarshiliklarni yenga olishini ko’rsatadi. Lekin bu shart avtomobilning harakatlanishi uchun yetarli emas, shuning uchun yetakchi g’ildirakning shataksirash shartlarini ko’rib chiqish zarur.
Dinamik faktor formulasidan foydalanib, g’ildirak bilan yo’l orasida tishlashish mavjudligi sababli avtomobilning tishlashish bo’yicha dinamik faktorini aniqlash mumkin:
Dφ2=φ G2/Ga — avtomobilning ketingi g’ildiraklari yetakchi:
Dφ1=φ G1/Ga — oldingi g’ildiraklar yetakchi;
Dφ=φ — hamma g’ildiraklar yetakchi.

## Slide 18: Avtomobilning dinamik pasporti
Bu yerda Dφ1, Dφ2, Dφ — faqat oldingi g’ildiraklari. ketingi g’ildiraklari va hamma g’ildiraklari yetakchi to’la yuklangan avtomobilning tishlashish sharti bo’yicha dinamik faktori; G1, G2 — avtomobilning oldingi va ketingi g’ildiraklariga to’g’ri kelgan og’irlik.
Avtomobil g’ildiraklarining shataksiramaslik shartini aniqlash uchun Dφ bilan avtomobilning vazni o’rtasidagi bog’lanishni, yahni yetakchi g’ildirakning shataksirashini kontrol qilish grafigi chiziladi. Grafik avtomobil har xil og’irlikda bo’lganda va tishlashish koeffitsienti o’zgarganda uning tishlashish bo’yicha dinamik faktori o’zgarishini ko’rsatadi va u quyidagicha ko’riladi.
Da ordinatasiga avtomobil tuda og’irlikka ega bo’lgandagi tishlashish bo’yicha dinamik faktor Dφ, Do ordinatasiga esa yuki bo’lmagan avtomobilning tishlashish bo’yicha dinamik faktori Do qiymatlari qo’yiladi. Do ning qiymati quyndagicha topiladi.
DφO2=φ Go2/Go; DφO1=φ Go1/Go; DφO2=φ
Bu yerda — DφO1, DφO2, DφO fa kat oldingi g’ildiraklari ketingi g’illiraklari va hamma g’ildiraklari yetakchi, yuklanmagan avtomobilning tnshlashish sharti bo’yicha dinamik faktori;
Go1,Go2 — yuksiz avtomobilning oldingi va ketingi g’ildiraklariga to’g’ri kelgan og’irlik.

## Slide 19: Avtomobilning dinamik pasporti
Masshtablar quyidagicha aniqlanadi:
mDa=mDφ; mDo= mDφo
Dφ; DφO qiymatlar tishlashish koeffitsienti φ ning 0.1; 0,2 ... 0,7 qiymatlari uchun xisoblanadi va masshtabda Da, DO ordinatalariga qo’yilib, punktir to’g’ri chiziq bilan birlashtiriladi. Qurilgan grafik avtomvbilning shataksirashini kontrol qilish grafigi deyiladi.
Dinamik harakteristika, massalar nomogrammasi va g’ildirakning shataksirashini kontrol qilish grafigi birgalikda danamik pasport deyiladi.
Dinamik pasportdan foydalanib ekspluatatsiyada uchraydigai masalalarni yechish mumkii.

## Slide 20: Avtomobilning tezlana olishi.
Avtomobilning harakati tekis va o’zgaruvchan (tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan) bo’lishi mumkin. SHaharda ekspluatatsiya kitlinuvchi avtomobillar uchun tekis harakat umumiy ish vaqtining 15—25 % ini, tekis tezlanuvchan .harakat 30—45 % ini va g’ildirakka tortish kuchi ta`sir egmagan xoldagi hamda tormozlanish rejimidagi harakatlar 30—40 % ini tashkil qiladi.
O’zgaruvchan harakatdagi avtomobil dnnamikasi uning tezlanish qiymati hamda tezlikning ma`lum intervalda o’zgarishi uchun zarur yo’l va vaqt bilan o`lchanadi.
Dinamik faktor formulasidan.tezlanish ja ning qiymati quyidagicha annklanadi:
ja=(Da-ψ) g/δvr
Bu yerda ψ — avtomobilda to’g’ri uzatmada yengishi mumkin bo’lgan yo’lning umumiy qarshiligi;
δvr —aylanib harakat qiluvchi massalar ta`siri koeffitsenti.

## Slide 21: Avtomobilning tezlana olishi.
Dinamik faktorning har bir uzatma va unga taallo’qli bo’lgan hamma tezliklari uchun qiymatlari aniq, ψv ning qiymati esa berilgan. Aylanib harakatlanuvchi massalar koeffntsienti δvr har bir uzatma uchun quyidagicha topiladi:
δvrI=1,04 + 0.04 i2krI
δvrII=1,04 +0.04 i2krII
δvrIII=1,04 + 0.04 i2krIII
Avtomobilning uzatmalar qutisi uchta uzatmali bo’lsa, uning har bir uzatmadagi tezlanishi quyidagicha bo’ladi: ja1=(Da1-ψv) /δvrI
ja1I=(Da1I-ψv) /δvrII
ja1II=(DaIII-ψv) /δvrIII
Dinamik faktor har bir uzatmaning 8—10 xil tezlik qiymati uchun aniqlanganligi sababli barcha uzatmalar uchun ham tezlanishning shuncha qiymati aniqlanadi, natijada avtomobilning tezlanish grafigi xosil bo’ladi. Avtomobilning har bir uzatmadagi maksimal tezlanishi maxsus pribor — akselerometr bilan o`lchanadi.

## Slide 22: Avtomobilning tezlana olishi.
Rasmda ko’rsatilgan a, v nuqtalar, uzatmadan-uzatmaga utish uchun eng kulay xisoblanadi. CHuiki bu nuqtalardagi tezlanishning qiymatlari kushni uzatmalarning tezlanish qiymatlariga yakin.
Avtomobil shigovi maxsus asboblar bilan jixozlangan avtomobilda, yo’lning gorizontal qismida o`lchab aniqlanadi. Avtomobil minimal tezlik bilan ketayotganda, xaydovchi drosselg’ pedaliga jadalg’ bosadi va avtomobil maksimal tezlikka erishguncha, pedalni ushlab turadi. SHu vaqtda iloji boricha uzatmadan-uzatmaga tez utish kerak. Avtomobilning tezligi, utilgan yo’l va vaqt maxsus datchiklar yordamida ostsillograf lentasiga yozib olinadi. Lentani analiz kilib, utilgan yo’l va vaqt aniqlanadi.

## Slide 23: Avtomobilning tezlana olishi.
Avtomobilning tezlanish grafigi

## Slide 24: Avtomobilning tezlana olishi.
Tezlanish o’zgarib borgan vaqtdagi utilgan S yo’l va vaqt T ni analitik usulda xisoblash ko’p vaqt talab qilinganligi sababli ular tezlanish grafigidan aniqlanadi.
Tezlanish o’zgargandagi vaqtni aniqlash uchun tezlanishning ja=f(va) grafigidan foydalaniladi.
Grafikda birinchi uzatma uchun tezlanish vamin dan boshlanadi. O-vamin intervalida tezlanishniig oshishi tishlashish muftasining yetakchi va yetaklanuvchi disklarida sirpanib aylanishi bilan harakterlanadi, tezlanish esa o’rtacha qiymatga ega bo’ladi. Minimal va maksimal tezliklar orasi teng bo’laklarga bo’linadi. (AV, VS, SD . . .). Abstsissa o’qi chapga davom ettirnlib O nuqtadan 20 ... 30 mm masofada R qutb belgilanadi. A nuqtadan vertikal va koordinatalar boshi O bulan tutashtiruvchi chnziqlar o’tkaziladi. Oa' masofa teng ikkiga bo’linib, uning o’rtasidan OA bilan kesishguncha perpendikulyar o’tkaziladi, xosil bo’lgan nuqta abstsissa o’qiga parallel ko’chirilib, ordinata o’qi bilan uchrashish nuqtasi aniqlanadi.

## Slide 25: Avtomobilning tezlana olishi.
Aniqlangan 1 nuqta R qutb bilan tutashtiriladi. Koordinata boshi O dan R1 chnzigiga perpendikulyar tushnriladi va Aa' bilan kesishguncha davom ettiriladi va a'' nuqta topiladi. b'' nuqta ham shu usulda topiladi, lekin u a" dan R2 chizig’iga tushirilgan perpendnkulyarnnng Bb' bilan uchrashgan nuqtasida bo’ladi. vamax dan pastga o’tkazilgan perpendikulyar chiziqiing kesishish nuqtalari aniqlanadi. Olingan a", b" c" ... nuqtalar sinik chiziq bilan birlashtirilib, izlangan grafik xosil qilinadi. Vaqt ordinatasi t uchun masshtab
mt=mva/(3,6 OR mja), c/mm
bo’ladi. Bu yerda mt, mva, mja-vaqt, tezlik va tezlanish masshtablari.

## Slide 26: Avtomobilning tezlana olishi.
Tezlanish o’zgargandagi vaqtni aniqlash grafigi.

## Slide 27: Avtomobilning tezlana olishi.
Tezlanish o’zgarganda yo’l grafigi ham yuqorida ko’rsatilgandek chiziladi,-lekin bunda OR = 0 bo’ladi.
S ordinatasi uchun masshtab quyidagncha topiladi:
ms=(mva)2/13 mja, m/mm
bu yerda ms—yo’l masshtabi.

## Slide 28: Avtomobilning tezlana olishi.
Tezlanish o’zgargandagi yo’lni aniqlash grafigi.