## Slide 1
AVTOMOBILNING TO’G’RI CHIZIQLI HARAKATI.
Avtomobilning harakatlanish sharti.
Yo’lning normal reaktsiyalari
Avtomobilning harakat tenglama va uni yechish usullari
Reja:

## Slide 2: Avtomobilning harakatlanish sharti.
Tishlashish kuchi Rφ g’ildirak bilan yo’lning uzaro ta`siri natijasida
xosil bo’lib, ular o’rtasidagi ishqalanishni hamda shina elementlarining yo’l bilan tishlashishini xisobga oladi.
  Demak, tishlashish kuchi g’ildirakning yo’lga nisbatan sirpanishiga
  qarshilik kilib, uning ilgarilanma harakatini tahminlaydi. Hamma g’ildiraklari yetaklovchi avtomobil uchun:
Rφ = Z* U= Ga cos  * φ

## Slide 3: Avtomobilning harakatlanish sharti.
Faqat oldingi g’ildiraklari yetaklovchi bo’lgan avtomobil uchun:
Rφ = Z1 * S = G1 cos  * φ
Faqat ketingi g’ildiraklari yetaklovchi bo’lgan avtomobil uchun:
Rφ = Z2 * S = G2 cos  * φ
bu yerda :
   - yo’l ning bo’ylama qiyaligi
  Ga , G1 , G2 - avtomobilning oldingi va ketingi o’qlariga tushgan og’irlik kuchlari.
  φ - tishlashish keffitsenti.
  Z, Z1 , Z2 - yo’lning g’ildiraklarga ko’rsatuvchi normal raektsiyalari.
  Rφ - g’ildiraklar bilan yer o’rtasidagi tishlashish kuchi.

## Slide 4
Avtomobilning harakatlanish sharti.
Tishlashish koeffitsenti. φ fizikaviy mahnosi bo’yicha mexanikada qabul qilingan ishqalanish koeffitsentini ifodalaydi va shinaning yo’l sirti bilan mexanikaviy tishlashishini xisobga oladi.
Tishlashish koeffitsentini maxsus dinomometrik aravani tormozliganda uni dinomometrik tros yordamida shatakka olish yo’li bilan aniqlanadi. Tormozlangan aravani sudrash uchun sarflangan R kuch va arava og’irligi G aniqlangach, φ quyidagicha topiladi
φ = R/G
Tishlashish koeffitsentining qiymati yo’lning va gruntning xolatiga, shina protektorning shakliga, shinaning ichki bosimiga, g’ildirakka tushgan og’irlik kuchi va xokazolarga bog’liq.

## Slide 5: Avtomobilning harakatlanish sharti.
Avtomobil doimiy harakat qilishi uchun uning tortish kuchi bilan yo’lning jami qarshilik kuchi Rψ o’rtasida quyidagi tengsizlik mavjud bo’lishi kerak:
Rk> Rψ
Lekin bu shartning bajarilishi avtomobilni harakat qilishi uchun yetarli emas, chunki g’ildirak bilan yo’l o’rtagida tishlashish kuchi ham mavjud bo’lishi kerak, yahni
Rk< Rφ
Demak, avtomobil sirpalmasdan, shataksiramasdan harakatlanishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak:
Rφ> Rk> Rψ.

## Slide 6: Yo’lning normal reaktsiyalari
Gorizontal yo’lda tinch turgan avtomobilda og’irlik kuchi Ga ta`sirida Z1 va Z2 reaktsiyalari xosil bo’lib, uning muvozanat sharti ΣMB=0 bo’ladi:
Z1 Δ – Ga b = 0
Z1= Ga b/L
Agar g’ildirak ezilganda energiyaning bir qismi yo’qolishnni xisobga olmasak, u xolda
Z2≈G1=Ga b/L
shunga o’xshash,
Z2≈G2=Ga b/L
bo’ladi.

## Slide 7: Yo’lning normal reaktsiyalari
Gorizontal yo’lda harakatsiz turgan avtomobilga ta`sir qiluvchi kuch va reaktsiyalar.

## Slide 8: Yo’lning normal reaktsiyalari
Avtomobil, umumiy xol uchun, hamma kuch va momentlar ta`sirida tezlanish bilan balandlikka harakat qilsin. Natijada uning G’ildiragiga ta`sir etuvchi yo’liing normal reaktsiyalari
Z1va Z2 o’zgaradi, chunki avtomobil kuzovi dvigateldan yetakchi o’qqa uzatilgan
moment, g’ildiraklarning inertsiya momenti, G’ildirashga qarshilik va boshqalar ta`sirida kundalang o’qqa nisbatan tebranadi. Harakat vaqtidagi normal reaktsiyalarni aniqlashda kuzov va o’qlar markam biriktirilgan, inertsion momentlar juda kichik Mf1=Mf2=0 deb faraz qilinadi.

## Slide 9: Yo’lning normal reaktsiyalari
Avtomobilning ketingi o’qiga ta`sir etuvchi kuchlar momentining muvozanatlik tenglamasi:
Z1L+Mf1+Mf2+Rw hw+Rfhd+Ri b –Zb=0
Ma`lumki, Mf1+Mf2=Mf=Rf rk.
Z1=Z b/L-(Mf+Rw hw+(Rja+Ri) hd )/L
yoki
Z1=Gabcos/L – (Rf rk+Rw hw+(Rja+Ri) hd )/L)
SHunga o’xshash
Z2=Gaacosa/L – (Rf rk+Rw hw+(Rja+Ri) hd )/L
Tenglamalardan ko’rinib turibdiki, avtomobil harakatlanayotgan vaqtda yo’lning oldingi g’ildirakdagi reaktsiyasi kamayadi, ketingi g’ildirakdagisi esa yo’lning og’ish burchagi α, avtomobilning tezlanishi va qarshilik kuchlarining oshishi bilan ortadi.

## Slide 10: Yo’lning normal reaktsiyalari
Avtomobil harakatlanayotgan vaqtda reaktsiya kuchlari Z1 va Z2 ning statik xolatidagi G1, G2 og’irliklarga nisbatan necha marta kattaligini qayta taqsimlanish koeffitsientlari m1, m2 orqali aniqlash mumkin:
m1 = Z1/G1; m2=Z2/G2
Avtomobil tezlanish bilan harakatlanayotgan vaqtda bu koeffitsentlarning maksimal qiymatlari quyidagicha bo’ladi:
oldingi o’q uchun m1 = 0,65—0,7; .-
ketingi o’q uchun m2= 1,2— 1,35.
Avtomobilning tormozlanishi vaqtida teskari protsess sodir bo’lib,
oldingi o’qda yo’lning reaktsiyasi ortadi, ketingi o’qda esa kamayadi.

## Slide 11: Avtomobilning harakat tenglama va uni yechish usullari
Avtomobilning harakat tenglamasi tortish dinamikasidagi asosiy tenglama xisoblanadi. Bu tenglama avtomobnlning harakat xususiyatlarini aniqlab, harakatlantiruvchi, va qarshilik kuchlarini bir-biri bilan bog’laydi. Avtomobil yuqoriga tezlanish bilan harakatlaiayotgan vaqtda unga ta`sir etuvchi kuch va momentlar yuqoridagi rasmda ko’rsatilgan. Endi hamma kuchlarning yo’l satxiga proektsiyasini aniqlaymiz:
X2-X1-Rja-Ri-Rw=0
Bu yerda: X1, X2—oldingi va ketingi o’qlardagi o’rinma reaktsiyalar, Olingan tenglama avtomobilning harakat tenglamasi deyiladi. Bu tenglamani yechib avtomobil dinamikasining ko’rsatkichlarini, masalan, gorizontal yo’lda erishishi mumkin bo’lgan maksimal tezlik va shunga mos dinamik faktorni, yuqori va pastki uzatmalarda yengish mumkin bo’lgan yo’lning umumiy qarshiligini va boshqalarni aniqlash mumkin.