## Slide 1
AVTOMOBIL HARAKAT DINAMIKASI
Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar
Avtomobilning tortish kuchi.
G’ildirakning aylanma-ilgarilanma harakatiga (gildirashiga) qarshilik kuchi.
Avtomobillarning balandlikka chiqishga qarshilik kuchi va yo’lning jami qarshilik kuchi.
Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Avtomobilning tezlanishga qarshilik kuchi (inertsiya kuchi).
Reja:

## Slide 2: Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar
Avtomobil har xil kuchlar ta`sirida harakatga keladi. Bu kuchlarni ikki gruppaga bo’lish mumkin: avtomobilni harakatlantiruvchi kuchlar; uning harakatiga qarshilik ko’rsatuvchi kuchlar.
Umumiy holda avtomobilga ta`sir qiluvchi kuchlar

## Slide 3: Avtomobilga ta`sir etuvchi kuchlar
Avtomobilni harakatlantiruvchi kuchlar:
Rk-tortish kuchi
Avtomobil harakatiga qarshilik kuchlari:
Rf - aylanma ilgarilanma harakatga qarshilik kuchi;
Ri -balanlikka chiqishga qarshilik kuchi
Rψ- yo’lning jami qarshilik kuchi
Rw - xavoning qarshilik kuchi
Rja - avtomobilning tezlanishga qarshilik (inertsiya) kuchi.

## Slide 4: Avtomobilning tortish kuchi.
Tortish kuchi Rk avtomobil dvigatelidan uning yarim o’qlariga keltirilgan burovchi momentning tekis aylanayotgan yetakchi g’ildiragi radiusiga nisbati bilan aniqlanadi. Rk uinma kuch bo’lib, avtomobil harakatiga teskari yo’nalgan. Har qanday mexanikaviy harakat jism va yo’l o’rtasidagi ishqalanish kuchi tufayli sodir bo’ladi. G’ildirak yo’lga Rk kuch bilan ta`sir etar ekan, Rr aks ta`sir kuch xosil bo’ladi.
G’ildirakdagi tortish kuchi

## Slide 5: Avtomobilning tortish kuchi.
Rk= - Rr.
Demak, Rr reaktsiya kuchi avtomobilni ilgarilanma harakatga keltiruvchi kuchdir. Rk shartli ravishda tortish kuchi deb ataladi.
Avtomobil yetakchi g’ildiragining aylanishlar chastotasi nk va radiusi rk ma`lum bo’lsa, uning yo’ldagi harakat tezligi quyidagicha aniqlanadi:
Va=π nk rk/30 , m/s
yoki
Va=0,377 nD rk/ikp id i0 km/soat;

## Slide 6: Avtomobilning tortish kuchi.
    nD-dvigatel tirsakli vali
    ikp - uzatmalar qutisining uzatish soni ;
    i0 - bosh uzatmaning uzatish soni;
    id - yordamchi qutining uzatma soni;
    rk - aylanma-ilgarilanma harakatdagi g’ildirak radiusi;
    nk – g’ildirakning aylanish chastotasi.
Tortish kuchining eksperimental qiymatlari ma`lum bo’lmasa uni tezlik harakteristikasidan topish mumkin bo’ladi:
Rk = Mk/ rk = Md ikp id i0 ηt/ rk

## Slide 7: Avtomobilning tortish kuchi.
Avtomobilning tortish kuchi va tezligi o’rtasidagi bog’lanish grafigi

## Slide 8: Avtomobilning tortish kuchi.
Har xil uzatmalarda tortish kuchi qiymatlarining tezlik bilan bog’lanish grafigi avtomobilning tortish harakteristikasi grafigi deyiladi. Bu grafikni qurish uchun dvigatelning tezlik harakteristikasidan tirsakli valning izlangan aylanishlar chastotasi uchun (8-10 nuqta) Md qiymatlarini hamda har bir uzatma qo’shilgandagi shu aylanishlar chastotalariga mos avtomobil tezliklari Va1, Va2, Va3.....larni formuladan aniqlanadi. Har bir uzatma uchun aniqlangan tezliklarga mos bo’lgan tortish kuchi qiymatlari Rk1, Rk2, Rk3....lar ham aniqlanadi. Natijada Rk= f(Va) funktsiyaning grafigi rasmda ko’rsatilgandek quriladi. Egri chiziqlar soni uzatmalar soniga teng.

## Slide 9: G’ildirakning aylanma-ilgarilanma harakatiga (gildirashiga) qarshilik kuchi.
G’ildirak aylanib harakat qilganda uning elastik-shinasi deformatsiyalanib, yo’lning ma`lum yuzasiga ta`sir qiladi. Yo’l esa aks ta`sir ko’rsatib, elementar kuchlar bilan qarshilik qiladi. Kontakt yuzasidagi elementar kuchlarning teng ta`sir etuvchisi, yo’lning g’ildirakka reaktsiyasi Zk bilan belgilanadi. Bu qarshilik shinaning yo’lda gildirash gisterezisiga, g’ildirak izini xosil qilishga, shinaning yo’lga ishqalanishiga, g’ildirak gupchagidagi podshipniklar qarshiligi va g’ildirakning aylanishiga, xavoning qarshiligini yengishga sarflangan energiyadir.
A rasmda ko’rsatilganidek g’ildirakka Gk og’irlik kuchi ta`sir etsin, lekin ilgarilama harakatda bulmasin (vk = 0, ωk=0) deb faraz qilamiz. SHinaning deformatsiyalanishi natijasida xosil bo’lgan reaktsiya Zk g’ildirak simmetriya o’qi bo’ylab Gk ga qarama-qarshi yo’naladi.

## Slide 10: G’ildirakning aylanma-ilgarilanma harakatiga (gildirashiga) qarshilik kuchi.
B rasmda ko’rsatilganidek, agar g’ildirak og’irlik kuchi Gk va itaruvchi kuch R ta`sirida harakat qilsa, elementar reaktsiyalarning teng ta`sir etuvchisi Zk simmetriya o’qidan a masofagacha harakat yo’nalashi bo’ylab siljiydi.

## Slide 11: G’ildirakning aylanma-ilgarilanma harakatiga (gildirashiga) qarshilik kuchi.
G’ildirakka ta`sir etuvchi kuchlarning O nuqtaga nisbatan muvozanatlik sharti quyidagicha bo’ladi: ΣM0=0
Zk a – Xk rk = 0
Xk=Zk a/rk
Xk reaktsiyasi g’ildirakning gildirashiga qarshilik kuchi bo’lib, Rf, bilan belgilanadi.
Rf=Zk a/rk
Rf kuchning zk ga yoki a ning rk ga nisbati aylanma- ilgarilama harakatga (gildirashiga) qarshilik koeffitsienti f deb ataladi va u quyidagicha xisoblanadi:

## Slide 12: G’ildirakning aylanma-ilgarilanma harakatiga (gildirashiga) qarshilik kuchi.
f=Rf /Zk yoki f= a/Zk
G’ildirashga qarshilik kuchi hamma g’ildiraklarda teng desak, u umumiy xolda avtomobil uchun quyidagicha yoziladi:
Rf= Z f yoki Rf= Ga f cos α
Avtomobilning G’ildirashga qarshiligini yengish uchun sarflangan quvvati quyidagiga teng:
Nf=Rf va/270 = Ga f cos va/270 o k

## Slide 13: Avtomobillarning balandlikka chiqishga qarshilik kuchi va yo’lning jami qarshilik kuchi.
Avtomobil yo’llari asosan balandlik va pastliklardan iborat bo’lib, yo’lning qiyaligi quyidagicha ifodalanadi.
i= tg
 - yo’lning gorizontal tekislik bilan xosil qilgan burchagi.
Balandlikka chiquvchi avtomobilning og’irligi Ga ikki tashkil etuvchidan ya`ni yo’lga parallel Ga Sin  va perpendikulyar Ga cos  kuchlaridan iborat. Avtomobilning balandlikka chiqishga qarshilik kuchi Ri quyidagicha aniqlanadi:
Ri = Ga sin 
Avtomobil balandlikka chiqayotganida Ri kuch avtomobil harakteriga qarshilik ko’rsatuvchi, pastlikkaga tushayotganda esa uni ilgariga itaruvchi kuch bo’ladi.

## Slide 14: Avtomobillarning balandlikka chiqishga qarshilik kuchi va yo’lning jami qarshilik kuchi.
G’ildiragining gorizontal yo’lda va balandlikka chiqishdagi G’ildirashga qarshiligi birgalikda yo’lning xolati tipi va qiyaligini ifodalaydi. Bu qarshilik kuchlari yig’indisi yo’lning jami qarshilik kuchi Rψ ni tashkil etadi:
Rψ=Rf+ Ri =Ga f cos  + Ga sin  = Ga ( f cos  + sin )
Agar yo’lning umumiy qarshilik koeffitsenti ψ=f cos  + sin  deb qabul qilinsa, Rψ quyidagiga teng bo’ladi:
Rψ=Ga ψ
Avtomobilning qiyalikka chiqishdagi qarshilik kuchini yengishga sarflangan quvvat Ni va jami qarshilikni yengishga sarflanadigan quvvat Nψ quyidagicha topiladi:
Ni=Ri va/270=Ga va sin /270;
Nψ= Rψ va/270= Ga ψ va/270

## Slide 15: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Avtomobilning harakatiga xavo ham qarshilik qiladi, uni yengish uchun dvigateli quvvatining bir qismi sarf bo’ladi. Agar shamol avtomobil harakatini yo’nalishiga qarshi yo’nalgan bo’lsa, xavo qarshiligi yana ham kattalashadi. Xavoning avtomobilga qarshiligi quyidagi sabablardan kelib chiqadi.
harakat davrida avtomobilning orqa va old qismida xavo bosimining har xilligi natijasida peshtokda xosil bo’ladigan qarshilik umumiy qarshilikning 55-60%ini tashkil etadi;
avtomobilning qanoti, zinapoyasi, nomeri va boshqalarning qarshiligi (12-18% ni tashkil etadi);
xavoning radiator orqali kapot tagidan o’tib ko’rsatadigan qarshiligi (10-15% ni tashkil etadi);
avtomobil kuzovining xavoga ishqalanish qarshiligi (8-10% ni tashkil etadi);
avtomobilning yuqori va pastki qismidagi bosimning har-xilligi tufayli sodir bo’ladigan qarshilik (5-8% ni tashkil etadi).

## Slide 16: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Xavoning qarshilik kuchi avtomobilning har xil nuqtalariga tushganligi sababli uni aniq xisoblash qiyin. Ta`sir etuvchi elementar qarshilik kuchlarining teng ta`sir etuvchisi avtomobilga xavoning qarshilik kuchi Rω deb ataladi. Rω kuch qo’yilgan nuqtani yelkanlik markazi deyiladi. Bu nuqta yo’l tekisligidan hω balandlikda bo’ladi.
Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi quyidagi empirik formuladan topiladi:
Rω=K F va2/13
Bu yerda:
K-xavo qarshiligini yengish koeffitsenti;
F-avtomobilning old yuzasidan qaralgandagi yuzi.

## Slide 17: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Demak, xavoning tezligi va uning qarshilik kuchiga katta ta`sir ko’rsatadi. Agar, avtomobilga xavoning qarshilik kuchi va<30-40 km/soat bo’lsa, formulada va birinchi darajada olinadi, 150-180> va > 30-40 km/soat bo’lsa, va2 va va>180 km/soat bo’lsa, va3 bo’ladi.
Xavo qarshiligini yengish koeffitsenti K 1m/s tezlik bilan harakatlanganligi avtomobilning 1m2 yuzasiga xavoning qarshilik kuchi bilan aniqlandi.

## Slide 18: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Avtomobilning old yuzasidan qaralgandagi yuzi F deb, avtomobilning bo’ylama o’qiga perpendikulyar tekislikda tushirilgan proektsiyasiga aytiladi. Bu yuzani aniqlash murakkab bo’lganidan uning qiymati yuk mashinalari va avtobuslar uchun quyidagicha xisoblanadi:
F= BHg , m2;
  Engil avtomobillar uchun esa
F = 0,78 Bg Hg, m2;
Bu yerda:
    Hg - avtomobilning balandligi;
    B - ikki g’ildiraklar orasidagi masofa;
    Bg -avtomobilning eni.
    W = K F ifoda xavo qarshiligini yengish faktori deyiladi.

## Slide 19: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Xavo qarshilishigini yengish koeffitsenti K vigbeg metodi (avtomobilning yetakchi g’ildiragiga kuch ta`sir etmagandagi, yahni uzatmalar qutisi neytral xolda bo’lgandagi harakati) yoki aerodinamik trubada avtomobil yoxud uning modelini puflash bilan aniqlanadi.

## Slide 20: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Aerodinamik trubada tajriba o’tkazish uchun uning ichida avtomobil yoki uning modeli osib qo’yiladi. Trubaning ichiga o’rnatilgan vintilyator xavoni yo’naltiruvchi panjara orqali xaydab, osib qo’yilgan modelga to’g’rilaydi. Xavo oqimi modelni Rω kuch bilan o’rnidan qo’zg’atishga harakat qiladi. Torozi kuch Rω ni, anemometr esa xavoning tezligi va ni aniqlaydi. Bu ma`lumotlar bo’yicha K ning qiymati topiladi.
Aerodinamik trubada xaqiqiy kattalikdagi avtomobil puflansa, juda katta o’lchamli truba, ventilyator va dvigatel kerak bo’ladi. SHuning uchun aerodinamik trubada avtomobilning 1/5….1/10 qismi kattaligidagi model puflanadi.

## Slide 21: Avtomobilga xavoning qarshilik kuchi.
Aerodinamik trubada avtomobil modeliga xavo oqimi har tomondan, yo’l sharoitida esa avtomobilning asosan ustki va yon tomonlaridan ta`sir etadi. shu sababli trubada bitta avtomobilni puflaganda aniqlangan K ning qiymati xaqiqiy koeffitsentdan kichik bo’ladi. Bu kamchilikni yo’qotish uchun tajriba simmetrik joylashtirilgan ikkita model yordamida o’tkaziladi.
Xavo qarshiligini yengish uchun avtomobil sarflagan quvvat quyidagicha aniqlanadi:
Nω=Rω va/270= K F va3/3500,

## Slide 22: Avtomobilning tezlanishga qarshilik kuchi (inertsiya kuchi).
Avtomobil faqat ilgarilanma harakat qiluvchi (kuzov, kabina, yuk) va aylanma harakatlanuvchi ( g’ildiraklar, maxovik, tirsakli val, shesternya, va turli vallar) massalardan iborat bo’lgani uchun, uning o’zgaruvchan harakatida paydo bo’lgan inertsiya kuchi Ria quyidagicha topiladi.:
Rja = Rjp + Rjb (16)
Rjp - ilgarilanma harakat qiluvchi massalarning inertsiya kuchi, N;
Rjb - aylanma harakat qiluvchi massalarning inertsiya kuchi, N.

## Slide 23: Avtomobilning tezlanishga qarshilik kuchi (inertsiya kuchi).
Ilgarilanma harakat qiluvchi massaning inertsiya kuchi
Rjp = m * ja
avtomobil uchun m = Ga / q yahni Rjp = Ga * ja /q, H;
bu yerda: g - jismning erkin tushishi tezlanishi: g = 9, 81 m/s2
m - avtomobilning massasi
ja = avtomobilning chiziqli tezlanishi
Aylanma harakat qiluvchi massalarning inertsiyasi:
Rjb=ja/rk2 (Id ηt i2tr+Ik)
bu yerda : Id - dvigatelning inertsiya momenti
Ik - g’ildirakning inertsiya momenti

## Slide 24: Avtomobilning tezlanishga qarshilik kuchi (inertsiya kuchi).
Bu tenglamaning qiymatlarini o’rniga qo’ysak:
Rja=Rjp+Rjb=Ga/g ja+Id ηt ja/ra2 i02 ikp2+Ik ja/ra2=
=Ga/g ja [1+ Id ηt g i02 ikp2/Ga r2+Ik g/Ga ra2]
agar
vr =1+ Id ηt j i02 ikp2/Ga r2+Ik g/Ga ra2
deb olinsa, u holda
Rja=Ga vr /(g ja)
vr - aylanib harakat qiluvchi massalar inertsiya kuchini xisobga oluvchi koeffitsent.
Koeffitsent vr avtomobil tezlanish yoki sekinlashish bilan harakat qilayotganda sarflangan energiyani uning hamma qismlari faqat ilgarilama harakat qiladi deb faraz qilingandagi energiyadan qancha katta (yoki kichik) ekanligini bildiradi.

## Slide 25: Avtomobilning tezlanishga qarshilik kuchi (inertsiya kuchi).
Avtomobil tezlanish bilan harakatlanayotgan bo’lsa, uning yetakchi G’ildiragiga uzatilgan kuch tekis harakat qilganda sarflangan kuchdan katta bo’lishi kerak. CHunki ortiqcha sarflangan kuch aylanma harakatlanuvchi va boshqa masalalarning inertsiyasini yengishga sarflanadi. Agar:
σ1 = Id ηt g i02/Ga r2
va
σ2 = Ik g /Ga r2
Deb belgilasak, formula quyidagicha yoziladi
vr =1+ σ1 i2kp+ σ2