## Slide 1
AVTOMOBILNING TORMOZLANISH XUSUSIYATI
Avtomobilning tormozlanish xususiyatlari ko’rsatkichlari
Effektiv tormozlanish sharti.
Tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishi.
Reja:

## Slide 2: Avtomobilning tormozlanish xususiyatlari ko’rsatkichlari
Avtomobilning tormozlanishi vaqtida uni harakatlantiruvchi kuch issiqlik energiyasiga aylanib atmosferaga tarqaladi, shuning uchun ham bunda foydali ish bajarilmaydi.
Tormozlanish sistemasining effektivligi avtomobilni aniq boshqarishni va harakat xavfsizligini ta’minlaydi. Tormozlanish dinamikasi tormozlanish vaqti va yo’li kabi parametrlar bilan xavfsizligi bilan chambarchas bog’liq. Avtomobilni ekspluatatsiya qilish davrida xaydovchi tormozlanishning ikki usulidan foydalanadi:
1. Transmissiyani dvigateldan ajratmasdan (bu vaqtda tishlashish muftasi va uzatmalar qutisi uzilmaydi). Xaydovchi drosselg’ pedalidan oyogini olib, tormoz pedalini bosadi, natijada yetakchi g’ildiraklar transmissiya orqali dvigatelning tirsakli valini majburiy aylantiradi, tsilindr ichida xosil bo’lgan ishqalanish kuchi va tormozlanish mexanizmi xosil qilgan kuch xisobiga avtomobil tuxtaydi.
2. Dvigatel transmissiyadan ajratilganda (tishlanish muftasi va uzatmalar qutisi uzilgan) avtomobil faqat tormozlanish mexanizmi xosil qilgan kuch xisobiga tuxtaydi.
Tormozlanish vaqtida tormoz pedalini bosish kuchi, pedalni bosish tezligi va boshqalar ta`sirida avtomobil har xil qiymatdagi sekinlanishga ega bo’lishi mumkin.

## Slide 3: Avtomobilning tormozlanish xususiyatlari ko’rsatkichlari
Harakatdagi avtomobilning kinetik energiyasi E quyidagicha aniqlanadi:
Е=mv2/2=Gv2/2g
Harakatdagi avtomobilning kinetik energiyasini kamaytirish uchun tormozlanish sistemasi effektiv va aniq ishlashi zarur.
Tortish bilansidan quyidagi tenglik ma`lum:
Rk=Ri+ Rf.+Rw+Rja.+Rw
Tormozlanish davrida Rk=0 bo’lgani uchun -Rja=Rf+Rw deb yozish mumkin. Rf , Rw lar qarshilik kuchlari bo’lib, avtomobilning kinetik energiyasini so’ndirib uni to’xtatadi. Avtomobilning tormozlanishi vaqtida tenglamaning yangi tashkil etuvchilari qo’shiladi va quyidagi ko’rinishda ifodalanadi:
-Rja=(Rf+Rw+Rt+Rtd+R xx);
bu yerda Rt - avtomobilning tormozlanish kuchi.

## Slide 4: Avtomobilning tormozlanish xususiyatlari ko’rsatkichlari
Bu tenglamada Rja inertsiya kuchi avtomobilni ilgarilatishga, ung tomondagi kuchlar esa qarama-qarshi yo’nalib, uni tuxtatishga intiladi. Demak, tormozlanish mexanizmidan tashkari yo’lning umumiy qarshilk kuchi Rf, shamolining karishiligi Rw, dvigalteldagi ishqalanish kuchi Rtd va transmissiyani nagruzkasiz aylantirish uchun sarflangan kuch Rx.x avtomobilni tuxtatishga yordam beradi. Tormozlanishlarning deyarli 95% ida sekinlanish ja=1,5. . . 4,5 m/s2, favqulodda tormozlanishda esa ja =7,5 . . . 9,0 m/s2 ga yetishi mumkin.
SHunday ekan, avtomobilning- tormozlnpish xususiyatlari qanday ko’rsatkichlar bilan baxolanadi, uning o’lchamlari nima bilan va qanday aniqlanadi degan savol turiladi.
Tormozlanish dinamikasining o`lchagichlari sifatida tormozlanish masofasi St (m), vaqt tt (sek) va sekinlanish—ja (m/s2) lardan foydalaniladi.

## Slide 5
Effektiv tormozlanish sharti.
Tormozlanish davrida avtomobilning oldingi va ketingi g’ildiraklariga ta`sir qiluvchi urinma reaktsiyalarni aniqlash uchun unga ta`sir etuvchi kuchlarni ko’rib chiqamiz. Avtomobilni tormozlash uni dvigateldan ajratgan xolda, yahni faqat tormoz sistemasi yordamida amalga oshirilsa, itr=0, Rtd=0 bo’ladi. Tormozlanish davrida avtomobilning tezligi va α burchagi uncha katta bo’lmaganligi uchun Rw=0 hamda α=0 deb qabul qilamiz.
Avtomobil tormozlanayotgan vaqtda harakat tenglamasining umumiy ko’rinishi quyidagicha bo’ladi:
Rf1+ Rf2 +Rt1+ Rt2+ Rtd+ Rxx- Rja=0
Rf1+ Rf2= Rf va Rt1+ Rt2= Rt bo’lgani uchun
Rf+ Rt +Rtd+ Rxx-Rja=0

## Slide 6: Effektiv tormozlanish sharti.
Tormozlanayotgan avtomobilga ta`sir qiluvchi kuchlar

## Slide 7
Tormozlovchi kuchning tormozlanish jarayonida ortishi natijasida o’rinma reaktsiyaning qiymati ham oshadi va uning maksimal qiymatga erishishi tishlashish kuchi Rφ ga tenglashguncha davom etadi, yahni
X ≤ Rφ
O’rinma reaktsiyaning asosiy qiymati tormozlovchi kuch Rt dan iboratligi va Rt>>Rf,Rt>>Rja bo’lganligi uchun tengsizlikni quyidagicha yozish mumkin:
Rt ≤ Rφ
Bu tengsizlik avtomobilning effektiv tormozlanish shartidir. Agar Rt<Rφ bo’lsa, shina bilan yo’l o’rtasida tishlashish bo’yicha zapas bo’ladi, bunda avtomobilning tormozlanishi jarayonidagi harakati turgun g’ildiraklar blokirovka qilinmagan Rt=Rφ bo’lsa, shina bilan yo’l o’rtasidagi tishlashish bo’yicha zapasdan tula foydalanilgan bo’ladi, bunda g’ildiraklar blokirovka qilinish chegarasida, avtomobilning harakati esa noturgun Rt>Rφ bo’lsa, g’ildiraklar blokirovka qilingan va faqat sirpanib harakat qiladi, avtomobilning harakati noturgun bo’la
Effektiv tormozlanish sharti.

## Slide 8: Tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishi.
Dvigateli traismissiyadan ajratilgan xolda harakatlanayotgan avtomobilga ta`sir qiluvchi kuchlar sxemasidan foydalanib, tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishini ko’rib chiqamiz.
Tormozlanayotgan avtomobilga ta`sir qiluvchi kuchlar.

## Slide 9: Tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishi.
Yo’l gorizontal, qarshilik kuchlari Rf, Rw, Rxx xisobga olmaslik darajada kichik, g’ildiraklarning inertsiya momentlari nolga teng, deb faraz qilamiz. Tormozlanish davrida tishlashish koeffitsienti tula ishlatiladi. SHartli ravishda Rja=Rt deb qabul qilamiz, chunki tishlashish koeffitsienti tula ishlatilganda X1+X2=Rja yoki Rt1+Rt2=Rja deyish mumkin. Ta`sir etuvchi kuch va reaktsiyalarning B nuqtaga nisbatan muvozanat tenglamasi quyidagicha yoziladi: Sab+Rt hd-Z1L=0
Bunda Z1=Gab+Rthd/L
va Z2=Gaa-Rthd/L
Ko’rinib turibdiki, tormozlanish vaqtida yo’lning vertikal reaktsiyalari qayta taqsimlanib oldingi o’qdagi reaktsiya ortadi, ketingisida esa kamayadi. harakatsiz turgan avtomobil uchun o’qlardagi tormozlanish kuchlari quyidagicha bo’ladi:
harakatdagi avtomobil uchun esa: Rt1 = Z1 φ; Rt2=Z2 φ

## Slide 10: Tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishi.
Avtomobil tormozlanayotganida Z1,Z2 reaktsiyalar qayta taqsimlanganligi sababli Rt1 , Rt2 tormozlovchi kuchlar uz qiymatini o’zgartiradi, yahni qayta taqsimlanadi va tormozlash kuchining qayta taxsimlanish koeffitsientlari β1, β2 bilan aniqlanadi. Ketingi o’q uchun β2=Rt2/Rt
Oldnngi o’q uchun β1=Rt1/Rt = Rt-Rt2/Rt=1- β2
Tormozlash kuchining qayta taqsimlanish- koeffitsienti qiymatlari avtomobilning konstruqtiv parametrlariga bog’liq:
β1=Rt1/Rt=z1φ/zφ=Gab+Rthd/GaL
β1=b+Rt/Ga hd /L
Solishtirma tormozlanish kuchi γt=Rt/Ga bo’lganligi uchun
β1=b+ γt hd/L
β2=a- γt hd/L

## Slide 11: Tormozlovchi kuchning o’qlar o’rtasida taxsimlanishi.
SHina bilan yo’l o’rtasidagi tishlashish koeffitsienti tula ishlatilsa, yahni Rtmax=Rφ=Ga φ bo’lsa, yuqoridagi formulalar quyidagicha yoziladi:
β1=b+φ hd/L
β2=a- φ hd/L
Demak, tormozlash kuchi maksival qiymatga ega bo’lganda va tishlashish kuchi Rφ dan tula foydalanilganda solishtirma tormozlash koeffitsienti tishlashish koeffitsientiga teng bo’lib koladi hamda tormozlash kuchining qayta taqsimlanish koeffitsientlari avtomobilning konstruqtiv parametrlari a, b, L, hd va yo’lning xolati φ ga bog’liq bo’ladi. Avtomobilning tormozlanish vaqtida yo’l sharoitiing o’zgarishi Rt,X,Z kuchlari o’rtasidagi uzaro munosabatni uzartirib, tormozlanish protsessiga ma`lum. darajada ta`sir ko`rsatadi. Tormozlanish protsessi blokirovkasiz bo’lishi uchun Rt ≤ Rφ shart bajarilishi kerak. Demak, tishlashish koeffitsientining qiymati ortishi bilan avtomobil g’ildiraklarining blokirovkasiz tormozanish imkoniyati ortadi, turgun harakat qilish diapazoni kupayadi, tormozlanish koeffitsenti ortadi.