## Slide 1
AVTOMOBILNING YONILG’I TЕJAMKORLIK XUSUSIYATI
Avtomobilning yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlari va o`lchagichlari.
Yonilgi tejamkorligi grafigi.
Avtomobilda yonilgi sarflash normalari.
Ekspluatatsiyada uchraydigan omillarning yonilgi tejamkorkorligiga ta`siri.
Reja:

## Slide 2
Avtomobilni harakatlantirish uchun zarur bo’ladigan yonilgining qiymati yuk tashishdagi barcha harajatlarning 10. . . 15% ini tashkil qiladi, shuning uchun yonilgidan unumli foydalanish va isrofgarchilikka yo’l kuymaslik zarur. Yonilgi sarfi avtomobilning konstro’qtsiyasi va texnikaviy xolatiga, yo’l va iklim sharoitiga, xaydovchining maxoratiga, yuk tashishni to’g’ri tashkil etishga bog’liq.
Yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlarining bir qismi avtomobilning texnikaviy xolatiga, ikkinchi qismi esa yuk tashish protsessini tashkil qilishga bog’liq. Yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlari quyidagilardan iborat:
1. Bir soatda sarflangan yonilgi: kg/soat;
bu yerda : Qch - soatiga sarflanadigan yonilgi
ge - yonilgining solishtirma sarfi, kg/soat;
2. 100 km yo’lni utishga sarflangan yonilgi:
bu yerda v - harakat sharoitidagi o’rtacha tezlik, km/soat.
Avtomobilning yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlari va o`lchagichlari.

## Slide 3
3. Yo’l birligiga sarflangan yonilgi: Qч =
4. Bajarilgan transport ishiga sarflangan yonilgi:
bu yerda: gt - transport ishini bajarish uchun ketgan vaqt davomida sarflangan yonilgi, kg;
A - bajarish transport ishi.
Avtomobilning yonilgi tejamkorligi bajarilgan transport ishiga sarflangan yonilgi miqdori orqali aniqlash maksadga muvofikdir. Amalda 100 km yo’lga sarflangan yonilgi miqdorini va avtomobil dvigatelini yonilgi tejamkorligini aniqlashda soatiga sarflangan yonilgi miqdori Qch dan foydalaniladi. Quvvatlar balansi tenglamasidan quyidagi ma`lum:
Ng=Nk/ht=Ny+Nw+Nja/ht=Ga y va/270+W va3/3500+Ga Ja dvr va/270 g/ht
Avtomobilning yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlari va o`lchagichlari.

## Slide 4
Avtomobilning yonilgi tejamkorligi ko’rsatkichlari va o`lchagichlari.
Topilgan qiymatni yuqoridagi tenglamaga qo’yib, quyidagi ifodani olamiz:
Qch=ge(Ga Ψ va+W va3/13+Ga ja δvr va/g)/270 ήt 1000 kg/soat
tenglamaning kamchiliklaridan biri sho’qi, ge o’zgarmas deb qabul qilingan. Aslida ge o’zgaruvchan miqdor bo’lib, avtomobil tezligi va ga bog’liq. Yuqoridagi sababga ko’ra, amalda yonilgi tejamkorligi harakteristikasi ishlatiladi.

## Slide 5
2. Yonilgi tejamkorligi grafigi.
Turli yo’l sharoitlarida (ψ o’zgaruvchan) soatiga sarflagan yonilgi miqdori Qch bilan tezlik orasidagi bog’lanish grafigi avtomobilning yonilgi tejamkorlik harakteristikasi deyiladi. Bu grafigni kakdemik Ye.A. CHudakov tavsiya etgan.Yokilgi tejamkorligi grafigini kurish uchun avtomobil maxsus priborlar bilan jixozlanadi va yo’l sharoitida sinovdan o’tkaziladi.
GOST bo’yicha sinash 1 km uzunligidagi yo’lning gorizontal, kattik koplamali qismida o’tkazilishi, avtomobil esa tula yuklangan bo’lishi shart. Avtomobilga tajriba boshlanishga kadar bo’lgan yo’l uchastkasida tezlik (20, 30, 40,…km/soat) beriladi va o`lchash uchastkasini kesib utish paytida tajriba o’tkazuvchilar sekundometrni yurgizib uch yo’llik jumrakni I xolatdan III xolatga o’tkazadilar.(rasm a). Yonilgi karbyurator 3 ga shkalali menzurka 4 orqali beriladi. Tekis harakatlanayotgan avtomobil o`lchash uchastkasining oxirini kesib utganda sekundomer tuxtatiladi. Jumrak II xolatdan I xolatga qaytariladi. Menzurkadagi yonilgi satxining kamaygan qismi (xajmi) avtomobil 1 km masofani utishiga sarflangan yonilgi miqdorini ko’rsatadi. SHu tarzda barcha tezliklar uchun sarflangan yonilgi miqdorini topib, Qch=f(va) bog’lanishning yo’l qarshiligiga mos qiymatlari aniqlanadi (rasm, b).

## Slide 6
2. Yonilgi tejamkorligi grafigi.
Avtomobilning yonilgi tejamkorilgini aniqlash.

## Slide 7
2. Yonilgi tejamkorligi grafigi.
Tajribalar avtomobil shu yo’lda erishishi mumkin bo’lgan maksimal tezlikkacha; davom ettiriladi. Tajriba yo’lining ψ2, ψ3 qarshiliklarga ega bo’lgan uchastkalarida qaytarilsa, soatiga sarflangan yonilri bilan tezlik o’rtasidagi bog’lanish yahni yonilgi tejamkorligi grafigi quriladi.
Bu grafik yordamida avtomobildan (foydalanish davrida uchraydigan ko’pgina masalalarni yechish mumkin. Berilgan yo’lda sarflangan yonilgining minimal miqdori Qchmin ga mos keladigan tezlik va3x ya’ni tejamli tezlikni va yo’lning berilgan qarshiligiga mos ravishda maksimal ravishda maksimal tezlik vamax ni aniqlash mumkin. Agar grafikni dizelg’ o’rnatilgan avtomobil uchun qursak uning shakli o’zgarmaydi. Grafikning o’ng tomonidagi chiziqlar shaklining o’zgarishi avtomobil maksimal tezlikka erishganda karbyurator ekonomayzeri ishga tushganini bildiradi.

## Slide 8
Avtomobilda yonilgi sarflash normalari.
Yonilgi sarflashning ikki xil normasi bor: chiziqli (l/100km; kg/km) va solishtirma sarflash normasi (kg/t km; -kg/yo’lovchi km).
Yonilgi sarflashning chiziqli normasi, asosan, yo’nilgi priborlarining, dvigatel va umuman, avtomobilning texnikaviy xolatiga bog’liq. Solishtirma norma esa transport ishini bajarishga sarflangan xiqiqiy yonilgi miqdorini aks ettiradi.
Q100=Am+Vm(Rψ +Rw) l/100 km
bu yerda Am, — dvigatelda xosil qilingan energiyaning ichki qarshiliklarni yengish uchun sarflangan yonilgi, l/100 km;
Vm—1 km yo’lning. umumiy qarshiligi Rψ va xavo qarshiligi Rw yig’indisini yengish uchun sarflangan yonilgi, l/100 kgkm.

## Slide 9
Avtomobilda yonilgi sarflash normalari.
Yonilgi sarflashning solishtirma normasini bir necha yilgi statistik rakamlar asrsida qabul qilish to’g’ri emas. Xozir yonilgi sarflashning solishtirma normalari xisoblash usuli bilan aniqlanadi. Bu usul avtopark stro’qturasini, yuk tashish xajmini, avtomobilning umumiy yurgan yo’lini, yonilgi sarflashning chiziqli normasi, yuk kutarish qobiliyati koeffitsientini xisobga oladi. yonilri sarflashning solishtirma normasi Nω qo’shimcha sarflar xisobga olinmaganda quyidagicha aniqlanadi:
Hω=10 p (Hs+b q(2z-1))/qz
bu yerda W—yuk tashish oboroti, mln. t. km, pass. km;
  q—o’rtacha yuk kutarish qobiliyati, t;
  s—avtomobillar utgan umumiy masofa,mln. km;
  p—yonilgining zichligi;
  Hs—barcha avtomobil va avtopoezdlar uchun (ularning foydali ish koeffntsienti 50% bo’lganda) utilgan masofaga moc keladigan o’rtacha yonilgi sarflash normasi;
  b—100 t. km ish bajarish uchun yonilgi sarflash normasi, karbyuratorli dvigatellar uchun b=2 l, dizellar uchun b= 1,3 l;
  Qf— yokilrining xaqiqiy sarflangan miqdori, t;
  z — foydali ish koeffitsnenti, z=βγ
  β—avtomobilning yo’lga chiqish koeffitsienti;
  γ— avtomobilning yuk kutarish qobiliyatidan foydalanish koeffitsienti.

## Slide 10
Avtomobilning ekspluatatsiyasida uchraydigan kupgina omillar yokilgi tejamkorligiga ta`sir etadi. Avtomobilning yo’ldagi harakati uzatmalar qutisidagi uzatmalarni almashtirish rejimi xaydovchining ish tajribasiga bog’liq. SHuning uchun har xil tajribaga ega bo’lgan xaydovchilar bir xil sharoitda ishlasa ham yonilgining sarfi o’rtacha mikdordan +- 10% ga fark qiladi.
Ayrim vaqtlarda xaydovchilar "Impulg’siv harakat" metodini ishlatadilar, yag’ni eng katta uzatmada avtomobil va1 tezlikka erishib, keyingi neytral uatmada "nakat" bilan va2 tezligiga harakatlanadi. Avtomobilning bunday harakati davrida dvigatel quvvatidan tularok foydalaniladi, lekin yonilgining bir qismi avtobilning kinetin energiyasini ko’paytirishga sarflanadi. Avtomobilning keyinchalik nakat bilan harakatlanishi davirlarida yonilgi juda kam sarflanadi. Natijada yonilning umumiy sarfi avtomobilning tekkis harakatidagiga nisbatan bir oz kamrok bo’ladi. Impulg’siv harakat davrida dvigateg’ va transmissiya agrigatlarining yeyilishini jadallatadi, xaydovchining ishlash sharoiti yomonlashadi, shuning uchun bu usulda ortiqcha foydalanish tavsiya etilmaydi.
Avtomobilning umumiy bosib utgan yo’li ortishi bilan yonilgi sarfi ham ortib boradi, chunki uning ut oldirish va yonilgi bilan tahminlash sistemalarining ishlashi yomonlashadi.
Ekspluatatsiyada uchraydigan omillarning yonilgi tejamkorkorligiga ta`siri.

## Slide 11
Dvigatelning isssikli rejimi ham yonilgi sarfiga ta`sir qiladi. Agar dvigatel juda sovub ketgan bo’lsa, yonilgi yetarli buglanmaydi. Sovitish sistemasidagi suvning to 95 S dan 75 S gacha tushsa yonilgi 3...5 % dan ortiq sarflanadi.
Yonilgi tejamkorligiga shassiy ogriagatlarining texnikaviy xolati ham ta`sir qiladi. Podshivniklarni , tormoz sistemasini noto’g’ri rostlash, shinalaridagi bosimning normadan kamayishi avtomobil harakatida ortiqcha qarshiliklarni tugdiradi va natijada yonilgi sarfini oshirib yuboradi.
Avtomobilning yonilgi tejamkorligini yaxshilash uchun dvigatelning siqish darajasini oshirish, transmissiyada avtomatik uzatmalar qutisini o’rnatish, yuk tashishda avtopoezdlardan foydalanish kerak. Xo’jaliklarda avtotransportdan foydalanishni to’g’ri tashkil etish yaxshi samaralar beradi. Ekspluatatsiya sharoitlarining o’zgarishini va avtomobilning konstrurksiyasining yaxshilanishini xisobga olib yonilgi sarflash normalarini qayta ko’rib chiqish lozim. Pritsep va yarim pritseplar yordamida avtopoezlar tuzishni ko’paytiri va umuman, avtomobillarning hamma vaqt yuklangan xolda ishlashini tahminlash zarur.
2. Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari