## Slide 1
O`TUVCHANLIKNING TAYANCH-TISHLASHISH
KO’RSATKICHLARI.
O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
Ekspluatatsiyada uchraydigan faktorlarning avtomobilning o`tuvchanligiga ta`siri.
Reja:

## Slide 2: O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
O`tuvchanlikning tayanch-tilashish ko’rsatkichlariga tortish va tishlashish shartlari bo’yicha maksimal dinamik faktorlar Damax, Dφmax avtomobilning orqa ilmog’idagi tortish kuchi Rkr oldingi va ketingi g’ildiraklar izining mos kelish koeffitsienti ηs kiradi.
Tortish sharti bo’yicha avtomobilning maksimal dinamik faktori Dmax avtomobilning tuxtamasdan harakatlanish qobiliyatini ko’rsatadi. Uning qiymatini kattalashtirish uchun tortish kuchini oshirish, avtomobilning umumiy og’irligini kamaytirish kerak.
Gildnrakning yo’l bilan tishlashnsh sharti bo’yicha maksimal dinamik faktor Dφmax avtomobilning yetakchi g’ildiraklar shataksiramagan xolda harakatlachishini tahmnnlaydi. Bu faktor yetakchn g’ildirakka to’g’ri kelgan massani oshirish, g’ildirakniig yo’l bilan tishlashishini yaxshilash xisobiga amalga oshadi. Ularga o’z navbatida shina konstruksiyasnni mukamuallashtirish, yetakchi o’qlar sonini oshirish va xokazolar ta`sir ko’rsatadi.

## Slide 3: O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
Avtomobilning orqa ilmoridagi solishtirma tortish kuchi qkr ilmogidagi maksimal tortish kuchi Rkr ning aitomobilg’ og’irligiga nisbati bilan aniqlanadi:
qkr= Rkr/Ga
Bu o’lcham yo’lning muvaqqat ortiqcha qarshiligini dvigateldagi zapas quvvat xisobiga yengish qobiliyatini ko’rsatadi. Rkr ning qiymati avtomobilni shatakka olish vaqtida aniqlanadi. Tortuvchi va shatakka olinayotgan avtomobillar o’rtasidagi trosga dinamometr ulanadi. Harakat vaqtida shatakka olingan avtomobil tortuvchi avtomobil to’xtab qolguncha yoki uning g’ildiraklari shataksiray boshlagunga qadar asta-sekin tormozlanadi.
SHnnaning solishtirma bosimi qsh g’ildirakka ta`sir etuvchi og’irlikning shinani yo’ldagi kontakt izi yuzasiga nisbati bilan o`lchanadi. qsh ni aniqlash uchun avtomobilning g’ildiragi domkrat bilan ko’tariladi, shina protektoriga siyox,

## Slide 4: O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
surtiladi va g’ildirak ostiga oq qog’oz qo’yib, yerga tushiriladn hamda qog’ozda qolgan izning yuzasi aniqlanadi. Solishtirma bosim qiymatini shinaning damlanish darajasini kamaytirish, g’ildiraklar sonini oshirish, katta diametr va maxsus keng shinalar ishlatish bilan kamaytirish mumkin.
Oldingi va ketingi g’ildiraklar izlarining mos kelish koeffitsienti ηs oldingi g’ildiraklar izi orasidagi an va ketingi g’ildiraklar izi orasidagi a3 masofalar nisbati bilan o`lchanadi. Agar an va a3 masofalar mos kelsa. orqa g’ildiraklar oldingi g’ildiraklar bosgan izdan boradi va ularning gildirashiga qarshilik minimal bo’ladi. Agar ηs≠1 bo’lsa, ketingi g’ildiraklar oldingi g’ildiraklar izini buzish va yangi yo’l ochish uchun qo’shimcha energiya sarf qiladi. SHuniig uchun ortiqcha qarshilikni yenguvchi avtomobillar ketingi o’qining ikkala tomonida bittadan g’ildirak qoldirib qarshilik kamaytiriladi.

## Slide 5: O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
Oldingi va ketingi g’ildiraklar izining mos kelish koeffitsentini aniqlash.

## Slide 6: O`tuvchanlikning tayanch-tishlashish ko’rsatkichlari.
Avtomobil agregat va uzellarining konstruksiyasi uniig yo’l to’siqlaridan o`tuvchanligiga ta`sir etadi. Avtomobilda mustaqil va balansirli osmalarning qo’llanishi g’ildiraklarning yo’l notekisligiga moslashishini yaxshilaydi va uning to’siqlarni yengish qobiliyatini oshiradi. G’ildiraklarning shataksiramasligi uchun o’qlarda katta ishqalanishli differentsial qo’llaniladi, chunki bu differentsial shataksirayotgan g’ildirakka katta burovchi moment, aylanayotgan g’ildirakka esa kichik burovchi moment uzatib avtomobilni shu yo’ldan o’tishini ta’minlaydi.

## Slide 7: Ekspluatatsiyada uchraydigan faktorlarning avtomobilning o`tuvchanligiga ta`siri.
Avtomobil og’ir yo’l sharoitlarida ishlaganda uning yetakchi g’ildiraklari katta kuch sarflashi kerak bo’ladi. SHuning uchun dvigatel quvvatini kamaytiruvchi va transmissiya qarshiligini orttiruvchi hamma faktorlar (detallarning yeyilishi, ut oldirish sistemasining kamchiliklari, agregatlardagi turli no’qsonlar, past sifatli yonilri hamda moylarning ishlatilishi va x.k) avtomobilning o`tuvchanligiga salbiy tag’sir ko’rsatadi.
Avtomobilning qarshiliklarni yenga olish qobiliyati yetakchi g’ildiraklarning yo’l bilan tishlashishiga va G’ildirashga qarshilik kuchiga borlik. Harakat vaqtida g’ildirak tuprokka uning yuk ko’tarish qobiliyati tugaguncha botadi. G’ildirak qanchalik chuqur botsa, uning gildirashiga qarshiligi shuncha ortadi. G’ildirakning yo’lga solishtirma bosimini kamaytirish uchun uning shinadagi bosimini kamaytirish, diametri va profilini kattalashtirish, g’ildiraklar sonini ko’paytirish zarur.

## Slide 8: Ekspluatatsiyada uchraydigan faktorlarning avtomobilning o`tuvchanligiga ta`siri.
Yuqori o`tuvchan avtomobillarga katta diametr va profilli maxsus shinalar o’rnatiladi. Ulardagi ichki bosim yo’lning qattiqligiga qarab 0,5 kg/sm2 (0,05MPa) dan 3 kg/sm2 (0,3 MPa) gacha o’zgarishi mumkin. Xaydalgan, yomgirdan keyin juda yumshagan yerlarda, kam va qorda yurish uchun-avtomobilda maxsus keng profilli va past bosimli, arkali shinalar ishlatiladi. Bunday shinaning kontakt yuzasi oddiy shinalarnikiga nisbatan 2,5,..4 marta katta, lekin ularning xizmat qilish muddati qisqa.
SHinaning yo’l bilan tishlashish koeffitsientini oshirish uchun uning protektori har xil shaklli qilib yasaladi. Bundan tashqari, qishda g’ildiraklarga sirpanishga qarshilik ko’rsatuvchi zanjirlar maxkamlanadi. Yomon yo’llarda botib qolgan avtomobil chig’ir yoki o’zi chiqarar moslamalar yordamida tortib chiqariladi.