## Slide 1
AVTOMOBILNING O`TUVCHANLIK XUSUSIYATI VA GEOMETRIK KO’RSATKICHLARI
Avtomobilning yo’l to’siqlaridan o`tuvchanlik ko’rsatkichlari
O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlari.
Reja:

## Slide 2: Avtomobilning yo’l to’siqlaridan o`tuvchanlik ko’rsatkichlari
Avtomobilning o`tuvchanligi deb, uning og’ir yo’l sharoitida va yo’lsiz joylardan harakatlana olishiga aytiladi.
Avtomobilning harakati uning yo’l sharoitiga mos emasligi, g’ildiraklarining yo’l bilan tishlashishi yetarli emasligi, dvigatel quvvatining kamligi va boshqa sabablarga ko’ra yomonlashishn mumkin. Avtomobillar yo’l to’siqlaridan o`tuvchanligiga qarab uch gruppaga bo’linadi:
normal o`tuvchan avtomobillar—oldingi o’qi yetakchi bo’lmagan ikki va uch o’qli (4x2, 6x4 tip) avtomobillar;
yuqori o`tuvchan avtomobillar — hamma o’qlari yetakchi bo’lgan ikki va uch o’qli (4X4, 6X6 tip) avtomobillar;

## Slide 3
o’ta yuqori o`tuvchan avtomobillar—maxsus komponovka yoki konstruktsiyaga ega bo’lgan hamma o’qi yetakchi to’rt yoki undan ko’p o’qli hamda yarim gusenitsali va amfibiya avtomobillar. O`tuvchanlik ko’rsatkichlari geometrik va tortish yoki tayaich-tishlashish ko’rsatkichlariga bog’lik. Bundan tashqari, o`tuvchanlik xaydovchining malakasiga ham bog’liq. SHuning uchui avtomobilni loyixalash vaqtida uning qanday yo’l va ob- xavo sharoitlarida ishlashini xisobga olish kerak.
Avtomobilning yo’l to’siqlaridan o`tuvchanlik ko’rsatkichlari

## Slide 4: O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlari.
O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlariga avtomobilning eng pastki nuqtasidan yo’l betigacha bo’lgan oraliq h oldingi α va ketingi β o`tuvchanlik burchaklari; yo’l to’siqlarining bo’ylama rpr va ko’ndalang rpop radiuslari; o’tiladigan ostonaning maksimal balandligi kiradi.
Avtomobilning eng pastki nuqtasi bilan yo’l oraligi h rasmda ko’rsatilganidek o`lchanadi. Oldingi α va ketiigi β o`tuvchanlik orasidagi burchak avtomobilning oldingi va ketingi qismidagi eng chekka nuqtalaridan g’ildiraklarga o’tkazilgan urinma chiziq bilan gorizoital o’rtasidagi burchakdir.

## Slide 5: O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlari.
Yo’l to’siqlaridan o’ta olishning geometrik o’lchamlarini aniqlash.

## Slide 6: O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlari.
Yo’l to’siqlarining bo’ylama rpr, ko’ndalang rpop radiuslari grafik usulida aniqlanadi. Buniig uchun avtomobil eskizi ma`lum masshtabda millimetrovkaga chiziladi. Avtomobilning eng past nuqtasi C ikkala g’ildirakning yo’l bilan uchrashgan A, B nuqtalari aniqlanadi. Bir chiziqda bo’lmagan, lekin bir tekislikda yotgan uch nuqtadan aylana chizish mumkinligi qoidasiga asosan AC, BC chiziqlarning o’rtalaridan psrpendikulyarlar o’tkazib, ularning kesishish nuqtasi O topiladi. O markazdan A, C,B nuqtalar orqali o’tuvchi ACB yoyning radiusi bo’ylama o`tuvchanlik radiusi rpr deyiladi. Ko’ndalang radius rpop ham shu usulda aniqlanadi.
Avtomobil o’ta oladigan ostonaning balandlngi normal va yuqori o`tuvchan avtomobillar uchun katta ahamiyatga ega.

## Slide 7: O`tuvchanlikning geometrik ko’rsatkichlari.
Avtomobilning yetakchi bo’lmagan oldingi g’ildiraklarini h balandlikka ega ostonadan o’tkazish uchun katta itaruvchi R kuch talab etiladi. R kuch yetakchi g’ildiraklardagi Rk kuch ta`sirida xosil bo’ladi va dvigatel quvvatiga hamda shinaning yo’l bilan tishlashnshiga bog’liq. Amalda yetakchi bo’lmagan g’ildirak o’ta oladigan to’siqning balandlngi h= (0,35 ... 0,65)rk bo’ladi.
Agar burovchn moment Mk va itaruvchi kuch R ta`sirida oldingi yetakchi g’ildirak h balandlikka ega to’siqdan o’tayotgan bo’lsa, balandlik h ning qiymati radius rk dan katta bo’lishi mumkin, chunki burovchi momentniig ta`sirida g’ildirakni yuqoriga ko’taruvchi kuch xosil bo’ladi.