## Slide 1
AVTOMOBILNING TURG’UNLIK XUSUSIYATI
Avtomobillarning turgunlik xususiyati
Avtomobilning ag’darilishi
Avtomobilning harakat vaqtidagi yonaki surilishi.
Avtomobil oldingi va ketingi o’qlarining yon tomonga surilishini qiyosiy taxlil etish.
Ekspluatatsiyada uchraydigan faktorlarning avtomobil turgunligiga ta`siri.
Reja:

## Slide 2: Avtomobillarning turgunlik xususiyati
Avtomobilning xaydovchi ishtirokisiz berilgan yo’nalishda ag’darilmasdan, sirpanmasdan, shataksiramasdan va yon tomonga surilmasdan harakatlanishiga uning turgunligi deb ataladi. Avtomobilning ag’darilish va sirpanish yo’nalishiga qarab ko’ndalang va bo’ylama turgunlik bo’ladi.
Avtomobil turgunligini yo’qotganda ag’darilishi, yon tomonga sirpanishi, yetakchi g’ildiraklari shataksirashi mumkin. Avtomobilning ko’ndalang turgunligi quyidagi to’rtta ko’rsatkich bilan harakterlanadi:
va3 - avtomobilning aylana bo’ylab harakterlanganda yon tomonga surila boshlash paytidagi maksimal (kritik) tezligi, km/soat;
va0 - avtomobilning aylana bo’ylab harakatlanganda ag’darila boshlash paytida maksimal (kritik) tezligi, km/soat;
3 - avtomobilning g’ildiraklari ko’ndalang surila boshlagan paytda yo’lning maksimal (kritik) nishablik burchagi;
0 - avtomobil ag’darila boshlagan paytda yo’lning maksimal (kritik) nishablik burchagi.

## Slide 3: Avtomobillarning turgunlik xususiyati
Kritik tezliklar tajriba yo’li bilan aniqlanadi. Avtomobil gorizontal maydonda radiusi R-20. . . 25 m aylana bo’ylab tezligini asta-sekin oshirib harakat qiladi. Harakat davrida markazdan qochirma kuch ta`sirida ichki tomonlagi g’ildiraklarga og’irlik kamayadi, tashqi g’ildiraklarga esa ortadi. Sinovdan o’tayotgan avtomobilni ag’darilishdan saklash uchun uning yon tomoniga yo’l satxidan 10. . . 15 sm balandlikda kronshteyn yordamida kushimcha g’ildirak maxkamlanadi. Agar tajriba vaqtida avtomobil turgunligini yo’qotib ag’darilsa, yon tomonidagi g’ildirak tayanch bo’ladi. Kuzatuvchi kishilar g’ildirakning yerdan uzilish yoki paytini aniqlab sekundamer va spidometr yordamida izlanayotgan va3 yoki va0 tezliklarini aniqlaydilar.
Avtomobilning ag’darila boshlash payti bo’yicha yo’lning kritik nishablik burchagini aniqlash uchun avtomobil platformaga o’rnatilib, bir yonidan damkrat bilan ko’tariladi. Avtomobilning ag’darila boshlash payti aniqlangandan so’ng platformaning og’ish burchagi aniqlanadi.

## Slide 4: Avtomobilning ag’darilishi
Avtomobilning ag’darilishi deb oldingi yoki ketingi g’ildirakning yo’ldan uzilishiga, yahni Z1=0 yoki Z2=0 bo’lishiga aytiladi. Avtomobil oldingi yoki ketingi g’ildiraklarga chap yoki o’ng tomondagi g’ildiraklarga nisbatan ag’darilishi mumkin.
Avtomobilning ketingi g’ildiraklariga nisbatan ag’darilishini ko’rib chiqamiz. Buning uchun: a) avtomobilning birlashtirilgan qismlarida elastik elementlar yo’q, yahni sistema kattik; b) balandlikka chiqishda avtomobilning tezligi kam bo’lgani uchun Rw=0; v) avtomobilning harakat tezligi o’zgarmas, ya’ni va = const, Pja=0 deb qabul qilamiz.

## Slide 5: Avtomobilning ag’darilishi
Agar δ 1> δ 2 bo’lsa, Re>R bo’ladi va avtomobil chala buriluvchanlikka ega bo’ladi. Elastik shinali avtomobilning bikr shinali avtomobil traektoriyasi bo’ylab yurishi uchun uning oldingi g’ildiraklarini katta burchakka burish zarur.
Agar δ 1< δ 2bo’lsa. Re<R bo’ladi va avtomobil ortiqcha buriluvchan deyiladi. Elastik shinali avtomobilning bikr shinali avtomobil traektoriyasi bo’ylab yurishi uchun uning oldingi g’ildiraklarini bikr shinali g’ildiraklarnikidan kichikrok burchakka burish kerak.
Demak, chala buriluvchan avtomobil, ortiqcha buriluvchan avtomobilga karaganda harakat yo’nalishini yaxshirok saklaydi.

## Slide 6: Avtomobilning ag’darilishi
Avtomobilning qiya tekislik bo’yicha harakati.

## Slide 7: Avtomobilning ag’darilishi

## Slide 8: Avtomobilning ag’darilishi

## Slide 9: Avtomobilning ag’darilishi
V-g’ildirakning simmetriya o’qlari o’rtasidagi masofa (koleya). Avtomobilning o’ng g’ildiraklariga nisbatan ag’darilish uchun Zl=0 bo’lishi kerak. Matematik o’zgartirishlari kiritib, quyidagi ifodani olamiz:
tg = B/ 2hd ;
bu formula avtomobilning yon tomonga ag’darilish bo’yicha turgunlik sharti deyiladi. Ko’rinib turibdiki, avtomobilning ag’darilishi uning og’irlik markazi (o.m.) balandligi hD va koleya B ning kengligiga bog’liq.
B/2hd=A deb qabul qilamiz. Agar tg=A bo’lsa, avtomobil yoniga ag’darilish bo’yicha noturgun muvozanatda tgA bo’lsa, avtomobil yonga ag’dariladi; tg A bo’lsa, yonga ag’darilmaydi.

## Slide 10
Avtomobilning harakat vaqtidagi yonaki surilishi.
Avtomobil harakat vaqtida yonaki kuchlar ta`sirida yon tomonga surilishi mumkin. Amalda avtomobilning oldingi yoki ketingi o’qi ko’proq suriladi. SHuning uchun avtomobil biror o’qining surilishga nisbatan turgunligini ko’rib chiqamiz.
G’ildirakning yon tomonga surilmasdan gildirash sharti:
Pφ=z φ ≥ √x2+y2
y ≤ √z2 φ2-x2
bu yerda z—normal reaktsiya;
x—urirma reaktsiya;
y—yondan ta`sir etuvchi kuch.
Yuqоridagi formuladan ko’rinib turibdiki, g’ildirak bilan yo’l o’rtasidagi tishlashish kuchi Rφ qancha katta bo’lib, urinma reaktsiya x shuncha kichik bo’lsa, gildigakni yonaki surilishga majbur qiluvchi kuch y shuncha katta bo’ladi.

## Slide 11
Avtomobilning harakat vaqtidagi yonaki surilishi.
SHuning uchun yetakchi bo’lmagan o’q turgunroq, chunki x faqat g’ildirashga qarshilikdan iborat. Agar o’qda tortuvchi yoki tormozlovchi kuch mavjud bo’lsa, x kattalashadi, formulada ildiz ostidagi ifoda kichrayadi va o’q juda kichik kuch ta`sirida ham yon tomonga suriladi.
G’ildirak va yo’l .o’rtasidagi tishlashishdan tula foydalanilsa, ya’ni Rφ=x bo’lsa, o’qni yonga surish uchun minimal y kuchi kerak bo’ladi, Avtomobilning yon tomonga surilishi qiya tekislikda sodir bo’lishi mumkin. Qiya tekislikda harakatlanayotgan avtomobilning yonga surilmasdan harakatlanish kritik burchagi:
tgβ3 ≤ φy
bu yerda φy—g’ildirak bilan yo’l o’rtasida ko’ndalang yo’nalgan tishlashish koeffitsienti.
Agar tgβ3 > φy bo’lsa, avtomobil yonga suriladi, tgβ3 = φy bo’lganda noturgun muvozanatda; tgβ3 > φy bo’lganda esa yonga surilmasdan harakatda bo’ladi.

## Slide 12
Avtomobilning harakat vaqtidagi yonaki surilishi.
Avtomobil katta tezlikda egri chiziqli harakatlansa, markazdan qochirma kuch ta`sirida yonga surilib ketishi mumkin. Quyidagi tenglamadan avtomobilning yonga surilmaslik sharti bo’yicha kritik tezligini aniqlash mumkin:
va3=3,6 √ g R φy
bu yerda R-burilish radiusi
g=9,81 m/c2
Avtomobilning yonga surilish bo’yicha kritik tezligi va3 burilish radiusi R va ko’ndalang yo’nalishdagi tishlashish koeffitsienti φu ga to’g’ri proportsionaldir.

## Slide 13: Avtomobil oldingi va ketingi o’qlarining yon tomonga surilishini qiyosiy taxlil etish.
Yuqorida ta’kidlanganidek, ketingi yetakchi o’q yon tomonga surilishga moyil, chunki
avtomobil tezlanish bilan harakat qilayotganda o’rinma reaktsiya x ortadi. Tormozlanish paytida esa vertikal yukning qayta taqsimlanishi natijasida tishlashish kuchi Rφ kamayib ketadi, bu esa ketingi o’qning yana ham surilishiga sabab bo’ladi.
Oldingi va ketingi o’qlarning yonga surilishini ko’rib chiqaylik. Avtomobil to’g’ri chiziqli harakatlanayotganda uning oldingi o’qiga yondan y1 kuchi ta`sir etsin va u vaz tezlik bilan yon tomonga surila boshlasin. Bu vaqtda va va va3 vektorlarining geometrik qo’shilishi natijasiza oldingi o’q natijalovchi tezlik vp yo’nalishida harakat qiladi. Lekin ketingi o’q va vektor yo’nalishida harakatni davom ettirganidan avtomobil oniy markaz O atrofida buriladi. Natijada markazdan qochirma kuch Fts va inertsiya momenti Mja xosil bo’ladi. Sxemadan ko’rinib turibdiki, oldingi o’qning yonga surilishi avtomatik ravishda so’nadi, chunki Fts ning tashkil etuvchisi Yts hamda inertsiya momenti Mja oldingi o’qiing surilishiga qarshilik qiladi. Y1 va Yts kuchlar qarama-qarshi tomonlarga yo’nalgan bo’lib, bir-birini so’ndiradi.

## Slide 14: Avtomobil oldingi va ketingi o’qlarining yon tomonga surilishini qiyosiy taxlil etish.
Avtomobil oldingi va orqa o’qining yon tomonga surilishi.
Ketingi o’q yon tomonga surilganda Yts va Y2 bir tomonga yo’nalgan bo’lib, surilishni kuchaytiradi va avtomobil turgunligini yo’qotadi.
Demak, avtomobil ketingi o’qning yonga surilishi oldingi o’qnikiga nisbatan xavflirokdir. SHunday ekan, avtomobilning surilishini kamaytirish usullarini izlash zarur.

## Slide 15: Avtomobil oldingi va ketingi o’qlarining yon tomonga surilishini qiyosiy taxlil etish.
Orqa o’qning yonga surilishini kamaytirish usuli.

## Slide 16: Avtomobil oldingi va ketingi o’qlarining yon tomonga surilishini qiyosiy taxlil etish.
Avtomobil ketingi g’ildiraklarining yonaki surilishini quyidagi usullarda kamaytirish mumkin. Boshqariluvchi g’ildiraklarni surilish tomoniga burish kerak. Agar surilish boshlanganda oldingi g’ildiraklar neytral xolatda va burilish markazi O nuqtada bo’lsa, oldingi g’ildiraklar burilgandan so’ng markaz O1 nuqtaga ko'chadi. Natijada burilish radiusi ortadi va markazdan qochirma kuch kamayadi. Oldingi g’ildiraklar va,vp tezliklari uzaro paralel bulguncha burilsa, avtomobilning burilishi to’xtaydi va u va (vp) vektori yo’nalishida ilgarilanma harakatlanadi. G’ildiraklar yana ham ko’prok burchakka burilsa, O nuqta avtomobilning teskari tomoniga o’tadi, markazdan qochirma kuch Fts esa surilish yo’nalishiga qarama-qarshi bo’lib, uni to’xtatadi. Bu usulning kamchiligi shundaki, u g’ildiraklarni burishda xosil bo’ladigan ko’ndalang kuch va inertsiya momenti ta`sirini xisobga olmaydi.
Surilishni yuotishning ikkinchi usuli shundan iboratki, avtomobilga tormozlovchi yoki tortuvchi kuch ta`sir etayotganda surilish sodir bo’lsa, oyoqni tegishli pedaldan olib x kuchini yo’qotish zarur. Umuman, harakat xavfsizligini buzmaslik uchun burilish vaqtida va sirpanchik yo’llarda avtomobilning harakat tezligini kamaytirish kerak.