## Slide 1: Paxta tozalash korxonalariga servis xizmati ko‘rsatuvchi ustaxonalarni loyixalash asoslari Reja: 9.1. Umumiy xizmat ustaxonalari. 9.2. Uzellarni ta’mirlash ustaxonalari. 9.3. Arra ta’mirlash ustaxonasi. 9.4. Maxsuslashgan ustaxonalarni samaradorligi.

## Slide 2
9.1. Umumiy xizmat ustaxonalari.
Korxonalarda pardozlash ishlab chiqarishi о‘zida turli potokqatorlar, avgregatlar va mashinalarga ega bо‘lib ularni tо‘xtab qolishi maxsulot ishlab chiqrishni tо‘xtashiga olib keladi. Demak dasturli ta’mirlash ishlarini bajarish katta axamiyat kasb qiladi.
Bunda umumiy ustaxonalar yuqoridagidek mazmunga va strukturaga ega bо‘ladi. Unga detallarni yuvish va defektovka qilish bо‘limi bilan chilangarlik-mexanika ustaxonasi, payvandlash bо‘limi, asbobsozlik ustaxonasi va uni taqsimlash bо‘limi xamda duradgorlik ustaxonasi kiradi.

## Slide 3
CHMUda uch dona tokarlik metallqirqish dastgoxi, frezerlik dastgoxi, kо‘ndalang yо‘nish dastgoxi va vertikal-parmalash dastgoxi qabul qilinadi.
Chilangarlik bо‘limida esa yо‘nish-charxlash dastgoxi, stolli-parmalash dastgoxi, PA-433 markali gidravlik press iva chilangar-verstagi qabul qilinadi.

## Slide 4
9.2. Uzellarni ta’mirlash ustaxonalari.
Shuningdek, detal va uzellarni yuvish-tozalash vannalari va defektovka uchun maxsus asbob - priborlar ham bо‘ladi.
Payvandlash ustaxonasi esa tо‘quv korxonasidagidek qabul qilinadi. Payvandlash ishlari pardozlash mashinalari joylashgan joyni о‘zida amalga oshiriladi.
Duradgorlik ustiaxonasida esa taxta materiallaridan vallar, mashinalarni detallari va ximoya qobig‘i, traplar tayyorlanadi. Ustaxonada lentali va diskliarralar, randalash va vertikal – parmalash dastgoxlari, taxta bо‘yicha tokarlik dastgoxi, duradgor vestagi, taxta materiallari saqlanadigan jovonlar bо‘ladi. Ustaxonaga bir-ikki duradgor xizmat kо‘rsatadi.

## Slide 5
9.1-rasmda pardozlash ishlab chiqarishini TMB chizmasi keltirilgan.
Rasm 9.1. Pardozlash ishlab chiqarishini TMB ustaxonalari va uchastkalari
I-payvandlash bо‘limi; II-quvur о‘tkazish bо‘limi; III-uzellarni ta’mirlash ustaxonasi; IV-yuvib defektlash bо‘limi; V-kesish pichoqlarini charxlash bо‘limi; VI-asbob tarqtish bо‘limi; VII-TMB kontorasi; VIII-chilangarlik mexanika ustaxonasi.

## Slide 6
9.3. Arra ta’mirlash ustaxonasi.
Jin, linter mashinalarining ish unumdorligi va ular ishlab chiqaradigan mahsulotlarning sifati kо‘p jihatdan bu mashinalardagi arra-kolosnik tizimining holatiga bog‘liqdir.
Foydalanish oqibatida bu mashinalar arrali silindrlarining ba’zi elementlari eskiradi, jarohatlanadi va oqibatda ularning ish kо‘rsatkichlari yomonlashadi va ish holatlarini tiklash ishlarini amalga oshirish talab etiladi.

## Slide 7
Arra ta’mirlash bо‘limida arralarni diametrlari va sifati bо‘yicha saralash, charxlash, qayta tish chiqarish, toblash va arra tishlarini silliqlash, tola hamda momiq ajratish bо‘limlari uchun arrali silindr va kolosnikli panjaralarni ta’mirlash va yig‘ish ishlari bajariladi.
Arra ta’mirlash bо‘limining uskunalarini jamlash va ishlatish 1990 yil Toshkentda chop etilgan «Paxta tozalash korxonalari arra ta’mirlash bо‘limlarini ishlatish qо‘llanmasi»ga muvofiq ravishda olib boriladi.

## Slide 8
Keltirilgan yangi jin va linterlar arralari OST 27-72-234-81 talablariga javob berishi kerak. Yangi arralar diametri (320 0,25) mm ga teng bо‘ladi. Arra tishlarining miqdori: jinniki 280 ta, linterniki 330 ta. Arralar UVG rusumli pо‘lat tasmalardan GOST 5497-72 bо‘yicha tayyorlanadi. Arra qalinligi (0,950,05) mm, qattiqligi NRA – 66-69 ga teng bо‘lishi kerak.

## Slide 9
Arra ta’mirlash bо‘limi maqbul ish usullarini qо‘llash, sanitariya va gigiyena talablariga rioya qilish va xavfsizlik texnikasi talablariga javob bera olishi kerak. Quyida (9.2-rasm) bir qatorli paxta korxonasi uchun arra ta’mirlash bо‘limida uskunalar joylanish sxemasi keltirilgan.
9.2- rasm. Bir qatorli paxta tozalash korxonasi arra ta’mirlash bо‘limida uskunalar joylanish sxemasi

## Slide 10
1- arrani saralash; 2- arra tekislash kursisi; 3- arra charxlagich; 4- arraga tish chiqarish dastgohi; 5- faska olish dastgohi; 6- qumli vanna; 7,9- jin va linter nazorat kolosnikli panjaralari; 8-10- jin va linterlar uchun nazorat arrali silindrlari; 11-verstak; 12- monorelsli yо‘l; 13- arrali silindrlar uchun stellaj; 14- charxlash dastgohi; 15- bо‘lim ichki transporti xonasi; 16- telfer; 17- chang tutgich qurilmasi;
18 – arra tishlarini toblash dastgohi SZP.

## Slide 11
9.4. Maxsuslashgan ustaxonalarni samaradorligi.
Ta’mirlashdan yillik iqtisod quyidagicha xisoblanadi:
E=k.P+SR+V
bu yerda: E – ustaxonani tashkil qilishdan iqtisod;
k – takomillashgan ta’mirlash moslamasi va ishni yaxshi tashkil qilish natijasida uzellarni ta’mirlashga sarf-xarajatlarni kamayishini xisobga oluvchi;
P – bir yildagi ta’mirlashlar soni;
S – jixozlarni ta’mirlashda tо‘xtab turishini kamaytirish natijasida qо‘shimcha maxsulotni ishlab chiqarishga sarf-xarajatlarni iqtisod qilishni xisobga oluvchi koeffitsiyent;
R – qо‘shimcha ishlab chiqarilgan maxsulot baxosi;
V – ta’mirlash sifatini oshirish natijasida yuzaga kelgan iqtisod.

## Slide 12
Ustaxonani tashkil qilish yoki uni rekonstruksiya qilishda sarflangan xarajatlarni qaytarilish vaqti quyidagi formuladan xisoblanadi:
bu yerda: K – kapital xarajatlarni qaytarilish vaqti, yillar;
 - kapital xarajatlar kattaligi;
E – iqtisodiy sarmoya.

## Slide 13
Tashkil qilinadigan ustaxonaga sarflangan xarajatlarda agar iqtisodiy sarmoya YE koeffitsiyenti 0.2 dan katta bо‘lmasa, xarajatlarni oqlash vaqti Tn=5 yil bо‘ladi.
Demak, K=Kn shart bajarilganda ustaxonani tashkil qilish maqsadga muvofiq xisoblanadi.
Ustaxonani tashkil qilishda yuzaga keladigan bir yillik iqtisodiy sarmoya quyidagi formula bilan xisoblanadi
Egod=E – Yek.
Tо‘qimachilik va yengil sanoat korxonalarida maxsus ustaxonalarni tashkil qilish ishlash sharoitini yaxshilashga va ta’mirlash ishlari madaniyatini yuksaltirishga olib keladi.