## Slide 1: 10-Mavzu: Texnologik jixozlarni ta’mirlashda va ularga texnik xizmat ko‘rsatishda dastlabki xolatlar.

## Slide 2: Reja: 1.Umumiy xolatlar, jixozlarni ta’mirlashda termin va aniqlagichlar. 2. Ta’mirlash xujjatlari. 3. Jixozlarni ta’mirlashni rejalashtirish va tashkil qilish.

## Slide 3: 1.Umumiy xolatlar,jixozlarni ta’mirlashda termin va aniqlagichlar. 1. Mashina-jixozlarni ta’mirlash va ularga xizmat kо‘rsatish bо‘yicha asosiy termin va aniqlagichlar standartlashtirilgan va davlat standartlarida keltirilgan: DST 18322-78 «Texnikani ta’mirlash va texnik xizmat kо‘rsatish tizimi. Terminlar va aniqlagichlar»; DST 28.201-74 «Texnikani ta’mirlash va texnik xizmat kо‘rsatish tizimi. Ta’mirlashga topshirish va ta’mirlashdan qabul qilish. Umumiy talablar»; DST 21623-76. «Texnikani ta’mirlash va texnik xizmat kо‘rsatish tizimi. Ta’mirlash mumukinligini baxolash kо‘rsatkichlari. Terminlar va aniqlagichlar»; DST 2.601-68 «KXYAT. Ekspluatatsiya xujjatlari»; DST 2.602-68 «KXYAT. Ta’mirlash xujjatlari»; DST 2.604-68 «KYAXT. Ta’mirlash chizmalari»; DST 2.606-71 «KXYAT. Maishiy xizmat texnikasi buyumlarini ekspluatatsiya xujjatlari. Umumiy texnik talablar»; DST 2.6010-710 «KYAXT. Ekspluatatsiya va ta’mirlash xujjatlarini ishlab chiqish, klishish va tasdiqlash tartibi». Keltirilgan standartlar ta’mirlash jabxasida quyidagi asosiy termin va aniqlagichlarni belgilaydi:

## Slide 4: Ta’mirlash – buyumlarni yoki ularni qismlari tо‘g‘riligini, ishlash qobiliyatini tiklovchi - ta’minlovchi kompleks jarayonlardir. Ta’mirlash sikli - qisqa vaqt oralig‘ida qaytariluvchan yoki mashina-jixozni (buyumni) ishlab bо‘lish vaqti, bunda normativ texnik xujjatlar talabi bо‘yicha barcha turli ta’mirlashlarni ma’lum ketma-ketlikda bajariladi. Kapital ta’mirlash – mashina jixozni dastlabki xolatini tо‘liq tiklash, bunda mashina-jixozni resursi tiklanadi, uni ishdan chiqqan detallari tо‘liq tiklanadi yoki bazaviy detallar bilan almashtiriladi. О‘rta ta’mirlash – mashina-jixozni (yoki buyumni) qisman tiklash, bunda normativ texnik xujjatlar talabi bо‘yicha uni detallari tiklanadi. Joriy ta’mirlash – mashina-jixozni ishlash qobiliyatini ba’zi detallarini almashtirib smena davomida tiklashni ta’minlash. Kо‘rib chiqilganldardan tashqari dasturli, dasturdan tashqari, reglamentli, agregat, potokda bajariluvchi, maxsus korxona tomonidan bajariluvchi, firma bajaruvchi ta’mirlashlar bajariladi.

## Slide 5: Ta’mirlash xujjatlari – ta’mirlash ishlarini bajarish uchun yoki ta’mirlashdan keyin uni sifatini nazorat qilish uchun lozim bо‘lgan ishchi kontruktorlik xujjatlar. Ta’mirlash xujjatlari quyidagilarga bо‘linadi: tajribaviy ta’mirlash; joylashtiruvchi seriyali ta’mirlash; seriyali va ommoviy ta’mirlash. Ta’mirlash о‘lchamlari - ta’mirlanadigan detallar uchun talab qilingan о‘lchamlar yoki ishdan chiqqan detal о‘rniga ishchi chizmasi bо‘yicha yangisini tayyorlash uchun belgilangan о‘lchamlar. Ta’mirlash о‘lchamlari kategoriyali (ma’lum ta’mirlash kategoriyasi uchun) va moslashtiriluvchilarga bо‘linadi.

## Slide 6: 2. Ta’mirlash xujjatlari DST 2.602-68 ga saosan ta’mirlash va xizmat kо‘rsatish xujjatlariga quyidagilar kiradi: ta’mirlash uchun umumiy qо‘llanma (о‘rta va kapital); о‘rta va kapital ta’mirlash uchun qо‘llanma; kapital va о‘rta ta’mirlash uchun umumiy texnik shatrlar; ta’mirlash chizmalari; detallar va yig‘ma birliklar katologi; barcha turli ta’mirlashlar uchun zaxira qismlar sarflari normasi; ta’mirlash uchun qaydnoma va boshqa xujjatlar. Ta’mirlash uchun umumiy kо‘rsatmalar quyidagi bо‘limlarni о‘z ichiga oladi: kirish; ta’mirlashni tashkil qilish; ta’mirlashga qabul qilish va ta’mirlash fondini saqlash; demontaj va keyingi sochish; defektlashni ta’minlash; tipish detallar, birlashmalar va yig‘ma birliklarni ta’mirlash; yig‘ish; chiniqtirish; ta’mirlashdan sо‘ng ish joyida montaj qilish va chiniqtirish; ximoya qoplamalarni qoplash; konservatsiya qilishsh; markalash; upakovka qildish; transportirovka qilish va saqlash; ilova. Ba’zi bо‘limlarni birlashtirish, tushirib qoldirish yoki Yangi bо‘limlarni kiritish mumkin.

## Slide 7: Detallarni, yig‘ma birliklarni, ta’mirlangan detalni yig‘ish va tekshirish, qо‘shimcha detallarini tayyorlash va ta’mirlash о‘lchamli detallarni tayyorlash uchun ta’mirlash chizmalari bajariladi. Qaydnoma va normativlar yoki xisoblashlar asosida zaxira qismlar va materiallar nomasi tayyorlanadi. Bir nechta ta’mirlash xujjatlari bо‘lgan vaqtdagina ta’mirlash uchun qay dnoma xujjatlari tayyorlanadi. KXYAT(YESKD), TXYAT (YESTD), STYAX (YESTPP).

## Slide 8: 3 . Jixozlarni ta’mirlashni rejalashtirish va tashkil qilish Tashkiliy ishlarga quyidagilar kiradi: ishlatilayotgan jixozlarni xisobga olish va pasportizatsiya qilish; uni tо‘xtab turishini va ishlashini xisobga olishsh va taxlil qilish; ba’zi detallarni ishdan chiqish sababini sistematik о‘rganish va taxlil qilish; jixozlarni texnik ekspluatatsiyasi qonuniyatlarini tatbiq qilish va ularni bajarilishini nazoratini ta’minlash; mashina-jixozlarni kapita ta’mirlash lozimligini aniqlash va bashqalar. Mashina-jixozlarni kapital ta’mitrlash lozimligini tо‘rtta guruxga mujassamlashtirish mumkin: Manina –jixozlarni yoshi va jixozlar parkini texnologik strukturasi; ularni texnik darajasi; jixozlarni yangilash va tiklashni xolati; mashina-jixozlar parkini texnik ta’minlanishi.

## Slide 9: Birinchi gurux - mashina-jixozlar parkini turliligi - tо‘quv, pardozlash, yigiruv va boshqalar; yoshi; texnik strukturasi va model strukturasi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi gurux – fizik yeyilish koeffitsiyenti; moral yeyilish koeffitsiyenti; avtomatizatsiya va spetsializatsiya darajasi bilan xarakterlanadi. Uchinchi gurux yangilanish koeffitsiyenti, chiqarish koeffitsiyenti, almashtirish koeffitsiyenti, takomillashtirish koeffitsiyenti, kapital ta’mirlash bilan qamrash koeffitsiyenti bilan xarakterlanadi. Tо‘rtinichi gurux mexanika bilan qurollanish darajasi, energiya bilan qurollanish darajasi, mexanizatsiya va avtomatizatsiya darajasi bilan, texnik jixozlanish darajasi bilan Bu tо‘rtinchi gurux korxonalarni ta’mirlash bо‘limini texnik qurollanish darajasini kо‘rsatadi.

## Slide 10: Amaliyotda kо‘pincha kapital ta’mirlashni rentabel emas xisoblanadi, chunki uni xarajati Skr yangi mashina baxosiga Snm tо‘g‘ri kelib qoladi yoki undan oshib xam ketadi, ya’ni Skr  Snm . (1) Ammo obyektiv ravishda kapimtal ta’mirlashni bajarish lozimdir: Skr  Snm + Sd + Sm + Sn.s.. - Sls , (2) bu yerda Sd – eski mashinani demontaj qilishga ketgan xarajatlar; Sm - yangi mashinani montaj qilish va ishga tushirish uchun ketgan xarajatlar; Sns – eski mashinani amortizatsiyalanmagan qismini baxosi; Sls – tugatilishga ketgan xarajat. Qо‘pincha quyidagi shart xisobga olinmaydi: Pn > Ps i Sn < Ss . (3) bu yerda P- mashinani ish unumdorligi; S – ishlab chiqilgan maxsulot birligini tannarxi.

## Slide 11: Xozirgi vaqtda muxandis-mexanik uchun AQSH, Angliya, Fransiya va boshqa mamlakatlarda mashina-jixozlarni ta’mirlash qanday tashkil etilgani qiziqarlidir. Xalqaro ekspluatatsiya va ta’mirlash institutini ma’lumotiga qaraganda Amerika mashinasozligida xar 10 sanoat ishchisiga bir dona ta’mirlovchi tо‘g‘gi kelishi tasdiqlangan. AQShda kichik va о‘rta sanoat firmalarini egalari ta’mirlash ishlarini korxonani о‘zida bajargandan kо‘ra, maxsus ta’mirlovchi firmalar bilan kontrakt tuzgan ma’qulroq deb xisoblashadi. Fransuz korxonalarini egalari esa doyimiy ta’mirlovchilarni tutib turish maqsadga muvofiq emas deb xisoblashadi. Angliya, Fransiya va Italiyani sanoatida ta’mirlash-texnik xizmatini markaziy ta’mirlash ustaxonalarida yoki sexlarida amalga oshirish, ishlab chiqarish sexlarida ta’mirlash bо‘limlarini tutib turish maqsadga muvofiq emasligini tasdiqlaydilar.

## Slide 12: Kichkina korxonalar sharoiti uchun ta’mirlashni agregat usuli ancha qulaydir, bunda ishdan chiqqan uzel yoki agregatlarni, avvaldan tayyorlangan yoki yangilari Bilan almashtiriladi. Ammo bu usulni qо‘llash uchun uzel va agregatlarni almashtirish fondi kerak bо‘ladi, uni (No) qiymati, texnologik (Nt), transport (Ntr), sug‘urta (Nstr) va joriy (Ntek) zaxiralardan tashkil topadi va quyidagicha xisoblanadi: bu yerda A – mashinadagi bir turli agregatlar soni, dona; M – ushbu agregat kiruvchi mashinalar soni, dona; To –ta’mirlashni va transportirovka qilishni xisobga olganda agregatni qaytalash vaqti, soat; Tp – yil davomida mashinani dastur bо‘yicha о‘rtacha ishlashi, soat; Ta – agregat resursi, soat; Ko = 1,01,3 – agregatni qaytalashi vaqti bо‘yicha resursidan xar turli farq qilish koeffitsiyenti.

## Slide 13: Jixozlarni soni (M) ma’lum bо‘lganda, kelgusi yili ta’mirlash dasturlanganda, qaytalama fond (No) ni qiymati jixozni ta’mirlashda tо‘xtab turishini xisobga olganda (kunlarda) (t) quyidagi tenglik bо‘yicha aniqlanadi : Qaytalama fond yiliga ta’mirlanadigan jixozlar sonidan 2-4% qabul qilinadi.