## Slide 1: 14-mavzu: Korxonalarga servis xizmati ko‘rsatuvchi ishchilarni sonini, chilangarlik ustaxonalarini maydonini xisoblash va ularda jixozlarni joylashtirish

## Slide 2: Reja: 1. Chilangarlik mexanika ustaxonasida (CHMU) stanochniklar sonini xisoblash. 2. Chilangarla sonini xisoblash. 3. CHMU maydoni yuzasini xisoblash. 4. CHMU da jixozlarni joylashtirish

## Slide 3: 1.Chilangarlik mexanika ustaxonasidagi ishchilar soni CHMUda metallqirqish dastgoxlarida ishlovchi ishchilar soni quyidagi formula bо‘yicha xisoblanadi: bu yerda: Rst – metallqirqish dastgoxlarida ishlovchi ishchilar soni; Fq.f.o. – jixozlarni xaqiqiy yillik ish vaqti fondi; m – CHMU da jixozlarni ishlash ish smenasi;  - jixozlarni yuklanish koeffitsiyenti; Fq.f.r. – ishchilarni xaqiqiy yillik ish vaqti fondi; m1 – CHMU da ishchilarni ishlash ish smenasi;  - ishchilarni ish unumdorligini oshishini xisobga oluvchi koeffitsiyent

## Slide 4: CHMU dagi chilangarlarni soni quyidagicha xisoblanadi Rsl. = a . Rst bu yerda: Rsl. – CHMUdjagi chilangarlar soni; a=0,55-0,60 – metallqirqish dastgoxlarida ishlovchi ishchilar sonini xisobga oluvchi koeffitsiyent; Rst – metallqirqish dastgoxlarida ishlovchi ishchilar soni. CHMUdagi umumiy ishchilar soni: Robsh = Rct + Rsl. CHMUni xisoblangan ish maydoni quyidagi formula bо‘yicha xisoblanadi: Frasch.=S.f1+Rsl. . f2 [m2] bu yerda: Frasch. – CHMUnit xisoblangan ish maydoni, [m2]; S – asosiy mektallqirqish dastgoxlari soni; f1 – bir dona metallqirqish dastgoxi uchun solishtirma maydon; f2 – bir ishchi joyi uchun solishtirma maydon; Rsl. – CHMudagi chilangarlar soni.

## Slide 5: Quvvati bо‘yicha CHMUda bir metallqirqish dastgoxi uchun mos keluvchi solishtirma maydon Bir ishchi joyi uchun solishtirma maydon 9-12 m2. Bir metallqirqish dastgoxi uchun solishtirma maydon 18-22 m2. Ustaxonani xaqiqiy maydoni unda jixozlarni va inventarlarni joylashtirgandan keyin aniqlanadi. 2. Ustaxonada metall qirqish dastgoxlarini joylashtirish CHMUda metallqirqish dastgoxlarini ikki usulda joylashtirish mumkin: jixozlarni turi bо‘yicha va texnologik jarayonlarni bajarish ketma-ketligi bо‘yicha.
Ustaxona nomi | CHMU quvvati, dastgoxlar soni |  |  |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
 | Bir metallqirqish dastgoxi uchun solishtirma maydon, m2 |  |  |  |  |  | 
CHMU | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 18

## Slide 6: Birinchi usul kamseriyali va yakka ishlab chiqarishda qо‘llaniladi. Avval tokarlik, keyin frezerlik va x.k. joylashtiriladi, jilvirlash dastgoxlari vertilyatsiyasi yaxshi bо‘lgan uchastkada bо‘lishi kerak. Kata tokarlik dastgoxlari ustaxonaga kiraverishda, eshikka yaqinroq joylashtiriladi, bu zonada kran-balka va telfer qо‘zda tutiladi. Dastgoxlarga maksimal kunduzgi yorug‘lik tushadigan bо‘lishi kerak. Fishka (dastgolar belgisi) yordamida ma’lum masshtabda avval dastgoxlar joylashtiriladi, bunda «Avtokad» dasturidan foydalanish taklif qilinadi CHMU da jixozlarni joylashtirilishi 12-rasmda keltirilgan. Ustaxonalarni loyixalashda jixozlarni joylashtirish 1:50, 1:100, 1:200 masshtabda bajarilishi lozim.