## Slide 1
QUYMA SIRTLARINING SIFATI
O‘quv modul birliklari:
Quyma yuzasidagi g‘adir-budurliklar
Quyma yuzasi notekisligi
Quymalar massasining aniqligi

## Slide 2
Ra, Rz ning 1 dan 1000 mkm gacha qiymatdagi g‘adir-budurlik harakteristikasi va asosiy uzunligini nazorat qilish metodikasi davlat standarti 2789-73 da o‘tkaziladi. Quyma yuzasi g‘adirligi tartib bilan keladigan do‘ngliklar va izlar kesish asbobi izlari ko‘rinishidagi nisbatan tartiblangan tuzilishga ega bo‘lgan mexanik ishlov berilgan yuza g‘adir-budurligidan sezilarli farq qiladi. Quyilgan yuza g‘adirligi xaotik joylashgan do‘ngliklar va izlar hamda ularning turli shakllari va turlicha o‘zora joylashuvi tartiblanmagan hisoblanadi. Quyma yuzasi g‘adirligi ko‘p omillarga bog‘liq: aralashma tarkibiga, quyish haroratiga, quymaning qotish davomiyligiga (devor qalinligi, quyma og‘irligi), bo‘laklovchi va olovga chidamli qoplamalar sifatiga, don kattaligiga va shakllantiruvchi aralashmaning bir xilda aralashganlik darajasiga(nometall shakllarga quyishda) metall bosimi (napor) ga, gazli rejimga, quyiladigan aralashmadagi okisil kimyoviy birikuvi va shakllantiruvi aralashma tarkibiga kiruvchi okisllarga, aralashmaning fizik- harorati xususiyatiga (bu omillarning batafsil tahlili «SHakllantiruvchi materiallar» kursida bayon qilingan).

## Slide 3
Bundan tashqari g‘adirlik quyma yuzasini tozalash sifatiga ham bog‘liq. Hozirgi vaqtda quyma yuzasi g‘adirligi nazorat uchun davlat standarti 2789-73 va davlat standarti 25142-82 ga mos g‘adirlik etalonlaridan foydalanishadi. Quyma yuzasi g‘adirligi quymaning nominal o‘lchovi va og‘irligini hamda ularning xatoliklarini oshiradi. SHunda ham quymaning o‘lcham va massa katalliklari hisobdanganda g‘adir-budurlik inobatga olinmaydi. SHu bilan birga qum-loy shakllariga quyishda quymalarning o‘lcham va massalari shakllanishida g‘adir-budurlik sezilarli rol o‘ynashi mumkin.

## Slide 4
Quyma yuzasi notekisligi
Quyilgan yuza notekisligi bu takrorlanayotgan yoki bir nechtasi birlashtirilgan o‘rtacha kattalikdagi notekisliklarning majmuidir (mezonotekisliklarini, yani joriy yuza g‘adir-budurligi o‘lchanadigan asosiy uzunlikdan oshadigan yuza notekisliklarining alohida qadamlari qiymati).
Quyma yuzasidagi notekisliklar bo‘yoq qatlamining bir xildagi qalinlikda emasligi, model-o‘zak uskunasining bir xilda tekis yeylanmasligi, ham shakllantiruvchi aralashmaning bir xilda zich emasligi ham kuch va issiqlik shaklning turli hududlarida turlicha sharoitda berilishi tufayli hosil bo‘ladigan notekis pufakchalar sababli hosil bo‘ladi.
Notekislik kattaligi jixatidan yuza shakli g‘adir-budurligi va yuza shakli nuqsoni o‘rtasida joylashadi. Notekislik parametrlarining qiymatini aniqlaydigan asosiy chiziq sifatida za profilining o‘rta chizig‘i xizmat qiladi, shu bilan birga yuza notekisliklarini o‘lchash asosiy uzunligi 4-10 g‘adir-budurlik o‘lchash asosiy uzunligiga teng deb qabul qilinadi, lekin 100 mm dan oshmaydi. Mumkin bo‘lgan yuza notekisligi eng katta katalikdagi notekislikni, yani eng katta yuza do‘ngliklari va chuqurliklari yig‘indisi chegaralaydi.

## Slide 5
Quymalar massasining aniqligi
Massa - quyma tayyorlash texnalogik jarayonining umumlashtirilgan tavsifi hisoblanadi, undagi nuqsonlar esa o‘lchamlardagi (hajm) va zichlikdagi xatoliklar integral ko‘rsatkichi hisoblanadi. Quymalar guruhi uchun Tm mumkin bo‘lgan massa nisbiy kattalik bilan tavsiflanadi.
Tm = (6 S m / ) ·100%
Bu erda: Sm – massaning o‘rta kvadratik xatoligi, kg; m –massaning o‘rta arifmitik qiymati.
Massaning o‘rta kvadratik xatoligi Sm ikkita tasodifiy kattalik V (hajm) va r (zichlik) funksiyalarining o‘rta kvadratik xatoligi hisoblanadi.
Malumki, [11 ] u holda:
bu erda : , - matematik kutishi (o‘rta arifmetik qiymat); Sv, Sp - hajm va zichlikning o‘rta kvadratik og‘ishi.
Olingan ifodadan ko‘rinib turibdiki, massalar xatoligi hajm va zichlikning o‘rta arifmetik qiymatining xatoligiga bog‘liq.

## Slide 6
Mexanik ishlov berishda pripusklar
Mexanik ishlov berishga pripusk – detal yuzida berilgan o‘lchamlar, shakl, joylashuv, notekislik va g‘adirlikni taminlash maqsadida unga ishlov berishda quyma yuzidan olib tashlanadigan metall qatlam qalinligi.
Pripusk kattaligi nafaqat quymaning aniqligiga bog‘liq, balki detal aniqligiga qo‘yilgan talablarga, shuningdek mexanik ishlov berish tizimining texnik darajalari (aniqligi) ga ham bog‘liq.
Bundan kelib chiqib, ishlov berishda to‘g‘ri tejamkor maqsadli pripusk kattaligini tanlash, quyuvchi-texnolog va keyingi galda mexanik ishlov berish texnologining xamkorlikda ishlashiga bog‘liq.

## Slide 7
Quyma aniqligini oshirish yo‘llari
Quymalarning o‘lchamli va geometrik aniqligini hamda massa aniqligini shakllantirishning tahlili shuni ko‘rsatadiki, quyma aniqligini oshirishga texnalogik jarayon ko‘rsatkichlarini muqumlashtirish, quymaning geometrik aniqligini oshirish, assimmetrik ruxsatlarni ishlatish, tizimli xatoliklarni kamaytirish, ishlov berishga pripuskni qisqartirish bilan erishish mumkin. Quymaning aniqligini oshirish imkoniyatlariga to‘xtalaylik.
Texnologik parametrlarni stabillash
Quydagi bo‘limda biz shakl va metallarni xom qum-glina shakliga quyishda tegishli bo‘lgan, bitta yarimshakl hosil qilgan o‘lcham (VR1) va massa aniqligini I texnologik faktorlarini stabilizatsiyalash tasirini baholashga urinib ko‘ramiz.

## Slide 8
Quymalarda geometrik aniqliqni oshirish.
Geometrik aniqlikni ZIL-130 avtomobilining silindrlar gilzasi quymasi misolida ko‘rib chiqqan edik.
Quymalarni naminal o‘lchovlari nazorat qilinganda, o‘lchovlar qatiy belgilangan yuzada olib borilgan. Biroq xaqiqiy aniqlikda, masalan, quymaning ichki diametri shakl va yuza joylashuvi xatoliklariga tasir qiladi va sezilarli darajada diametrning xaqiqiy qo‘yimini oshiradi (ayrim hollarda 30 - 150%. gacha).