## Slide 1
To’xtatish qurilmalari va yo’naltiruvchilar

## Slide 2
To’xtatish qurilmalari – bu harakatlanayotgan mexanizm harakatini sekinlatish yoki to’xtatish uchun ishlatiladi.
Diskli tormoz qurilmasi
Kolodkali tormoz qurilmasi

## Slide 4
To’xtatish qurilmalari o’rnatilgan joyda harakatga nisbatan qarshilik momentini tashkil etadi.To’xtatish qurilmalari o’rnatilgan joyda harakatga nisbatan manfiy ish bajaradi.To’xtatish paytida hosil bo’lgan energiya qisman yoki to’lq issiqlik energiyasiga aylanadi.
To’xtatish qurilmalari quyidagi turlarga bo’linadi:
mexanik to’xtatish qurilmalari;
gidravlik to’xtatish qurilmalari;
pnevmatik to’xtatish qurilmalari;
elektrik to’xtatish qurilmalari;
birlashtirilgan to’xtatish qurilmalari.
Gidravlik va pnevmatik to’xtatish qurilmalari texnikada keng tarqalgan bo’lib, ular suyqlik yoki havo bosimi ostida ishlaydi.

## Slide 5
Mexanik to’xtatish qurilmalarida harakatga elastik prujina qarshilik ko’rsatadi. Elastik prujina siqiluvchi yoki cho’ziluvchi bo’lishi mumkin. Misol sifatida avtomobilning qo’l to’xtatish qurilmasi.
Elektrik to’xtatish qurilmasida to’xtatish momenti sifatida elektromagnit maydoni ishlatiladi. Harakatlanayotgan qurilmaga elektromagnit maydoni bilan tasir o’tkazilganda u to’xtay boshlaydi.
Birlashtirilgan to’xtatish qurilmalarida harakatlanayotgan mexanizmni to’xtatish uchun 2 xil yoki undan ortiq to’xtatish qurilmalari ishlatiladi. Masalan avtomobilda oyoq orqali boshqariluvchi va qo’l orqali boshqariluvchi to’xtatish qurilmalari mavjud. Ulardan biri ishlamay qolganda 2 – sidan ham foydalanish mumkin.

## Slide 6
Yo’naltiruvchilar
Yo’naltiruvchi deb mexanizmning bir elementiga nisbatan to’g’ri chiziqli harakatni tashkil etuvchi qurilmaga aytiladi. Yo’naltiruvchi bir detalni 2 – siga nisbatan aniq harakat qilishini ta’minlaydi.Masalan avtobus eshigini juft yopilishini taminlovchi mexanizm.