## Slide 1: Kukun materiallardan buyumlar tayyorlash
Reja:
1. Metal kukunlarni olish. Aralashmani tayyorlash.
2. Sovuq va issiq holda presslash..
3. Gidrostatik presslash. Prokatlash. Zagotovkalarni termik ishlash va yakunlovchi ishlov berish.
4. Kukun materiallardan yasalgan detallarga qo‘yiladigan asosiy texnologik talablar.

## Slide 2
Metall kukinlarining xossalari.
Ulchamlarga karab metall kukinlari:
      juda xam mayda - 0,5mk. gacha;
      juda mayda -0,5-Yumk;
      mayda - 10-40mk;
      urta -40-150mk;va
      yirik - 150-500mk buladi.
Zarrachalarining shakliga karab:
      tolali;
      yassi;
      teng ukli buladi.
Kukunning asosiy texnologiyu xossalari:
      okuvchanlik;
      presslanuvchanlik;
      kiziganda birikishlik.
Okuchanlik - kukunning formani tulgazish kobiliyati. Zarracha ulchamlarining kichiklashishi va namligini ortishi okuvchanlikni yemonlashtiradi. Okuvchanlik diametri 1,5-4mm bulgan teshikdan bir sekundda okib tushgan kukun mikdori bilan ulchanadi.
Presslanuvchanlik - kukunning tashki kuch ta’sirida zichlanish va presslangandan keyin zarrachalarning bir-biriga bogliklik puxtaligi bilan ta’riflanadi.
Kiziganda birikishlik presslangan zagatovka zarrachalarining termik ishlash natijasida bir-biriga yepishish puxtaligi bilan ifodalanadi.

## Slide 3: Kompozitsion kukun metariallarining kiskacha xarakteristikasi. Kukunli metallarugiya bilan detal va zagatovkalar uchun xar-xil kompozitsion materiallar olinadi. Maxsus fiziko-mexanikaviy va ekspluatatsion xossali kompozitsion materiallar kup kullanilmokda. A. Ishkalanishga karshi (antifriktsion) metallokeramik ymateriallardan xar-xil sirpanish (skolьjenie) podshipniklar yasaladi. Bularda 10-35% govak buladi. Metall bu yerda kattik tashkil etuvchi. Govak yeg, grafit yeki plastmassa bilan tuldirilib, bular yumshok tashkil etuvchilar xisoblanadi. Yeg bilan tuyindirilgan-shimdirilgan bunday podshipniklar moysiz birnecha oy ishlashi mumkin. Agar maxsus moy "chuntaklar" koldirilsa yeg zaxirasi uchun, 2-3 yil ishlaydi. Govak ishkalanishiga karshi materiallar uchun temir-grafit, temir-mis-grafit, bronza-grafit, alyumin-mis-grafit kompozitsiyalari ishlatiladi. Bularning protsent mikdori kuyilgan ekspluatatsion talablarga boglik. B. Ishkalanuvchi kompozitsion materiallar mis yeki temir asosida murakkab kompozitsiyalardir. Ishkalanish koeffitsientini asbest, kiyin Ьriydigan metallarning karbidlarini va xarxil oksidlarni kushish bilan rshirish mumkin. Sanoatda ishkalanuvchi material asos materialga bosim |ostida yepishtirib, bimetall elementi sifatida ishlatiladi. Temir asosidagi ishkalanish materialining chuyanbilan ishkalanish koeffitsienti 0,4-0,6. Ular 500-600°S-ni ushlab turaoladi . Ular tormoz kismlarida ishkalanishi materiali sifatida ishlatiladi. Stsenlenie kismlarida xam. V. Yukori govakli materiallardan filьtr va shunga uxshash detallar yasaladi. Filьtrlarning ishlash shariotiga karab, ularni yemirilishga chidamli pulat, alyumin, titan, bronza va x.k. metallar kukinidan yasaladi. Govakligi 50%gacha boradi. Bular presslanmasdan kizdirib biriktiriladi (spekanie). Kukunlarni kizdirib biriktirish davrida gaz chikaradagan moddalar kushiladi. G. Metallokeramik kattik kotishmalar uzlarining yukori kattikligi, uta chidamliligi va ishkalanishga chidamliligi bilan xarakterlanadi. SHuning uchun bulardan kirkuvchi asboblar, parmalovchi asboblar yasaladi. Tez yeyiladigan yuzalarga surtiladi. Kattik kotishmalar kiyin eriydigan ymetallar karbidlari asosida yasaladi: WC, TiC, TaC. Boglovchi bulib kobalьt xizmat kiladi. Protsent mikdori kuyilgan maksadga karab belgilanadi. Kukinli metallurgiya usuli bilan almaz-metalli materiallar olinadi: yukori kirkish xossali. Boglovchi sifatida metall poroshok lari mis, nikelь va x.k.) yeki ularning kotishmalari xizmat kiladi. D. Issikbardosh va olovbardosh materiallardan yukori xaroratda ishlaydigan detallar yasaladi. Bu materiallar yukOri issikbardosh va oksidlanishga karshi turgun bulishi kerak. Nikelь, titan, tantal, volьfram va x.k. metallar asosida kotishmalar bunga javob berib, 850-900°S-da ishlay beradi. Kiyin eriydigan va kattik birikmalar (oksidlar, karbidlar, boridlar) 3000°S-gacha ishlaydi. '

## Slide 4
Issik xolda presslash.
Bunda ikki operatsiya bir yula ketadi: forma berish va kizdirib biriktirish. Issik xolda presslash temperaturasi Tpr=0,6-0,8 Terish. (kukuning erish temperaturasidan). Kizdirish natijasida zichlash jarayoni tezrok ketadi, kuch xam kamrok. Bu usulda yukori puxtalik, zich va bir xil strukturali materiallar olinadi. Bu usul yemon presslanadigan, yemon kizdirib biriktiriladigan kompozitsiyalar uchun ishlatiladi: karbidlar, boridlar va x.k. metalga uxshash kiyin eriydigan birikmalar. Press-forma uchun grafit ishlatiladi. Grafitli press forma chidamliligi kam (10-12 presslash), maxsus ximoya gaz muxida ishlashni talab kiladi. SHuning uchun bu usul boshka usullarni kullash mumkin bulmay kolgan xolda ishlatiladi.
Gidrostatik presslash
Metallokeramik zagatovkalarni olishda kullaniladi, kaysilardan yukori aniklik talab kilinmaydi. Kukun 3 elastik kobik 2 ichiga solinib, xar tomondan bir tekisga maxsus germetik kamerada 1 kisiladi. Zagatovka bir xil zichlikda olinadi. Kerak kuch kamayadi. Ishchi suyukliklari; yeg, suv, glitserin.
Metall kukinlarining xossalari.
Ulchamlarga karab metall kukinlari:
      juda xam mayda - 0,5mk. gacha;
      juda mayda -0,5-Yumk;
      mayda - 10-40mk;
      urta -40-150mk;va
      yirik - 150-500mk buladi.
Zarrachalarining shakliga karab:
      tolali;
      yassi;
      teng ukli buladi.
Kukunning asosiy texnologiyu xossalari:
      okuvchanlik;
      presslanuvchanlik;
      kiziganda birikishlik.
Okuchanlik - kukunning formani tulgazish kobiliyati. Zarracha ulchamlarining kichiklashishi va namligini ortishi okuvchanlikni yemonlashtiradi. Okuvchanlik diametri 1,5-4mm bulgan teshikdan bir sekundda okib tushgan kukun mikdori bilan ulchanadi.
Presslanuvchanlik - kukunning tashki kuch ta’sirida zichlanish va presslangandan keyin zarrachalarning bir-biriga bogliklik puxtaligi bilan ta’riflanadi.
Kiziganda birikishlik presslangan zagatovka zarrachalarining termik ishlash natijasida bir-biriga yepishish puxtaligi bilan ifodalanadi.

## Slide 5
Kompozitsion kukun metariallarining kiskacha xarakteristikasi.
Kukunli metallarugiya bilan detal va zagatovkalar uchun xar-xil kompozitsion materiallar olinadi. Maxsus fiziko-mexanikaviy va ekspluatatsion xossali kompozitsion materiallar kup kullanilmokda.
A. Ishkalanishga karshi (antifriktsion) metallokeramik ymateriallardan xar-xil sirpanish (skolьjenie) podshipniklar yasaladi. Bularda 10-35% govak buladi. Metall bu yerda kattik tashkil etuvchi. Govak yeg, grafit yeki plastmassa bilan tuldirilib, bular yumshok tashkil etuvchilar xisoblanadi. Yeg bilan tuyindirilgan-shimdirilgan bunday podshipniklar moysiz birnecha oy ishlashi mumkin. Agar maxsus moy "chuntaklar" koldirilsa yeg zaxirasi uchun, 2-3 yil ishlaydi.
Govak ishkalanishiga karshi materiallar uchun temir-grafit, temir-mis-grafit, bronza-grafit, alyumin-mis-grafit kompozitsiyalari ishlatiladi. Bularning protsent mikdori kuyilgan ekspluatatsion talablarga boglik.
B. Ishkalanuvchi kompozitsion materiallar mis yeki temir asosida murakkab kompozitsiyalardir. Ishkalanish koeffitsientini asbest, kiyin Ьriydigan metallarning karbidlarini va xarxil oksidlarni kushish bilan rshirish mumkin. Sanoatda ishkalanuvchi material asos materialga bosim |ostida yepishtirib, bimetall elementi sifatida ishlatiladi. Temir asosidagi ishkalanish materialining chuyanbilan ishkalanish koeffitsienti 0,4-0,6. Ular 500-600°S-ni ushlab turaoladi .
Ular tormoz kismlarida ishkalanishi materiali sifatida ishlatiladi. Stsenlenie kismlarida xam.
V. Yukori govakli materiallardan filьtr va shunga uxshash detallar yasaladi. Filьtrlarning ishlash shariotiga karab, ularni yemirilishga chidamli pulat, alyumin, titan, bronza va x.k. metallar kukinidan yasaladi. Govakligi 50%gacha boradi. Bular presslanmasdan kizdirib biriktiriladi (spekanie). Kukunlarni kizdirib biriktirish davrida gaz chikaradagan moddalar kushiladi.
G. Metallokeramik kattik kotishmalar uzlarining yukori kattikligi, uta chidamliligi va ishkalanishga chidamliligi bilan xarakterlanadi. SHuning uchun bulardan kirkuvchi asboblar, parmalovchi asboblar yasaladi. Tez yeyiladigan yuzalarga surtiladi. Kattik kotishmalar kiyin eriydigan ymetallar karbidlari asosida yasaladi: WC, TiC, TaC. Boglovchi bulib kobalьt xizmat kiladi. Protsent mikdori kuyilgan maksadga karab belgilanadi.

## Slide 6
Issik xolda presslash.
Bunda ikki operatsiya bir yula ketadi: forma berish va kizdirib biriktirish. Issik xolda presslash temperaturasi Tpr=0,6-0,8 Terish. (kukuning erish temperaturasidan). Kizdirish natijasida zichlash jarayoni tezrok ketadi, kuch xam kamrok. Bu usulda yukori puxtalik, zich va bir xil strukturali materiallar olinadi. Bu usul yemon presslanadigan, yemon kizdirib biriktiriladigan kompozitsiyalar uchun ishlatiladi: karbidlar, boridlar va x.k. metalga uxshash kiyin eriydigan birikmalar. Press-forma uchun grafit ishlatiladi. Grafitli press forma chidamliligi kam (10-12 presslash), maxsus ximoya gaz muxida ishlashni talab kiladi. SHuning uchun bu usul boshka usullarni kullash mumkin bulmay kolgan xolda ishlatiladi.
Gidrostatik presslash
Metallokeramik zagatovkalarni olishda kullaniladi, kaysilardan yukori aniklik talab kilinmaydi. Kukun 3 elastik kobik 2 ichiga solinib, xar tomondan bir tekisga maxsus germetik kamerada 1 kisiladi. Zagatovka bir xil zichlikda olinadi. Kerak kuch kamayadi. Ishchi suyukliklari; yeg, suv, glitserin.