## Slide 1: Yoy payvandini maxsus usullari
Reja:
Gazoviy payvandlash..
Ximoya gazlari muxitida elektrik yoy yordamida payvandlash.
3. Argon muxitida payvandlash. Elektro-shlak usulida payvndlash.
4. Gazoviy payvandlash aparatlari, uskunalari
5. Metallarni gaz kislorod yordamida va plazma yoy usulida kesish.

## Slide 2
Metallarni payvandlash simlari bilan gaz alangasida payvandlash
Bu usuldan metallarni yonuvchi gazlarning kislorod bilan gorelkada ma’lum nisbatda aralashtirib, havoda yondirilgan alanga mash’alida qizdirib payvandlanadi. Bu usul oddiyligi, alangani oson rostlanishi, qimmatbaho uskunalar talab etmasligi, alanga mash’alini payvandlash joyiga zarur burchak ostida yo’naltirilishi, chokni bostirishni nazorat etilishi, sekin, bir tekisda payvandlash joyini qizdirilishi kabi afzalliklariga ega. Lekin elektr yoy yordamida payvandlashga qaraganda issiqlikni ta’siri zonasini kengligi, metall qalinligi ortishida ish unumini pasayishi, payvandchi malakasini yuqori boiishi kabi kamchiliklari bor. SHunga qaramay bu usuldan po’lat, cho’yan, rangli metallar va ularning qotishmalaridan tayyorlangan listlar, kichik diametrli trubalarni, eyilgan detallarni tegishli metallar bilan qoplab tiklashda va ta’mirlash ishlarda keng qo’llaniladi.
Payvandlash gazlari va gaz ishlab chiqarish apparatlar. Metall buyumlarni payvandlashda atsetilen, vodorod, tabiiy gaz va boshqa yonuvchi gazlardan foydalaniladi. Bu gazlar ichida atsetilen gazini kislorod bilan ma’lum nisbatda aralashtirib yondirilganda eng ko’p issiqlik (3150 ) ajratishi sababli bu gazdan amalda keng foydalaniladi. Lekin, unutmaslik ham lozimki, uning narhi boshqa yonuvchi gazlardan qimmat va ma’lum sharoitda portlaydi.

## Slide 3: O’rta bosimda ishlaydigan ASM-1,25-3 markali atsetilen generatori: a − tashqi ko’rinishi; b − bo’ylama kesimi:1 − gaz yuvgich; 2 − gaz hosil qiluvchi qism; 3 − elliptik taglik; 4 − savat (korzina); 5 − qopqoq; 6 − vint; 7 − richag; 8 − trubka; 9 − shaxta; 10 − stakan; 11 − nazorat jo’mragi; 12 va 13 − gaz hosil qiluvchi qismdan va taglikdan loyqa chiqindi va suvni shtuper orqali chiqaradigan probkalar; 14 − kichik teshikli tarelka; 15 − ehtiyot klapan; 16 − shlang; 17 − suv qulfi; 18 − manometr; 19 − dasta. Payvandlash reduktori. Metall buyumlami payvandlashda balondan gorelkaga yuboriluvchi atsetilen va kislorod bosimini zaruriy bosimga pasaytirib, shu bosimda saqlash uchun balonlarga gaz reduktorlari o’rnatiladi. Atsetilen reduktorlarni masalan RA–55, kis­lorod reduktorlarni RP–53 markalari bor.

## Slide 4
O’rta bosimda ishlaydigan berk tipidagi suv qulfining sxemasi:
a − suv qulfini normal ishlashi;b − alanagani teskari zarbida ishlashi;
1 − gaz keltiruvchi trubka; 2 − teskari klapan; 3 − korpua;
4 va 7 − probka; 5 − qaytargich disk; 6 − nazorat jumragi.
Bir kamerali gaz reduktorining sxemasi:
1 − reduktor korpusi; 2 va 7 − manometrlar; 3 va 9 − prujinalar; 4 − yuqori bosimli kamera; 5 − ehtiyot klapani; 8 − quyi bosimli kamera; 10 − vint;
11 − membrana; 12 − shtok.

## Slide 5
Payvandlash gorelkalari. Ko’pchilik payvandlash ishlari past va o’rtacha bosimda ishlaydigan injektorli gorelkalarda olib boriladi, ularga kislorod 0,15–0,35 MPa bosimda, atsetilen 0,001–0,10 MPa bosimda yuboriladi.
Payvandlash gorelkalari.
a − injektorli gorelka: 1 va 2 − trubka; 3 va 4 − ventillar; 5 − injektor:
6 − aralashtirish kamerasi; 7 − trubka; 8 − mundshtuk.b − injektorsiz gorelka: 1 va 2 − trubka; 3 − ventil; 4 − aralashtirish kamerasi; 5 − trubka;
6 − mundshtuk.

## Slide 6
Payvandlash alangasi. Metall buyumlarni payvandlash alangani uch zonaga ajratish mumkin:
lchi zona. Bu zonaga alanga o’zagi (yadro) deyiladi. Bu zonada deyarli qizigan kislorod va dissotsiatsiyalangan atsetilen bo’ladi. Bu zona tiniq va yoriq rangli konus shaklli bo’lib, o’z chegarasi bilan ajralib turadi.
2chi zona. Bu zonada atsetilen kislorod hisobiga yona boshlaydi: 2+H2+02→20+H2 va zonada metallni oksidlanishini oldini oluvchi va N2 gaz bo’ladi. Metallarni payvandlashda payvandlash joyi shu zonada qizuiriladi.
3 chi zona. Bu zona alanganing mash’al zonasi deyiladi. Bu zonada va H2 gazlar havo kislorodi hisobiga to’la yonadi:
2O+H2+3/22→22+H2
Metallami payvandlashda 02, H20 bug’lari temirni oksidlaydi, shuning uchun bu zonani oksidlovchi zona deyiladi.
Me’yordagi atsetilen–kislorod alangasining sxemasi

## Slide 7: Gaz alangasida payvandlashda gorelka hamda payvandlash simining harakat traektoriya sxemasi: a − o’ngdan chapga payvandlash; b − chapdan o’ngga payvandlash: 1 − payvandlash simi; 2 − gorelka. Metallarni plazma oqimida payvandlash Bu usulda suyiiqlanish harorati yuqori bo’lgan yupqa list metallar va ularning qotishmalari, shuningdek, Al, u qotishmalarining payvandlashda hamda ishdan chiqqan detallarni tiklashda va kesishda keng foydalaniladi. Bu usul boshqa usullarga qaraganda ish unumdorligi yuqori termik ta’sir zonasi kichikligi bilan ajraladi. Bu usulda metallarni payvandlashda payvandlash joyiga plazmatron (plazma gorelka) orqali yuqori temperaturali plazma (ionlangan gaz) oqimi yo’naltiriladi. Bunda darhol suyuq metall vanna hosil bo’ladi. Plazma yo’nalishi boshqa joyga olinganda vanna sovishida kristallanib chok hosil bo’ladi.

## Slide 8
Metallarni plazma yordamida payvandlash sxemasi:
a − bevosita; b − bilvosita: 1 − volfram elektrodlar; 2 − yoy; 3 − gorelka soplosi; 4 − soplo kanali; 5 − zagotovka; 6 − plazma oqimi
Elektr kontakt usulida payvandlash sxemasi:
1 − zagotovkalar; 2 −qisqich.

## Slide 9
1. Uchma–uch payvandlash. Bu usulda payvandlash joylari suyultirmay va suyultirib bosim ostida payvandlanishi mumkin.
payvandlash joylarini suyultirmay bosim ostida uchma-uch payvandlash. Bu usulda payvandlashdan avval payvandlash yuzalarini zang, moylardan tozalab, o’zaro moslashtiriladi. Keyin ular payvandlash mashinasini qisqichlariga qisilib, bir–biriga ki­chik bosim bilan kontaktlantirilgach, zanjirga katta kuchli tok yuboriladi; bunda kontakt yuzalar qizib yuqori plastik holga o’tishi bilan tok zanjiri uziladi. So’ngra bosim orttirilib boriladi. Zagotovkalarning kontakt yuzalari ezila borib shu qadar yaqinlashadilarki, bunda atomlar o’zaro bog’lanib payvandlanadi.
Metallarning qarshiliklari hisobiga uchma–uch payvandlash
mashinasining sxemasi (a) va payvandlash rejimi:
a) 1 − stanina; 2 − plita; 3 va 7 − zagotovkalar; 4 va 6 − qisqichlar;
8 − payvandlash transformatorining ikkilamchi cho’lg’ami; b) payvandlash joylarini suyuqlantirmay uchma–uch payvandlash sikli; v) payvandlash joylarini suyuqlantirib uchma–uch payvandlash sikli.

## Slide 10
2. Nuqtali payvandlash. Bu usulda payvandlanadigan listlardan birini payvandlash mashinasining pastki qo’zg’almas elektrodi ustiga ikkinchisini uning ustiga qo’yib, ustki elektrodni uni ustiga tushirib kontaktlangach tok zanjiri ulanadi. Katta tokni kontakt yuzadan o’tishida yuza qizib, o’zagi esa eriydi. Unga yondoshgan yqzalar yuqori plastik holga o’tganda bosim beriladi.
Bunda suyuqlangan o’zak metalli bosim ostida kristallanadi. So’ngra tok zanjiri uzilib, ma’lum vaqt bosim ostida saqlanadi. Keyin ustki elektrod ko’tarilib boshqa payvandlash joyi pastki elektrod ustida surilib, ish yana takrorlanadi. Odatda uglerodli va kam legirlangan po’lat listlar qalinligiga qarab (80–150 A/mm2) tokda, kichik bosimda (15–40 Mpa), 0,5–2 sek. da payvandlanadi.
Nuqtali payvandlash sxemasi:
a − ikki tomonlama payvandlash: 1 − transformator; 2 − chok;
3 va 4 − elektrodlar; 5 va 6 − payvandlovchi listlar; b − bir tomonlama payvandlash: I − ustki list; 2 − ostki list; 3 − o’rindiq; v − normal ish sikli.

## Slide 11: 3. Roliklar bilan payvandlash. Bu usulda elektrodlar o’rniga 40–350 mm. li mis roliklar 2 o’rnatiladi. Payvandlovchi listlar 5 va 4 roliklar bilan o’zaro siqilgach, transformator 1 dan kichik kuchlanishli katta kuchli tok (1000–2000 A) yuborilganda kontakt yuzalari qiziydi. Roliklar qarama–qarshi tomonga aylanishida listlar roliklar orasida surilib payvandlana boradi. Roliklar bilan payvandlash mashinasining sxemasi: a − mashina sxemasi: I − transformator; 2 − roliklar; 3 − payvand choki; 4 va 5 − payvandlanuvchi listlar; b − tokni uzlukli va uzluksiz payvandlash sikllari.

## Slide 12
Gaz alangasida qizdirib presslab payvandlash
Bu usulda zagotovkalarni payvandlash joylarni ko’p alangali gorelka yordamida yuqori plastik holga kelguncha qizdirilgach, o’qlari bo’ylab bir–biriga 15–25 Mpa bosim bilan qisiladi, bunda yuzalar ezilib, bir–biriga shu qadar yaqinlashadiki, bunda atomlar o’zaro bog’lanib payvandlanadi. Bu usuldan gaz, neft trubalari, relslar, vallar kabi buyumlar uchma–uch payvandlashda keng foydalaniladi.
Gaz alangasida presslab payvandlash sxemasi:
1 − qo’zg’almas qisqich; 2 − ko’p alangali gorelka; 3 − qo’zg’aluvchi qisqich;
4 − buyura; 5 − kompressor.

## Slide 13
Metallarni diffuzion payvandlash
Bu usulda payvandlanuvchi metall buyumlarni zang, moy va tuproqlardan tozalangach, havosi so’rilgan (10-1 – 10-3 PA bosimli) qurilma kamerasiga kiritiladi, keyin yuqori temperaturagacha qizitib bir–biriga ma’lum bosim bilan siqilib, zarur vaqt saqlanadi. Bunday sharoitda payvandlanuvchi yuza plastik deformatsiyalanib atomlari diffuziyalanib o’zaro bog’lanib, payvandla­nadi. Bu usuldan elektro radio sanoatda metall buyumlarni pay­vandlashda keng qo.’llanrladi.
Bu usulda metall buyumlarni payvandlash uchun payvand­lanuvchi yupqa listlarni payvand qurilma tayanchiga (lektrodlar ontlig’iga) ustma–ust o’rnatiladi. Keyin uning uchligi bilan ma’lum bosimda qisiladida kontaktlangan joyiga ultratovush chastotasida (15–100 kgs) mexanik tebranish beriladi.
Diffuzion payvandlash sxemasi: − vakuum kamera; 2 − indikator;
3 − payvandlanuvchi metallar; 4 − shtok; 5 − richag.