## Slide 1: Payvandlash asoslari
Reja:
1. Payvand birikmalari va choklari turlari
2. Termik payvandlash elektrik yoy yordamida payvandlashni fizik asoslari.
3. Yoyning issiqlik xarekteristikasi.
4. Payvand yoyini ta’minlovchi manbalar, asbob uskunalar. Payvandlash elektrodlari..
5. Metallarni elektrik yoy yordamida payvandlash , flyus ostida avtomatikaviy payvandlash. Payvand choki tuzilishi.

## Slide 2
Materiallarni payvandlash, rivojlanishi, tasnifi
Materiallarni o’zaro atomar yoki molekulyar bog’lanishi hisobiga ajralmaydigan qilib biriktirilishiga payvandlash deyiladi. Amalda bu maqsad uchun payvandlanuvchi metallarni payvand­lash joylari eritilib, kichik vanna hosil etiladi va uni havoda sovishida kristallanib chok olinadi yoki payvandlash joylari yuqori plastik holga kelguncha qizdirilib, bosim ostida o’zaro yaqinlashtiriladi. Bunda yuzalaridagi oksid pardalar parchalanib, iflosliklar ajralib, yuza g’adir–budurliklari ezilib, atomlararo tortishish kuchlari hisobiga bog’lanib chok olinadi. Bu usullarda har xil qalinlikdagi metallar va ularning qotishmalarini, nometall materiallar yerda, suv ostida va koinotda payvandlanadi. CHunki bu usul ajralmaydigan birikmalar olishdagi boshqa usullar (kovsharlash, mixni porchinlab biriktirish)ga qaraganda puxta birikmalar olinishi, tejamliligi, ish unumining yuqoriligi va boshqa afzalliklariga ko’ra texnikaning barcha sohalarida keng qo’llaniladi.

## Slide 3: Metallami elektr yordamida payvandlash usullari sxemasi: a - N. N. Bernardos usuli: 1 − ko’mir elektrod; 2 − chok bob sim; b - N. G. Slavyanov usuli: 1 − metall elektrod. 1907 yilda esa O. Kelberg maxsus qoplamali metall elektrodlardan foydalanishni tavsiya etdi. Bunday elektrodlar bilan metallami elektr yoy yordamida dastaki payvandlashda qoplama erib yoyni barqaror yonishi ta’minlanib, vanna havoning zararli gazlari ta’siridan himoyalanib, sifatli choklar olindi. Keyinchalik zarur payvandlash mashinalar, yangi-yangi payvandlash usullar va texnologiyalar (masalan, metallami flyus qatlami ostida elektr yoy yordamida, elektroshlak, elektron nur, plazma yordamida payvandlash va boshqa usullar) yaratildi. Hozirda 70 dan ortiq usullar mavjuddir.

## Slide 4: Payvand birikmalarining asosiy turlari: a − uchma-uch birikmalar; b − ustma-ust birikmalar; v − burchak hosil qilgan birikmalar; g − tavrsimon birikmalar.
Payvandlash usullarining tasnifi
Metallami payvandlash usullarini GOST 19521-84 ga ko’ra quyidagi sinflarga ajratiladi:
Termik sinf. Bu sinfga kiruvchi usullarning barchasi (elektr yoy yordamida, elektr shlakda, elektron nurida, gaz alangasida, plazmada va boshqalar) da metallarni payvandlash joylarini qizdirishda ajraluvchi issiqlik energiyadan foydalaniladi.
Termomexanik sinf. Bu sinfga kiruvchi usullarning barchasi (elektrokontakt, gaz alangasida qizdirib presslash va boshqalar) da metallarni payvandlash joylari ajraluvchi issiqlik energiyada qizdirilib, yuqori plastik holatga keltirilib bosim bilan siqib payvandlanadi.
Mexanik sinf. Bu sinfga kiruvchi usullarning barchasi (ultra tovush yordamida, portlovchi moddalarni portlatib, sovuqlayin ishqalab va boshqalar)da metallarni payvandlash joylari mexanik energiyani issiqlikka aylanishida qizib yuqori plastik holatga keltirilgach bosim bilan siqib payvandlanadi.

## Slide 5
CHoklaming fazodagi holati va ularni hosil qilish sxemasi;
a − pastki chok; b − gorizontal chok; v − vertikal chok; g − ship chok.
Metallarning payvandlanuvchanligi va payvandlashda struktura o’zgarishlari
Metallarning turli usullarda texnik talablarga javob bera oladigan darajada payvandlanish xususiyatiga payvandlanuv­chanligi deyiladi.
Metallarning payvandlanuvchanligi ularni kimyoviy tarkibiga, strukturasiga, payvandlash usuliga, rejimiga va boshqa ko’rsatkichlarga bog’liq. Odatda, metallarning payvandlanuvchanligini aniqlashda bostirilgan chok puxtaligi payvandlanadigan metall puxtaligiga taqqoslanadi. Agar chokda nuqsonlar (g’ovaklik, darz, toblanish) hollar bo’lmay payvandlanayotgan metallar puxtaligiga yaqin bo’lsa, bunday metallar yaxshi payvandlanuvchan hisoblanadi. Ma’lumki, turli metall konstruksiyalar tayyorlashda asosiy material sifatida po’latlardan foydalaniladi.

## Slide 6
Payvandlash yoyining sxemasi: 1 − elektrod;
2 − payvandlanadigan metall; 3 − metall vanna; 4 − gaz arozoli.
SHuni qayd etish joizki, metallarni payvandlashda tok kuchini I= 3000 A, va kuchlanishining 10–50 V oralig’ida o’zgartirila olinishi, uning quvvatini 0,01 dan 150 kVt gacha rostlash mumkinligi turii qalinlikdagi har xil metallarni payvandlashga imkon beradi.
Metall elektrod bilan payvandlanuvchi metall orasida elektr yoyni oldirish sxemasi: a − elektrodning qisqa tutashuvi; b − yupqa suyuq metall pardasining hosil bo’lishi; v −bo’yin hosil bo’lishi; g − elektr yoyining hosil bo’lishi.

## Slide 7: a−yoy kuchlanishininglok kuchiga va yoy uzunligiga nisbatan o’zgarish grafigi; b − yoyning statistik xarakteristikasi. Tok manbai va payvandlash yoyining tashqi xarakteristikasi. a − odotdagi tok manbaining xarakteristikasi; b − payvandlash tok mavbaining xarakteristikasi; v − yoyning xarakteristikasi; g − salt kuchlanish; d − yoyning barqaror yonishi.

## Slide 8
Metall elektrod bilan elektr yoy yordamida dastaki payvandlash va elektrod harakati traektoriyasi sxemasi: a − payvandlash sxemasi; b − elektrod harakati traektoriyasi; 1 − payvandlanuvchi metall; 2 − shlak po’stloq; 3 − chok; 4 − shlakli metall vanna; 5 − himoya gaz muhiti; 6 − elektrod; 7 − qoplama.
Payvandlash tezligini esa quyidagicha aniqlanadi.
v = L / T y m / s
bu yerda: L – bostirilgan chok uzunligi, m.
Bu usulning ish unumdorligining pastligi, elektrodni 20–25% ni qiyindiga o’tishi, sachrashi, malakali ishchini talab etishi kabi kamchiliklari bor.

## Slide 9
Dastaki payvandlashda ish unumini oshiruvchi usullar sxemasi: a − metallni chuqurroq suyuqlantirib chok hosil qilish; b − elektrodlar tutarai bilan payvandlash; v − uch fazali tokda payvandlash
Metallarni flyus qatlami ostida metall elektrod sim bilan elektr yoy yordamida avtomatik payvandlash
Metallarni dastaki usulda payvandlashning yuqori ishi unumli usullari yaratilganligiga qaramay ayniqsa, qalin metallarni sifatli, yanada unumliroq payvandlash usullari ustida olib borilgan izlanishlar natijasida ayni payvandlash usuli yaratildi. Bu usuldan qalinligi 2–100 mm gacha bo’lgan po’latlar, u, Al, Ti va ularning qotishmalarini payvandlashda keng qo’llaniladi. Quyidagi 6.11–rasmda payvandlash avtomatning sxemasi keltirilgan.

## Slide 10
Flyus qatlami ostida metallarni avtomatik payvandlash avtomatining sxemasi: 1 − elektrod; 2 − uzatish mexanizmi; 3 − bunker; 4 − flyus; 5 − shlak; 6 − erimagan flyusni so’rish trubkasi; 7 − payvandlanuvchi metall.

## Slide 11: Metallarni flyus qatlami ostida elektrod sim bilan yoy yordamida uchma–uch qilib avtomatik payvandlashni bo’ylam qirqim sxemasi: 1 − elektrod sim; 2 − flyus; 3 − suyuq shlak; 4 − payvand chok; 5 − metall vanna; 6 − elektr yoy; 7 − payvandlanuvchi metall. Payvandlashda chok sirtidagi erimagan flyus pnevmatik qurilma yordamida bunkerga surila boradi. Payvandlanadigan metall xiliga, qalinligiga ko’ra flyus (masalan, OSS–45 yoki AN–348), olinib, tegishli elektrod sim markasi va payvandlash rejimi belgilanadi. CHok bostirib bo’lingach uning sirtidagi shlak qat-lami ajratiladi. Bu usul metallarni dastaki payvandlashga qaraganda 5–10 marta unumlidir.