## Slide 1
Keramik materiallar.
Rеja:
1.Keramik materiallarni komponentlarini tanlash. Loylar. O‘zgacha xossali keramika.
2.Keramik materiallarning olinish texnologiyasi va ishlatilish soxalari.

## Slide 2
Noorganik polimerlar asosidagi matritsalardan tuzilgan kompozitsion materiallar perspektiv material hisoblanadi.
Noorganik polimer bog‘lovchilarning tipik vakillari: silikatlar, keramika, nitridlar, boridlar, karbidlar. Bularni olish oson. Maxsus xossasi: atom bog‘lanishining puxtaligi polimer zanjirini tashkil qiladi.
Eng ko‘p tarqalgani-keramik kompozitsion materiallar. Bular metallarning va kislorodsiz birikmalarning oksidlari (karbidlar, boridlar, nitridlar, silitsidlar) asosida yaratiladi.
KMM larning yaratilishi yangi texnikani yaratishga imkon beradi: yuqori haroratda ishlaydigan, yeyilmaydigan, puxta va h.k.
Keramik kompozitsion materiallar asosiy turlari
Bularda matritsa keramikadan yasalgan: metall emas mineral xom-ashyoni (loylar) qizdirib bosim ostida presslab (“spekanie”) olingan.
1. Xomashyo turiga bo‘linadi:
a) Oksidli (texnikaviy) keramika; metall oksidlari asosida: Al2O3; ZrO2; CaO; MgO; BeO; UO2 .
b) Oksidsiz, asosiy kislorodsiz birikmalar: karbid MeC; borid MeBn;
nitrid MeN; silitsid MeSin .
2. Struktura belgilariga qarab KKM lar 5 gruxga bo‘linadi:
a) Dispersli;
b) Polikrsitallik yullanmagan (tartibsiz) tolalar ipsimon kristallar va simlar bilan sinchlangan;
v) Yo‘llangan (tartibli) tolalar bilan (shu bilan birga evtektika bilan) sinchlangan;
g) Qavatma-qavat-qatlama;
d) Dona-qavatli.

## Slide 3
Dastlabki xom-ashyoni 3 gruppaga bo‘lish mumkin:
Barcha-keng harorat doirasida bir-biri bilan kimyoviy reaktsiyaga kirishadiganlar;
Kimyoviy reaktsiyaga kirishmaydi.
Yuqori haroratda reaktsiyaga kirishuvchilar;

## Slide 4
Keramik-kompozitsion materiallarni xossalari va ishlatilishi
Dispers KKM larning tipik vakili bu – keramika-metall materialidir-kermetlar. Ikki xil bo‘ladi:
Infrokermet;
Ulьtrakermet.

## Slide 5
Kermetlar uchun xomashyo sifatida metall oksidlari, karbidlar, nitridlar ishlatiladi.
Kermetlar 2 guruhga bo‘linadi:
1.Tarkibiga qarab:
g) Boridli.
a) Oksidli;
b) Nitridli;
v) Karbidli;

## Slide 6
2. Vazifasiga qarab
g) Yadro reaktorlari uchun.
v) Karroziyabardosh;
b) Issiqbardosh;
a) Eyilishga chidamli;

## Slide 7
Uglerod-uglerodli kompozitsion materiallar
Aviatsiya-kosmik texnikasida qo‘llaniladigan parspektiv materiallardan biri-bu uglerod-uglerodli (S-S) kompozitlardir. Bularda matritsa sifatida uglerod ishlatiladi. Bu qotgan termoreaktiv smolalarni (feneloformalьdegidli, furanovli) yuqori haroratda qizdirib olingan koks to‘ldirgich sifatida uglerod tolalari ishlatiladi.
Bu tizimli materiallar kompozitsiyasiga to‘ldiruvchi material sifatida uglerodli paxta, uglerodli matolar, uzilgan-kesilgan tolalar, buralgan iplar kiradi. Ikki tizimlisiga qo‘shimcha-tuldirgich sifatida matolar-to‘qimalar: ko‘p tizimli materiallar tolalarni ma’lum tartibda taxlash bilan olinadi.
Operatsiyalarning ketma-ketligi:
1. Uglerodli (yoki grafitli) tolalarni yoki matoni fenolli smola bilan to‘yintirish.
2. Bog‘lovchini berilgan harorat va bosimda qotirish.
3. Kerakli o‘lchamlargacha mexanik ishlash.
4. Karbonizatsiyalash maqsadida kerakli atmosferada qizdirish.
Agar modifikatsiya qilinsa; karbid va nitrid hosil qiluvchilar bilan (Si, Ta, N), kompozitning asosli muhitda turg‘unligi oshadi.
Uglerod-uglerod materiallarining mexanik xossalari yuqori: v=100-700 Mpa, qisishidagi mustahkamlik =800-1200 Mpa; zarbiy qovushqoqligi 50-100 kDj/m2; vakuum va neytrol muhitda issiqka turgun 25000S gacha.
Uchish apparatlari burun qismi konusi, yuqori haroratli kanoplar, raketa dvigatellari soplari va x.k larda ishlatiladi.