## Slide 1: 4-MAVZU: EKSPERIMENT NATIJALARINING XATOLIKLARI
Lecture 4. Error of experiment results
Ma’ruza maqsadi: Ekspriment o`tkazish jarayonida olingan natijalar xatoliklari, turlari, o`lchash olib boorish bosqichlari to`g`risida tasavvur shakllantirish

## Slide 2: 4-MAVZU: EKSPERIMENT NATIJALARINING XATOLIKLARI
REJA:
O`lcham va o`lcham turlari
O`lchash xatolari
O`lchov vositalarining aniqligi.
Dastlabki tajribani tayyorlash va uni o`tkazish.
Tajribaning keskin ajralgan natijalarini tashlab yuborish usullari.
Tayanch iboralar:
o`lcham, o`lcham turlari, o`lchash xatolari, o`lchov asbobi, xatolik, absolyut xato, nisbiy xato, tarirovkalash, tasodifiy xatoliklar, aniqlik ko`rsatkichi, smirnov-grabs mezoni

## Slide 3: 1. O`LCHAM VA O`LCHAM TURLARI
Ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari eng avvalo tajribalarni to`g’ri o`tkazishga bog’liq. O`lcham, o`lchov vositalari va o`lchovlar to`g’risidagi qisqacha ma’lumotlarni ko`ramiz.
O`lcham. O`lcham – bu biron-bir o`lchov birligi yoki kattalikni aniq ifodalash uchun xizmat qiluvchi predmet yoki moslamadir. Hozirgi paytda turli xil o`lchamlarni uchratish mumkin. Ayrim hollarda o`lchov birligini ifodalash uchun turli moddalarning ma’lum xossalaridan foydalaniladi. Masalan, suvning aniq tem-peraturada muzlashi va qaynashi temperaturaning 00 dan 1000S gacha bo`lgan nuqtalarini ifodalash uchun xizmat qiladi.

## Slide 4
O`lchov asbobi – bu turli qismlardan tarkib topgan maxsus qurilmadir. Bu qismlar o`lchanayotgan kattalikni yoki u bilan bog’liq bo`lgan tabiiy hodisani qa-bul qiladi va qabul qilingan signalni kuzatuvchi qayd qila oladigan ko`rinishga keltiradi. O`lchov asboblari qo`shimcha funktsiyalar bajaruvchi moslamalar bilan jihozlangan bo`lishi mumkin. Masalan, sozlash, signalizatsiya va boshqa funktsiya-li o`lchov asboblari mavjud.

## Slide 5
O`lchov turlari. O`lchovlar laboratoriyaviy va texnik turlarga bo`linadi. Farqi shundaki, laboratoriya o`lchovlarida o`lchov xatosi hisobga olinadi. Bundan tashqari, o`lchov to`g’ridan-to`g’ri yoki vositali bo`lishi mumkin.
To`g’ridan-to`g’ri o`lchovda o`lchanayotgan kattalik o`lcham yoki o`lchov as-bobining ko`rsatmasi bilan (shkalasi bilan) solishtiriladi.
Vositali o`lchovda esa o`lchanayotgan omil unga bog’liq bo`lgan boshqa omilni aniqlash orqali aniqlanadi. Masalan, materiallar namligini elektropsixro-metrda o`lchaganda namlikka bog’liq bo`lgan kondensatorning sig’imi o`lchanadi.

## Slide 6: 2. O`LCHASH XATOLARI
Alohida o`lchash xatoligini iloji boricha kamaytirish kerak. SHu maqsadda o`lchash xatoligining tavsifini va juda bo`lmaganda o`lchash natijasining xatoligi miqdoriga ta’sir ko`rsatayotgan asosiy omillar ro`yxatini bilish zarur.
Qandaydir kattalikni o`lchash deganda uni boshqa u bilan bir jinsli o`lchov birligi sifatida qabul qilingan kattalik bilan taqqoslash jarayoni tushuniladi. Masa-lan, yeyilishni o`lchashda diametr, qalinlik yoki boshqa bir chiziqli o`lchamni (shu jumladan aylana uzunligini ham) kamayishi yoki ko`payishi qabul qilingan milli-metr yoki mikrometr o`lchov birligidan necha marta katta yoki kichik ekanini bild-iradigan operatsiya bajariladi.

## Slide 7
O`lchov natijasi mutlaq aniq bo`lishi mumkin emasligi sababli, tajriba xatoliklari tavsifini, tasnifini va o`lchash natijasiga ta’sir ko`rsatuvchi asosiy omillarni bilish kerak bo`ladi.
Xatolik kattaligi o`lchashdagi omillar to`plami doimiyligining ehtimoli bilan aniqlanuvchi o`lchash sharoitiga bog’liq. Omillar to`plamiga: o`lchashni ba-jaruvchi; kuzatish ob’ekti; o`lchashda ishlatilayotgan asbob; tashqi muhit kiradi. O`lchanayotgan kattalik va o`lchov birligi deyarli har doim barobar bo`lmagan kat-taliklarda bo`lgani uchun, o`lchov birligining qandaydir ulushlarini aniqlash zaruri-yati kelib chiqadi. O`lchovlar eng takomillashgan asboblarda juda diqqat bilan sinchiklab bajarilganda ham albatta xatoliklar kuzatiladi.

## Slide 8
Har qanday o`lchov, qanchalik aniq va puxta o`tkazilishidan qat’iy nazar, ma’lum darajada xatoga ega bo`ladi. SHu sababli o`lchov natijasi haqiqiy kattalik emas uning yaqin qiymati hisoblanadi. Haqiqiy kattalikni bilish uchun o`lchov xatolari aniqlanadi.
Absolyut xato. Absolyut xato (a) haqiqiy kattalik yoki aniq qiymat (A) va ya-qin qiymat (Y) o`rtasidagi farqqa teng.
a = A – Y (1.1)
Aniq qiymatning noma’lumligi sababli absolyut xato ham noma’lumdir. Bun-dan tashqari, uning musbat yoki manfiyligi ham noma’lum. SHuning uchun (1.1) formula quyidagi ko`rinishga keltirilgan:
a = Y±a (1.2)

## Slide 9
Aniq qiymatni hisoblash uchun absolyut xatoning mumkin bo`lgan maksimal qiymati (am) qabul qilingan. Bu qiymat har bir o`lchov yoki o`lchov asbobi uchun norma bo`yicha ruxsat etilgan eng katta xatodir. Bu qiymat shkalaning bir bo`limi, ayrim hollarda bir bo`limning yarmiga teng. Bir bo`lim shkalaning yonma-yon turgan ikki chiziqchasi orasidagi masofaga teng. Bir bo`lim bahosi esa uning o`lchov birligida ifodalangan qiymatidir.
Yuqorida aytilganidek, mutlaq xato noma’lum, lekin to`g’ri o`tkazilgan o`lchovda uning qiymati maksimal mutlaq xato qiymatidan katta bo`lishi mumkin emas
a < am (1.3)

## Slide 10
Sinov natijalarini aniqlashda bu ikki qiymat o`zaro teng qilib olinadi.
a = ±am (1.4)
o`z navbatida am = s (1.5)
bu yerda: s – bir bo`lim bahosi.
Maksimal absolyut xato am yordamida bir turdagi o`lchov asboblarining aniqligini taqqoslash mumkin. Turli asboblarning aniqligini taqqoslash uchun nisbiy xatodan foydalanish mumkin.

## Slide 11
Nisbiy xato. Nisbiy xato absolyut xatoning aniq qiymatga nisbatiga teng
δ= a/A (1.6)
Aniq qiymat noma’lum bo`lganligi tufayli nisbiy xato ham noma’lum hisoblanadi. SHuning uchun hisob-kitoblarda mumkin bo`lgan maksimal nisbiy xato qo`llanadi:
δ m = am/Y (1.7)
δ m = am100/Y, % (1.8)
SHkalali asboblar uchun bu formulani quyidagi ko`rinishga keltirish mumkin:
δ m = s100/Y, % (1.9)
Y – o`lchanayotgan kattalikning yaqin qiymati.

## Slide 12
Bu formula yordamida turli o`lchovlarning sifatini taqqoslash mumkin. El-ektrik o`lchov asboblarining xatoliklarini aniqlashda keltirilgan nisbiy xatodan foydalaniladi:
δ k = am 100/Z, % (1.10)
Z – shkala diapazoni,
Z = Ymax – 0 (Ymax gacha bo`lgan shkalali asboblar uchun).
Z = Ymax + Ymax (ikki tomonlama Ymax – 0 – Ymax shkalali asboblar uchun)
Z = Ymax – Ymin (Ymin dan Ymax gacha bo`lgan nolsiz shkalali asboblar uchun)
Normal sharoitda ishlayotgan elektrik o`lchov asboblarida kuzatiladigan xato – asosiy xato hisoblanadi. Bu normal sharoitlar asbob shkalasida ko`rsatilgan bo`lishi kerak. Agar normal sharoitdan chetlansa asboblarda qo`shimcha xato kuza-tiladi.

## Slide 13
Qulay bo`lishi uchun nisbiy xatolik foizlarda ifodalanadi. Agar o`lchanayotgan kattalik x bo`lsa, unda xatolikning mutlaq kattaligi Δx, nisbiy xatolik esa
bo`ladi. (1.11)
O`lchash xatoligining kattaligini umum qabul qilingan etalon (bizning holda, metr) yoki o`lchanayotgan kattalik bilan taqqoslab aniqlash mumkin. Ikkinchi holda etalon vazifasini o`lchanayotgan kattalikning o`zi bajaradi. Masalan, valning yeyilishini 0,01 mm aniqlikka ega bo`lgan mikrometr bilan o`lchandi. Ana shu kat-talikni mutlaq xatolik deyiladi. U yeyilishning har qanday kattaligida ham (0,03 mm va 0,30 mm) bir xil bo`ladi.

## Slide 14
Agar o`lchov birligi qilib o`lchanayotgan kattalikning o`zi qabul qilinsa, unda nisbiy xatolik haqida so`z yuritiladi. Yeyilish kattaligi 0,03 mm bo`lganda nisbiy xatolik 0,33 bo`ladi, yeyilish 0,30 bo`lganda esa nisbiy xatolik 0,033; ya’ni 10 marta kam bo`ladi.
Keltirilgan misoldan ko`rinib turibdiki, o`lchashning mutlaq xatoligini (0,01 mm) ko`rsatish, agar xatolik kattaligini va o`lchanayotgan kattalikning o`zini taqqoslanmasa aniqlik to`g’risida juda kam bildiradi. SHu nuqtai nazardan, xatolikning nisbiy kattaligi o`lchash aniqligi to`g’risida batafsilroq tushuncha be-radi.
Qandaydir kattalikni o`lchashda mutlaq xatolik o`lchov asbobining xatoligi-dan kichik bo`lishi mumkin emas. Masalan, mikrometr aniqligi 0,01 mm bo`lsa, yeyilish 0,01 mmdan katta xatolik bilan aniqlanadi.

## Slide 15
Xatolik kattaligi yeyilishni baholash aniqligini bildiradi. Demak, faqat kattal-ikni qiymatini o`zini topish emas, shuningdek, o`lchashda yo`l qo`yilgan xatolikni baholash ham o`lchash vazifasiga kiradi.
Xatolikni kamaytirish uchun o`lchov birligi yetarli darajada aniq va o`lchash jarayonida o`zgarmay qolishi kerak. Bunga o`lchov birligini o`lchashdan oldin va keyin etalon bilan taqqoslash natijasida erishiladi. O`lchov ob’ekti ham o`lchash vaqtida o`zgarmasligi lozim. Umuman barcha o`lchov asboblarini tajribadan oldin darajalash (tarirovkalash) lozim. Xatolikning kattaligi o`lchashni o`tkazish sha-roitini doimiylik (o`zgarmaslik) darajasi, kuzatuvchining malakasi, o`lchov as-bobining ahvoli, o`lchash ob’ekti geometrik shaklining to`g’riligi, unda bo`lgan moy, chang miqdori, atrof-muhitning temperaturasi va shunga o`xshash omillarga bog’liq bo`ladi.

## Slide 16
Tasodifiy xatoliklar o`rtacha qiymati bir xil o`lchovlar sonini cheksiz oshirib borganda nolga intiladi.
Hamma bir xil o`lchovlarda kattaligi o`zgarmaydigan xatoliklarning boshqa turini muntazam xatoliklar deyiladi. Muntazam xatolikning o`rtacha qiymati bir xil o`lchovlar sonini cheksiz oshirib borilganda noldan farq qiluvchi qandaydir chega-raga intiladi. Agar muntazam xatoliklarning o`zgarish qonuni ma’lum bo`lsa, maxsus o`lchash usullarini qo`llash natijasida ular yo`qotiladi. Bunday xatoliklar yo`qotiladigan muntazam xatoliklar deb ataladi (masalan, muhit temperaturasining ta’siri).

## Slide 17
Biroq muntazam xatoliklarni to`liq yo`qotish mumkin emas, shuning uchun o`lchovlar qoldiq muntazam xatoliklarga ega bo`ladi. O`lchashlarda ulardan tabiati ma’lum bo`lgan va kattaligi yetarli darajada aniqlanishi mumkin bo`lganlarini:
• Kelib chiqishi ma’lum, biroq kattaligi noma’lum (masalan, o`lchash as-bobining xatoligi, xususan, o`lchash chizg’ichi);
• Kattaligi anchagina bo`lsa ham mavjudligi haqida axborot bo`lmagan, o`lchanayotgan ob’ektning xossalari bilan bog’liq (masalan, namuna bo`yicha metall zichligini aniqlashda uning ichida havo pufakchasi bor bo`lsa, xatolik katta bo`lishi mumkin); hisobga olish va yo`qotishga harakat qilinadi

## Slide 18
1-rasm. Tajriba natijalari xatoliklarini tasniflovchi sxema.

## Slide 19
Bunday xatoliklar bo`lmasligiga ishonch hosil qilishning yaqqol usullaridan biri – bizni qiziqtirayotgan kattalikni boshqa usul va boshqa sharoitlarda o`lchab ko`rishdir.
Tajribadagi xatoliklar turli kelib chiqishga ega oddiy xatolarning yig’indisidir. Ularning paydo bo`lish manbai (o`lchash ob’ekti, kuzatuvchi, as-boblar yoki tashqi muhit) va xatoliklar turiga (qo`pol, muntazam yoki tasodifiy) bog’liq holda tajriba natijalarining xatoliklari tasnifini berishi mumkin (1-rasm).

## Slide 20
Muntazam xatoliklar qiymati bo`yicha har bir o`lchashda doimiy va uning doimiy miqdoriga bog’liq emas. Tasodifiy xatolik qiymati har bir o`lchashda har xil bo`lib, shuning uchun o`lchash natijasi aniqligi o`lchovlar soni oshishi bilan ortib boradi. Ushbu xulosaga ikki qoida asosida kelish mumkin:
1. Agar muntazam xatoliklar aniqlovchi bo`lsa, ya’ni uning qiymati tasodi-fiy xatolik qiymatidan haqiqatan katta bo`lsa, unda o`lchovni bir marta o`tkazish kifoya.
2. Agar tasodifiy xatolik aniqlovchi bo`lsa, o`lchashlarni bir necha marta o`tkazish kerak. O`lchashlar miqdorini shunday olish kerakki, bunda tasodifiy xatolikning o`rtacha arifmetigi muntazam xatoliklardan kichik bo`lishi zarur.

## Slide 21
O`lchash natijasining xulosaviy xatoligini muntazam xatoliklar aniqlaydi. SHun-day qilib, o`lchashlarning kerakli miqdori muntazam va tasodifiy xatoliklar qiymatining nisbatidan aniqlanadi.
O`lchash aniqligining oshishi nuqtai nazaridan muntazam xatoliklarni tasodi-fiy xatoliklar qiymatidan katta bo`lishiga erishish lozim. Bu esa o`lchashlar mi-qdorini kamaytiradi, jumladan bir martagacha olib keladi. Ushbu maqsadga o`lchash uslubi bo`ysunishi zarur.
O`lchovlar soni oshishi bilan tasodifiy xatoliklarning o`rtacha qiymati ehtimolga ko`ra matematik kutilma bilan mos kelib, u tasodifiylikdan holi bo`lib boradi.

## Slide 22
O`lchovlar miqdori ortishi bilan tasodifiy xatoliklar qiymati muntazam xatoliklar qiymatiga yaqinlashib boradi, lekin hech qachon undan kichik bo`lmaydi. Bu yerda ushbu qoida namoyon bo`ladi: xatolikni o`lchov asbobi xatoligidan kichik qiymatga kichraytirish mumkin emas.
Xatoliklarni ruxsat etilgan chegaralardan oshib ketmasligi uchun, o`lchashlarni natijalari ruxsat etilgan chegaradan oshmagan xatoliklardan iborat bo`ladigan qilib tashkil etish kerak. O`lchovlarning olingan natijalari aniqligi baholanishi (o`lchash natijalaridan ishonchliroq qiymatni topish) lozim. Buning uchun xatoliklarning kelib chiqish va yig’ilish qonuniyatlarini o`rnatish, o`lchov aniqligini baholashni amalga oshirish va uning oshish yo`lini belgilash zarur.

## Slide 23
Birinchi nav-batda o`lchov natijalarining tasodifiy xatoliklari qiymatini tashqi sha-roitlar doimiyligidan (tashqi sharoitlar doimiyligi tushunchasi ostida absolyut doimiylik emas, balki etalon va o`lchanadigan ob’ekt uchun sharoitlarning bir xilligi tushuniladi): qolgan omillarning (o`lchash ob’ekti, kuzatuvchi, asbob hola-tlari) doimiymasligidan kelib chiqqan holda kamaytirish lozim.
Tashqi sharoitlarning o`zgarishi o`lchovlar xatoligiga, ayniqsa ketma-ket sinovlar uslubi bo`yicha kuzatilganda katta ta’sir ko`rsatadi. Avtomobilni yoki traktorni ishlatish jarayonida foydalanish sharoitlarini shartli ravishda doimiy deb qabul qilinadi. Ekspluatatsion omillardan, asosan temperatura, yuklanish (tirsakli val aylanish chastotasi, drossel to`siqchasi ochiqligi), motor ish rejimlari, o`t olish va oziqlantirish tizimi rostlanganligi o`zgarib turadi.

## Slide 24
Tajribadan oldin o`lchov natijalarini yig’ish uslubini, 1-o`lchashgacha bo`lgan bosib o`tilgan yo`lni, ketma-ket o`lchovlar davriyligini, detallarning yeyilishini o`lchashni, natijalarni qayta ishlashni, shuningdek, sharoitlar doimiyligini asoslash zarur. SHunday qilib, o`lchovlarni o`tkazish tashqi sharoitlarining doimiylik mi-qdori tasodifiy xatoliklar qiymatini aniqlaydi.

## Slide 25: 3. O`LCHOV VOSITALARINING ANIQLIGI.
O`lchov va o`lchov vositalarining aniqligi nisbiy xato bilangina emas aniqlik ko`rsatkichi bilan ham ifodalanadi. Aniqlik ko`rsatkichi (T) nisbiy xatoga teskari proportsionaldir:
T = 1 / δm = Y / s100 (1.12)
O`lchov asboblarining aniqligini hisoblash uchun aniqlikning maksimal ko`rsatkichi qabul qilingan:
Tm = Ymax / am100 (1.13)

## Slide 26
Aniqlik sinfi | Aniqlik ko`rsatkichi Tm | Aniqlik sinfi | Aniqlik ko`rsatkichi Tm
5a | 100000 = 1.0 x105 | 2a | 100 = 1.0 x102
5b | 50000 = 0.5 x105 | 2b | 50 = 0.5 x102
5v | 20000 = 0.2 x105 | 2v | 20 = 0.2 x102
4a | 10000 = 1.0 x104 | 1a | 10 = 1.0 x101
4b | 5000 = 0.5 x104 | 1b | 5 = 0.5 x101
4v | 2000 = 0.2 x104 | 1v | 2 = 0.2 x101
3a | 1000 = 1.0 x103 | 0a | 1 = 1.0 x100
3b | 500 = 0.5 x103 | 0b | 0.5 = 0.5 x100
3v | 200 = 0.2 x103 | 0v | 0.2 = 0.2 x100
1-jadval. Turli sinfdagi asboblarning aniqlik ko`rsatkichi

## Slide 27
Ushbu aniqlikning maksimal ko`rsatkichi asosida o`lchov asboblari uchun aniqlik sinfi ishlab chiqilgan (1-jadval).
Aniqlik sinfi qanchalik katta bo`lsa o`lchov asbobining aniqligi shuncha yuqori bo`ladi.
O`lchov natijalarini yozish qoidalari. O`lchov natijalari odatda shkalaning bir bo`lim bahosiga teng bo`lgan aniqlikda yoziladi.
Masalan, bir bo`lim bahosi s = 0,01 mm bo`lgan qalinlikni o`lchash asbobida namuna o`lchanganda quyidagi natijalar olindi: 0,61, 0,59, 0,6, 0,57, 0,62 mm. Bu natijalar to`plamida 0,6 dan tashqari barcha natijalar to`g’ri yozilgan. 0,6 soni aslida 0,60 holida yozilsa to`g’ri yozilgan bo`ladi.

## Slide 28
Masalan, mikroskopda namunaning ko`ndalang kesimi aniqlandi d=0,2 mm. Agar s=2 mkm bo`lsa, u holda natija d=200 mkm deb yozilishi kerak. Agar s=0,01 mm bo`lsa, xuddi shu natija d=0,20 mm deb yozilsa to`g’ri bo`ladi. Xuddi shu na-tijani s=0,1 mm mikroskopda d=0,2 mm ko`rinishida yozish mumkin.
O`lchov natijasi yana quyidagi ko`rinishda yozilishi mumkin. Masalan, as-bobning xatosi 10 ga teng bo`lsa, 500 ga teng bo`lgan natijani 50x10 ko`rinishida, agar xato 100 ga teng bo`lsa, natijani 5x102 ko`rinishida yozish mumkin.
Yuqoridagi misollar yordamida shunday xulosa qilish mumkinki, o`lchov na-tijalari yozilganda o`lchov asbobining xatosi ko`rinib turishi kerak.

## Slide 29: 4. DASTLABKI TAJRIBANI TAYYORLASH VA UNI O`TKAZISH.
Dastlabki tajribani tayyorlash va uni o`tkazish bir necha texnik va tashkiliy tadbirlarni o`z ichiga oladi. Tadbirlar qancha puxta ishlab chiqilgan bo`lsa tajriba shuncha muvaffaqiyatli o`tkaziladi.
Tajriba o`tkazishdan oldin tadqiqotchi materiallarning xossalarini tekshirishi va ularni tadqiqot maqsadlariga mosligini aniqlashi lozim. Bundan tashqari, tadqiqotchi dastgoh, stend va asboblarning holatini tekshirishi lozim. Tajriba yax-shi ish holatida bo`lgan vositalarda o`tkazilishi shart.

## Slide 30
Agar tajriba uchun yangi usul yoki vosita qo`llanadigan bo`lsa, u holda avval ma’lum vaqt sinovlar o`tkaziladi. Bunda tadqiqotchi yangi usul yoki vositani o`zlashtiradi, ishlashni o`rganadi hamda uning tuzilishi, imkoniyatlari va xatolikla-rini o`rganadi. Bu sinovlar o`tkazilgach, agar zarur bo`lsa, tajriba metodikasiga o`zgartirish kiritiladi.
Tajriba o`tkazishdan oldin uning rejasi (matritsasi) ishlab chiqiladi va tajriba faqat shu reja asosida amalga oshiriladi. Matritsada belgilangan bir seriya sinovlar o`tkazilib bo`lingach, olingan natijalar tahlil qilinadi. So`ngra, agar zarur bo`lsa, rejaga o`zgartirish kiritiladi. Tajriba rejasini tuzish keyinroq batafsil ko`rib chiqiladi.

## Slide 31
Dastlabki tajriba natijalariga ishlov berish.
Tajriba natijalariga ishlov berish quyidagilarni o`z ichiga oladi:
1. Keskin ajralgan tajriba natijalarini tashlab yuborish.
2. Natijalarning tasodifiyligi va bir-biriga bog’liq emasligini statistik tek-shirish.
3. Tasodifiy qiymatlarning sonli tavsiflarini (o`rtacha qiymat, dispersiya, o`rtacha kvadratik chetlanish, variatsiya koeffitsienti, tasodifiy qiymatlarning taqsimot turi, tavsiflarning aniqligi va ishonchliligi) aniqlash.
4. Tasodifiy funktsiyaning taqsimot turi, korrelyatsion funktsiya, spektral zi-chlik va notekislik gradienti hamda ushbu tavsiflarning aniqligi va ishonchliligini aniqlash.
5. Tajribani qayta o`tkaza olishni tekshirish.

## Slide 32: 5. TAJRIBANING KESKIN AJRALGAN NATIJALARINI TASHLAB YUBORISH USULLARI.
Tajriba o`tkazilgach olingan natijalar tahlil qilinadi. Agar ular orasida boshqalardan keskin ajralgan qiymatlar bo`lsa, ularni tashlab yuborish yoki qoldirish kerak bo`ladi. Masalan, ob’ektning biron-bir xossasini ko`rsatuvchi parametrlar to`plami olindi: Y1, Y2,  Yi,  Yj, Ym-1, Ym. Bu to`plam orasida Yi = Ymin, Yj = Ymax qiymatlari boshqalardan keskin ajralyapti. Bu hol tadqiqotchida shubha uyg’otishi mumkin, chunki bunday natija kelib chiqishida biron-bir xatolik o`tgan bo`lishi mumkin. Masalan, sinov uchun tayyorlangan namunalar almashib ketishi, yoki o`lchov asbobi ishdan chiqishi, ayrim hollarda esa tadqiqotchi natijani qayd qilish vaqtida adashib ketishi mumkin.

## Slide 33
Keskin ajralgan qiymatlar har doim ham xatolik tufayli paydo bo`lmaydi. Ay-rim hollarda hech qanday xatoliksiz keskin ajralgan natijalar olinishi mumkin. Bunday qiymatlar tasodifiy qiymatlar to`plamining tushish ehtimoli juda oz bo`lgan sonlar holos. Bu sonlarni asossiz tashlab yuborish mumkin emas. Keskin ajralgan qiymatlarni tashlab yuborishdan maqsad, tasodifiy qiymatlar sonli tavsi-flarining aniqligini oshirishdir.
Keskin ajralgan natijalarni tashlab yuborishning ikki usuli mavjud. Birinchi usul eng sodda va ishonchli usul hisoblanadi. Bu usulda keskin ajralgan qiymatlarning kelib chiqish sabablari o`rganiladi. Agar bu qiymatlarning olinish sharoiti boshqalarnikidan farq qilgan bo`lsa bu natijalar tashlab yuboriladi va key-ingi hisoblashdan chiqarib tashlanadi.

## Slide 34
Ikkinchi usul – statistik usul bo`lib, bu usul birinchi usulni qo`llash imkoni bo`lmaganda amalga oshiriladi. Statistik usul quyidagi operatsiyalarni o`z ichiga oladi:
1. Tasodifiy to`plamning o`rtacha qiymati va dispersiyasi quyidagi formulalar bo`yicha aniqlanadi:
(1.14)
(1.15)
bu yerda: - o`rtacha qiymat;
m - tasodifiy qiymatlar soni;
Yi - tasodifiy qiymat;
D{Y} - to`plamining dispersiyasi.

## Slide 35
2. Smirnov-Grabs mezonining hisobiy qiymati topiladi. Agar keskin ajralgan qiymat to`plamdagi maksimal qiymat bo`lsa, Smirnov-Grabs mezoni quyidagicha hisoblanadi:
VRmax = (1.16)
Agar keskin ajralgan qiymat to`plamning minimal qiymati bo`lsa, mezon quyidagicha hisoblanadi:
VRmin = (1.17)
bu yerda: VRmax, VRmin - Smirnov-Grabs mezonining hisoblangan qiymatlari;
S{Y} - o`rtacha kvadratik xato; S{Y} =

## Slide 36
Hisoblangan qiymatlar VRmax yoki VRmin topilgach, ular mezonning jadvaldagi qiymati bilan solishtiriladi.
Agar VRmax > VT yoki VRmin > VT bo`lsa, u holda keskin ajralgan YImax yoki YImin tashlab yuboriladi va keyingi statistik ishlovga kiritilmaydi.
Grubbs "sinov bir hisoblanadi statistik sinov aniqlash uchun ishlatiladi qo`pol xato baholari bo`ysunishlarini bir Faqatgina değişkenli ma'lumotlar bir yilda normal tarqatish . 1950 yilda Frank Grubbs tomonidan taklif qilingan.
Grubbs testi normal taqsimot taxminiga asoslanadi . Shunday qilib, Grubbs mezonini hisoblashdan oldin ma'lumotlarni normal taqsimot uchun tekshirish kerak.

## Slide 37
Grubbsning mezonlari har bir takrorlash uchun bitta ustunlikni aniqlaydi. Ushbu ortiqcha ma'lumotlar to`plamidan o`chiriladi va test barcha tashqi qiymatlar topilguncha takrorlanadi. Shu bilan birga, bir necha marta takrorlash aniqlanish ehtimolini o`zgartiradi va mezonni 6 yoki undan kam qiymatlarda qo`llamaslik kerak, chunki bunday vaziyatda aksariyat fikrlar haddan tashqari ko`rsatkich sifatida aniqlanadi.
Grubbsning mezonlari gipotezalar uchun belgilanadi :
H 0 : Ma'lumotlar bazasida ortiqcha ko`rsatkichlar mavjud emas
H a : Ma'lumotlar to`plamida kamida bitta ustunlik mavjud

## Slide 38
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:
REFERENCES:
1. Klaus Hinkelmann, Ockar Kempthorne. Design and Analysis of Experiments. Volume 1. Introduction to Experimental Design. Wiley, 2008.
2. Klaus Hinkelmann, Ockar Kempthorne. Advanced Experimental Design. Vol-ume 2. Introduction to Experimental Design. Wiley, 2005.
3. Основы научных исследований. Под. ред. Крутикова В.И. и Попова В.В. -Москва: "Высшая школа", 1989.
4. Рашидов Н.Р., Закин Х.Я. Основы научного исследования. -Ташкент: Ўки-тувчи, 1979. -184 с.
5. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомо-билей. Москва: Транспорт, 1985. -215 с.
6. Бородин В.Л., Вощинин П.А., Иванов А.З. и др. Статистические методы в инженерных исследованиях. -Москва: Высшая школа, 1983.
7. Венцель С.С. Теория вероятностей. - Москва: Наука, 1969.
8. Волков Е.А. Численные методы. -Москва, 1987. 248 с.
9. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. - Москва: Наука, 1982. 286 с.
10. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. -Москва: 1980. - 536 с.
11. Теория прогнозирования и принятия решений. Под. ред. .А.Саркисяна.-Москва: Высшая школа, 1977.-351 с,