## Slide 1: Atmosfera havosini muhofaza qilish asoslari.
Ma`ruzachi: Musliddin Xolmatov

## Slide 2: reja:
Atmosferani ifloslantiruvchi manbalar;
Atmosferani ifloslanishining salbiy oqibatlari (Issiqhona effekti, kislotali yomg‘irlar, ozon qatlamining yemirilishi);
3. Atmosferada ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi.

## Slide 3: Atmosferani ifloslantiruvchi manbalar
Atmosfera -deb Yerni ultrabinafsha nurlardan va haroratni keskin oʹzgarishlaridan saqlab turuvchi gazsimon qobiqqa aytiladi. Tashqi va ichki faktorlar taʹsiri ostida atmosferada doimo gidrodinamik, issiqlik, elektromagnit, kimiyoviy, fotokimyoviy va boshqa jarayonlar sodir boʹlib turadi va ularga atmosfera havosining bosimi, harorati, oqimlarning yoʹnalish tezligi va x.k. bogʹliqdir.

## Slide 4: Atmosferani quyidagi shartli 5 qatlamga ajratiladi:
1. Troposfera – eng Yerga yaqin joylashgan atmosfera qavati boʹlib uning qalinligi ekvator tepasida 16-18 km.ni, qutb tepasida esa, 7-9 km.ni tashkil yetadi. Bu qavatda atmosfera havosining 80% joylashgan boʹlib, asosiy ob-havo oʹzgarishlari shu yerda hosil boʹladi. Havoning harorati - 70°C gacha yetadi. Bu qatlamda 8% namlik bordir.

## Slide 5
2. Stratosfera – 50-60 km.gacha masofada joylashgan boʹlib, bu yerda 5% atmosfera havosi bordir. Bu qatlamda havoning tezligi 100 km (soat) harorat esa xar 1 km.da 1-2°C ga oshib boradi. Bu qatlamda qalinligi 3-4 mm.ga teng boʹlgan ozon qatlami joylashgandir.

## Slide 6
3. Mezosfera –80 km.gacha masofani egallaydi. Bu yerda Yerdan uzoq lasha borgan sari harorat kamaya borib - 76°C ga yetadi.

## Slide 7
  4. Termosfera – bu qatlamda doimo harorat ortib boradi, havoning tozaligi esa, juda past boʹladi va 800 km.gacha masofani yegallaydi.

## Slide 8
5. Ekzosfera – atmosferaning yeng yuqori qatlami boʹlib, 800 km. dan yuqori masofalarni egallaydi.

## Slide 9: Atmosferadagi toza havoning tarkibi quyidagichadir:
Modda | Kimyoviy formulasi | Xajmi %
Azot | N2 | 78,1
Kislorod | O2 | 20,93
Argon | Ar | 0,93
Uglerod (II) oksidi | SO2 | 0,03 – 0,04
Bodorod | H2 | 0,01
Geliy | He | 0,005
Neon | Ne | 0,00018
Kripton | Kr | 0,0001
Ksenon | Xe | 0,00001

## Slide 10
Yuqoridagi keltirilgan toza havo tarkibiga kirmagan xar qanday begona modda iflosliklar -deb ataladi.
Atmosferani ifloslantiruvchi manbalar: Atmosfera havosi 2 yoʹl bilan ifloslanadi:
tabiiy
antropogen.

## Slide 11
Tabiiy |  | Antropogen | 
Tabiiy sharoitda | Texnogen | Tabiiy ofatlar | Maishiy
Shamol bilan uchirish | Vulqonlarning otilishi | Sanoat korxonalari | Shaxarlarda
Parchalanish | Changli toʹzonlar | Energetik | Q/x
Elektr zaryadlari | Oʹrmon va dashtlardagi yongʹinlari | Avtotransport | 
Nafas olish, chiqarish, oksidlanish |  | Q/x ni kimyolashtirish | 

## Slide 12
Atmosferani insonning taʹsirisiz ifloslanishi – tabiiy ifloslanish deyiladi.
Atmosfera inson xoʹjalik faoliyati taʹsirida (sunʹiy) ifloslansa– Antropogen ifloslanish deyiladi.

## Slide 13: Atmosfera havosini Antropogen ifloslovchi manbalar uchta asosiy guruhlarga boʹlinadi
Binolarning isitilishi;
Avtotransport vositalari;
Sanoat korxonalari.

## Slide 14
Binolarni isitish. Atmosfera havosining ifloslanishida, asosan, shaharlarda qish mavsumida binolarni isitish sezilarli darajada ulushini qoʹshadi. Isitishda asosan toshkoʹmirdan foydalanilgani uchun uning yonishi natijasida atmosferaga katta miqdorda tutun, qurum, CO va SO2 lar ajralib chiqadi.

## Slide 15
Avtotransport vositalaridan chiqayotgan gazlar bilan ifloslanishi. Hozirgi kunda Atmosfera havosini ifloslanishida oʹzining eng katta ulushini qo`shayotgan manbaa bu – Avtotransport vositalaridir (Dunyo boʹyicha shu jumladan, Oʹzbekistonda ham - 40 %). Avtotransport vositalari quyidagi omillar taʹsirida Atmosferani iflaslanishiga katta taʹsir koʹrsatmoqda:
- koʹchalarini torligi;
- koʹchalarni nosozligi (har-xil kattalikdagi chuqurlarni va yoriqlarni mavjudligi);
- chorahalarni katta-kichikligi;
- shuningdek, shahar atmosfera havosining ifloslanishida, benzinli yoki dizelli dvigatellarga asoslangan motorli transportdan ajralayotgan gazlar hal qiluvchi rol oʹynamoqda.

## Slide 16: Atmosfera havosining sanoat ishlab chiqarish hisobiga ifloslanishi.
Atmosferani ifloslantiruvchi (Statsionar) manbalar: - toshkoʹmir yoqish hisobiga, atmosferaga qurum, kul. SO2 cniqaradigan issiqlik elektr stansiyalari (IES);
- atmosferaga ajratayotgan gazlar bilan birga qurum, chand, temir oksidi va SO2, ayrim hollarda ftoridlar chiqaradigan metallurgiya zavodlari;
- koʹp miqdorda chang chiqaruvchi manba hisoblanadigan sement zavodlari hisoblanadi.

## Slide 17: Quyida sanoat soxalarining, atmosfera havosini ifloslantirish ulushi (%) berilgan:
Transport | 40
Elektroenergetika | 28,5
Rangli metallurgiya | 21,6
Qora metallurgiya | 15,2
Neft qazib chiqarish | 7,9
Neftni qayta ishlash | 5,1
Mashinasozlik | 3,6
Ko`mir sanoati | 3,6
Gaz sanoati | 3,3
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish | 3,2
Kimyo sanoati | 2,7
Yog`ochni qayta ishlash | 2,6
Oziq – ovqat sanoati | 1,5
Mudofaa sanoati | 0,6
Yengil sanoat | 0,4

## Slide 18: Kimyo sanoati korxonalarining atmosferani ifloslashini bir necha guruhlarga boʹlish mumkin:
1. Mahsulotni toʹliqsiz chiqishi voki xomashyoning 100% ini ishlatishga imkon bermaydigan reaksiyaning oʹziga xos xususiyatlari, (masalan, kontakt usulida H2S04 ishlab chiqarish) yoki soʹnggi mahsulotni yoʹqotish (sement yoki koʹmir sanoatidagi chang. NH3 ni oksidlash yoʹli bilan HNO3 ishlab chiqarishda N0x ning toliqsiz yuvib chiqarilishi);

## Slide 19
2. Xomashyoda mavjud boʹlgan chiqindi va boshqa zararli moddalarning atmosferaga tashlash. Masalan, ftorni tabiiy fosfatdan, ruda va keramik xom ashyodan NF va SiF4 koʹrinishida, oltingugurtni tabiiy gaz, xom neft va toshkoʹmirdan va yana SO2 va H2 S koʹrinishida sulfid saqlovclii rudadan, kaliy birikmalarini tsement, margimush, selen ishlab chiqarishda va H 2S04 ishlab chiqarishda oltingugurt kolchedonini atmosferaga tashlash;

## Slide 20
3. Ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatiladigan qator moddalarni, masalan sunʹiy shoyi va viskoza tayyorlashda uchuvchan organik erituvchilar, CS2 va H2S larni, kamerali va minorali usullarda H2S04 ishlab chiqarishda NOx larni, AL ishlab chiqarishda Fe birikmalarini yoʹqotish.

## Slide 21
4. Oksidlanish jarayonlari, qizdirish yoki quritish natijasida atrof-muhitga hidli yoki oksidlanish mahsulotlarining tushishi, natronniy selluloza tayyorlashda qaynatish jarayonida merkaptan va H2S ajralishi, nordon azot tuzlaridan olinadigan katalizatorlarni kuydirishda NO2 larning, karbonatlardan CO, CO2 larning tushishi.

## Slide 22: Atmosferani ifloslanishi oqibatlari. Ular quyidagilardan iborat:
1. Tirik organizmlar uchun zarur boʹlgan havoning sifati buziladi;
2. Insondar salomatligining yomonlashishi va kasalliklar turlarini ortib boradi;
3. Kislotali yomgʹirlarni yogʹishi natijasida oxakli, marmar, metall qoplamali qurilish inshoatlarining yemiradi;
4. Karbonat angidridning (CO2) koʹpayib borishi natijasida iqlimni isishi (parnik effekti) sodir boʹladi;
5. Oltingugurt (IV) oksidini (SO2) ortib borishi xisobiga iqlimni sovib ketishi sodir boʹladi;
6. Freon gazini havoga tushishi natijasida ozon qatlamining yemirilishi kuzatiladi.

## Slide 23: Atmosferada ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi.
Tutun quvurlari, oʹchoq yoki avtomobillarning chiqaruv quvurlaridan ajralayotgan gazlar atmosfera havosiga aralashib ketadi. Uning darajasi faqatgina masofaga emas, balki shamol va ob-havo sharoitlariga ham bogʹliqdir.
Sanoat korxonasini joylashtirish uchun hudud tanlashda chiqindi manbayi bilan aholi punkti orasidagi masofani yoʹqolib ketishi yoki kamayishi xavfini hisobga olish kerak.

## Slide 24
Aholi zich joylashgan mavze yaqinida, ishlab chiqarish jarayoni muqarrar ravishda Atmosfera havosini nihoyatda qoʹlansa hidli moddalar bilan ifloslantirishi bilan bogʹliq boʹlgan sanoat korxonasi joylashtirilsa, texnikaning ilgʹor, zamonaviy rivojlanish darajasini hisobga olinganda ham, insonlar uchun albaita turli noqulayliklarni tugʹdirishi miqarrardir.

## Slide 25
Koʹpincha chiqindi gazlar manbayigacha boʹlgan masofani uzoqlashtirish uchun maʹlum yuqorilikdagi tutun quvurlari oʹrnatiladi, ular chiqindi gazlarning qoʹshimcha shimilishini va ularni quvur orqali atmosfera havosi bilan aralashib ketishini taʹminlaydi.

## Slide 26
Har doim ham tutun, quvurlarining balandligi, chiqindi gazlarning inversion qavatidan chiqish jarayonida zararlilik darajasini pasayishini va shu tariqa xatarli zonadan chiqib kctishini taʹminlamaydi.
Yomgʹir va qor havoni tozalashga anchagina samarali taʹsir koʹrsatadi. Shuning uchun yogʹingarchilik pavtida yoki, yomgʹirlar mavsumida, havo tarkibini tekshirish toʹgʹri natijalar bermaydi.

## Slide 27
Meteosharoitlarga (havo namligi, quyosh radiatsiyasi) bogʹliq ravishda atmosferada havoni ifloslantiruvchi moddalar oʹrtasida turlicha reaksiyalar sodir boʹlib turadi. Shu tariqa koʹpgina zaharli moddalar atmosfera havosidan qisman ajralib chiqadi (masalan chang, SO2? NO?) ammo bunda zaharli mahsulotlar ham hosil boʹlishi mumkin.

## Slide 28: O`z bilimini tekshirish uchun savollar:
Atmosfera -deb nimaga aytiladi?
Atmosferani qanday qatlamlarga ajratiladi?
Atmosfera nechi xil yo’l bilan ifloslanadi?
Iflosliklar –-deb nimaga aytiladi?
Atmosfera havosini Antropogen ifloslovchi manbalar qanday guruhlarga boʹlinadi?
Atmosferada ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishiga meteorologik omillarga taʹsiri qanday?

## Slide 29: Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati
1. Texnika mojizalari: Bunaqasini hech kim koʹrmagan! Ekologiya xabarnomasi. № 1/2017 Yanvar.

## Slide 30
E`tiboringiz uchun raxmat