## Slide 1
Lecture №2. Fundamentals of powder material production technology
2-MAVZU : KUKUN MATERIALLAR ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASINING ASOSLARI REJA:
2.1. Kukunlarni ishlab chiqarish usullari
2.2. Kukun materiallarning xajmiy massasi
2.3. Kukun oquvchanligi
2.4. Kukunning shakllanish darajasi
2.5 Kukun materiallarni presslashga tayyorlash
2.6 Kukun materiallarini aralashtirish
2.7 Maxsus g’ovakli kukun materiallarning olinishi

## Slide 2
Tayanch so’zlar va iboralar : Kukun materiallar, elektrolitik usul, mexanik usul, oquvchanlik, press-qolip, shisha plastinka, voronka, qattik qotishma, parafin, kauchuk, quruq kukun, metall gidrid, nixrom.
2.1. Kukunlarni ishlab chiqarish usullari
Kukun materiallarni ishlab chiqarish jarayoni kukun metallurgiyasining asosiy texnologik jarayonlaridan biri xisoblanadi. Kukuninig tarkibi, strukturasi va boshqa oldingi mavzularda ko’rib chiqilgan muxim xossalari aynan kukuni ishlab chiqarish turiga bevosita bog’liq bo’ladi. Xozirgi paytgacha rivojlanib kelgan kukun materiallarni ishlab chiqarish usullarni shartli ravishda uchta mustaqil kukun ishlab chiqarish yo’nalishiga ajratish mumkin.

## Slide 3
Sanoatda fizika-ximiyaviy va Mexanikaviy usulda kukun olish eng ko’p tarqaldi. Xozirda temir kukunining ko’p qismini dastlabki materiallarini qattiq uglerod bilan tiklanib olinadi[1]
Qayta tiklovchi gorizontal pechlarning xususiyati shundan iboratki, uning uzunligi 125, 150 va 200m dan ham uzun bo’lib, dastlabki materiallar aralashmasi maxsus idishlarda, temir yo’l platformasida, pech ichida 1,5-2m/soat tezlikda harakatlanib o’tadi.
Qattiq qotishma va lampalar uchun sim ishlab chiqaruvchi hamma zavodlarda, volframni oksididan tiklab kukun oluvchi uchastka mavjud.

## Slide 4
Molibden va kobaltni, nikel va mis, shu kabi boshqa metallarni kukun ko’rinishda olish uchun, vodorod yoki qattiq uglerod (saja, koks)ni tiklovchi sifatida qo’llaniladi.
Elektrolitik usulida kukun olish usuli ham qo’llab turiladi. Uning mazmuni quyidagicha: metaldan ajralib chiquvchi suv aralashmani birikmaning yoki uni tuzda eritilganini tarqatishdan iboratdir. Buning uchun undan doimiy elektr toki o’tkazilib, metallni mos ionlarini katodga ajratib olinadi. Elektr to’lqin manbai xarakatlantiruvchi kuch vazifasini bajarib, «nasos» kabi elektronlarni bir qutibdan ikkinchisiga uzatib beradi.

## Slide 5: Elektroliz sharoitiga qarab katodda xar xil cho’kmalar xosil bo’ladi: zich qatlam, tortuvchi yumoq yoki titilgan chukma ko’rinishda bo’lishi mumkin. Oldingi ikki turdagi chukmani maydalab kukun olinadi, titilgan chukma esa tayyor kukun xolda bo’ladi, Eritilgan tuzni (masalan: tantal yoki titan poroshogini olishda) elektroliz qilishda 700-900℃ temperatura zarur bo’ladi, Yana konstruktsiyasi jixatidan elektrolizator murakkab va germetik qilib ishlangan. Kukunni fizik-ximiyaviy usulda olish uchun, temir, kobalt, nikel, volfram, moliyuden kabi metallarni engil uchuvchi karbidlar ajratib olindi. Yuqorida ko’rsatilgan metallarni uglerod monooksidi bilan qo’shilgani kukun ko’rinishida engil dissotsiatsiyalanadi (ajraladi). Bunda mos ravishda metall kukuni va monooksid uglerodiga bo’linadi.

## Slide 6
Mexanik usulda esa, qattiq yoki suyuq metalni maydalab, maxsus xossalik kukun olinadi. Bu usulni metall va qotishmalardan: kremniy, beriliy, surma, xrom, marganets, feroqotishmalar, alyuminiyni magniy bilan qotishmalaridan kukun olishda yaxshi natija beradi. Maydalashda kuchlar ko’shiladi: ezuvchi va zarbiy (yirik kukun olishda), kirib olish va zarbiy (mayda kukun olishda).
Mexanik usulda kukun olishda, xozirgi vaqtda suyuq metallni purkab olish keng qo’llanilmoqda. Bu eng sodda va arzon usul bo’lib purkalgan suyuqlikni yuqori bosimli gaz yoki suyuqlik yordamida yoki Mexanik usulda maydalanadi.

## Slide 7
Eng yaxshisi gaz oqimida sochib yuborishdir. Bunda erituvchi pechka vannasidan suyuqlik beruvchi forsunkali qurilma (pechka temperaturasi metall va qotishmalar uchun 700℃ bo’ladi) yoki oraliq qizdiruvchili qurilmadan (bunda metall suyuqligi oqimini, uni erish temperaturasidan 150-200℃ ortiq ushlab turadi) foydalaniladi.Erkin oqib tushayogan metall suyuqligini burchak ostida (5-10℃ dan 90℃ gacha) beriladi va uni o’qi bo’ylab yoki o’qiga qaratib gaz oqimi beriladi. Gaz oqimini tezligi 100m/s dan kam bo’lmasligi va butun metall oqimini egallashi kerak.
Kukunlarni ishlab chiqarish usullari 1- rasmda keltirilgan sxemadan ko’rish mumkin

## Slide 8
Metall va qotishmalarning kukunlarini ishlab chiqarish
Mexanik usullarda kukun ishlab chiqarish
Kimyoviy usullarda kukun ishlab chiqarish
Fizikaviy usullarda kukun ishlab chiqarish
Sharli tegirmonlarda
To’zg’itgich
Metall oksidlari yoki tuzlarini gazsimon qaytargichlar yordamida (H2 ; CO)
Metall va qotishmalarni eritib sepish
Qattiq qaytargichlar yordamida
Metall va qotishmalarni elektroliz qilish
1-rasm. Kukun ishlab chiqarish usullari.

## Slide 9
Kukunlar texnologik xossalariga ko’ra
Kukunning xajm massasiga ko’ra
Kukun 100 sm3 idishga solingandagi hajmi (sm3/gr)
Kukunning oquvchanligiga ko’ra
100 gr kukunning ma’lum vaqt davomida oqib o’tish tezligi(gr/sek)
Kukunning shakllanishiga ko’ra
Kukunlarni zichlantirishda bosim miqdori(%MPa)
2- rasm Kukun materiallarini texnologik xossalarga ko’ra guruxlanish sxemasi

## Slide 10
Kukun materiallarni ishlab chiqarishga keng tadbiq etishda uning kimyoviy va fizikaviy xossalaridan tashkari texnologik xossalari xam bo’lib u kukundan buyumlar ishlab chiqarishda eng asosiy xossalardan xisoblanadi. Kukun materiallarning texnologik xossalariga uning ma‘lum xajmda ma‘lum massaga ega bo’lishligi, kukun ma‘lum diametrga ega bo’lgan teshikdan ma‘lum vaqt davomida aniq xajm oqib o’tishi kerakligi va undan turli geometrik shakllar ishlab chiqarganda shu shakllarni press-qolipdani chiqgandan keyin xam uzoq muddat saqlay olishligi kiradi. Ushbu xossalar kukunli texnologiya asosida olingan materiallarni umrboqiyligini va ishlash sifatini belgilashda ham asosiy o’rin egallaydi.

## Slide 11
2.2. Kukun materiallarning xajmiy massasi
Kukun materiallarning o’ziga xoss xossalardan biri bu ularning xajmiy massasi bo’lib berilgan xajmga qancha massaga ega bo’lgan kukun joylashadi degan tushunchani beradi. Bunda aniq berilgan xajmi 100 sm3 bo’lib unga majburlanmasdan u to’lguncha kukun materiali quyiladi va torozi yordamida massasi o’lchab g. da topiladi. 3-rasmda xajmi bir xil ammo massasi xar xil bo’lgan kukunlarning sxematik tasfiri keltirilgan. Rasmdagi ma‘lumotlarga tayangan xolda – berilgan kukunlarning xajmiy massalari quyidagicha bo’ladi:1 – 100/300 = 0,33 sm3/g, 2 – 100/200 = 0,5 sm3/g, 3 – 100/100 = 1 sm3/g.

## Slide 12
3- rasm.Xajmi bir xil massasi xar xil bo’lgan kukunlar
Unga teskari bo’lgan tushuncha kattalik kukunning shu xajmdagi egallangan zichligi bo’lib chiqadi:1 – 300/100 = 3 g/sm3, 2 – 200/100 = 2 g/sm3, 3 – 100/100 = 1 g/sm3.

## Slide 13
2.3. Kukun oquvchanligi
Kukunlarinig bu xossasi asosan kukun materiallarini ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish uchun zarur ko’rsatgich xisoblanadi. Yomon oquvchanlikga ega bo’lgan kukunlar ishlab chiqarish jarayoning unumdorligiga va ishlab chiqarilgan detal sifatiga katta salbiy tasir ko’rsatadi, chunki u press-qolipni bir tekis to’ldira olmaydi. Kukun materiallarini oquvchanligi standart talablarga mos keluvchi maxsus qurilma yordamida aniqlanadi, bunda oquvchanlikni izoxlavchi kattalik g/s xisoblanadi yaniy malum massaga ega bo’lgan kukun qancha vaqt davomida berilgan teshikdan oqib o’tgan degan tushunchani beradi. Bunda asosan 100 g massaga ega bo’lgan kukun tekshirib ko’riladi. [2-5]

## Slide 14
Qurilmaga quyiladigan voronka diametri 100 mm, konus burchagi 60o, konus dagidagi silindirik teshikning diametri 0,8 mm bo’ladi. Voronka tagiga shisha plastinkalar 30o burchak ostida malum oraliqda joylashtirilgan bo’lib ularning yuza qismi silliqlangan. 4- rasmda kukunning oquvchanligini tekshirishga mo’ljallangan qurilma tasvirlangan.
Kukun materiallarning ko’rib chiqilgan turlari va xossalari ulardan ishlab chiqariladigan material xossalariga va ulardan turli detallar ishlab chiqarish unumdorligiga, murakabligiga katta ta‘sir ko’rsatadi. Kukun materiallari va metall qotishmalardan ishlab chiqarilgan detallar boshqa usullarda olingan detallardan bir necha xossalarining yuqoriligi bilan afzalroqdir.

## Slide 15
4-rasm. Kukun materiallarni oquvchanligini aniqlovchi qurilma:
1 – ushlab turgich; varonka;
3 – mayda panjara turi;
4 – shisha plastinka ushlagich;
5 – pastgi varonka;
6 – xajm o’lchagich
Demak kukunning xossalaridan kelib chiqgan xolda uning qo’llanilish soxasi belgilanadi, masalan: murakkab geometrik shaklga ega bo’lgan detallarni ishlab chiqarishda sferasimon yoki yassisimon kukunlarni qo’llab bo’lmaydi.

## Slide 16
Sferasimon yoki yassisimon kukunlarni shakllanish darajasi juda past bo’lib ular qolipdan chiqarilgandan keyin yoki sexlarda transpartiroaka qilishda, qizdirib pishirish jarayonida buzilib ketishi mumkin, bu esa korxonada ishlab chiqarilayotgan detallarning 25% dan ko’p nuqsonli detallar bo’lishligiga olib keladi. Shuning uchun bunday xollarda zarracha shakli qirrasimon yoki g’ovaksimon kukunlarni qo’llash talab etiladi, chunki ular yaxshi shakllanadi bu esa murakab shakllangan detallarni press-qolipdan chiqazilgandan to qizdirib pishirishgacha bo’lgan jarayonlarda o’z shakllarini va xossalarini saqlab qolishi boshqa turdagi kukunlardan ko’ra yuqoriroq sanaladi.

## Slide 17
2.4. Kukunning shakllanish darajasi
Kukun materiallarning asosiy xossalaridan biri uning shakllanish darajasi bilan izoxlanadi, bunda press-qolipga quyilgan kukunga bosim berilib uning qay darajada mustakxam zichlikga ega bo’lishligi va press-qolipdan chiqazilgandan keyin shu shaklni saqlab qolganligi bilan izoxlanadi. Aytish kerakki xamma kukun materiallari xam yaxshigina shakllanish xossasiga ega bo’lmaydi. Kukunlarning o’ziga xos xossalariga ko’ra ular ma‘lum sharoitlarda shaklanishi mumkin. Bu sharoitlar asosan ularni shaklanishiga ketgan bosim bilan izoxlanadi. Kukun materiali malum darajada shaklanishga qancha bosim kam talab etsa u shuncha darajada shaklanishi yuqori bo’ladi.

## Slide 18
5-rasm
Kukun materiallarning shakllanishiga ketgan bosim miqdorlari:
1 – shakllanadigan kukun,
2 – yomon shaklanadigan kukun,
3 – yaxshi shaklanadigan kukun
Shaklanish darajasiga asosan kukun zarracha o’lchami va xajmiy massasi katta tasir ko’rsatadi masalan: zarracha o’lchami 40 mkm xajmiy massasi 0,8 g/ sm3 bo’lgan mis kukuni 0,25 t/ sm2 bosimda 50% zichlanish darajasini ko’rsatadi kukun zarracha o’lchami 100-130 mkm ga ega bo’lgan mis kukuni faqat zichlanishni 0,8 – 1,0 t/ sm2 da boshlaydi.

## Slide 19
2.5 Kukun materiallarni presslashga tayyorlash
Kukun materiallarni presslashga tayyorlash deganda asosan kukun materiallarning bazi bir xossalarini oshirish va belgilangan kimyaviy tarkibga keltirish uchun aralashtirish jarayonlari tushuniladi. Kukun materiallarning xossalari juda ko’p bo’lib ulardan asosiy xossalariga preslanuvchanligi kiradi. Bu xossaga ega bo’lgan kukunlar yaxshi shakllanadi va press qolipdan chiqgach ma‘lum darajada mustaxkamlikga ega buladi. Bu esa preslangan maxsulotlarni pechga yoki quritish sexiga jo’natish operatsiyasini amalga oshirishga imkon beradi. Lekin aksariyat xollarda kukun materiallari juda yomon preslanadi shuning uchun ularga maxsus moddalar qo’shiladi.

## Slide 20
Bu moddalar plastifikator deb atalib ular kukun preslanish darajasini yaxshilash imkonini beradi.
Bunday moddalarga o’z navbatida malum talablar kuyilib ularga: qo’shilgan modda kukun tarkibidagi elementlar bilan tasirlashmasligi; qizdirib pishirish jarayonida qoldiqsiz material tarkibidan chiqib ketishligi; kam miqdorda kukun materialining presslanish darajasiga katta ta’sir ko’rsatishiligi talab qilinadi. Bunday xossaga ega bo’lgan moddalarga: 1- parafin; 2- kauchugning benzindagi eritmasi; 3-past temperaturali polimerlar; 4-glesirin u kabi boshqa moddalar kiradi.

## Slide 21
Ular presslash jarayonida kukun zarasalarni bir-biri bilan mustaxkam birikib turishini taminlaydi. 6-Rasmda plastifikator qo’shilib presslangan kukun materialning struktura sxemasi keltirilgan.
6-Rasm. Presslangan kukun materialining mikrostruktura sxemasi; 1- kukun zarachalari; 2- plostifikator.

## Slide 22
2.6 Kukun materiallarini aralashtirish.
Kukun materiallaridan detall yoki materiallar ishlab chiqarish jarayonida ularga boshka kukun yoki suyuq materiallar qo’shilishi mumkin. Masalan kukun antifriksion materiallarini ishlab chiqarishda temir kukuniga grafit kukuni va plastifikator qo’shilishi mumkin. Ishlab chiqarilayotgan detalning asosiy mexanik yoki boshka xossalari kukun kompanentlarning bir-birida aralashish darajasiga bog’liq bo’lib u aralashtirish jarayoning to’liqligi bilan belgilanadi. Kukun materiallani aralashtirish asosan ikki turga bo’linib ular quruq kukunlarni aralashtirish va suyuq va quruq kukunlarni bir-biri bilan aralashtirish turlariga bo’linadi.

## Slide 23
Quruq kukunlarni bir biri bilan aralashtirish aosan sharli tegirmonlarda amalga oshiriladi. Bunda barcha kukun kompanentlari birgalikda sharli tegirmonga quyiladi va aralashtirish 10-25 soat davomida aralashtirish amalga oshiriladi.
Kukun materiallarning aralashish darajasi ma‘lum tartibdagi kimyoviy analiz orqali aniqlanadi. Xar qanday kukun bir biriga yaxshi aralashishi uchun ularning xossalari bir-biriga maksimal darajada yaqin bo’lishi kerak. Aksariyat xollarda aralashyotgan kukun materiallar xossalari bir biridan katta farq qiladi. Bunday xollarda aralashmaga spirt yoki benzin qo’shiladi.

## Slide 24
Bu esa jarayonni nam muxitda olib borilishini ta‘minlaydi. Buni natijasida yengil komanent og’ir kompanentga yopishib boshlaydi va aralashish sifatli kechadi.
Bitta kompanenti suyuk bo’lgan kukun materiallarini bir birida aralashtirish maxsuslashgan aralashtiruvchi qurilmani talab kiladi. Bitta komponentli kukun materiallarni aralashtirishda kukunga boshqa yot kirishmalarni qo’shilishi material sifatiga ham ta’sir ko’rsatmasdan qolmaydi. Shuning uchun kukun materiallariga aralashtirirsh jarayoniga alohida e’tibor qaratiladi. Bunday qurilmalar maxsus majburlavchi aralashtirish valiga ega bo’ladi.

## Slide 25
Ushbu maxsus majburlovchi qurilmalardagi aralashtirish vali jarayon tez va sifatli bo’lishida katta ahamiyat kasb etadi.
7-Rasm. Shnekli aralashtirish qurilmasining sxemasi:
1- aralashtirish shneki;
2-shnekni xarakatga keltiruvchi motor.

## Slide 26
2.7 Maxsus g’ovakli kukun materiallarning olinishi
Kukunning har xil navlaridan 70 - 90% gacha bo'lgan g'ovakliligi bo'lgan material kukunni organik qatronlar va metall gidridlari bilan bir tekis aralashtirish yo'li bilan olinadi. Isitish jarayonida qatron plastiklashtiriladi va metall gidridining parchalanishi tufayli ko'piklanadi. Olingan tuzilish Pishirish orqali o'rnatiladi.[4-5]
Metall tolalar yordamida yuqori g'ovakli o'tkazuvchan materiallar (g'ovakliligi 70% dan yuqori) olinadi. Elyaflarni o'lchash va doimiy qilish mumkin.
O'lchagan tolalardan foydalanilganda, ma'lum bir uzunlikdagi simli to'plamlar olinadi.

## Slide 27
Materialning matritsasida yopishqoq suyuqlikda tolaning suspenziyasini yotqizish yordamida materialning bir tekis g'ovakli tuzilishi hosil bo'ladi.
Mahsulot presslanadi, yuviladi, quritiladi. [3].Ushbu usul nikel, nixrom, korroziyaga chidamli zanglamaydigan po'lat asosida g’ovakli materiallar olish uchun ishlatiladi. G'ovaklik bosimini, tolalar diametrini va ularning uzunligini o'zgartirish orqali tartibga solinadi.
Uzluksiz tolalardan foydalangan holda yuqori g'ovakli materiallarni olish usuli qatlamli mashlarni oldindan presslash va Pishirishdan iborat. Bunday juda g’ovakli materiallar yuqori tuzilishga ega, mustahkamlik va mustahkamlikni oshiradi.

## Slide 28
Bunday juda g’ovakli materiallar yuqori tuzilishga ega, mustahkamlik va mustahkamlikni oshiradi.
Pishirilgan g’ovakli materiallarning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarining aksariyati g’ovakligi, hajmi va shakliga bog'liq.
Shunday qilib, g’ovakli materiallarda elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi boshqacha. Elektr o'tkazuvchanligi faqat matritsa orqali va issiqlik o'tkazuvchanligi - teshik bo'shlig'i orqali amalga oshiriladi. Umuman olganda, g’ovakli metallarning elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi ularning ixcham analoglariga qaraganda ancha past. Shuning uchun bunday materiallar issiqlik izolyatsiya qiluvchi materiallar sifatida ishlatilishi mumkin.

## Slide 29
Tekshiruv savollari
1. Metall va qotishmalarni kukunini ishlab chiqarish qanday usullarga bo’linadi?
2. Kukun materiallarning xajmiy massasi nima?
3. Kukun oquvchanligini tushuntiring?
4. Kukunning shakllanish darajasi qanday izohlanadi?
5. Kukun materiallarni presslashga tayyorlash jarayonini tushuntiring?
6. Bitta kompanenti suyuk bo’lgan kukun materiallarini bir birida aralashtirish qanday amalga oshiriladi ?

## Slide 30
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Kiparisov S. S., Libenson G. A. Poroshkovaya metallurgiya: Uchebnik dlya texnikumov—3-e izd., pererab.— M.: Metallurgiya, 1991-16с
2. Yangi materiallar texnologiyasi” fanidan o‘quv-uslubiy majmua Andijon 2020 -84b
3. O. Umarov Materialshunoslik. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: Cho‘lpon nomidagi NMII, 2014 -323b.
4.Kiparisov S. S., Libenson G. A. Poroshkovaya metallurgiya: Uchebnik dlya texnikumov—3-e izd., pererab.— M.: Metallurgiya, 1991-402c
5.Kukun metallurgiyasi asoslari fanidan o’quv-uslubiy

## Slide 31
E’tiboringiz uchun
rahmat