## Slide 1: 8-MAVZU: Dasturlanadigan kontrollerlar

## Slide 2: Reja:
1. Programmalashtiriladigan, tugallangan yangi seriyadagi prosessorlar va kontroller, ularning tuzilishlari, bajaradigan vazifalari, buyruqlar sistemasi, hamda ishlash algoritmlari.
2. MP asosdagi qurilmalarni va boshqarish sistemalarini loyihalashni asosiy bosqichlari.
3. Muammoni shakllantirish va loyihalanayotgan qurilmaga texnik talabni ishlab chiqish
4. MP tanlashni asosiy mezonlari.

## Slide 3
Hozirgi bosqichdagi MPS lar rivojlanishining asosiy xususiyatlari shundan iboratki, bir qancha IS (KIS) asosida tuzilgan sistemalarni bitta kristalli mikrokontrollerlar asosida qurishdir. Mikrokontroller MPS Hamma elementlarini: markaziy protsessorli element (TSP), doimiy xotira qurilmasi (PZU), operativ xotira qurilmasi (OZU), registrlar kiritish/chiqarish portlari, taymerlarni o`z ichiga oladi [30.36,37,38].
Hozirgi paytda MK ni bir qator turlari ishlab chiqarilmoqda. Bu qurilmalarni hammasini uchta asosiy sinflarga ajratish mumkin:
- qurilmalarga o`rnatiladigan 8-razrvadli (MK);
- 16 va 32-razryadli mikrokontroller;
- raqamli protsessorli (DSD).
Mikrokontroller oilasini ko`proq tarqalgan vakillariga sanoatda, xo`jalikda va kompyuter texnikasida keng qo`llaniladigan 8-razryadli qurilmalardir. Bu mikrokontrollerni qayta ishlash tezligi protsessorni razryadligiga. bog`liq bo`lmagan logik amallarni real ob’ektlarni boshqarish uchun ishlatiladi.

## Slide 4: AYRIM MIKROKONTROLLERLARNI XARAKTERISTIKALARI
8-razryadli (MK) ni ommaviyligiga Motorola. Microchip. Intel, Zilog. Atmel va boshqa firmalarni ishlab chiqarayotgan qurilmalarini sonini kengayib borayotganligi sabab bo`lmoqda. Zamonaviy 8-razryadli MK bir qancha kattaliklari bilan farq qiladi.
Asosiy farqlar:
taktli chastotasi ko`paytirilgan - 40MGts gacha;
xotira hajmining programmasi ko`paytirilgan - 64kB gacha;
iste’mol qiluvchi quvvati kamaytirilgan;
DIP, SOIC, PLCC va TOFP korpuslarida bajarish variantlari bor;

## Slide 5: AYRIM MIKROKONTROLLERLARNI XARAKTERISTIKALARI
ATS9S seriyadagi 8-razryadli tezkor mikrokontroller, FLESH xotira programmasi kristalli, Qo`riqchi taymer, SPI interfeysi va mukammal tugallangan qo`shimcha EEPROM xotirasiga ega.
AT89L kristallari kengaytirilgan manba kuchlanish oralig`i 2,7V dan 6,0V gacha.
AT90S (AVB) 8-razryadli tezkor mikrokontrollerlar FLESH xotira programmasi kristalli, kuchlanish manbasining oralig`i 2,7V dan 6,0V ga teng, iste‘mol qilish toki deyarli katta emas. 4MGts chastotadagi kuchlanish 3V bo`lganda 3,5mA da teng bo`ladi. Buyruqlar sistemasi 132 ta instruktsiyaga ega. Bu instruktsiyalarning ko`pchiligi generatorning bitta taktida bajariladi.

## Slide 6
Komparator va SPi interfeys bilan jihozlangan. Bu qo`shimcha vositalar orqali xotira programmasining qiymatlarini, mikrosxemani platadan olmasdan almashtirish mumkin. KontroIlerlarning oldingi turkum oilalari platalarini to`g`ridan-to`g`ri almashtirishga mos holda ishlab chiqilishi, AtmeLAT89, AtmeL89S va Intel8x51 seriyali kontrollerlari uchun mo`ljallangan. Ko`pgina mikrosxemalar kristalida, ko`p kanalli 8 bitli ATSP o`rnatilgan bo`ladi. Ikkinchi avlod AVR mikrosxemalari o`zida ko`paytirgich TN1 (I2C) interfeysi va o`chirilgan holda qayta programmalashtirish rejimini o`zida yaxlitlagan.

## Slide 7: ATF 15XX AS/L MIKROKONTROLLERI
ATF 15XX AS/L Altera firmasining texnik xarakteristikalari kengaytirilgan 7000S turkumdagi mikrosxemalarining zagalovkasi bilan mos keladi va hamda o`zini tarkibida 32 dan 256 makroelementlarigacha bo`lgan sig`imdagi mikrosxemalarga ega, 160 ta kirish/chiqish 7.5ns gacha ushlab qolishi va 125mGts chastotagacha registrlash operatsiyalarini bajaradi, hamda chiqish signalini oshirish tezligini boshqarish bilan "Ochiq kollektorli" chiqishni tashkil etish imkoniyati mavjud.
Energiyani iste’mol qilishning kengaytirilgan xarakteristikalari saqlanayotgan quvvatni 1mA (seriyali) gacha 4mA iste’mol qilishni boshqaradigan rejim va iste’mol qilish quvvatini avtomatik ravishda kamayfirishni o`z ichiga oladi. Bu mikrosxemalar (ISP mode) tizimida standart JTAG (TEEESld.l 149.1) porti orqali qayta programmalashtirish imkoniyatiga ega. Bu esa o`z navbatida tayyorlangan qurilrnaning bosib chiqarilgan plataga boshqa ishlov bermasdan turib kovsharlangan mikrosxemalar bilan ishlatishni takomillashtirish imkoniyatini beradi. Mikrosxemalar interfeysi talablariga javob beradi.

## Slide 8
Eng past yoki eng yuqori darajadagi temperatura ko`rsatkichlarini aniqlashda Motorola firmasining 32 bitli mikrokonirollerlari tavsiya qilinadi.
PowerPC bazadagi MPC555 va MPC566 mikrokontrollerlarning ishchi qismi temperatura chegarasi -55dan +125 gradus selsiygacha. Bunday qurilmalarni bevosita samolyot qanotlari (temperatura - 40 0C gradus Selsiydan past bo`lgan qismlari ishlatish mumkin.

## Slide 9
MPC555 va MPC566 mikrokontrollerlarning bir-biridan farq qiladigan xarakteristikalari.
PowerPC protsessori 40MHz yoki 56MHz;
SRAM 26 dan 56KB gacha ma’lumotlarni qabul qilish va uzatishni ketma- ket tekshirish uchun;
QSMCM (QSMCM Serial Multi-Channel Modules);
-UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter);
-SFI (Serial Peripheral interface);
-analog kirishga ega bo`lgan 40 kanaili ikkita ATSP;
-2 yoki 3 CAM-moduli;
-PWM himovasida modul sistemasining kirish/chiqishi;
-PTOS himoyasi;
-JTAG va BOL (Background Debig Module);
-mavjud protsessorlarga kontakt bo`yicha mosligidadir;

## Slide 10
Ishlab chiqarilgan MetroWorks vositalari va boshqa mustaqil qurilmaiari o`zini tarkibida logik analizatorlar, sozlagich, qurilrnaning simulyatsiya holati, C va C++ kompilyator lari mavjud.
Motorola flrmasining boshqa MK Power bazasida ishlab chiqarilgan MPC53X32 bitli mikrokontrollerlari ham mavjud.
MPC53X32 mikrokontrollerlarning xususiyatlari:
PowerPC MHz;
SRAM 26 dan 56kbaytgacha;
Flesh-xotirasi 512 dan 1 mbaytgacha;

## Slide 11
ma’lumotlarni qabul qilish va uzatishni ketma-ket tekshirish uchun;
QSMCM (QSMCM Serial Multi-Channel Modules).
UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter);
SPI (Serial Peripheral Interface);
analog kirishga ega bo`lgan 16 kanalli bitta ATSP;
bitta CAN-modul kirish/chchiqishi moduli sistemasi PWM (pulse width modulation) bilan himoyalangan;
JTAG va BDM (Background Debig Module);
mavjud protsessorlarga kontakt bo`yicha mosligidir;

## Slide 12
MetroWorks va boshqa mustaqil yetkazib beruvchilar tomonidan taqdim qilinayotgan ishlab chiqarilgan qurilma o`z ichiga mantiqiy analizator, sozlagich, qurilrnaning simulyator vositasi C va C++ kompilyatorlarini o`z ichiga olgan. MPC500 doirasi uchun ishlab chiqaruvchi mustaqil yetkazib boruvchilarga quyidagilar kiradi
Green Hills Software,
Wind River Systems,
Lauter hach,
Ashling va boshqalar.

## Slide 13
O-In firmaning CheckWare monitori ABV (assertion-based verification) ning yagona qismidir.
Verilog va Accellira PSL standartlarini ilgaridan mos kelgan interoperability strategiyasi bilan qo`llab keladi.
CheckWare monitorlari standart interfeys interoperability loyihalarini ilgaridan xuddi shu standartdagi foydalanuvchi boshqa mahsulotlar bilan muvofiqligini tekshiradi.
O-In firmaning PCI Express monitori SOC loyihalarida PCI Express protokoli bilan tekshiriladi. Apparatning akseleratik va emulyatsiya, simulyatsiya qilish vaqtida PCI Express monitor foydalanuvchini protokoldagi barcha kamchiliklardan ogohlantiradi.

## Slide 14
Yuqoridagi interfeys monitorlaming quyidagi turiari ishlab chiqilgan:
PCI, PCI-X, АМВA va DDR SDRAM *
PCI Express - ishlab chiqilgan PCI SIG uzatish texnologiyasi sekundiga I6GBaytgacha bo`lgan va teskari qo`llovchi PCI standartiga mos holda ma’lumotlarni ketma-ket ta’minlaydi (boshqaradi)
O-In ga 1996 yilda asos solingan

## Slide 15
MK seriyali ML675K ning boshqa bir xususiyatlariga quyidagilar kiradi:
Selsiy bo`yicha ishlab chiqarish temperatura chegarasi - 40 dan 185 "S gacha;
Watchdog - taymer va taymerlarni umumiy belgilanishi;
ATSP;
Ishlash chastotasi 60Mgts gacha;
Ketma-ket ko`p kanalli portlari o`z ichiga UART
Open Vera (OVA) - yuqori darajali programmalash tili bo`lib, aniq loyiha xususiyatlarini deklarativ konstruktsiyasini o`z ichiga olgan. dinamik va formalli verifikatsiyalashda ishlatiladi.

## Slide 16
OVA programmasi yetkazib beruvchilarga:
sikl simulyatsiyasini qisqartirish;
ioyibani holatini tasvirlashga to`liq ruxsat berish;
topilgan xatolami oldinga main bilan bog`lab beradi;
qulayroa testlash;
funktsional qobiq va assert bog`liq bo`lgan testlashlarni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi.
Monitor TI da MSC1211-24 bitli SoC - sistemaga yig`ilgan ma’lumotlar, MSC1211-24 bitli delta - sigma ATSP ni o`z ichiga oladi, murakkablashtirilgan protsessor 8051, flesh xotira 4K dan 32K gacha va ko`pgina ichki kristallarga ega. oddiy 805 LVIKga ko`ra bu protsessor 3 barobar ko`prok ishchanlik qobiliyatiga ega va kam elektr energiyasini sarflaydi (4 millivatga).

## Slide 17
Palmchip VK - 3720 IP komponenttni Serial ATA uchun ishlab chiqaradi.
VK-3720 xost sistema va tashqi xotira kontrolleri orasidagi interfeysni ta’minlaydi. VK-3720 Serial ATA protokoli bo`yicha 150 Mb/s tezlikni ta’minlaydi. VK-3720 ga 48 bitli adreslarni sektorlashni quvvatlash, 256 baytda FIFO uchun berilgan ma’lumotlarni, shu bilan birga kiritish va chiqarish ATAPI paketlari komandalarini ham buferlaydi. IP komponenti «host» va
«target» tomonlarida ishlashni ta’minlaydi.
VK-3720 «target» tomonida kodlash «host» komandasidan kelayotgan buyruqlarni kodlaydi, sodir bo`layolgan uzilishlarni va har xil АТA komandalarini qayta ishlayotgan qurilgan protsessor holatini tiklaydi
Crypto Memory oilasi 1 Kbitdan 256Kbitgacha chiplarni tashkil qiladi.
Crypto Memory chiplarrni mavjudligi, EEPROM mustaqil energiyaligi uni identifikatsiya protokoli havfsizligini. berilganlarni shifrlashni ta’minlaydi va bu apparatni qalbakilashtirishdan himoyalaydi.

## Slide 18
Ma’lumotlarni tez almashtirish uchun umumiy 2 ta simli ketma-ket interfeys qo`iianiladi. Atmel firmasi AT 43USB37Q-USB2.0 HOST/Function Prose turdagi MK larni ishlab chiqardi.
AT 43USB370 MK markaziy protsessordan USB drayver funktsiyasini olib tashlashni ta’minlaydi.
Odatda USB bajarilayotganda 2 ta komplekt ajratiladi:
USB firmware stack va USB physical layer.
AT43USB370 bitta chipda IJSB ni hamma funktsiyasini amalga oshiradi.
Ixtirochilar Nucleus COM ishlayotilayotganda elektron avtomobillar izohida protsessor ichidagi va protsessorlararo aloqani yengillashtiradi.

## Slide 19
Savollar:
1.Texnik topshiriqqa asosan sistemali analiz qilish tartibi qanday?
2. Sxemaning tuzilishini va uning ishlash algoritmini ishlab chiqish usullari nimalardan iborat?
3. Programma qismini tuzish nimani bilish kerak?
4. MP ni tanlashnimaga asoslanish kerak?
5. Interfeysni tanlash nimalarga asoslangan?