## Slide 1
Andijon mashinasozlik instituti
LECTURE 1

## Slide 2
2
Mavzu: Siniq bahyaqator hosil qilib tikish mashinalari.
Reja:
1.Kirish. Fanni o‘rganishdan maqsad. Tikuv sanoati haqida umumiy ma’lumotlar.
2. Tikuv mashinalarini yaratilish tarixi.
3. Tikuv mashinalari va jihozlarini ishlab chiqaruvchi firma va zavodlar.
4. Siniq bahyaqatorlar hosil bo`lish xususiyatlari
5. 1026 (Rossiya) rusumli tikuv mashinasi
6. Tikuv mashinalarining belgilanishi
7. Tekis platformali siniq bahyaqator yuritib tikuvchi 72527-101 ("Minerva") mashinasi
8. "Minerva" (Chexiya) firmasining 335 rusumli tikuv mashinasi
9. Kashta tikish mashinalari. BM-50 tipidagi kashta tikish mashinasi
10. "Tekstima" (Germaniya) mashinasozlik birlashmasining 8630 rusumli kashta tikish yarimavtomati

## Slide 3
Kirish. Fanni o‘rganishdan maqsad.
Tikuv sanoati haqida umumiy ma’lumotlar
3
Tikuvchilik sanoatini rivojlantirish, xalqimizni sifatli, chiroyli kiyimlar bilan ta’minlash engil sanoat oldida turgan muhim vazifalardandir. Mamlakatimiz iqtisodiyotida tub o’zgarishlar amalga oshirilmoqda, jumladan sohaga oid davlat rahbarining qator farmon va qarorlari bunga misol bo’la oladi.

## Slide 4
4
2019 yil 12 fevraldagi PQ-4186 “To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”, 2017 yil 14 dekabrdagi PF-5285-son “To’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” sohani jadal rivojlantirish, tikuv-trikotaj sanoatini yuqori o’sish sur’atlarini ta’minlash, xorijiy investisiyalarini jalb qilish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport salohiyatini kengaytirish maqsadlari belgilangan.
Kirish

## Slide 5
5
Fanning maqsadi
Fanning maqsadi tikuvchilik ishlab chiqarishida barcha jarayonlarni amalga oshiruvchi mashina, uskuna, jihozlarni tuzilishini, ishlashini va sozlash yo‘llarini o‘rganishdir. Bunda mexanizmlarni tuzilishi, mashinalarni ishchi qismlarini lozim bo‘lgan xarakatlari usullarini, texnologik jarayonlarda u yoki bu mashinalarni qo‘llash yo‘llarini, tuzilishi turli bo‘lgan mashinalarni bir-biriga nisbatan afzalliklarini, bajarilayotgan jarayonga qarab mashina mexanizmlarini sozlashni, hamda tikuv korxonalarini mexanizatsiyalash va avtomatizatsiyalash yo‘llari ham o‘rganiladi.

## Slide 6
6
Fanning ilmiy muammolari
Fanning ilmiy muammolari kiyim detallarini tikish jarayonida yordamchi va qo’lda bajariladigan ishlarni avtomatlashtirilgan maxsus mexanizmlarni joriy etish, bichilgan detallarni tikish joyiga etkazib beradigan, keyingi jarayonga uzatib beradigan avtomatik uzatish mexanizmlarni ishlab chiqish, bir vaqtda bir nechta ishni bajaradigan mashinalarni mexanizmlarini takomillashtirish, tikish sifatini yaxshilash uchun moslamalarni modernizasiya qilish.

## Slide 7
7
Tikuv sanoati haqida umumiy ma’lumotlar
Tikuvchilik sanoati O‘zbekiston Respublikasida eng istiqbolli yo‘nalishlardan biridir. 2019-2025 yillarda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Unda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport salohiyatini kengaytirish, ichki va tashqi bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta’minlash, 2025 yilga borib, ekport salohiyatini 7 milliard AQSH dollariga etkazish, Oliy o’quv yurtlarining xorijiy qo’shma ta’lim dasturlarini tashkil etish, institutimiz bitiruvchilarining kontrakt to’lo’vini kadrlar buyurtmachilari tomonidan ikkinchi bosqichda -50%, uchinchi bosqichda -75%, to’rtinchi bosqichda-100% miqdorida to’lab bergan taqdirda, shu korxona bilan bitiruvchi o’rtasida shartnoma tuzish belgilangan.

## Slide 8
8
Hozirgi paytda respublikamizda faoliyat yuritayotgan tikuvchilik korxonalari fan-texnikaning oxirgi yutuqlari asosida ishlab chiqarilgan jihozlar bilan jihozlangan. Misol tariqasida yirik korxonalardan “UZTEX GROUP”, “ISTIQLOL DIZAYN MARKAZI”, “BUXORO BRILLIANT SILK”, “IFTIXOR KIYIM SANOAT”, “ORIGINAL TEXTILE AND PRINT” kabilarni keltirish mumkin. Viloyatlarida xam keng sur’atlar bilan yirik-yirik korxonalar ishga tushmoqda. Xususiy korxonalar ham juda ko’p.
Tikuv sanoati haqida umumiy ma’lumotlar

## Slide 9
9
Paxta zavodlarida paxta har xil chiqindilardan tozalanadi, urugidan tolasi ajratib olinadi, tozalangan tola maxsus presslarda kip xoliga keltirilib to‘quv kombinatlariga yuboriladi. U erda yigiruv, to‘quv va boshqa korxonalardan o‘tib gazlama xoliga keltirilib, tikuv korxonalariga o‘ram yoki taxlangan ko’rinishda olib kelinadi. Tikuvchilik korxonalarida xom ashyo sifatida paxta, jun, shoyi sintetik va aralash tolalardan tayorlangan gazlamalar qo‘llaniladi.
Umumiy ma’lumotlar

## Slide 10
10
Tikuv korxonalari quyidagi asosiy sexlardan tashkil topgan: tayyorlov, bichuv, tikuv, tajriba sexlari, hamda yordamchi va boshqalar.
Tikuv mashinalari bajaruvchi jarayonlariga qarab:
keng imkoniyatli tikuv mashinalar (1022-M, 97-A, , DDL-555, A4-H, DL720-M1), maxsus tikuv mashinalar (26, 75, 51-A, 647K-514M2,C5-3, MO-6700S, 100/5), yarim avtomat (25, 27, LK-1903, LBH-1790S, JK-T781E, MEB-3200), uzellarga ishlov beruvchi avtomat (JK-T5878, 2250/5, AVP-875, 3500/2, 2800/1) mashinalarga bo‘linadi.

## Slide 11
11
Mashinalar bajarayotgan bahyaqator va chok turiga qarab:
moki bahaya qatorli (tikuvchi bir, ikki, uch va to‘rt ignali, yashirin-ko‘rinmas bahyali, maxsus chokli va yarim avtomat),
bir ipli zanjirli bahyaqatorli (tikuvchi, va vaqtinchalik birlashtiruvchi, ko‘p ignali, kashta tikuvchi-popop, yashirin bahyali),
ko‘p ipli zanjirli bahya hosil qilib tikuvchi (bir, ikki va ko‘p ipli birlashtiruvchi, buyumlar ziyini yo‘rmalovchi, maxsus va yarim avtomatlar) kabi mashinalarga bo‘linadi.

## Slide 12
12
Tikilgan buyumga oxirgi ishlov berish, uning tashqi ko’rinishini chiroyli bo’lishi uchun, ularni detallariga issiqlik va namlik bilan ishlov beruvchi presslar turi, bajarayotgan jarayonni amalga oshirishi va issiqlikni tashuvchisi turiga qarab: dazmollash presslari, eguvchi maxsus presslar, parlovchi presslar, qo‘l yoki pedal bilan boshqariluvchi, elektromexanik, gidravlik, pnevmatik hamda par yoki elektr bilan isituvchi presslarga bo‘linadi. Hozirda “Malkan” firmasining NIIB uskunalari tikuvchilik korxonalarida keng qo’llanilmoqda.

## Slide 13
13
Tikuv mashinalarini yaratilish tarixi
Kiyim yaratishda mashinalar paydo bo‘lishidan avval, asosan qaychi, qo‘l pichog’i, ip hamda ignadan foydalanishgan. Keyinchalik kichkina atelelar va ustaxonalar bo‘lgan, ular noqulay binolarda joylashib ventilyasiyasi bo‘lmagan, tikish ishlari bir ishchi tomonidan bajarilgan. Tikuv mashinalarini ishlab chiqaruvchi zavodlar bo‘lmagan.
Tikuv mashinasining dastlabki ko’rinishi Leonardo Da Vinchining loyihalarida aks etgan. XVI asr oxirlarida Uilyam Li bir ipli zanjirsimon bahyali to’qima mashinasini kashf etdi. 1755 yil Karl Veyzental qo’lda bajariladigan qaviqlardan nusxa ko’chiruvchi tikuv mashinasini yaratdi.

## Slide 14
14
Birinchi marotaba Rossiyaning Podolsk shahrida Amerika va Germaniyaning qo‘shma “Zinger” firmasi tomonidan tikuv mashinalari ustaxonasi tashkil etilib, unda xorijdan olib kelingan detallardan mashinalarni yig’ishgan.
1829 yili fransuz Bartolomeya Timonye bir ipli zanjirsimon tikuv mashinasi asosida harbiy kiyim tikishga mo’ljallangan 80 ta tikuv mashinasini yaratgan. 1834 yili amerikalik Uoltar Xant birinchi moki bahyali tikuv mashinasini yaratdi. 1845 yili AQSHda Elias Xou moki bahyali tikuv mashinasi uchun patent olgan
Hozirgi paytda firma va zavodlarda ishlab chiqariladigan tikuv mashinalari raqamlar va harflar bilan belgilanadi.
Tikuv mashinalarini yaratilish tarixi

## Slide 15
15
1-расм. 1790 йили Томас Сент томонидан яратилган дастлабки тикув машинаси

## Slide 16
16
Tikuv mashinalarini va jihozlarini ishlab chiqaruvchi firmalar va zavodlari
1. Yaponiyaning “Djuki” firmasi turli xil tikuv mashinalarini: DDL-555, DDL-8700 elektron boshqaruvli sinf keng imkoniyatli, MO-816, MO-6700S, MF-7823 maxsus zanjirli yo‘rmalash mashinalarini, LBH-1790S, LK-1903 ASS yarim avtomatlarni va MOL-254, AVP-875 avtomatlarni, “Tadjima” firmasining kashta tikish avtomatlarini ishlab chiqaradi.
2. Germaniyaning “Tekstima”, “Pfaff”, “Shtrobel”, “Dyurkopp”, “Adler”, “Zinger” firmalari 8332, 8115, 8605, 8630, 91, 99, 267-703, 265-115203, 558, 204, 1381, 3116, 299U keng imkoniyatli, yo‘rmalash, izma ochish, puxtalash, kashta tikish mashinalarini ishlab chiqaradilar.

## Slide 17
17
3. Xitoyda judayam ko’p tikuv mashinalarini ishlab chiqaruvchi zavodlar joylashgan, ular “Jack”, “Baoyu”, “Juita”, “Gemsy”, “Sansir”, “Siruba” va boshqalar. Birinchi gapiradigan elektron boshqaruvli mashinalar, ko’p ipli maxsus yo’rmalash mashinalari, turli xil operasiyalarni tikish uchun mo’ljallangan maxsus mashinalar, tugma qadash, izma ochish yarim avtomatlarini va boshqa avtomatlarni ishlab chiqaradi.
4. Rossiyada to‘shamalarni qirqish va bo‘laklarga bo‘luvchi ЭЗМ-2, ЭЗМ-3, ЭЗДМ-3 mashinalarini ishlab chiqaradi.
5. Rossiyada dazmollash presslari, tikuv buyumlariga issiqlik va namlik bilan ishlov beruvchi PLP, PSP, TPP, GP-2,5, GPD-5, POR-G, PLS-1, PGP-1 presslarini hamda, qo‘zg’almas, lenta-pichoqli tushamalarni yakuniy kesib bo‘laklarga bo‘luvchi RL-2, RL-3, RL-4, RL-5, RL-6, RL-1000-1 kabi mashinalarni ishlab chiqaradi.
Tikuv mashinalarini va jihozlarini ishlab chiqaruvchi firmalar va zavodlari

## Slide 18
18
6. Vengriyaning “Pannoniya” firmasi qo‘lda boshqariluvchi va to‘shamani qirqib bo‘laklarga bo‘luvchi SS-529,CS-530 mashinalarini, yashirin chok bilan tikuvchi CS-761 va CS-790 mashinalarini, dazmollovchi CS-311U, CS-313, CS-351 presslarni hamda tugma tikuvchi va puxtalovchi CS-600, CS-652 yarim avtomatlarni ishlab chiqaradi.
7. Chexoslovakiyaning “Minerva” firmasi 811, 62-761, 335 sinf izma ochish va siniq chok bilan tikish yarim avtomatlarini va mashinalarini ishlab chiqaradi.
8. Italiyaning “Nekki”, “Rimoldi” firmalari keng imkoniyatli, tugma qadovchi va yo‘rmalovchi 830-100, NAN-1441, NAN-1405, 829-7 sinf mashina va yarim avtomatlarini ishlab chiqarishadi.
Tikuv mashinalarini va jihozlarini ishlab chiqaruvchi firmalar va zavodlari

## Slide 19
9. Germaniyaning “Kannegiser” firmasi erkaklar ko‘ylagini yoqasini elimlab yig`uvchi presslarni ishlab chiqaradi.
10. Koreyaning “San star” firmasining mashinalari, yarim avtomatlari turli xil operasiyalarni bajarish uchun mo’ljallangan. Hozirda “KorUz” Texnoparkka keltirilgan. “Nawon” firmasining mashinalari payvandlash mashinalarini va NIIB uskunalarini ishlab chiqaradi.
19
Tikuv mashinalarini va jihozlarini ishlab chiqaruvchi firmalar va zavodlari

## Slide 20
20
Respublikamizda hamma sohalar singari yengil sanoat sohasiga alohida e’tibor qaratilgan, chunki bizda paxta, ipak, jun kabi xomashyo mahsulotlari yetishtiriladi. Xomashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va uni jahon bozoriga olib chiqish bir qancha bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Bu esa sifatli va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishdek mas’uliyatli vazifani talab etadi.
Hozirda yangi texnika va texnologiyaning respublikamizga kirib kelishi ham amaliy, ham nazariy bilimga ega bo‘lgan, maxsus fanlardan chuqur bilimli ishchilar kerakligidan dalolat beradi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi uzluksiz ta’limni mazmunli va tashkiliy rivojlantirishga doir strategik yo‘nalishga asoslangan holda aniq belgilangan.
Dolzarbligi

## Slide 21
Bu vazifani muvaffaqiyatli hal etish imkonini beradigan omillardan biri yangi texnika va texnologiyadan mohirona foydalanib, ijodiy va yuksak unumli ishlay oladigan, zamon taraqqiyoti bilan hamnafas bo‘la oladigan, mutaxassislikka oid har qanday masalalarni yechishga qodir malakali kadrlar tayyorlashdan iboratdir.
Hozirda respublikamizda bu masalaga katta e’tibor qaratilgan. Ko‘plab kasb-hunar kollejlarining tashkil topishi, ularning zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanganligi o‘quvchilarning mutaxassislik fanlarini chuqur egallashlari uchun yetarli sharoitlar yaratilganligidan dalolatdir.
21
Dolzarbligi

## Slide 22
22
SINIQ BAHYAQATORLAR HOSIL BO`LISH XUSUSIYATLARI
Siniq bahyaqatordan tikuvchilik sanoatida keng foydalaniladi. Bunday bahyaqator moki bahya mashinalarda ham, zanjirsimon bahya mashinalarda ham yuritilishi mumkin. Siniq bahyaqator kavish va bo`qib tikish ishlarida, turlarni, qoplama bezaklarni ulashda, detallarni tutashtirib tikishda, bezak guli takrorlanib turadigan eng oddiy kashta bahyaqatorlar yuritishda, halqalarni yurmashda ishlatiladi.
Siniq moki bahyaqator yuritishda igna vertikal harakatdan tashqari bahyaqatorning ko`ndalangiga (platformaning uzunasiga) ham harakatlanadi, shuning uchun moki shunday burilgan bo`ladiki, uning aylanish tekisligi ignaning og`ish tekisligiga parallel bo`lsin.

## Slide 23
23
Siniq moki bahyaqator quyidagicha hosil bo`ladi: igna chapki teshik 1 ni teshadi va eng pastki holatdan ko`tarilayotganda ustki ipdan halqa hosil qiladi, bu halqani mokining uchi ilib olib, naycha atrofidan aylantirib o`tadi; keyin igna materialdan chiqib, bahyaqatorning ko`ndalangiga ogadi (reyka bu paytda materialni bir bahyaqator kengligicha suradi) va ikkinchi teshik 2 ni teshadi. Keyin jarayon takrorlanadi.
SINIQ BAHYAQATORLAR HOSIL BO`LISH XUSUSIYATLARI

## Slide 24
24
1 -rasm. Siniq bahyaqatorning turlari.

## Slide 25
25
Bezak ishlarini bajarishda detallarni bir-biriga juda pishik qilib o`lash uchun ko`p sanchiqli siniq moki bahyaqator yuritiladi. Bu bahyaqatorlar bir ignali va ikki ignali mashinalarda bajariladi. Bunday bahyaqatorlar 5.1.-rasm, b da tasvirlangan. Bu rasmlarda ko`rinishicha (ularga chapdan o`ngga tomon karalsa), ko`p sanchiqli bahyaqatorlar uchta, oltita, un ikkita va ikkita ketma-ket takrorlanadigan bahyalardan iborat bo`ladi.
Ikki chizikli siniq bahyaqator yuritish uchun bitta moki bilan ishlaydigan ikkita igna maxsus igna tutgichga o`rnatiladi. Ignalarni gorizontal harakatga kopir g`ildiragi keltiradi.

## Slide 26
26
2-rasm. Igna va mokining o`zaro harakat sxemasi.

## Slide 27
27
Igna ostki holatidan DZ1 uzunlikka ko`tarilganda, ustki ipdan halqa hosil qiladi. Bu vaqtda moki b1 burchakka buriladi. Halqani ilib olish davrida moki uchi m nuqtada igna ko`zidan S1 masofada joylashgan bo`ladi. Ignaning o`ng tomonga sanchilishida moki burilish burchagi ga teng bo`ladi. Igna ipi halqasini ilib olish vaqtida moki uchi h nuqtada joylashadi.
Ignaning DZ2 ko`tarilish balandligi DZ1 ga karaganda kichiq, masofa esa S2<S1 bo`ladi. Bundan ma`lumki, ignaning tebranish masofasi ti oshishi bilan ignaning o`ng holatida moki uchining halqani ilib olishi yomonlashadi. Buni bartaraf etish uchun quyidagi texnik echimlarni qo`llash mumkin:
Moki diametrini kattalashtirish bilan h va b2 burchaklarni kamaytirishga erishish mumkin. Biroq moki diametrining kattalashishi natijasida igna ipining eyilishi oshadi.

## Slide 28
28
Mokining notekis harakatini ta`minlash orqali mokining ikkinchi holatidagi aylanishini kamaytirish mumkin. Bu usulni yuqori tezlikda ishlaydigan mashinalarda qo`llab bulmaydi.
Moki uchi O1 ni siljitish yo`li bilan moki uchining igna ipi halqasini uz vaqtida ilib olishni ta`minlash mumkin.

## Slide 29
29
1026 (ROSSIYA) RUSUMLI TIKUV MASHINASI
Rossiyadagi Podolsk mexanika zavodi ishlab chiqaradigan 1026 rusumli tikuv mashinasi yupqa va o`rtacha qalinlikdagi materiallarga ishlov berishda siniq moki bahyaqator yuritib, kavish, bo`qib tikish ishlarini bajarishga mo`ljallangan. Mashina asosiy valining aylanish chastotasi 4500 ayl/min. Bahyasining yirikligi 0,5 dan 3 mm gacha, bahyaqator kengligini 6 mm gacha o`zgartirish mumkin.
Materialning tepki tagida qisilgan holatdagi maksimal qalinligi 4 mm. Mashinada krivoship-shatunli igna mexanizmi bo`lib, ignasi mashina platformasining uzunasiga oga oladi. Mokisi aylanadigan markazlashgan naychali (97-A rusumli tikuv mashinasidagidek) bo`lib, chetlatgichi ham bor. Ip tortgich sharnir-sterjenli, reyka tipidagi materiallarni suradigan mexa-nizm qo`llanilgan. Naychaga ip uraydigan o`ragich mashina tanasiga o`rnatilgan (V 292-185082 («Dyurkopp» firmasi) rusumli tikuv mashinasidagiga uxshash).

## Slide 30
30
3-rasm. 1026 rusumli tikuv mashinasi.

## Slide 31
31
Iplarni taqish
G`altakdan chiqqan ip naycha ip yo`naltirgich 9 ning teshigidan o`tkaziladi (3-rasm), yuqoridan pastga esa ip yo`naltirgich 6 ning teshiklari 20, 8, 7 dan o`tkazilib, soat mili harakati yo`nalishida taranglik rostlagichi 21 ning shaybalari 22 orasidan aylantirib olinadi. Ip soat mili harakati yo`nalishida shayba 2Z ning arikchasiga kiritiladi, o`ngdan chapga ip tortgich prujina 24 ning ortiga o`tkazib, yana o`ngdan chap tomonga ip tortgich 5 ning qo`logiga kiritiladi, keyin ip yo`naltirgich 25 ning tagiga olib utiladi, igna yuritgich 27 ni ip yo`naltirgich teshigiga kiritib, tikuvchidan nariga tomon igna 28 ning ko`ziga taqiladi. Ostki ipni ip yo`naltirgich 14 ning teshigiga kiritib, taranglik rostlagichi shaybalari 13 orasidan aylantirib olib, o`ngdan chapga naycha ip yo`naltirgich 12 ning to`rtta teshigidan bittasiga taqiladi. So`ng 852 rusumli tikuv mashinasidagidek, o`ragich 11 ning shpindeliga kiydirilgan naycha ip o`raladi.

## Slide 32
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
REFERENCE
1. Valikov N.M. “Oborudovaniye shveynogo proizvodsva”, M.,1977 g. (s. 17-43).
2.Katalog shveynogo oborudovaniya: JACK, SIRUBA, JUKI, MAIER, REXEL, BELLUSSI, BIEFFE, HASHIMA, ROTONDI, BARUDAN, LK.IND.CO. Transmetall. M. 2015.
3.Q.Olimov, R.X.Nurboev, G.K.Soatova, I.M.Raҳmonov. Tikuvchilik buyumlarini ishlab chiқarish jihozlari, Darslik.-T. “Fan”, 2011y.
4. Frants V.A. Oborudovaniye shveynogo proizvodstva, Uchebnik.M. Izdatelskiy dom «Akademiya», 2002g.
5. Frants V.A. Oborudovanie shveynogo proizvodstva,Uchebnik.-M.: Izdatelskiy dom «Akademiya», 2002g.
6. Yermakov A.S. Oborudovaniye shveynix predpriyatiy,Uchebnik.-M.:Prof ObrIzdat, 2002 g.
7. Isayev V.V., Frants V.Ya. Ustroystvo, rabota, naladka i remont shveynix mashin. M. 1995g.
8. http://titli.uz – Toshkent to’qimachilik va yengil sanoati instituti sayti.
9. lex.uz -O’zbekiston Res’ublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

## Slide 33
Эътиборингиз
учун рахмат