## Slide 1
Andijon mashinasozlik instituti
LECTURE 5

## Slide 2
2
MAVZUTugma tikish va qadash avtomat va yarnm avtomatlari.
Reja:
1. Ikki va to’rtta teshikli tugmalarni, ilmoqni, metall izmani, tugma oyog’ini o’rash va tikish sxemalari.
2. 27, 27-5, 95, 295, 495, 59-A, 1095, 1495, 1595, CS-600, 53, 727, 727-1, 827 sinf yarim avtomatlarini qo’llash xollari va ularni texnik ta’riflari.
3.27 sinf yarim avtomatini mexanizmlarini tuzilishi, ishlash printsipi va sozlash yo’llari.
Andijon mashinasozlik instituti

## Slide 3
Ikki va to’rtta teshikli tugmalarni, ilmoqni, metall izmani, tugma oyog’ini o’rash va tikish sxemalari. Ikki teshikli tugma ignani 14 marotaba sanchilishi, to’rt teshikli tugma esa ignani 21 marotaba sanchilishi natijasida bajariladi.
(Rasm. 46 a va b), bunda ikkala xolda 12, 13, 14 va 19, 20, 21 sanchilishlar bir nuqtaga amalga oshiriladi.
Ikki va to’rtta teshikli tugmalarni, ilmoqni, metall izmani, tugma oyog’ini o’rash va tikish sxemalari.
3
Andijon mashinasozlik instituti

## Slide 4
4
TASNIFI
1-Rasm. Јuloqli tugmani qadash 21 marotaba ignani sachishi bilan bajariladi

## Slide 5
5
TASNIFI
2-Rasm. Tugma oyog’iga qo’shimcha puxtalik va mustaxkamlik, xamda tugmaga buyum satxida ustivor xolatni berish uchun uni tirgagi o’raladi.

## Slide 6
6
Tugma tikish va qadash yarim avtomatlarini qo’llash
xollari va ularni texnik ta’riflari
27 sinf yarim avtomati ikki va to’rtta teshikli yassi tugmalarni ikki ipli moki bahyaqatori bilan qadash vazifasini bajaradi. 27-B sinf yarim avtomati xarbiylar kiyimiga quloqli tugmalarni ikki ipli moki bahyasi bilan qadaydi.
95, 295, 495, 595 sinf yarim avtomatlari ikki va to’rtta teshikli yassi tugmalarni bir ipli zanjirli bahya bilan qadash vazifasini bajaradilar.
59-A sinf yarim avtomati qadalgan tugmadagi ip tirgagini bir ipli zanjirli chok bilan o’raydi.

## Slide 7
7
3-Rasm. Ko’pincha bolalar va xarbiylar kiyimiga simli ilmoq va izmalar ikki ipli moki bahyasi bilan tikiladi, quyida shu jarayonlarni bajarilish sxemasi keltirilgan.

## Slide 8
59-A sinf yarim avtomati qadalgan tugmadagi ip tirgagini bir ipli zanjirli chok bilan o’raydi.
53 sinf yarim avtomatida simli ilmoq va izmalar ikki ipli moki bahyaqatori bilan tikiladi.
CS-600M-36 (“Pannoniya” Vengriya) yarim avtomati to’rtta teshikli tugmalarni bir ipli zanjirli chok bilan qadash va birdaniga uni tirgagini o’rash vazifasini baaradi. Bu vazifa ignani 36 sanchishida amalga oshirilib, undan 17 tasida tugma tikiladi, qolgan 19 tasida esa tugma tirgagi o’raladi.
8
TASNIFI
Andijon mashinasozlik instituti

## Slide 9
9
4-Rasm. Tugma tikish va qadash yarim avtomatlarini qo’llash xollari va ularni texnik ta’riflari

## Slide 10
10
727 sinf yarim avtomati ikkita yoki to’rtta teshikli yassi tugmalarni ko’ylak, kostyum, maxsus ishchi kiyim, plaщ va boshqalar materialiga taqab, ikki ipli moki bahyasi bilan tikadi.
727-1 sinf yarim avtomati esa xarbiylar shinelini ustidagi metall izmalarga ma’lum materialni diametri 22 mm bo’lgan ikki
kontsentrik doirasimon chok bilan tikadi.
827 sinf yarim avtomati ich kiyim, kostyum va paltolarga ikki va to’rt teshikli yassi tugmalarni ikki ipli bahya bilan qadashga mo’ljallangan.
1095 sinf yarim avtomati palto xamda kostyumlarga ikki va to’rt teshikli yassi tugmalarni bir ipli zanjirsimon bahya bilan qadashga mo’ljallangan.
TASNIFI

## Slide 11
11
1095 sinf yarim avtomati palto xamda kostyumlarga ikki va to’rt teshikli yassi tugmalarni bir ipli zanjirsimon bahya bilan qadashga mo’ljallangan.
1495 sinf yarim avtomati to’rt teshikli yassi tugmalarni bir ipli zanjirsimon bahya bilan qadashga mo’ljallangan.
1595 sinf yarim avtomati ikki teshikli sferik tugmalarni gazlama va trikotajdan tikilgan ayollar ko’ylagiga bir ipli zanjirsimon bahya bilan qadashda ishlatiladi.
TASNIFI

## Slide 12
12
Quyidagi jadvalda tugma qadash yarim avtomatlarini texnik ta’riflari keltirilgan
№ | Nomi | 27 | 27-B | 95 | 59-A | CS-600 | 727 | 1595
1 | Bosh valni aylanishlar soni ayl/min | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
2 | Tugma diametri, mm | 15-35 | 22 | 10-32 | 10-32 | 8-36 | 11-22 | 11-25
3 | Tugma teshiklari orasidagi masofa, mm | 3-5 | - | 3-5,5 | - | - | 3-5 | -
4 | Tugma qalinligi, mm | - | - | - | - | 2,5-5,5 | 2-4 | -
5 | Ignalar | 11A 100, 120 | 1A 120, 130 | 3TS yoki 3R 75-130 | 3R 130, 150 | 11A 100, 120 | 11A 90-120 | 11A 90, 110
6 | O’lchamlari, mm Uzunligi Eni Balandligi | 500 330 365 | 500 330 365 | 580 263 392 | 575 330 400 | - - - | - - - | - - -
7 | Og’irligi, kg | 38 | 38 | 36 | 36 | 29 | 42 | -

## Slide 13
13
327 sinf yarim avtomatini mexanizmlarini tuzilishi, ishlash printsipi va sozlash yo’llari
U quyidagi mexanizmlardan tashkil topgan:
1) Igna mexanizmi:
a) krivoship-shatun tipidagi igna uzeli (5-ma’ruzaga qaralsin);
b) ignani ko’ndalang xarakatlar uzeli.
2) Krivoship-koromislo tipidagi ip tortgich mexanizmi
(6-ma’ruzaga qaralsin).
3) Bir tekisda aylanuvchi markaziy klpoqchali moki mexanizmi (7-ma’ruzaga qaralsin).
4) Buyumni mashina platformasi bo’ylab ilgarilama-qaytma surish mexanizmi (14-ma’ruzaga qaralsin).
5) Mashinani avtomatik to’xtatish mexanizmi (14-ma’ruzaga qaralsin).

## Slide 14
14
Ignani ko’ndalang xarakatlar uzeli (Rasm 50) quyidagicha tuzilgan va ishlaydi.

## Slide 15
15
Tasma 1 salt shkivdan 2 ishchi shkivga o’tganda bosh val 1 aylana boshlaydi. Bunda 5 chervyak reduktori orqali aylanish momenti 6 ko’ndalang valga va uning 8 ariqchasidagi 9 rolikka o’tadi. Agar 8 ariqcha 9 rolikni 6 val tarafga sursa 10 vertikal richag 11 o’q atrofida soat strelkasiga qarshi tarafga buriladi va 12 muftacha yordamida 13 gorizontal richagni xam soat strelkasiga qarshi tarafga buradi.
Bunda 14 rolik yordamida 15 tortgich chapga surilib 16 birlashtiruvchi bo’g’in, 18 rolik 19 igna romini 20 markaziy vint va 22 markaziy barmoqcha orasida soat strelkasi, bo’yicha burib, yuritgich 22 va igna 25 ni tikilayotgan tugmani o’ng ko’zchasi tarafdan chap ko’zchasi tarafga suradi.
TASNIFI

## Slide 16
16
Bunda 14 rolik yordamida 15 tortgich chapga surilib 16 birlashtiruvchi bo’g’in, 18 rolik 19 igna romini 20 markaziy vint va 22 markaziy barmoqcha orasida soat strelkasi, bo’yicha burib, yuritgich 22 va igna 25 ni tikilayotgan tugmani o’ng ko’zchasi tarafdan chap ko’zchasi tarafga suradi.
SHunday qilib, bosh valni aylanma xarakati 7 diskni 8 ariqchasi, 10 vertikal va 13 gorizontal richaglar, xamda 15 tortgich, 16 birlashtiruvchi bo’g’in yordamida 19 igna romi va uni ichidagi 22 igna yuritgichni chapga yoki o’nga tebranma xarakat qilishini ta’minlaydi.
Andijon mashinasozlik instituti

## Slide 17
17
Sozlashlar:
1. Igna yuritgich 22 ni vertikal bo’ylab xolati 26 vintni bo’shatilib, uni 19 romning ichida yuqoriga yoki pastga surish yo’li bilan rostlanadi. Bunda igna yuritgich eng pastki xolda bo’lganda ignaning ko’zchasini yarmi g’altak ushlagichning devoridan pastda ko’rinib turishi kerak.
2. Јadalayotgan tugmaning ko’zchalari orasidagi masofaga qarab, 25 ignaning ko’ndalang xarakati kattaligi 14 rolikni 13 gorizontal richag ariqchasida uni o’qi tarafga yoki undan qarama-qarshi tarafga surish bilan o’zgartiriladi.
3. 25 ignaning tugma ko’zchalari o’rtasiga nisbatan xolati 15 tortgichning uzunligini o’zgartirib sozlanadi. Buning uchun 17 vintlar bo’shatilib 16 birlashtiruvchi bo’g’in o’ngga yoki chapga suriladi.
SOZLASH

## Slide 18
18
IKKI IPLI ZANJIRSIMON BAHYALI «ZARIF» (O`ZBEKISTON) TIKUV MASHINASI
Bu mashina tikuvchilik va trikotaj buyumlari detallarini ikki ipli zanjirsimon bahyaqator yuritib tikishga mo`ljallangan. «Zarif» tikuv mashinasi Toshkent To`qimachilik va yengil sanoat instituti olimlari tomonidan yaratilgan bo`lib, muallif ismi bilan atalgan. Hozirgi paytda bu mashina uchun Amerika, Polsha, Kanada, Rossiya, Xitoy va O`zbekiston davlatlari tomonidan patent berilgan va «Dyurkopp» firmasida ishlab chiqarish rejalashtirilgan.

## Slide 19
19
Texnik ko`rsatkichlari
1. Bosh valining aylanishlari soni, ayl/min | 5000
2. Bahya uzunligi, mm | 0,5-5
3. Tikilayotgan gazlama qalinligi, mm | 5
4. Tepkining ko`tarilish balandligi, mm | 7

## Slide 20
20
«Zarif» tikuv mashinasi boshqa ikki ipli zanjirsimon bahyali tikuv mashinalariga nisbatan quyidagi yaxshi xususiyatlari bilan ajralib turadi:
– materialni bahya tashlamasdan tikadi;
– mashina ishchi organlari holatini o`zgartirmasdan turib turli xildagi materiallarni tikishi mumkin;
– bosh valning bir marta aylanishda bahya hosil bo`lishi va taranglanishi ta`minlanadi;
– ostki va ustki iplarni taranglash uchun alohida ip tortgichlar qo`llanilgan;
ZARIF TIKUV MASHINALARI

## Slide 21
21
– ostki va ustki iplarni taranglash uchun alohida ip tortgichlar qo`llanilgan; – tikuv mashinasi yuqori puxtalikka va umrboqiylikka ega. «Zarif» tikuv mashinasi igna, gazlamani surish, kulachokli ip tortgich, chalishtirgich, ostki ipni itargich mexanizmlaridan tuzilgan.
Bu mashinada hosil qilinadigan ikki ipli zanjirsimon bahyaqatorning oddiy zanjirsimon bahyaqatorlardan farqi shundaki, ustki ipning halqasi bahyaqator ipiga bo`ylama tortilgan, ustki va ostki iplar halqalari 180 gradusga bo`ralgan holatda bo`ladi.
IMKONIYATI

## Slide 22
22
9-rasm. «Zarif» tikuv mashinasida ikki ipli zanjirsimon bahya hosil bo`lish jarayoni.

## Slide 23
23
Igna 1 ustki ipni material 2 ni teshib, igna plastinasi 3 ariqchasi bo`ylab olib o`tib, oxirgi holatidan ko`tarilish paytida halqa hosil qiladi (9-rasm) va bu halqaga chalishtirgich 5 ilmog`i kiradi. Ostki ip ip tortgich 7 orqali ip yo`naltirgich 8 va igna plastinasi 3 ariqchasidan o`tkaziladi. Chalishtirgich 5 aylanma harakatlanishi ustki ip halqasini kengaytirib, uni o`z atrofidan aylantira boshlaydi. Bu paytda kengaytirgich 6, ip yo`naltirgich 8 ustidan o`tib, ostki ip 4 ni chalishtirgich harakat yo`nalishida itaradi (9-rasm).
Bahya hosil bo`lish jarayonida ostki ip yengil taranglashgan holatda bo`lishi kerak. Shu sababli ham ostki ipni sozlash qurilmasiga prujina o`rnatilgan. Chalishtirgich 5 (9-rasm) keyingi aylanishda ustki ipning halqasi chalishtirgichdan 180 gradusga bo`raladi. Bu paytda kengaytirgich 6 esa ostki ip 4 ni chalishtirgich harakat yo`nalishiga uzatadi.
ISHLASHI

## Slide 24
24
Bahya hosil bo`lish jarayonida ostki ip yengil taranglashgan holatda bo`lishi kerak. Shu sababli ham ostki ipni sozlash qurilmasiga prujina o`rnatilgan. Chalishtirgich 5 (9-rasm) keyingi aylanishda ustki ipning halqasi chalishtirgichdan 180 gradusga bo`raladi. Bu paytda kengaytirgich 6 esa ostki ip 4 ni chalishtirgich harakat yo`nalishiga uzatadi.
Chalishtirgichning navbatdagi aylanishida (9-rasm) material 2 ning surilishi boshlanadi va chalishtirgich 5 ostki ip 4 ni ilib olib, ustki ip halqasidan o`tkazadi. Bu paytda kengaytirgich 6 ortga harakatini davom ettiradi. Chalishtirgich 5 burilishda (9-rasm) ustki ip halqasi chalishtirgich ustidan sirg`alib tushadi va ip tortgich yordamida tortilishi bilan bir vaqtda gazlama surilishi tugallanadi.
ISHLASHI

## Slide 25
25
Ostki ip 5 halqasi esa 180 gradusga buriladi (9-rasm). Igna 1 ostki holatidan ko`tarilishida (9-rasm) ustki ipdan hosil qilgan halqani chalishtirgich 5 ilmog`i ilib oladi. Bu vaqtda ostki ip 4 halqasi hali chalishtirgich 5 ning bo`rtgan qismida joylashgan bo`ladi.
CHalishtirgich (9-rasm) o`zining keyingi aylanishi davomida ustki ip halqasini kengaytirib, ilmog`i bilan ostki ip 5 halqasiga kiradi va ustki ip halqasini ostki ip halqasi bilan chalishtiradi. Faqat shundan keyin ostki ip 4 halqasi chalishtirgichdan chiqadi (9-rasm). Hosil bo`lgan bahyaqator ip tortgich mexanizmlari yordamida taranglanadi (4.9-rasm, k) va jarayon takrorlanadi.
ISHLASHI

## Slide 26
26
Chalishtirgich o`zining keyingi aylanishi davomida ustki ip halqasini kengaytirib, ilmog`i bilan ostki ip 5 halqasiga kiradi va ustki ip halqasini ostki ip halqasi bilan chalishtiradi. Faqat shundan keyin ostki ip 4 halqasi chalishtirgichdan chiqadi. Hosil bo`lgan bahyaqator ip tortgich mexanizmlari yordamida taranglanadi va jarayon takrorlanadi.
Gazlamani surish mexanizmi 97-A sinf mashinasidagi surish mexanizmidek bo`lib, tishli reykani vertikal va gorizantal surish, bahya yirikligini sozlash uzellaridan tuzilgan.
«Zarif» tikuv mashinasi mexanizmlari konstruktsiyalari soddalashtirilgan, ikki ipli zanjirsimon bahyaqator sifati va ish unumi oshirilgan.
ISHLASH PRINTSIPI

## Slide 27
27
To`shamani qirqish va bo`laklarga bo`lish mashina- uskunalarining tuzilishi va prinsipi.
Bichish sexida asosiy gazlamalarni to‘shash, to‘shama qavatlarini chetini qirqish, to‘shamani ustki qavatini bo‘r bilan belgilash, to‘shamani qirqish va bo‘laklarga ajratish, detallarni mayda bo‘laklargacha qirqish, ularni saralash, bichilgan detallarni nomerlash va tikuv sexlariga jo‘natish ishlari bajariladi.
Bunda material 700x18000 hamda 17000x920 mm o‘lchamli to‘shama stollariga to‘shaladi. Stol stanina va ramadan iborat bo‘lib, uning ustiga yupqa tekstolit yoki bakelit faner va usti epoksid smola bilan qoplangan faner plitalari joylashtirilgan. Stol qopqoginining yoniga ikkita chizigich mahkamlangan. Stol ustida to‘shamaning bir uchini bostirib qo‘yish uchun mexanik chiziQich mahkamlangan.

## Slide 28
28
Stolning oldiga esa to‘shamaning ikkinchi uchini qisib turadigan va uni qirqadigan KL-2 (Penzalegmash) mashina-moslamasi mahkamlangan. SHuningdek, stol tanasida qutichalar bo‘lib, ularda xujjatlar, bo‘r zaxirasi, asboblar saqlanadi. Qarama-qarshi tarafda esa jovoncha bo‘lib, unda andoza va trafaretlar saqlanadi. Stol ustidan elektr-bichish mashinalari tok o‘tkazgich simlarini ushlab turuvchi dor o‘tgan. Stol satxida quvur-yo‘llarda xarakatlanuvchi stolcha bo‘lib, u qirqilgan detallarni yig`ish va lentali bichish mashinalariga uzatib berish vazifasini bajaradi.
Turli zavodlar tomonidan ishlab chiqilgan to‘shash va material chetini to‘Qirlash mashinalari murakkabligi, ishni xato bilan bajarishi sababli sanoatda keng qo‘llanilmaydi.

## Slide 29
29
Ammo ayrim mexanizatsiyalashgan to‘shash mashinalari sanoatda keng ko‘lamda ishlatiladi, ular gazlamani to‘shash stoli ustida tortish va taxlash, to‘shamani bir tarafida polotnolarni tekislash hamda material chetlarini qisib turish vazifalarini bajaradilar.
Bularga MNT-2-00-000 va PNK mashinalari misol bo‘la oladi.
MNT-2-00-000 mashinasida to‘shash tezligi 0,4 m/s, to‘shamani maksimal uzunligi 7 metr, to‘shama qavatining balandligi 150 mm bo‘lsa; PNK kompleksida to‘shama qavatining balandligi 120 mm, to‘shash aravachasining tezligi esa 37 m/min bo‘lib, unda ish unumdorligi 50% atrofida oshadi.
To‘shamani tayyorlangach va gazlamalani to‘shamaga xaqiqiy sarfini hisoblangach buyumlarning detallari kesiladi.

## Slide 30
30
Detallarni kesish ikki etapda bajariladi: avval to‘shama qo‘zgalmas lenta-pichoqli mashinalarda kesib bo‘laklarga bo‘linuvchi qismlarga qirqib ajratiladi, keyin detallar butunlay kesib bo‘laklarga bo‘linadi.
To‘shamani bo‘laklarga kesib bo‘lish qo‘lda boshqariluvchi ЭЗМ-2, ЭЗМ-3, ЭЗДМ-3 (Kuybishev mexanika zavodi) yoki CS-529, CS-530 (Vengriya “Pannoniya” firmasi) mashinalarida amalga oshiriladi.
To‘shamani butunlay kesib bo‘laklarga ajratish RL-2, RL-3, RL-4, RL-5, RL-6 (Sankt-Peterburg “Vpered” zavodi) mashinalarida amalga oshiriladi.

## Slide 31
31
Yаssi pichoq bilan ishlovchi mashinalar
Pichoqning xarakat tezligi 0-4 m/s, mashina elektrodvigateli valini aylanishlari soni 2800 ayl/min, pichoqning xarakat yo‘li uzunligi 40 mm, kesiladigan to‘shamaning balandligi 130 mm gacha, pichoqning o‘lchamlari: uzunligi 180 mm, eni 20 mm, qalinligi 0,6 mm, elektrodvigatel quvvati 0,25 kVt. Mashinaning o‘lchamlari: balandligi 437 mm, eni 185 mm, bo‘yi 330 mm, mashinaning ogirligi 15 kg.
Mashina platformadan, unga maxkamlangan tayanchdan va tayanchga qo‘zQalmas joylashtirilgan elektrodvigateldan tashkil topgan. Tayanch oldida tepki bo‘lib, u elektrodvigatelga nisbatan qo‘zgaluvchan maxkamlangan.

## Slide 32
32
Mashina platformadan, unga maxkamlangan tayanchdan va tayanchga qo‘zQalmas joylashtirilgan elektrodvigateldan tashkil topgan. Tayanch oldida tepki bo‘lib, u elektrodvigatelga nisbatan qo‘zgaluvchan maxkamlangan. Tepki to‘shamani platformaga siqib turish v to‘shamani yuqorigi qisimlarini surilib ketishini oldini oladi. Platforma ostida to‘rtta gildiraklar bo‘lib, ular mashinani qo‘lda yurgazilishini va boshqarilishini osonlashtiradi.
Platforma oldida prujinalashtirilgan plastina bo‘lib, u to‘shamani stol satxidan ko‘tarib, pichoqqa ro‘para keltirish vazifasini bajaradi. Mashina elektrodvigatelga maxkamlangan dastak yordamida boshqariladi.
TASNIFI

## Slide 33
33
Elektrodvigatel valiga krivoship maxkamlangan bo‘lib, unga yuqorigi boshiga yumalash podshipnigi joylashtirilgan shatun kiygazilgan, shatunning pastki podshipnikli boshi orqali ushlagichni barmog`i o‘tkazilgan bo‘lib, u barmoqqa sirpangich kiygazilgan, sirpangich yo‘naltirigichlar orasida vertikal bo‘ylab qo‘zgaluvchan joylashtirilgan, sirpangichga yassi pichoqni ushlagichi mahkamlangan, unga o‘z navbatida ikkita siquvchi vint yordamida tayanchning vertikal ariqchasida joylashgan pichoq mahkamlangan.
Elektrodvigatelni aylanma harakati krivoship va shatun yordamida pichoqni ilgarilama qaytma harakat qilishni ta’minlaydi. Pichoq 15-20 burchak ostida charxlanadi.
Ish unumdorligi pichoqni tig`ini o‘tkirligiga va ishchini malakasiga bog`liq.

## Slide 34
O‘rtacha bikirlikka ega bo‘lgan materiallarni kesishda silliq tishli pichoqlar, ogir materiallarni kesishda – tishi arrali pichoqlar, sintetik materiallarni kesishda – tishi to‘lqinsifat pichoqlar ishlatiladi.
Sozlanishi: pichoq eng pastki xolda turganda, platforma tekisligidan pastga a=1-2 mm tushib turishi lozim, agar bu masofa kam bo‘lsa to‘shamani ostki qismi kesilmaydi, ko‘p bo‘lsa pichoq sinadi. “a” masofa pichoqni ushlagichga mahkamlangan joyidan vintni bo‘shatilib, uni pastga tushirish yoki yuqoriga ko‘tarish yo‘li bilan amalga oshiriladi. So‘nga vintlar maxkamlanadi.
34

## Slide 35
Dumaloq pichoqli mashinalar. ЭЗДМ-3 elektr
bichish mashinasining ishlash prinsipi
35
Bu mashina balandligi 50 mm gacha bo‘lgan to‘shamalarni kesish va bo‘laklarga bo‘lish uchun qo‘llaniladi.
Yumoloq pichoqning diametri 120 mm, uni qalinligi 1,5 mm, elektrodvigatel quvvati 0,22 kVt, uni valini aylanishlari soni 1400 ayl/min. Pichoqning aylanish tezligi
Mashina platformadan, tayanchdan, tayanchga maxkamlangan elektrodvigateldan tashkil topgan. Platforma oldida to‘shamani pichoqqa ko‘tarib beruvchi prujinalashtirilgan plastina joylashtirilgan.

## Slide 36
Tayanchga mashinani boshqaruvchi dastak hamda pichoq o‘tmaslashganda uni tiQini charxlovchi ikki qayroqtoshli moslama joylashtirilgan. Platforma ostida to‘rtta silliq roliklar bo‘lib, ular mashinani boshqarishni engillashtiradi. Xarakat elektrodvigatel validan konik ilashmalar orqali pichoq valiga o‘tadi, pichoq soat strelkasiga qarshi tarafta aylanadi, bunda to‘shamani stolga bosib kesish ta’minlanadi.
ЭЗМ-2 mashinalarida kesish sifati, aniqligi va ish unumdorligi ancha yuqori. Bu mashinalarni boshqarish ham ancha engil.
ЭЗДМ-3 mashinalarini imkoniyatlari cheklangan, ish unumdorligi past, kesilgan detallar o‘lchamida xatoliklar mavjud.
36

## Slide 37
37
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
REFERENCE
1. Yermakov A.S. Oborudovaniye shveynogo proizvodstva. M. «Yurayt». 2016.
2. Reybarx L.B. Oborudovaniye shveynogo proizvodstva. M.1988 g. 6. Arxipov N.N. Laboratornaya praktikum po kursu “MAP SHP”, M. 1972 g.
3. Samarxodjayev X.X. Oborudovaniye shveynix predpriyatiy. T. «Uzbekistan», 2001.
4. Isaev V.V. i Frants V.Ya. Ustroystvo, rabota, naladka i remont shveynix mashin. M. 1967 g.
5. Valikov N.M. “Oborudovaniye shveynogo proizvodsva”, M.,1977 g. 10.Katalog shveynogo oborudovaniya: JACK, SIRUBA, JUKI, MAIER, REXEL, BELLUSSI, BIEFFE, HASHIMA, ROTONDI, BARUDAN, LK.IND.CO. Transmetall. M. 2015.
6. Rubtsov B.A. Laboratorny praktikum po kursu: “Mashini i apparat shveynogo proizvodstva “, M.L.I., 1995g.
7. http://ziyonet.uz
8. www.titli.uz.

## Slide 38
Эътиборингиз
учун рахмат