## Slide 1
Unit 2
Mavzu: Payvandlash robotlari haqida tushuncha.
Reja:
1. Robotlar va manipulyatorlar.
2. Ochiq va yopiq avtomatik tizim.
3. Payvandlashda avtomatik rostlash tizimi.

## Slide 2
Robotlar va manipulyatorlar.
«Rоbоt» so`zi birinchi mаrоtаbа 1920 yildа chеx yozuvchisi Karel Chаpеkning «RUR» (Rоssum univеrsаl rоbоtlаri) pyеsаsidа ishlаtilgаn. Rоbоt tushunchаsi kеng dоirаdаgi turli sistеmаlаr vа qurilmаlаr bilan bоg’liq.

## Slide 3
Rоbоtning turli xil аvtоmаtik sistеmаlаr vа qurilmаlаrdаn аsоsiy fаrqi, undа оdаm hаrаkаtlаrigа o`xshаsh hаrаkаtlаr qilа оlаdigаn оrgаnning, ya`ni mеxаnik qo`llar(mаnipulyatоrlаr)ning bоrligi vа u yordаmidа rоbоt tаshqi muhitgа tа`sir qilish imkоniyati bоrligidir. Rоbоt оdаm o`rnigа turli xil mаnipulyatsiyalаrni qilа оlаdigаn mаshinа – аvtоmаtdir. (2.1- jаdvаl)

## Slide 4
Rоbоtlаrning funksiоnаl imkоniyatlаri
2.1-jаdvаl.
Funksiyalаr | Оdаmning funksiоnаl оrgаnlаri | Rоbоtdаgi аnаlоg
Fikrlаsh | Mаrkаziy nеrv sistеmаsi | Bоshqаrish sistеmаsi
Tаshqi muhit bilan аlоqа | Sеzish оrgаnlаri | Sеzish elеmentlаri (dаtchiklаr vа sеnsоrlаr)
Ish vа hаrаkаt | Qo`l, оyoq vа h. | Mаnipulyatоrlаr vа hаrаkаtlаnish qurilmаsi
Hаyot tа`minоti | Qоn аylаnish vа hаzm qilish оrgаnlаri | Enеrgiya mаnbаlаri

## Slide 5
Rоbоtlаr mаnipulyatоrlаr dеb аtаlаdigаn mаshinalаr sinfigа kirаdi. Mаnipulyatоrlаr – ko`p zvеnоlаrdаn ibоrаt mеxаnizm bo`lib, оdаm qo`li hаrаkаtlаrini imitаtsiya qilishgа mo`ljаllаngаn qurilmаdir, u mаsоfаdаn оpеrаtоr yoki prоgrаmmаli bоshqаrish sistеmаsi tоmоnidаn bоshqаrilаdi.

## Slide 6
Avtomatik tizimlar ob’ekt bajaradigan vazifasiga ko’ra quyidagi turlarga bo’linadi:
Avtomatik nazorat qilish tizimi (ANT)
Avtomatik rostlash tizimi (ART)
Avtomatik kuzatish tizimi (AKT)
Avtomatik boshqarish tizimi (ABT)
Adaptiv moslashuvchan tizimi (AMT)
ANT - xar xil fizik kattaliklarni avtomatik nazorat qilish uchun qo’llaniladi. Undan tashkari boshqariladigan ob’ektdan kerakli ma’lumotlarni olishda xam ishlatiladi.

## Slide 7
Ochiq va yopiq avtomatik tizim.
ART - ob’ektni tavsiflovchi rostlanuvchi fizik kattalikni oldindan belgilangan kiymat chegarasida o’zgarishini avtomatik tarzda ushlab turadi. ABT - ob’ektni avtomatik boshqarishni ta’minlaydi. Ular ochik va yopik boshqarish tizimlarga bo’linadi. Teskari aloqa berk boshqarish tizimida jarayonni barkarorlashtirish uchun qo’llaniladi, b) AKT da kirish signali belgilangan aniqlikda chikish signaliga qayta ishlab chiqarilaradi. Bunda kirish signalini qanday o’zgarishi oldindan noma’mum bo’ladi.

## Slide 8
Bunga misol qilib ob’ektning xolatini uzoq masofadan boshqarishni olish mumkin.
Signal beruvchi qurilma. 2.1 rasm
O |  | D | —► | K
 | ► |  |  | 
O -ob’ekt D - sensor K – kuchaytirgich

## Slide 9
Qayd qilish qurilmasi. 2.2 rasm
TB |  | SE |  |  | K |  | IE |  | RO | 
 |  | 3 | s |  |  |  |  |  |  | 
D

## Slide 10
ART
RO - rostlash ob’ekti TB - topshirik beruvchi element
SE - solishtirish elementi
IO -ijrochi element Xta - teskari aloqa signali
T - toydiruvchi ta’sir
a) ochiqABT

## Slide 11
Yoyli payvandlashda metallni qizdirish va eritish uchun yoy issiqlik energiyasidan foydalaniladi. Yoyli payvandlashda payvandlash zanjirini taminlash manbayi, yoy, payvand vannasi tashkil qiladi.Zanjirning barcha elementlari o`zaro bog`liqlik holatlari bilan ikki tarmoqli elektrogidrodinamik tizimni tashkil qiladi. Tizimdagi sxemada ko`rsatilgan biror elementga ta’sir zanjirdagi barcha elementlarda bir vaqitda kattaliklar o`zgarishlar bo`lishiga olib keladi.

## Slide 12
2.3. Rasm. Payvandlash zanjiri strukturasi.
TM — Taminlash manbasi; Y — yoy; PV — payvandlash vannasi;
- zanjir elementlariga ta’sir qiluvchi o`zgarishlar.

## Slide 13
Masalan: payvandlash jarayonida yoy uzunligini o`zgarishi, uning dinamik qarshiligini, tok kuchini, taminlash manbayidagi kuchlanishni va, bular ta’sirida payvandlash vannasiga yoyning energetik va kuch ta’sirlarini o`zgarishiga olib keladi. Kattaliklarning vaqit birligida o`zgarish harakteri taminlash manbasining statik va dinamik xususiyatlariga bog`liq bo`ladi. Taminlash manbasining va yoyning ayrim kattaliklarining ta’sirlashuvi natijasida I zanjirda turg`unlik yo`qolishi mumkin, II – zanjirda esa pasaymaydigan avto tebranishlar vjudga kelishi mumkin.

## Slide 14
Elektrodinamik tizimlarda talab etilgan rejimlarda payvandlash jarayonini kechishining asosiy sharti bo`lib yoyning turg`un yonish sharti xizmat qiladi.
Yoyning turg`un yonishi deganda uzlukli va uzluksiz rejimlarda turli ta’sirlar ostida uning uzoq vaqt yonish imkoniyatiga aytiladi.

## Slide 15
Payvand yoyi xususiyatlari taminlash manbasi ko`rsatkichlaridan tashqari, tok turiga, yoy yonayotgan muxitga, va elektrod materiallariga bog`liq bo`ladi. Tok turiga qarab o`zgarmas va o`zgaruvchan tok yoyi turlariga bo`linadi.
Elektrod materialiga qarab eriydigan va erimaydigan elektrodlar bilan hosill qilingan yoylarga bo`linadi.

## Slide 16
Yoy zonasini ximoya qilinishi harakteriga qarab yoyli payvandlash quyidagi turlarga bo`linadi: flyus ostida eriydigan elektrodlar bilan payvandlash; ximoya gazi ostida eriydigan elektrod bilan payvandlash; maxsus qoplamali yoki qo`shimcha kiritilgan qoplamali eriydigan elektrodlar bilan payvandlash; ximoya gazi ostida erimaydigan elektrod bilan payvandlash;

## Slide 17
Payvandlash jarayoniga quyidagi o`zgarishlar sezilarli ta’sir ko`rsatishi mumkin: I-zanjirda:
a) buyum yuzasiga, notekisligiga, metallning tomchilar ko`rinishida o`tishiga va boshqalarga bog`liq bo`lgan yoy uzunligining o`zgarishi;
b) Tok o`tkazuvchi mundushtuk bilan buyum orasidagi masofaning o`zgarishi natijasida elektrodning “o`smasi”(vilet) kattaligining o`zgarishi;

## Slide 18
v) Tarmoq kuchlanishining o`zgarishi, chulg`amlarni qizib ketishi, kontaktlarning bo`shab ketishi va boshqalar bilan bog`liq taminlash manbasining salt yurish kuchlanishi(e.yu.k.) va payvandlash zanjiri qarshiligining o`zgarishi.
g) elektrodlarni uzatish va avtomatni chok bo`ylab surish dvigatellari validagi momentni o`zgarishi; bu o`zgarishlar elektrod simini uzatish va payvandlash tezliklarini o`zgarishiga olib keladi.

## Slide 19
II-zanjirda:
d) payvandlash oldidan yig`ishdagi geometrik o`zgarishlar;
e) payvandlash materialining strukturaviy va kimyoviy birhil emasligi;
j) payvandlanayotgan materialning qalinligini chok uzunligi bo`ylab o`zgarishi;
z) payvandlanadigan metal yuzalarini holatini o`zgarishi;
i) payvandlash jarayonida elektrod erroziyasi va kimyoviy tarkibini o`zgarishi;
k) elektrod va chokning bir biriga nisbatan siljishi.

## Slide 20
Sanab o`tilgan ta’sirlar payvandlash rejimining asosiy parametrlarini
(yoyning toki va kuchlanishini, payvandlash tezligini) nominal miqdorlaridan og`dirib va payvandlanayotgan joyga issiqlik kiritish sharoitlarini o`zgartirib yuboradi va natijada payvand chokida ruxsat etilmagan nuqsonlar kesiklar, oqmalar, g`ovaklar, erimagan zonalar va boshqalar paydo bo`lishiga olib keladi.

## Slide 21
TB |  |  |  |  |  | K |  |  |  | IE |  |  |  |  | B O |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  | 1 |  | g
TB |  | —► |  | S E |  |  |  |  | K |  | —► | I E |  |  |  | —► | B O |  | 
 | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b) yopiq ABT
Axborot beruvchi tizim (2.4 rasm ABT)
TAYANCH IBORALAR sensor - avtomatik tizimning sezgir elementi. Avtomatik tizim-qurilmalar majmuyi.

## Slide 22
Payvandlashda avtomatik rostlash tizimi
Avtomatik rostlash tizimi - teskari ulanishga asoslangan yopiq avtomatik tizim, bunda boshqaruv natijalari haqlidagi ma’lumotlar asosida ob’ekt boshqariladi. Teskari bog`lanish х(t) nazorat qilinuvchi haqiqiy kattalikga teskari manfiy bo`lishi kerak chunki undan kelayotgan ma’lumotlar aynan shu vaqtda bo`lishi kerak kattaliklar g (t) bilan solishtiriladi va xatolar(kelishmovchiliklar) aniqlanadi.
ε(t)=x(t)-g(t),
va bu asosida rostlash ta’sirlari y(t) shakllantiriladi. Agar x(t)=g(t) bo`lsa y(t) =0 bo`ladi rostlashga xojat bo`lmaydi.

## Slide 23
Avtomatik rostlash tizimi ob’ekt holatini doimiy belgilangan kattaliklarda ushlab turish uchun teskari ulanish orqali kelgan ma’lumotlar asosida qo`shimcha rostlash buyruqlarini ishlab chiqib turli g`alayonlarga qarshi turadi, yo`qotadi yoki kamaytiradi. Rostlash belgilangan xatoliklar chegarasidan pasayguncha davom etadi.

## Slide 24
2.5.rasm. Avtomatik rostlash tizimini funksional sxemasi.
S - sozlagich; D -datchik; TBT –teskari bog`lanish tarmog`i; ATBT – asosiy teskari boshqarish tarmog`i; EQQ – eslab qoluvchi yoki topshiriq beruvchi qurilma; O`E – o`lchash elementi; TE – taqqoslash elementi; O`K -o`zgartgich –kuchaytirgich; MQ-muvofiqlshtirish qurilmasi; BBQ-boshqaruvni bajaruvchi qurilma.

## Slide 25
Funksional sxema tizimda o`z vazifasiga ega bo`lgan moslamalar, bog`lamalar va elementlardan iborat bo`lib, chizmada to`rtburchak shaklida ifoda qilinadi, hamda ular orasidagi ma’lumotlar almashinuvi strelkalar bilan ko`rsatiladi.

## Slide 26
1.Datchik yoki o`lchov asbobi sozlanuvchi kattalikni o`lchaydi х(t) uni ma’lumotni kelgusida foydalanadigan signalga x1(t) aylantiradi (ko`proq tok yoki kuchlanish).
2. EQQ eslab qoluvchi qurilma yoki topshiriq beruvchi qurilma vaqtning har bir bo`lagida g(t) bajariladigan ishlarni topshirig`ini o`zgarishlarni x1(t)- x(t) oson ilg`ab oladigan shaklda shakllantiradi.

## Slide 27
3. Solishtiruchi qurilma faqlarni aniqlaydi x1(t)-g(t) va chiqishga rostlash kattaligiga Δx(t) teng bo`lgan shu vaqt xatolik signalini beradi ε(t).
4. Kuchaytirgich (O`K) yoki kuchaytirgich – o`zgartgich xatolik signalini boshqaruvni bajaruvchi kuchaytirgich qurilmani ishga tushirishga yetadigan darajaga y1(t), kuchaytiradi.

## Slide 28
5. BBQ-boshqaruvni bajaruvchi qurilma y1(t), signali asosida ob’ekt sozlanuvchi qurilma bo`limiga rostlash ta’sirini y(t), o`tkazadi.
6. Rostlash sifatini oshirish maqsadida qo`shimcha ta’sirlarni shakillantiruvchi korrektirlovchi(moslashtiruvchi) (MQ) qurilma ketma ket yoki paralel ulanadi

## Slide 29
Tekshirish uchun savollar
Robot deb nimaga aytiladi?
Manipulyatorning vazifasi qanday?
Ochiq va yopiq avtomatik tizim deganda nimani tushunasiz?
4. Avtomatik rostlash tizimini tushuntiring?

## Slide 30
Uyga vazifa:
Robotlarning turlarini o`rganish.
Monipulyatorda qanday ishlar amalga oshiriladi.
Ochiq va yopiq avtomatik tizimni kengroq o`rganib kelish.
Avtomatik rostlash tizimi nimalarga asoslanishini o`rganish.

## Slide 31
Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati.
Asosiy adabiyotlar
1. Sindo Kou. Welding Metallurgy-N.Y.: John Wiley and Sons Ltd, 2002-480p.
2. Sh.Yuldashev. Payvandlash robotlari. O`quv uslubiy majmua. Andijon - 2020 yil.
3. Abralov M.A., Abralov M.M. Payvandlash jarayonlarning nazariyasi. Darslik – T.: Noshirlik yog’dusi, 2015 – 280 b.
4. Абралов М.А, Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д., Абралов М.М. Технология и оборудование сварки плавлением. Учебник – Т.: Komron press, 2014 – 460с
5. Дуняшин Н.С. Автоматизация сварочный процессов. УМК Ташкент – 2016 год.
Qo`shimcha adabiyotlar
6. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. // “Халқ сўзи” газетаси. 2017 й., 16 январь, №11.
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Т.:Ўзбекистон, 2017. - 46 б.
8. Теория сварочных процессов/В.Н. Волченко, В.Н. Ямпольский, В.А. Винокуров. Под ред. Фролова В.В. Учебник – М.: Высш. шк., 2008 – 569с.
9. Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. Учебник – М.: Высшая школа, 2007 – 392с.
Internet saytlar
10. www.gov.uz – Ўзбекистон Республикаси ҳукумат портали.
11. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
12. www.svarka.ru – Россия федерацияси пайвандлаш жамияти сайти

## Slide 32
E’tiboringiz uchun rahmat