## Slide 3: Системийн тохиргоо
Body
Monitor
Sub-keyboard
Digitizer
Stylus pen

## Slide 4: Stylus Pen / Digitizer
Үзэг нь дижитайзерын доторхи улаан хүрээнд мэдэрч ажиллана.

## Slide 5: Sub-keyboard

## Slide 6: Stylus pen
Үзэгний хошууг хэрэглээндээ тохируулан сольж болдог.

## Slide 7: Eye-ONE2
Color reader/Өнгө уншигч
Color menu-ны Reader цэснээс өнгө уншигчийг гаргаж ажиллууна.
Толгойн хэсгийн унших өнгөн дээрээ байрлуулж хажуугийн хар товчин дээр дарснаар тэр өнгө компьютерт ордог.

## Slide 8: Design software-Standard Screen

## Slide 9: Page list
Олон тооны зургийн файл нээгдсэн байсан ч хуудасны жагсаалт нь хэрэглэгчид номын хуудсыг эргүүлэхтэй адил хуудсаа хялбархан солих боломжийг олгодог
цэсийг гаргахдаа/нуухдаа дэлгэцийн зүүн доод буланд байгаа Page list хэсгийг сонгоно

## Slide 10: Color menu
Зурах өнгөө сонгохын тулд энэ цэсийг ашиглана. Өнгөний утгыг RGB, CMY, HLS хооронд шилжүүлж болдог.

## Slide 11: Brush Menu
Сойзны төрөл, өргөн, нягтыг тохируулдаг.
Dot, Paint, Air brush гэсэн төрлүүдээс өөрт хэрэгтэйг сонгож буддаг.

## Slide 12: Colorway
Бүтэц, материалын анхны мэдрэмжийг хадгалсан өндөр чанартай өнгөт симуляциудыг боловсруулахад зөвхөн ганц дээж авах шаардлагатай.

## Slide 13: Layer Menu
Олон давхаргуудыг нэгтгэж нэг зураг үүсгэдэг.
Давхарга бүрийг дангаар нь засах боломжтой. Зөөх / хуулах / Хэмжээ өөрчлөх / Эргүүлэх / Өнгө өөрчлөх / гэх мэт.

## Slide 14: Stencil
Stencil –ийг зургийн хэрэгтэй хэсгийг тасалж авахад ашигладаг ба давхарга үүсгэж арын фоныг солих хэрэггүй хэсгийг хасах зэргээр хэрэглэдэг.
Зургийн нягтрал өндөр байх тусам чанар өндөр, файлын хэмжээ том болно. Дизайн дахь стандарт нягтрал нь 200 dpi байдаг.
Resolution

## Slide 15: Save and Transfer Data
Өгөгдлийг Colorway, Knit, Textile, Layer гэх мэт Shima Seiki форматаар хадгалдаг. Хэрэглэгчид үүсгэсэн өгөгдлийг ердийн компьютерт JPEG гэх мэт ердийн зургийн формат хэлбэрээр хадгалах, дамжуулах боломжтой.
Өгөгдлийг хадгалахдаа диск (C) дээр хадгалж болохгүй. (C) зөвхөн програмд зориулагдсан. (D) (E) Зөөврийн диск (G): USB залгуур төхөөрөмж (жишээлбэл, дижитал камер) зэрэгт хадгална.
Drive to Save Data

## Slide 16: Assistant Menu
Энэ цэс нь Дизайн програм хангамжийн ашиглалтын гарын авлага юм. Дизайны анхан шатны дадлага ажлыг энэ цэсийн тусламжтай хийх боломжтой. Цэсэн дотор байх загвар зурагнаас сонгож зааврын дагуу дагаж ажилладаг.

## Slide 17: Assistant Menu

## Slide 18: Work Menu
Энэхүү цэс нь хэрэглэгчдэд хүссэн функцэд хурдан нэвтрэх боломжийг олгодог.
Ажлын цэсийг харуулах / нуухын тулд дэлгэцийн баруун доод буланд байрладагWork Menu товчийг дарна.

## Slide 19: O Convert to Stitch
Зураг, гэрэл зургийг оёдол болгон хувиргаж болно. Сүлжмэл гогцоонуудын босоо ба хэвтээ харьцааг харгалзан эцсийн бүтээгдэхүүний хэмжээг үнэн зөв үнэлэх боломжтой.

## Slide 20
Staf-аас татаж авсан өгөгдлийг APEX3 ашиглан судлын дараалал, нэхэх бүтэц,өнгийг өөрчлөх, засах боломжтой. Мэдээллийг өндөр нарийвчлалтай нэхмэлийн симуляцийн зураг болгох болон бодит нэхэх симуляц болгон хөрвүүлж гаргана. Та дизайны өгөгдөлд үндэслэн нэхмэлийн төлөвлөлтийн цэс гаргаж болно.

## Slide 21: Troubleshooting HELP Menu
Design HELP -ийн функц бүрийг нарийвчлан тайлбарласан болно. HELP цэсийг нээхийн тулд ямар ч функцийн дээр шууд F1 дээр дарж дэлгэрэнгүй тайлбарыг үзэж болно.

## Slide 22: The Cursor is Frozen
Курсор гацвал дизайны програмаас хүчээр гарах хэрэгтэй.
Ctrl +Alt + Delete зэрэг дарна
Menu хэсгээс Task Manager цэсийг сонгоно
application list хэсгээс SDS-ONE Design цэсийг сонгоно
End Task цэсийг дарах ба дараа нь End now дарна

## Slide 23: The Cursor is Frozen
Курсор гацвал Windows-оос хүчээр гарах хэрэгтэй
Хэрэв та дээр дурдсанчлан дизайны програмаас хүчээр гарах боломжгүй бол RESET дээр дарна. Энэ процесс нэг минут болно.
Дизайн програмыг дахин эхлүүлж нээсний дараа өгөгдлийг сэргээнэ.
Нөхцөл байдлаас шалтгаалан өгөгдлийг сэргээхгүй байж болно.

## Slide 24: Design video

## Slide 25: Design video

## Slide 26
References
https://www.shimaseiki.com
Shimaseiki training guide