## Slide 1: KINEMATIK JUFTLAR VA ULARNING TURLARI
Reja:
Oliy va quyi kinematik juftlar
Kinеmatik juftlarning sinflari

## Slide 2
Mexanizmlarni xosil qiluvchi qattiq jismlar bo’g’inlar deb ataladi.
Mexanizmlar qattiq jismlardan va kinematik juftlardan iborat

## Slide 3
Bo’g’inlarni nomlanishi ularni harakatlanish turiga qarab belgilanadi va ko’p hollarda mexanizmlarning nomlanishiularning tarkibiga kirgan asosiy nomi bilan yoki kinematik juftllar soni bilan belgilanadi.

## Slide 4
Qo’zg’almas o’q atrofida to’liq aylanma harakat qilsa krivoship -1. To’liq aylanmasdan ma’lum bir burchakka burilsa, koromislo (chayqalgich). O’zgarmas yo’naltiruvchi bo’lganda ilgarilanma - qaytma harakat qiluvchi bo’g’inga sudiralgich yoki polzun deyiladi. Agarda uning yo’naltiruvchisi aylanma harakat qilsa unga tosh, yo’naltiruvchisini esa kulisa deyiladi. Murakkab (tekis-parallel) harakat qiluvchi bo’g’inga shatun deyiladi.

## Slide 5
(a sxemada)1- krivoship, 2-tosh, 3- kulisa, 4-tayanch.
(b sxemada) 1- krivoship, 2-shatun, 3- polzun, 4- tayanch.

## Slide 6
Kinematik juft – bu biri ikkinchisiga yoki aksincha, ikkinchisi birinchisiga nisbatan harakat qila oladigan ikki bo’g’in qo’shilmasidir.

## Slide 7
Kinematik juft
Quyi kinematik juft
Agar bog’lanish elementi sirtdan iborat bo’lsa
Agar bog’lanish elementi nuqta yoki chiziqdan iborat bo’lsa
Oliy kinematik juft

## Slide 8
Quyi kinematik juftlar

## Slide 9
Oliy kinematik juftlar

## Slide 10
Kinematik juftlar murakkablik darajasiga qarab
oddiy
murakkab

## Slide 11
Oddiy juft
Murakkab juft

## Slide 12
Geometrik orqali
Kuch orqali

## Slide 13
KINEMATIK JUFTLIK
FAZODAGI KINEMATIK JUFTLIK
Erkinlik darajasi X, Y, Z o’qlariga nisbatan ko’pi bilan 5 ta
TEKISLIKDAGI KINEMATIK JUFTLIK
Erkinlik darajasi X, Y, o’qlariga nisbatan ko’pi bilan 2 ta

## Slide 14
Kinematik juftlar, tarkibidagi bo’g’inlarning nisbiy harakatiga qo’yilgan soniga qarab, 5 ta sinfga bo’linadi.
Bunda bog’lanishlar soni quyidagicha aniqlanadi.
C = 6 – H
H – bo’g’inning nisbiy harakatidagi erkinlik darajasi.

## Slide 15
Kinematik juftlar sinfi
1-sinf kinematik juft
P1
2-sinf kinematik juft
4-sinf kinematik juft
3-sinf kinematik juft
5-sinf kinematik juft
P2
P3
P4
P5

## Slide 16
Birinchi klass kinematik juft zveno harakatiga bitta bog’lanishni qo’yib, beshta harakati qoldiriladi. Shunday kinematik juft keltirilgan, uni «shar-tekislik» deyiladi Zveno qismlari kinematik juft bilan kontaktda bo’lsa, buni kinematik juft elementlari deyiladi.

## Slide 17
Ikkinchi klass kinematik juft zveno harakatiga ikkita bog’lanish qo’yib, to’rtta harakatchanlikni qoldiradi. Misol tariqasida kinematik juft keltirilgan, uni «tsilindr-tekislik» deyliladi.

## Slide 18
Uchinchi klass kinematik juftda zvenoga uchta bog’lanish qo’yilib va boshqa zvenoga nisbatan uchta harakat qilishi mumkin. Bunday juftlardan – sferali yoki sharovoy sharnir. Yuqoridagi zveno uchta dekart o’qlari atrofida aylanishi mumkin.

## Slide 19
Richag tsilindrik teshikcha bo’ylab siljiydi va uning atrofida aylanadi.

## Slide 20
Prizmatik yunalishda ikki zvenoning bog’lanishi, natijada bir zveno boshqasiga bitta harakat beradi. (misol, metalga ishlov beruvchi stanoklarning yunaltiruvchisi).

## Slide 23
Thank you for attention.