## Slide 1: Richagli mexanizmlarning kinematik analizi
Kinematikani o`rganish usullari.
Mexanizmlarni turli xolatlardagi planlarini chizish
Tekis mexanizm bo’g’in nuqtalarining tezlik va tezlanishlarini topish
Kinematik diagrammalar yordamida mexanizmlar harakatini o`rganish.
Reja:

## Slide 2
Richagli mexanizmlar bir biri bilan V sinf kinematik juftlar orqali bog’langan richaglardan yoki sterjnlardan iborat. Richagli mexanizmlar qator afzalliklarga ega bo’lgani uchun texnikada keng qo’llaniladi. Chunki ularni ishlatish va tayyorlash oson, ishonchliligi yuqori va katta kuchlarni uzatishi mumkin. Bundan tashqari FIK yuqori, sababi ishqalanish kichikligi va juft elementlarining chidamliligi. Albatta kamchiliklardan holi emas kirish bo’g’in tekis harakat qilishiga qaramay chiqish bo’g’inni tekis harakat qilishiga erishib bo’lmaydi.

## Slide 3
Elementar richagli mexanizmlar
To’rt sharnirli mexanizmlar
Aylangich sudiralgichli mexanizm
Kulisali mexanizm.

## Slide 4
To’rt sharnirli mexanizmlar

## Slide 5
Aylangich sudiralgichli mexanizm

## Slide 6
Kulisali mexanizm.
Tebranma toshli kulisali mexanizm.

## Slide 7
Tekislikda bo’g’inlarning harakat turlari
Tekis parallel-murakkab
aylanma
ilgarilanma
Shatun, tosh
Krivoship, koromislo
Sirpanuvchi (polzun), turtkich

## Slide 8
Kinematik taxlilning asosiy vazifalari quydagilardir
Bo’g’inlarning holati va ularga tegishli nuqtalarning trayektiriyalarini aniqlash.
Ayrim nuqtalarning chiziqli va burchak tezliklarini aniqlash.
Ayrim nuqtalarning chiziqli va burchak tezlanishlarini aniqlash.

## Slide 10
Mexanizmlarning kinematik sxemasini chizish uchun uzunlik masshtabi tanlab olinadi va u asosida chiziladi.
Xaqiqiy uzunlikni chizmadagi uzunlikka nisbati uzunlik masshtabi deyiladi.

## Slide 11
MEXANIZMLARNING TURLI XOLATLARDAGI PLANLARINI TUZISH

## Slide 12
Tekislikda aylanuvchi mexanizm bo’g’in nuqtalarining tezlik va tezlanishlarini topish.

## Slide 16
Vektor tenglama tuzamiz

## Slide 17
A nnuqtaning tezligni O1A ga perpendikulyar va aylanish tomoniga yo’nalgan. Tezliklar planini qutbini tanlab olib undan pa kesmani O1A ga perpindilulyar qilib o’tkazamiz. Kesma pa A n. tezligini ifodalaydigan chizmadagi vektor uzunligi, uning uzunligi ixtiyoriy tanlab olinadi Pa = 50 mm ( 30 – 70 tavsiya etiladi).

## Slide 18
Tezliklar plani

## Slide 19
Tezliklar planidan foydalanib har qanday nuqtaning tezligini aniqlash mumkin

## Slide 20
Tezliklar planning qutb tezligi nolga teng bo’lgan nuqtalarini tasvirlaydi.
Qutbda boshlanadigan vektorlar absolyut tezliklarni ifodalaydi.
Absolyut tezliklar uchlarini tutashtiradigan vektorlar nisbiy tezliklarni ifodalaydi.
Tezliklar planlarining tasviriy hossalari.

## Slide 21: Tezlanishlar planini qurish. Tezliklar mexanizmda tezlik plani yordamida topilsa, tezlanishlar mexanizmida tezlanishlar plani yordamida topiladi. Tezlanish plani – bu nuqtaning absolyut va nisbiy tezlanish vektoridan qurilgan ko’pburchakdir.

## Slide 22
Tezlanish vektor tenglamalari

## Slide 23
Normal tezlanishlarni xisoblab topamiz

## Slide 24
Tezlanishlar palnini masshtabi:

## Slide 25
Shu tezlanishlarni ifodalaydigan chizmadagi uzunliklar:

## Slide 26
Tezlanishlar plani

## Slide 27
Tezlanishlarning son qiymatlari:

## Slide 28
Bo’g’inlarning burchak tezlanishlari:

## Slide 29
Tezlanishlar planining tasviriy hossalari.
Tezlanishlar planining π qutbida boshini olgan kesmalar nuqtalarining absolyut tezlanishlarini tasvirlaydi.
Absolyut tezlanishlarning uchlarini tutashtiradigan kesmalar nuqtalarining nisbiy tezlanishlarini ifodalaydi.
Planlar qutbi tezlanishlari nolga teng bo’lgan nuqtalarini tasvirlaydi.

## Slide 30
Kinematik diagrammalar.
Yo’l diagrammalari berk trayektoriyalar bo’yicha harakat qilayotgan nuqtalar uchun quriladi. Oraliq diagrammalari harakat qaytar qilayotgan nuqtalar uchun quriladi, masalan B nuqta uchun , Ko’chish diagrammalari Belgilangan trayektoriyalarning tegishli kesimlarni ulash yo’li bilan quriladi.

## Slide 31
Vaqt masshtabi
Bu erda
T – krivoshipning bir aylana vaqti, bir sikil davri.
X – krivoshipning bir aylanish vaqtiga to’g’ri keladigan absisa o’qi bo’yicha kesma uzunligi

## Slide 32
Diagramma masshtabini hisoblaymiz.
- maksimal oraliqning haqiqy miqdori.
qabul qilingan maksimal ordinate uzunligi

## Slide 33
Diagramma ordinatalarining qiymatlari.

## Slide 36
- ko’chish masshtabi
- vaqt masshtabi
- bir interval vaqt uzunligi
- ortirmani o’zgartisrish koeffitsenti
Tezlik va tezlanish diagrammasining masshtabi
- tezliklar diagrammasining masshtabi,

## Slide 37
Thank you for attention.