## Slide 1: 3-MA`RUZA
TO’QUV DASTGOXIDA TO’QIMA XOSIL QILISH TANDA VA ARKOK IPLARINI TO’QUVGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI

## Slide 2
Reja: 1. To’quv dastgoxida to’qima hosil qilish. 2. Tanda va arkok iplarini to’quvga tayorlash texnologiyasi. 3. To’qima ishab chiqarish texnologik jarayoni.

## Slide 3
Yigirilgan tanda va arkok iplari tikuvchilik fabrikasiga keltiriladi. Bu yerda undan to’qima to’qiladi. To’quv dastgoxida 2 sistemadagi iplarning o’zaro urilishi natijasida xosil qilingan maxsulot -to’qima deb aytiladi. To’qimaning uzunasi bo’ylab urilgan iplar - tanda iplari, kundalangiga urilgan iplar - arkok iplari deyiladi.

## Slide 4
Tanda iplari - 1 to’quv g’altagidan - 2 chuvalab chiqib yo’naltiruvchi skaloni - 3 aylanib, tanda kuzatgich lamenalari - 4, gulalar - 5 ko’zchalaridan o’tadi. (1 rasm) Gulalar - 5 shodalarga -6 urnatilgan bo’lib ularni vertikal yo’nalishidagi xarakati natijasida tanda iplarini bir qismi yuqoriga,-ikkinchi qismi esa pastga tushadi va ular orasida bo’shliq, ya`ni xomuza xosil bo’ladi. Xomuzaga arkok iplari - 7 tashlanadi, so’ng to’qima chetiga tig’ - 8 yordamida jipslashtiriladi. Tig’ batan -9 mexanizmiga o’rnatilgan. To’qima kukrakdan -10 aylanib, val'yan -11 va yo’naltiruvchi -12 valikdan utib to’qima valigiga -13 o’raladi.

## Slide 5
To’quv dastgoxlarining barcha turlari beshta asosiy vazifani bajaradi: 1. Bo’shliq (xomuza) xosil qilish. 2. Arkok ipni bo’shliqqa tashlash. 3. Xomuzadagi arkok ipini to’qima chetiga jipslashtirish. 4. Tanda ipini bo’shatish va uning tarangligini ta`minlash. 5. To’qilgan to’qima elementini ish zonasidan tortish va to’qima valigiga o’rash.

## Slide 6
1­rasm. To’quv dastgoxida to’qima xosil qilishning texnologik sxemasi.

## Slide 7
Tanda iplari to’qima xosil bo’lish jarayonida to’quv dastgoxi jixozlarining ishchi qismlariga ishqalanishi natijasida o’zining fizik-mexanik xususiyatlarini yo’qotadi. Buning natijasida ularni uzilishi ortib, dastgox unumdorligi pasayadi. Iplarning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash va ularni ravon qilib (tanda va to’quv g’altagiga,naychaga,bobinaga) o’rash maqsadida tanda va arkok iplari tayyorlov bo’limida tayyorlab beriladi.

## Slide 8
Tanda va arkok iplarini tayyorlash jarayoni to’qima o’ralishiga iplar turiga va o’rama xususiyatiga xamda dastgox turiga bog’lik bo’ladi. Xom-ashyo omboridan tanda va arkok iplari yigiruv natijalarida qayta o’rash bo’limiga keltiriladi. (2-rasm) Qayta o’rashdan maqsad o’ramadagi ip uzunligini, keyingi jarayon samaradorligini va ip sifatini oshirishni ta`minlashdir.

## Slide 9
Tandalash jarayonida ma`lum sondagi va uzunlikdagi iplar tanda g’altagiga parallel o’raladi. Olingan tanda g’altaklari guruxlar (partiyalar) tarzida (2-11 gacha) oxorlash mashinasiga yuboriladi. Ancha unumli bo’lgani va ipllar sifatli tandalanganligi uchun guruxlab tandalash usuli keng tarqalgan. Oxorlash bulimida iplar maxsus elim yordamida oxorlanadi va gurux tanda galtaklaridagi iplar jamlanib, to’quv g’altagiga uraladi. To’quv galtagining bir kismi 10-15% o’tkazish bulimiga keltiriladi va tanda iplari to’quv dastgoxi anjomlaridan utkazilib, to’quv galtagi anjomlari bilan birga to’quv tsexiga keltirilib dastgoxga urnatiladi. Qolgan 85-90% qismi esa tug’ridan tug’ri to’quv dastgoxida ip bog’lash mashinasi yordamida ulanadi.

## Slide 10
Quyida mokili to’quv dastgoxida paxtali to’qima ishlab chiqarish texnologiyasi keltirilgan: Agar iplar bobinalarda mokisiz dastgoxlarda ishlatilsa to’qima ishlab chiqarish texnologik jarayondagi qayta o’rash qiskaradi Arkok iplarini tayyorlash quyidagi texnologik usulda utkaziladi: qayta o’ralgan bobina naychalantiriladi, so’ngra naycha to’quv tsexiga keltiriladi va dastgoxda ishlatiladi. Iplarni yuqori sifatli qilib tayyorlash uchun tayyorlov bo’limiga quyidagi talablar quyiladi: 1. O’tish jarayoni qisqartirilishi kerak. 2. Mexnat samaradorligi va ish sifati yuqori bo’lishi kerak 3. Chiqindilarni kamaytirish kerak 4. Ishlab chiqarilgan maxsulot sifatini oshirish kerak 5. Ishlab chiqarish maxsulotlar tannarxini kamaytirish kerak

## Slide 11
Arkok uchun iplar to’quv fabrikasiga naycha va babina xolida keladi. Arkok ipi tayyorlash jarayonining maqsadi to’quv dastgoxida mos keladigan o’rama olishdan iborat. Jarayonda o’rama zichligi 10-30% ko’payadi. Ingichka iplar (100 teksgacha) yog’och naychalarga o’raladi, yo’g’on iplar (100 teksdan yuqorisi) trubasimon naychaga o’raladi. Uramaning shakli va miqdori moki turiga tanlanadi. Uramaning tuzilishi ipni naychadan chuvalib chiqishi va o’ramani yon joylashishini ta`minlamog’i lozim.

## Slide 12
Arkok o’ramasining tuzilish parametrlari. 1. O’ramalar-parallel yoki krestsimon bo’ladi Krestsimon o’rama ipni chuvalab chiqishini yengillashtiradi. 2. O’ramni konus burchagi. Burchak ko’paygani sari ip o’ramidan chuvalab chiqib ketishi mumkin, konus burchagining miqdori ip turiga bog’lik bo’lib belgilangan miqdordan oshib ketmasligi kerak(paxta iplari uchun -30 S,-sun`iy tola iplari uchun -26 S, kimyoviy iplar uchun - 16 S). Ipni naychaga o’rash uchun 3 xil xarakat berilishi lozim: 1. Aylanma xarakat 2. Ilgarilanma xarakat 3. Ilgarilanma-qaytma xarakat.

## Slide 13
Arkok o’rash mashinalari quyidagi ko’rsatkichlar bo’yicha klassifikatsiyalanadi: 1. Avtomatlashtirish darajasi buyichа A) arkok o’rash mashinalari B) arkok o’rash avtomatlari 2. O’rama turi buyicha: A) krestsimon B) parallel 3. O’rama shakli buyicha: A) naychali (UA-300) B) o’ramsimon (ATP-290) 4. Naychani shakllash usuli buyicha: A) urchukli (Lisson firmasi) B) urchuksiz 5. Ipni joylashtirish buyichа A) doimiy (UA-300) B) uzgaruvchan (Lisson firmasi) 6. O’rash urchuklari soniga qarab: A) bir urchukli (UA-300) B) ko’p urchukli ("Xakoba")

## Slide 14
Jarayon parametrlari 1. Ip tarangligi 2. O’rash tezligi 3. O’rama diametri (moki o’lchamlariga mosligi) 4. O’rama uzunligi (naychani o’lchamiga qarab belgilanadi) 5. O’ramadagi zaxira ip uzunligi (to’qima eniga bog’lik) 6. O’ralish zichligi (Taranglovchi moslama bilan rostlanadi)

## Slide 15
Arkok ipini qayta o’rashda ip murakkab xarakatda bo’ladi V = V(dn 1)^2+(2hn2)^2 , m/min d -ipning asosiy o’rash diametri,m n1- shpindel'ning aylanishlar soni, min-1 h -ip yuritgichning qulochi kengligi,m n2 - ip yuritgichning minutida siljishlar soni.

## Slide 16
Arkok ipining qayta o’rash avtomatining ish unumdorligi. Px =V*m*t*T*10^-6 FVK V -qayta o’rash tezligi, m/min m -urchuklar soni t-ish vaqti, min T-ipning chiziqli zichligi, teks FVK- foydali vaqt koeffitsienti.

## Slide 17
Arkok ipini namlash va emulatsiyalash. To’qimachilik sanoatida iplarni saklashda yoki boshqa joylarga tashishda, 1 fabrikadan 2 fabrikaga joylashtirishda, ular uzining namligini yo’qotadi, Ipda namlikning pasayishi o’ram zichligining kamayishiga olib keladi. Shuning uchun iplar qo’shimcha namlanadi va emulatsiyalanadi.

## Slide 18
3 xil namlanish turi mavjud: 1. Kamerali usul - bu usulda naychalar kameralarga joylashtiriladi va ma`lum paktgacha shaklanadi. Bu usul ko’p vaqt va katta maydonni talab kiladi. 2. Maxsus apparatda iplar nam-xavo yordamida (rasm). Bu apparatda arkok ipi o’rami reshetka -1 orqali trasparter -2ga keyin kameraga tushadi va u yerda ip iplar ustida suv -3 oshiriladi, ostidan esa teshik trubalar -4 orqali nam xavo yuboriladi.(nam xavoning-tarqalishi-30-45 kg/s). Apparatda paxta ipini namlash xarorati 45 S gacha bo’ladi. Namlangan iplar transportyor yordamida qutilarga kelib tushadi,va apparatning ish unumdorligi 250-350 kg/s. 3. Suv purkash usuli-bu usul sexda yoki maxsus penoda joylashgan forsunkalar yordamida bajariladi.

## Slide 19
TAKRORLASH UCHUN SAVOLLAR: 1. Arkok ipini tayyorlash jarayonining maqsadi va moxiyati nimadan iborat? 2. Arkok ipini o’rash avtomatlari qanaka? 3. UA-300-3M arkok o’rash avtomati texnologik sxemasi chizilsin. 4. O’ram tuzilishi parametrlari qanaka? 5. O’rash mashinalari klassifikatsiyalari qanaka? 6. O’ram tezligi qanday aniqlanadi? 7. O’rash avtomati ish unumdorligi qanday aniqlanadi? 8. Arkok ipini namlashning necha xil turi mavjud? 9. Unumdorlik nimalarga bog’lik buladi? 10. Arkok o’rashda qanaka nuqsonlar uchraydi?

## Slide 20
ADABIYOTLAR. 1. V.A.Gordeev, P.V. Volkov. "Tkachestva"-M. Legkaya industriya.1984y.6-10 betlar. 2. R.I. Sumarakova, S.D. Nikolaev i dr.- Texnologiya tkatskogo risunka, teorii perepleteniy, patronirovanie M.M.I.1984y. 4-8 betlar. 3. P.A. Aleshin, V.I. Poletaev-Laboratorniy praktikum po tkachestvu M., Legkaya industriya 1979 y. 7-8 betlar. 4. Rozanov F.M. i dr.- Texnologiya kachestva, chast' 1, M.,L.I., 1966 y. 3-8 betlar.