## Slide 1
10-MA’RUZA
Mavzu: To’qimachilik sanoati xom ashyosi

## Slide 2
Reja:
Mahsulot turini tanlash va asoslash
To’qima turini tanlash va asoslash
Mashina turini tanlash va asoslash
Хom ashyo turini tanlash va asoslash
Texnologik jarayon ketma-ketliginn tanlash
Ichki trikotaj mahsulotlari uchun teхnologik zanjir

## Slide 3
Teхnologik qism
Kafedra tomonidan beriladigan vazifaga binoan diplom loyihasining texnologik qismi ikki yo’nalishda bajarilishi mumkin. Birinchisi, bu yirik korxona, o’rta va kichik biznes hajmidagi trikotaj ishlab chiqarish mutaxassisligining ma’lum ixtisosligiga mos yangi ishlab chiqarish korxonasini loyihalashtirish. Ikkinchisi yangi mahsulot, trikotaj to’qimasi turlarini, ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish, mahsulot sifat ko’rsatkichlarini yaxshilash maqsadida mashina-mexanizmlar texnik texnologik imkoniyatlarini takomillashtirish, yangi xom ashyo turlarinidan foydalanish yo’nalishidagi ilmiy tadqiqot o’tkazish ishlari bo’lishi mumkin. Loyihalashga oid ishlar o’z navbatida mavjud korxonlarni qayta ko’rishga, ya’ni rekonstruktsiya qilishga bag’ishlangan bo’lishi ham mumkin.

## Slide 4
Yangi korxonalarni loyihalash bo’yicha vazifalar mavzusi bir necha ko’rinishda, ya’ni korxona quvvati yillik, oylik, kunlik mahsulotlar ishlab chiqarish yoki ishlatiladigan xom ashyo hajmi tarzida, o’rnatiladigan mashinalar soni ko’rsatilib, ayrim hollarda mahsulot, xom ashyo turi va ishlab chiqarish texnologiyasi aynan ko’rsatilgan holda, hajmga rahbar aniqlik kiritishi lozimligini inobatga olib beriladi. Odatda ilmiy izlanishlar yo’nalishdagi mavzular, ko’proq a’lochi va iqtidorli yoki fikrlash qobiliyati yuqori talabalarga, ularni dastlabki kurslardan ilmiy izlanishga jalb etilganliklaridan, ya’ni maqsadli yo’naltirilganliklari asosida beriladi.

## Slide 5
Mahsulot turini tanlash va asoslash
Хalq iste’mol mollari ichida trikotaj mahsulotlarining alohida o’rin egallashi, ularga bo’lgan talab va ehtiyojdan kelib chiqadi. Trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish ixtisoslashuviga mos tarzda asosan ustki, ichki kiyim va paypoq mahsulotlaridan tashkil topgan. Ularning har biri esa qo’llanishi, xom ashyosi chiziqli zichligi va turi, to’qima tuzilishi, shakli, o’lchamlari va boshqa ko’rsatgichlari bilan farqlanadi.
Tanlangan mahsulot mavsumiyligiga ko’ra tashqi ko’rinishi hushbichim, dizaynli ishlov berilgan, kiyilganda inson tanasiga o’tirishi va xaridorgir bo’lishi maqsadga muvofiqdir.

## Slide 6
Mahsulotning tashqi ko’rinishi, o’lchamlari va tuzilishi ko’pincha qo’llaniladigan to’qima xususiyatiga bog’liqdir, aynan shundan kelib chiqib tanlanadigan to’qima bo’yicha loyihalanadigan mahsulotga asos solinadi. Shuning uchun diplom loyihasi hajmida tanlangan to’qimaning ta’rifi, tuzilishi, grafik yozuvi, xususiyatlari, olinishining o’ziga xosliklari, afzallik va kamchiliklari to’liq keltirilishi shart. Loyihalanayotgan ishlab chiqarish korxonasining ixtisoslashuviga ushbu mintaqaning iqlimi ham katta o’rin o’ynaydi.

## Slide 7
To’qima turini tanlash va asoslash
Loyihani bajarishga kirishish uchun avvalo to’qima turini tanlash lozim. Tanlangan to’qima maxalliy xom ashyodan to’qilgan bo’lib, unda bir necha turdagi trikotaj mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoni mavjud bo’lsin.
Tanlangan to’qimadan ishlab chiqariladigan mahsulot xaridorgir bo’lishi asosiy shartlardan biridir. Shuningdek, to’qimaning taxtlash ko’rsatkichlari ma’lum bo’lishi kerak (ipni tarkibiy tuzilishi, chiziqli zichligi, to’qima o’rilishi, Rg, Rv, va yuza zichligi). Bu ko’rsatkichlar meyoriy xujjatlarda keltirilgan bo’ladi
Ma’lumki, to’qimalarining xilma-xilligi juda kengdir. Shu sababli ham turlari kengaytirish imkoniyatlari unchalik muammo bo’lmaydi. Shu o’rinda bir misol keltirishimiz o’rinli deb hisoblaymiz.

## Slide 8
Masalan jakkard to’qimasi naqshli to’qima bo’lib, u o’z navbatida ko’ndalangiga to’qilgan va bo’ylamasiga to’qilishi mumkin. Bir qavatli va ikki qavatli, to’liq va to’liqmas, bir, ikki, uch, to’rt rangli bo’lishi mumkin. Masalan, to’liq va to’liq bo’lmagan lastik asosidagi jakkard halqalardan to’qimalarni oladigan bo’lsak, birinchisi orqa tomoni «kulirnaya glad’» to’qimasidan tashkil topganligi sababli bir oz yengilroq, buraluvchan, yupqa, shakl saqlash xususiyati pastroq, yuza zichligi ham bir muncha kam. Ikkinchisi esa orqa tomoni xosilali glad’ bo’lganligi sababli qalinroq, buraluvchanligi past, og’irroq va shakl saqlash xususiyati yuqoriroqdir.

## Slide 9
Ishlab chiqarishda o’zini markasini saqlaydigan korxonalar to’liq bo’lmagan jakkard to’qimasini qo’llashsa, xom ashyoni tejayman deganlar to’liq jakkard to’qimasidan foydalanishadi. Ikkalasi o’rtasidagi farq, sifat ko’rsatgichiga ta’sir etmay qolmaydi.
Yana bir misol: odatda ustki trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda press to’qimasidan keng foydalaniladi. Bu to’qima ham naqshli to’qima turkumiga xos bo’lib bo’ylamasiga va ko’ndalangiga to’qiladigan, bir va ikki qavatli, sidirg’a, naqshli va boshqa xillari bilan turlanadi. Ushbu to’qimani to’qish usullari uch xildir, shulardan ikki xili keng tarqtilgandir.

## Slide 10
Birinchisi tugallash operatsiyasisiz va ikkinchisi egish operatsiyasisiz. Birinchi usulda halqa hosil qilinayotgan to’liq egilib tugallash operatsiyasini to’liq bajarmaydi, ya’ni egilgan ip igna ko’tarilganda igna tilchasida qoladi. Egish operatsiyasisiz usulda esa igna to’liq egish chuqurligiga tushmasdan yuqoriga qaytib ketadi. Bunda egilayotgan ip bamisoli igna qadami o’lchamiga ega bo’lib qoladi. Demak, birinchi usulda «nabroska» halqa uzunligi teng ravishda shakllansa, ikkinchisida bir muncha kaltaroq igna qadami o’lchamida shakllanadi. Ikkala xollarning farqi to’qima xususiyatlariga ta’sir etmay qolmaydi. Birnchisining qalinligi yuqoriroq, cho’ziluvchanligi ham yaxshi, og’irligi nisbatan yuqori, ikkinchisining farqlari o’z navbatida yupqaroq, kamroq cho’ziluvchan, engilroq. Ushbu farqlar o’z navbatida mahsulot sifatiga ta’sir etmay qolmaydi.

## Slide 11
To’qima turini tanlashda quyidagilarga e’tibor berish tavsiya etiladi:
1. Loyihalanayotgan korxona turli tarkibli xom ashyolardan to’qimalarni ishlab chiqarishga mo’ljallangan bo’lishi.
2. To’qimalar zamon talabiga javob bera oladigan xaridorgir bo’lishi.
3. Tanlangan to’qima maxalliy xom ashyodan ishlab chiqarilgan bo’lishi.

## Slide 12
Mashina turini tanlash va asoslash
To’qimachilik sanoatining trikotaj ishlab chiqarish tarmog’ida eng ko’p turdagi mashinalar qo’llanishi barchamizga ayondir. Buni quyidagicha izohlash mumkin, birinchidan mahsulot ishlab chiqarish usullari (bichish, yarim muntazam va muntazam) bo’lsa, ikkinchidan qo’llaniladigan mashinalar konstruktiv tuzilishining turli tumanligidir (bo’ylamasiga va ko’ndalangiga to’qiydigan, yassi, aylana, bir yoki ikki ignadonli, qo’llaniladigan ignalarining tuzilishiga ko’ra ilgakli, tilchali, o’yiqli va hakozo). Haqiqatdan mashina tanlash masalasi juda ko’p omillarga bog’likligi tufayli anchagina murakkab hisoblanadi. Talabalar ko’proq ishlab chiqarishda qo’llaniladigan mashina turini tanlash bilan chegaralanadilar. Vaholanki korxonalardagi mashinalarning ayrimlari 30-40 yil avval o’rnatilgan. Hozirda ham moddiy, ham ma’naviy eskirgan ushbu mashinalarning loyihalovchi tomonidan tanlanishi loyihaning oldindan samarasizligiga olib kelishi mumkin.

## Slide 13
Respublikamizda o’ta murakkab hisoblangan trikotaj mashinasozligi rivojlanmaganligi tufayli mashinalar qo’shni davlatlardan sotib olib kelinadi. Shuning uchun ham ularni tanlash va qo’llash vazifalarini oldindan atroflicha o’rganib amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Oddiy to’qima ishlab chiqarish texnologik tizimiga asoslangan loyiha uchun imkoniyatlari keng va maxsus dasturlar asosida ishlaydigan mashinalar qabul qilingan hollar ham uchraydi, ba’zida esa mashinani o’zi to’qiy oladigan to’qimalarini qo’shimcha mashinalarda to’qish rejalashtiriladi. Bunday hollar texnologik jarayon murakkablashishi bilan bir qatorda, mahsulot sifatiga ham ta’sir etmay qolmaydi.

## Slide 14
Odatda, dastavval to’quv mashinalar tanlanadi va ularning to’qish imkoniyatlari atroflicha taxlil qilinadi, texnik tavsifnomalari keltiriladi. Qolgan mashinalar to’g’risidagi ma’lumotlar diplom loyihasi hajmidagi qabul qilingan texnologik jarayonni tavsiflash qismiga kiritiladi. Zamonaviy, serunum, texnologik imkoniyatlari keng mashinalar tanlash bo’lajak korxona uchun yuqori samaradorlik garovi bo’lib xizmat qiladi.

## Slide 15
Хom ashyo turini tanlash va asoslash
Tanlangan mahsulot sifatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblangan to’qima va xom ashyo turi o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, loyihalanayotgan korxonaning ixtisoslashganligidan kelib chiqadi. Tanlangan to’qima va xom ashyo asosida texnologik qismning keyingi bosqichlari, ya’ni mashina turi, texnologik imkoniyatlari, ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari kabilar belgilanadi.
Aslida qo’llaniladigan xom ashyo ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifatini belgilovchi asosiy ko’rsatkichdir, ko’pincha xom ashyo hisobiga ichki kiyim mahsulotlarining gigienik xususiyatlari ta’minlansa, ustki kiyimlarda esa issiqlik saqlash xususiyatlariga erishiladi. Хom ashyoning chiziqli zichligi to’qima qalinligi, yuza zichligi, havo o’tkazuvchanligi kabi bir qator xususiyatlariga ta’sir etadi.

## Slide 16
Texnologik jarayon ketma-ketliginn tanlash
Texnologik jarayon deb, to’qimachilik materiallari, tolalar, kalava iplar, to’qimalar, trikotaj mato va boshqalarning xususiyatlari o’lchamlari va shakli kabi sifat ko’rsatkichlarini mexanik ta’sir, havo, issiqlik, elektr, kimyoviy usullar yordamida o’zgartirishga yo’naltirilgan ishlov berishdir. Bunday ma’lum ketma-ketlikga asoslangan tizim ishlab chiqarish texnologiyasi deb yuritiladi. Odatda, texnologiyalar eski, zamonaviy va kelajakda qo’llaniladigan bo’lishi mumkin. Hozirda mamlakatimizga yangi zamonaviy texnika-texnologiyalar kirib kelayotgan bo’lsada, aksariyat tarmoq korxonalarida eski texnologiyalar mavjuddir. Buning asosiy sabablaridan biri o’tmishda yengil sanoat rivojiga yetarlicha diqqat e’tibor berilmaganligidir. Endilikda zamonaviy texnika texnologiyalarga asoslangan qo’shma korxonalarni barpo etib mavjud muammolar hal etilmoqda.

## Slide 17
Ichki trikotaj mahsulotlari uchun teхnologik zanjir
Keltirilgan texnologik zanjirlar misoliga diqqat bilan qaraydigan bo’lsak jarayonlar Respublikadagi trikotaj ishlab chiqarish korxonalariga oidligini ko’ramiz. Ularda hozirgi kundagi qo’shma korxonalardagi qo’llaniladigan pardozlash operatsiyalari o’z aksini topmagan. Masalan: merserazatsiya – mato yoki mahsulotni ishqor (edkiy natr) bilan ishlov berish. Bu jarayonda ip, to’qima yuzasi mahsulot bir tekis bo’lib tabiiy yaltirash xususiyatiga ega bo’ladi. Ipning pishiqligi ortadi, mahsulotning sifat ko’rsatkichi yaxshilanadi. Yana bir misol, to’qima yuzini olov alangasi ustidan o’tqazib undagi tuklarni kuydirish va silliq yuzaga erishishdir. Gazlama ishlab chiqrishda bu jarayon qo’llaniladi (opalivanie) deb ataladi. Trikotajni ishlab chiqarishda ayniqsa ichki mahsulotlar ishlab chiqrishda o’rin topmagan bu jarayonni «Bayteks» qo’shma korxonasida ko’rish mumkin.

## Slide 18
(Bichish usuli)

## Slide 19
Ustki trikotaj mahsulotlari uchun teхnologik zanjir
Yana bir texnologik zanjirlarga mos misol. Odatda futer to’qimasini qo’llashdan asosiy maqsad mahsulot issiqlik saqlash xususiyatini oshirishdir. Biroq ayrim ishlab chiqrvuchilar futer to’qimasidagi ipni tarash imkonini amalga oshirolmay shundoqligicha mahsulot ishlab chiqaraveradilar. Vaxolanki, futer ipini maxsus tarash barabanlarida tarab, to’qima yuzasida tuk hosil qilib, so’ng ushbu tukni bir xil o’lchamda bo’lishligi uchun uni maxsus moshinalarda qirqib so’ng mahsulot tikilishi lozim. Ushbu jarayon texnologik tizmda fil’tsevanie deb ataladi va to’qima yuzasida bir xil balandlikdagi tuklar hosil qilinadi.
Yani bunday trikotaj to’qimalar issiqlik va shakl saqlash xususiyatlari yuqori bo’lgan bolalar, o’smirlar va kattalar uchun mavsumiy (kuz, qish va bahor) ustki va sport trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish maqsadga muvofiqdir.

## Slide 21
Paypoq mahsulotlari uchun teхnologik zanjir
(Muntazam usul)

## Slide 22
Texnologik jarayon zanjirlarining o’ziga hosliklariga to’xtab, paypoq ishlab chiqarishdagi yana bir misolga to’xtab o’tishimiz lozim. Trikotaj texnologiyasining ushbu qismi eng avtomatlashtirilganlardan hisoblanadi. Bugungi kunda eng qisqa texnologik zanjirlar mavjuddir. Ayollarning yupqa paypoqlari yuqori egiluvchanlik xususiyatiga ega bo’lgan elastik iplardan to’qilganda bor-yo’g’i uchta jaryondan iboratdir:
-to’qish – bo’yash – quritish. Bunda paypoq uchi alohida tikuv sexida tikilmay paypoq avtomatni o’zida bu jarayon amalga oshiriladi. Stabilizatsiya va shakl berish jarayonlari ham qo’llaniladigan iplarning yuqori cho’ziluvchanliklari sababli bu opretsiyalarga ehtiyoj qolmadi.

## Slide 23
Teхnologik ko’rsatkichlar hisobi
Loyiha ishini bajarishda to’qimani texnologik ko’rsatkichlarini hisoblash asosiy ishlardan biri hisoblanib, unda avvaldan to’qib ishlab chiqarilayotgan to’qimani yuza zichligi hisoblanadi. Yuza zichligi hisobi orqali 1m2 to’qimani yuzasidagi xom ashyo sarfi tanlangan to’qima qanday zichlikda (siyrak, zich) to’qilganligi nazariy jixatdan aniqlanadi.

## Slide 24
Trikotaj to’qimalarining texnologik o’lchamlarini loyihalashni bir qator usulublari mavjud:
1-Amaliy uslub. Trikotaj to’qimalarini o’lchamlari davlat me’yoriy xujjatlari (GOST)da keltirilmagan hollarda, yangi noananaviy xom ashyo turlarini ishlatib, yangi to’qimalarni yaratganda va olingan namunalarni tahlil qilishda foydalaniladi.
2-Eksperimental uslub. Ushbu uslubdan odatda ma’lum mashina, vaqt hajmi va aniq xom ashyo turidan yangi to’qimalar olish bilan bog’liq ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda foydalaniladi.
3-Nazariy usul. Trikotaj to’qimalar texnologik o’lchamlarini aniqlashning bir necha nazariy usullari mavjuddir. Ushbu usullar har qanday sharoitda xom ashyo turi, uning chiziqli zichligi yoki halqa moduli kabi boshlang’ich ma’lumotlarga asoslanib amalga oshiriladi.

## Slide 25
Andozalar yuzasini hisobi
Andozalar yuzasini hisobini bajarishdan maqsad bita mahsulot ishlab chiqarishga qancha sof to’qima yuzasini sarf bo’lishini nazariy aniqlashdan iboratdir.
Ishlab chiqariladigan mahsulot turiga ko’ra mahsulot qismlari (andozalar) oddiy va murakkab shakllarga ega bo’ladi.
Andoza yuzasini hisoblashning bir necha usullari mavjud:
-foto elektron uskunalar yordamida;
-zamonaviy elektron qurilmalar yordamidah
-amaliy, matematik usulda geometrik shakllardan foydalanib.
Bugungi kunda kata hajmda trikotaj ishlab chiqarish korxonalarida yuqorida ta’kidlangan ikki usuldan keng foydalanilmoqda. Bu usulning afzalliklari shundaki, mahsulot andoza yuzasini 99,9% aniqlikda hisoblanadi.

## Slide 26
Ayrim kichik korxonalarda Amaliy, matematik usulda andoza yuzalarni turli geometrik shakllarga bo’lib hisoblash usulidan foydalanilmoqda. Bu usulning o’ziga xosligi shundaki andoza yuzasi hisob 93-98%gacha aniqlikda hisoblanadi. Quyidagi misolda andoza yuzasini geometrik shakllarga bo’lib, matematik Amaliy hisoblash usuli keltirilgan.

## Slide 27
Mahsulotning oldi qismini yuzasini hisobi

## Slide 30
Adabiyotlar:
1. I.A.Karimov «O’zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo’lida», Toshkent: O’zbekiston 1997 i.
2. I.I.Shalov, A.S.Dalidovich, L.A.Kudryavin. «Texnologiya trikotajnogo proizvodstva», M. «Legprombitizdat» 1986 g.
3. I.I.Shalov, A.S.Dalidovich, L.A.Kudryavin «Texnologiya - trikotaja», M., «Legprombitizdat» 1984g.
4. M.M.Mukimov «Trikotaj texnologiyasi», Toshkent: O’zbekiston, 2002 y.
5. E.N.Kolesnikova «Vyazal’noe oborudovanie trikotajnix fabrik», M., «Legprombitizdat» 1985 i.
6. I.I Shalov, L.A.Kudryavin. Osnovi proektirovaniya trikotajnogo proizvodstva s elementami SAPR., M., «Legprombitizdat» 1989 g.
7. I.G.Ioffs, A.S.Stenina «Organizatsiya, planirovanie i upravlenie na predpriyatiyax trikotajnoy promishlennosti», M., «Legprombitizdat» 1986 g.
8. M.M.Mukimov, F.Х.Raximov, D.Хidoyatov «Trikotaj to’qimalarining tuzilishi, xususiyatlari va texnologik o’lchamlarini loyihalash bo’yicha uslubiy ko’rsatma», T., TTESI 2003 y.