## Slide 1: 13-MА`RUZА Mаshinа аgrеgаtidа tеzlikа bоg`liq kuchlаr tа`siridа kеltirilgаn bo`g`in hаrаkаtini tаhlili
Джураев А.Дж.

## Slide 2: RЕJА:
13.1. Reduktor va maxovikli mashina agregati
13.2. Mashina agregatining dinamik parametrlarini aniqlash
13.3. Keltirilgan bo’g’inni harakatni differnsial tenglamasini tuzish va yechish
13.4. Markazdan qochma nasosning mashina agregati
13.5. O’z- o’zini tekshirish savollari

## Slide 3: ADABIYOTLAR:
Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин, М.: Наука, 1388. с. 421512.
Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин, М.: Машиностроение. 1378. с. 280314.
Колодовский М.З. Динамика машин, Л., ЛПИ. 1380. с. 87131.
Левитский Н.И. Теория механизмов и машин, М.: Наука, 1379. с. 139291.

## Slide 4
13.1. Reduktor va maxovikli mashina agregati
Mashina agregati yurituvchi 1 (13.1 - rasm), ishchi mashina 2, tishli reduktor 3 va maxovik 4 dan iborat. Yurituvchi momenti uchun rotorini burchak tezligiga bog’liq bo’lib, quyidagicha aniqlanadi:
Mg = a – в  .
Ishchi mashina valiga Mc doimiy qarshilik momenti qo’yilgan. Yurituvchini valini inersiya mommenti J1, maxovikni inersiya momenti JM, ishchi mashina valiga o’rnatilgan inersiya momenti J2, reduktorning uzatish nisbati i12 bo’lsin. Yurituvchi valine harakat tenglamasini yexhib, burchakl tezligi va burchak tezlanishini agregatni ishga tushirish vaqtida barqaror harakatida aniqlansin. Shuningdek, barqaror harakat tezligi у va jadallashish vaqti aniqlansin.

## Slide 5
Berilganlar:
а = 2 кНм J1 = 0.1 кгм2
в = 15 Нмс JМ = 1.2 кгм2
Мс = 150 Нм J2 = 1.6 кгм2
i12=U12=2
13.1 –rasm. Mashina agregatining hisoblash sxemasi.

## Slide 6
13.2. Mashina agregatining dinamik parametrlarini aniqlash
Yurituvchi valiga keltirilgan agregatning J* inersiya momenti J1 yurituvchi rotori inersiya momenti, J*м maxovikning keltirilgan inersiya momenti va J*2 ishchi mashinaning valine keltirilgan inersiya momenti yig’indisidan iborat, ya’ni
J* = J1 + J*м + J*2 (13.1)
Ko’rilayotgan mexanizmda hama bo’g’inlarning massalari markazi ularni qo’zg’almas aylanish o’qiga to’g’ri keladi. Shuning uchun,
(13.2)

## Slide 7
i12 reduktorni uzatish nisbati qiymatidan aniqlanadigan mexanizm bo’g’inlarini burchak tezliklari nisbati o’zgarmaydi. Shuning uchun (13.2) ga muvofiq doimiy kattalik bo’ladi. Ko’rilayotgan mexanizm uchun
J* = J1 + Jм + J212 + J2 i21 =0.1+1.2 0.52 +1.6 0.52 = 0.8 кгм2 (13.3)
Yurituvchining valiga keltirilgan М* moment yurituvchi valini o’zini harakatlantiruvchi Мg moment va bu valga keltirilgan М*с qarshilik momenti bunda:
М*= Мg - М*с (13.4)

## Slide 8
Ko’rilayotgan mexanizmni yuqoprida bayon qilingan xususiyatlarini nazarga olib, ya’ni Vsi=0 и i/ = const, keltirilgan moment uchun
(13.5)
yoki
М*= Мg –Мс i21= a – в   - Мс  U21
М*= Мg –Мс i21= (a – Мс  U21) - в   (13.6)

## Slide 9
13.3. Keltirilgan bo’g’inni harakatni differnsial tenglamasini tuzish va yechish
Aylanuvchi keltirilgan bo’g’in uchun (18.7) harakatning umimy tenglamasidan foydfalanamiz. J*=const ni hisobga olib (18.7) tenglamaga xususiy ko’rinish beramiz:
J* d / dt = M* (13.7)
yoki (13.6) ni nazarga olib,
J* d / dt =( a – Mc  U21) – в   (13.8)
Yechimlarni soddalashtirish uchun belgilarni qabul qilamiz:
(в – Mс  U21) = В (13.9)
bunda
J* d / dt = В–в (13.10)

## Slide 14
(13.15) va (13.13) formulalarga unga kiruvchi parametrlarning sonli qiymatlarini qo’yib, o’zgartirshlardan so’ng tegishli hisoblash formulalarini olamiz:
 = 128.3 (1-e-18.75t) (13.20)
 = 128.3 (t+0.053  e-18.75t-0.053) (13.21)
Keltirilgan bo’g’inni у barqaror harakat tezligini aniqlash uchun, keltirilgan М*g va Мс momentlar bir-biriga teng, ya’ni momentlar yig’indisi М*=0. Buning asosida(13.6) formulaning o’ng tomonini nolga tenglashtirib, tenglamani  ga nisbatan yechamiz:

## Slide 15
Jadallashish vaqti, ya’ni keltirish bo’g’ini у burchak tezligiga yetganda (13.20) dan  o’rniga (13.22) dan shu qiymatni qo’yib aniqlaymiz у:
128.3 = 128.3 (1 - е-18.75 t) (13.23)
Bilish qiyin emaski, (13.23) quyidagi shartda to’g’riroqdir:
е-18.75 t = 0 (13.24)
13.24) faqat t= da to’g’ri bo’lgani uchun hulosalash mumkinki, agregatning jadallashishi cheksizdir, tashqi kuchlarni tezlikka bog’likligida xarakterlidir

## Slide 16
13.4. Markazdan qochma nasosning mashina agregati
Mg=A-в mexanik xarakteristikaning yurituvchi markazdan qochma massasini harakatga keltiradi. Uning qarshilik momenti kam burchak tezligiga bog’liq bo’lib, Мс=D+E formulaga muvofiq o’zgaradi. Yurituvchi va nasosning vallari bikr bog’langan. Jg nasos valining inersiya momenti. Yurituvchi valning burchak tezligi va tezlanishlarini –(t) va Е(t) vaqtga bog’liq agregatni ishga tushirishdagi bog’liqligi aniqlansin (13.2 - rasm), shuningdek, у, barqaror harakat tezligi agregatni jadallashishi va sekinlashish vaqti aniqlansin.

## Slide 17
Berilganlar:
А=2.5 Кнм, Е=25 нм,
В=15 нмс, Jg=2.5 кгм2,
D=0.01нмс2, Jн=3.5 кгм2
13.2 – rasm. Nasosli mexanizmli mashina agregatining hisoblash sxemasi.

## Slide 18
13.5. O’z- o’zini tekshirish savollari
1. Mashina agregatining tenglamasi qanday integrallanadi?
2. Markazdan qochma nasosni keltirilgan inersiya momentini aniqlash tartibini tushuntiring.
3. Mashina agregatini keltirilgan bo’g’inini burchak tezligini ifodasini yozing.
4. Jadallashish rejimi uchun masalani yechish tartibini keltiring.
5. Markazdan qochma nasosli ashine agregatini to’xtash rejimi qanday tadqiq qilinadi?