## Slide 1: Mexatron tizimlar uchun Elektronika
Ma’ruza 3
Elektronikada signal filtrlari
Mar’uzachi: Eraliev Asrorbek, MD
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 2: Elektronikada Signal Filtrlari
Reja:
  Filtrlarga kirish
  Kvadrat to’lqin signallar tahlili
  Chastota Spektrumi
  Past o'tkazuvchan filtrlar
  Yuqori o'tkazuvchan filtrlar
  Tarmoqli o'tish filtri
  Haqiqiy filtrlar
  Passiv past o’tkazuvchan filtrlar
  Passiv yuqori o’tkazuvchan filtrlar
  Xulosa
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 3: Filtrlarga kirish
Filtrlar audio va aloqa tizimlarida keng qo'llaniladi. Ular ba'zi signal chastotalari orqali o'tishga imkon beradi, boshqalari esa bloklanadi.
O'ngdagi rasmlarda turli xil musiqa asboblarida chalingan bir xil nota uchun osiloskop izlari ko'rsatilgan.
Ularning ovoz balandligi bir xil bo'lsa ham, notalar boshqacha eshitiladi, chunki asboblar sof notalarni chiqarmaydi (faqat bitta chastotani o'z ichiga oladi.)
Aksincha, tovushlar asosiy chastota va bir qator zaifroq chastotalardan iborat. Asosiy yoki asosiy nota birinchi garmonik deb ham ataladi.
Faraz qilaylik, birinchi garmonik f chastotaga ega bo'lsa, u holda:
• 2f chastotali komponentlar ikkinchi garmonik deb ataladi
• chastotasi 3f bo'lgan komponent uchinchi garmonik deb ataladi va hokazo.
Garmonik tarkib to'lqin shaklining shakli va tovush ohangini belgilaydi. Turli xil asboblar harmonikaning turli kombinatsiyasi bilan notalarni ishlab chiqaradi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 4: Kvadrat to’lqin signallar tahlili
19-asr boshlarida matematik Jan Baptiste Furye har qanday toʻlqin shakli qanchalik murakkab boʻlmasin, turli amplituda va chastotalarga ega boʻlgan sinus toʻlqinlar qatoridan iborat boʻlishi mumkinligi haqidagi nazariyani ishlab chiqdi.
Teng belgi/bo'shliq nisbati bo'lgan kvadrat to'lqinning Furye tahlili shuni ko'rsatadiki, u kvadrat to'lqinning asosiy chastotasidan iborat bo'lib, cheksiz sonli g'alati harmonikalar bilan birlashtiriladi - doimiy ravishda kamayib boruvchi amplitudali sinus to'lqin signallari, chastotalar asosiyning toq karralari bo'lgan.
19-asr boshlarida matematik Jan Baptiste Furye har qanday toʻlqin shakli qanchalik murakkab boʻlmasin, turli amplituda va chastotalarga ega boʻlgan sinus toʻlqinlar qatoridan iborat boʻlishi mumkinligi haqidagi nazariyani ishlab chiqdi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 5: Kvadrat to’lqin signallar tahlili
Avvalo fundamental.
Endi, uchinchi garmonik qo’shiladi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 6: Kvadrat to’lqin signallar tahlili
Allaqachon, hosil bo'lgan to'lqin shakli biroz ko'proq "kvadrat" ko'rinishni boshlaydi.
Amplitudalarning kamayishi bilan yana g'alati harmonikalar qo'shilsa, to'lqin shakli kvadrat to'lqinga o'xshaydi. Yakuniy diagrammada 3-, 5-, 7-, 9- va 11- harmonikalarni qo'shish natijasi ko'rsatilgan.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 7: Kvadrat to’lqin signallar tahlili
Beshta harmonikaning qo'shilishi hali ham "mukammal" kvadrat to'lqindan uzoqdir. Furye teoremasi shuni ko'rsatadiki, mukammal kvadrat to'lqinni yaratish uchun cheksiz miqdordagi g'alati harmonika kerak bo'ladi.
Nima uchun 6 kHz sinus to'lqin 6 kHz kvadrat to'lqin bilan bir xil tovush chiqaradi degan savolga qaytsak, kvadrat to'lqin asosiy chastota, 6 kHz sinus to'lqin va cheksiz sonli "g'alati" harmonikadan iborat.
Ulardan birinchisi 18 kHz (3 x 6 kHz) chastotaga ega, undan keyin 30 kHz (5 x 6 kHz), 42 kHz (7 x 6 kHz) va hokazolarda harmonikalar mavjud.
Biroq, 18 kHz chastotadagi harmonik allaqachon odamlar eshitishi mumkin bo'lgan chegaraga yaqinlashmoqda (20 Hz dan 20 kHz gacha). Aholining aksariyati faqat asosiy, 6 kHz chastotali sinus to'lqinni eshitadi. Bu 6 kHz sinus to'lqini bilan bir xil bo'lishi ajablanarli emas.
Xuddi shunday, 7 kHz chastotada hech qanday farq yo'q, chunki uchinchi harmonik 21 kHz (3 x 7 kHz) chastotada inson eshitish doirasidan tashqarida.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 8: Chastota Spektrumi
Operatsion kuchaytirgichlar haqidagi oldingi darsda biz chastota spektrining grafiklarini qisqacha bilib oldik. Endi biz sinus to'lqin, kvadrat to'lqin va audio signallar uchun chastota spektri grafigini ko'rib chiqamiz.
Quyidagi diagrammalar 1 kHz va 2 kHz chastotali sof sinus to'lqinlar uchun to'lqin shakli va chastota spektrini ko'rsatadi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
vaqt
kuchlanish
kuchlanish
kuchlanish
kuchlanish
vaqt
Chastota/Hz
Chastota/Hz
Keyingi diagrammalar davriy vaqtga ega bo'lgan kvadrat to'lqin uchun to'lqin shakli va chastota spektrini ko'rsatadi T. Chastota spektrida faqat asosiy va dastlabki to'rtta harmonika ko'rsatilgan.

## Slide 9: Chastota Spektrumi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
kuchlanish
kuchlanish
vaqt
vaqt

## Slide 10: Chastota Spektrumi
Aloqa tizimlarida barcha signallarni ularning chastota tarkibini aniqlash uchun shu tarzda tahlil qilish mumkin.
Bu bizga signalni uzatish uchun zarur bo'lgan tarmoqli kengligini aniqlash imkonini beradi.
O'tkazish qobiliyati - signalni yaratish uchun zarur bo'lgan chastotalar diapazoni, ya'ni eng yuqori chastota komponenti minus eng past chastota komponenti.
Sinus to'lqin uchun tarmoqli kengligi nolga teng, chunki signalda faqat bitta chastota mavjud. Xuddi shu tarzda, kvadrat to'lqinning tarmoqli kengligi cheksizdir, chunki u cheksiz sinus to'lqinlarni o'z ichiga oladi.
Boshqa har qanday signal bu ekstremallar orasida yotadi. Ba'zan signalning o'tkazish qobiliyati ataylab kamayadi, chunki aloqa sifatiga ta'siri cheksizdir yoki xarajatlarni kamaytirish uchun.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 11: Past o'tkazuvchan filtrlar
Filtrlar uchta asosiy toifaga bo'linadi:
• Past o'tkazuvchan filtr (LPF)
• Yuqori o'tkazuvchan filtr (HPF)
• Tarmoqli o'tkazuvchan filtri (BPF).
Past o'tkazuvchan filtr
Nomidan ko'rinib turibdiki, bu turdagi filtr past chastotali signallarni ta'sirlanmagan holda o'tkazishga imkon beradi, lekin yuqori chastotali signallarni bloklaydi. Uning chastota spektri 4,5 kHz dan yuqori chastotalarni bloklaydigan LPF uchun chizilgan keyingi diagrammada ko'rsatilgan.
Ushbu filtr 4,5 kHz dan past
bo'lgan barcha chastotalarni hech
qanday o'zgarishsiz o'tkazadi,
lekin chiqishda ularning izlari
ko'rinmasligi uchun yuqori chastota
-larni bloklaydi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Chastota/kHz
Amplituda

## Slide 12: Past o'tkazuvchan filtrlar
Misol.
Quyidagi grafiklar ushbu past chastotali filtrning ta'sirini ko'rsatadi.
O'tkazish qobiliyati keskin qisqartirilgan bo'lsa ham, signal hali ham ajralib turadi. Bu yuqori chastotali komponentlarni kesish natijasida yo'qolgan sifatdir.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Amplituda
Amplituda
Chastota/kHz
Chastota/kHz
Kirish
Chiqish

## Slide 13: Past o'tkazuvchan filtrlar
Misol.
Quyidagi grafiklar ushbu past chastotali filtrning 4,5 kHz dan yuqori va past chastotali komponentlarni o'z ichiga olgan kvadrat to'lqin signalining chastota spektriga ta'sirini ko'rsatadi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Kirish
Chiqish
Amplituda
Amplituda
Chastota/kHz

## Slide 14: Yuqori o'tkazuvchan filtrlar
Ushbu turdagi filtr yuqori chastotali signallarni ta'sirlanmagan holda o'tkazishga imkon beradi, lekin yuqori chastotali signallarni bloklaydi. Uning chastota spektri 9,5 kHz dan past chastotalarni bloklaydigan HPF uchun chizilgan keyingi diagrammada ko'rsatilgan.
Ushbu filtr uchun 9,5 kHz dan yuqori barcha chastotalar hech qanday o'zgarishsiz ruxsat etiladi. 9,5 kHz dan past bo'lgan barcha chastotalar bloklanadi va chiqishda ularning izlari ko'rinmaydi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Amplituda
Chastota/kHz

## Slide 15: Yuqori o'tkazuvchan filtrlar
Misol.
9,5 kHz HPF filtridan o'tishdan oldin va keyin murakkab signallarning chastota spektri diagrammasi:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Amplituda
Amplituda
Chastota/kHz
Chastota/kHz
Kirish
Chiqish

## Slide 16: Tarmoqli o'tish filtri
Ushbu filtr faqat ma'lum bir diapazon yoki chastotalarning "diapazoni" ta'sirlanmagan holda o'tishga imkon beradi. Ushbu diapazondan past yoki yuqori chastotaga ega bo'lgan har qanday signal bloklanadi.
Quyidagi diagrammada tasvirlangan filtr uchun 4,5 kHz dan 9,5 kHz gacha bo'lgan barcha chastotalarga ta'sir qilmasdan ruxsat beriladi. 4,5 kHz dan past yoki 9,5 kHz dan yuqori bo'lgan barcha chastotalar bloklanadi va chiqishda ularning izlari ko'rinmaydi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Amplituda
Chastota/kHz

## Slide 17: Tarmoqli o'tish filtri
Misol:
BPF filtridan o'tishdan oldin va keyin murakkab signallarning chastota spektri diagrammasi:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Amplituda
Chastota/kHz
Kirish
Chiqish
Amplituda
Chastota/kHz

## Slide 18: Haqiqiy filtrlar
Filtrlar ikkita asosiy toifaga bo'linadi:
• Passiv filtrlar
• Faol (Aktiv) filtrlar.
Avvalo passiv filtrlarni ko’rib chiqamiz. Keyin esa aktiv filtrlarni ko’rib chiqamiz.
Rezistorlar, kondansatrler va induktorlarning kombinatsiyasidan tayyorlangan passiv filtrlar chastota spektridagi ma'lum chastotalarni bostirishi mumkin.
O’zgarmas tok manbai asosida qurilgan sxemalarda kondansatrlar odatda tokni uzib ulagich vazifasini bajaradi - ular uzluksiz tok oqimini oldini oladi.
Biroq, o’zgaruvchan tok sxemalarida ularning xatti-harakatlari boshqacha ko'rinadi. Uzluksiz o’zgaruvchan tok oqishi mumkin. Kondensatorlar bu oqimni doimiy oqim davrlaridagi rezistorlarning xatti-harakatlariga o'xshash tarzda cheklaydi. Ular qarshilikka ega emas, lekin sig'imli reaktivlikka ega. Bu kondansatrning o’zgaruvchan tok oqimiga qarama-qarshiligini o'lchaydi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 19: Haqiqiy filtrlar
Unga XC belgisi berilgan va om (Ω) bilan o'lchanadi.
Berilgan chastotada sig'imli reaktivlikni hisoblash uchun quyidagi tenglama qo'llaniladi, f:
Bu yerda:
XC – sig’im reaktivligi, o’lchanish birligi [om]
f – o’zgaruvchan signal chastotasi, o’lchanish birligi [Hz]
C – kondensator sig’imi, o’lchanish birligi farad
Quyidagi grafik signal chastotasi o'zgarganda sig'imli reaktivlik qanday o'zgarishini ko'rsatadi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 20: Haqiqiy filtrlar
Kondensator o'zini chastotaga bog'liq rezistor sifatida tutadi. Chastota past bo'lganda o’zgaruvchan tok oqimiga juda katta ta'sir ko'rsatadi, lekin chastota ko'tarilganda ancha kichikroq ta'sir qiladi.
Impidens. Zanjirdagi rezistorlar va kondensatorlarning birgalikdagi ta'sirini ko'rib chiqsak, biz qarshilik va reaktivlikni oddiygina qo'sha olmaymiz. Biz yangi atama, empedansni ularning birgalikdagi ta'siri sifatida aniqlaymiz. Unga Z belgisi beriladi va om bilan o'lchanadi.
Impidensni xisoblash formulasi:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Chastota
Reaktiv qarshilik

## Slide 21: Passiv past o’tkazuvchan filtrlar
Past chastotali filtr (Low-pass filter – LPF) signal spektridan yuqori chastotali komponentlarni olib tashlash uchun ishlatiladi.
Elektr sxemada rezistor va unga kondensator ketma – ket ulangan. Chiqish kuchlanishi ko'rsatilgandek kondensator bo'ylab olinadi:
Ushbu sxemani kuchlanish bo'luvchi sifatida hisobga olgan holda, chiqish kuchlanishini kuchlanish bo'luvchi formulaning o'zgartirilgan versiyasi yordamida hisoblash mumkin:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 22: Passiv past o’tkazuvchan filtrlar
Bu zanjirning kuchlanish kuchayishini hisoblash uchun qayta tartibga solinishi mumkin:
kuchlanish_ortishi
Juda past chastotada:
"" bilan solishtirganda shunchalik kichikki, uni e'tiborsiz qoldirish mumkin va formula quyidagicha kamayadi:
kuchlanish_ortishi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 23: Passiv past o’tkazuvchan filtrlar
Juda yuqori chastotada:
Endi XC ni e'tiborsiz qoldirsak, formula quyidagicha kamayadi:
kuchlanish_ortishi =
Bu kuchlanish kuchayishi 1 dan kam, ya'ni yuqori chastotali signallar bostiriladi.
O'rta diapazonli chastotalar bilan nima sodir bo'ladi?
Chastota past qiymatdan oshirilganda, bir nuqtada XC qiymati R ga teng bo'ladi. Bu chastota ikki ekstremal chegara o'rtasidagi o'tishni belgilaydi va maxsus nom beriladi - uzilish chastotasi (fb).
Ta'rifga ko'ra, sinish chastotasida:
quyidagicha qayta tashkil etilishi mumkin:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 24: Passiv past o’tkazuvchan filtrlar
Sinish chastotasida: Xc = R
Buni kuchlanish ortishi formulasiga almashtirsak:
kuchlanish_ortishi =
Boshqacha qilib ifodalanganda esa
Sinish chastotasida chiqish kuchlanishi kirish kuchlanishidan tahminan 0,7 barobar kata bo’ladi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 25: Passiv yuqori o’tkazuvchan filtrlar
Signaldan past chastotali komponentlarni olib tashlash uchun yuqori o'tkazuvchan filtr ishlatiladi. O'chirish to'g'ridan-to'g'ri, past o'tkazgichli filtr pallasining kondensatr va rezistorni almashtiriladi, shuning uchun chiqish signali rezistordagi kuchlanishdir.
Avvalgidek, kuchlanishni ajratuvchi sifatida tartibga solishni hisobga olgan holda, chiqish kuchlanishi quyidagicha beriladi:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 26: Passiv yuqori o’tkazuvchan filtrlar
Ushbu formula zanjirning kuchlanish kuchayishini hisoblash uchun qayta tartibga solinishi mumkin.
Ekstremallarga qarab:
• chastota yuqori bo'lsa, va shunchalik kichik bo'ladiki, uni o'lchamiga nisbatan e'tiborsiz qoldirish mumkin. Kuchlanish kuchayishi deyarli 1 ga teng bo'ladi, ya'ni o'zgarish bo'lmaydi
• chastota past bo'lsa, va shuning uchun shunchalik kichik bo'ladiki, uni o'lchamiga nisbatan e'tiborsiz qoldirish mumkin. Kuchlanish ortishi quyidagicha bo'ladi:
Bu 1 dan kichik va shuning uchun past chastotali signallar bostiriladi.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
kuchlanish kuchayishi
kuchlanish kuchayishi

## Slide 27: Passiv yuqori o’tkazuvchan filtrlar
Avvalgidek, bu ekstremallar orasidagi joyda R va XC qiymati teng. Bu sodir bo'ladigan chastota uzilish chastotasi (fb) deb ataladi.
Boshqacha qilib aytganda, uzilish chastotasida:
Buni qayta tartibga solish quyidagilarni beradi:
Eslatma: Formula past o'tkazuvchan filtrniki bilan bir xil.
Xuddi shunday, uzilish chastotasidagi chiqish kuchlanishining qiymati quyidagicha aniqlanadi:
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 28: Xulosa
Ushbu darsdagi biz quyidagilarni bilib oldik:
  Filtrlar haqida umumiy tushunchalar
  Turli elektr signallar xususan, kvadrat to’lqin signallari va chastota sprektrumi
  Ikki turli filtrlar, past o’tkazuvchan va yuqori o’tkazuvchan filtrlar
  Bundan tashqari tarmoqli o’tish filtri va haqiqiy filtrlar
  Passiv filtrlar:
    Past o’tkazuvchan filtrlar
    Yuqori o’tkazuvchan filtrlar
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 29: Foydalanilgan adabiyotlar
1) Electronics: A Systems Approach (6th edition), Neil Storey,Pearson Education UK, 2017
2) Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, William Bolton, Pearson Education Limited 2015
3) Elektronika. X. Aripov, A. Abdullayev. Fan va texnologiya nashriyoti, 2011
4) wikipedia.org veb sayti
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 30
E’tiboringiz uchun
rahmat
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA