## Slide 1: Mexatron tizimlar uchun Elektronika
Mar’uzachi: Eraliev Asrorbek, MD
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Ma’ruza 4
Signallarni Analogdan Raqamliga o’tkazgich

## Slide 2: Signallarni Analogdan Raqamliga o’tkazgich
Reja:
  Signal Turlari
  Analog-raqamli konvertor (ADC)
  ADC konvertatsiya jarayoni
  ADC konvertatsiya jarayoni-Aniqlik
  ADC-xato ehtimolliklari
  Ketma-ket taxminiy A/D konvertori
  Flash A/D konvertori
  Ikki qiyalikli A/D konvertori
  Delta-Sigma A/D konvertori
  ADClarni taqqoslash
  Xulosa
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 3: Signal Turlari
Analog Signallar
Signalning vaqt bo'yicha o'zgaruvchan o'zgaruvchisi boshqa vaqt o'zgaruvchan miqdorni ifodalovchi har qanday uzluksiz signal
  Bir miqdorni boshqa miqdor bilan o'lchaydi
  Misollar:
    Tezlikning funksiyasi sifatida spidometr ignasi
    Tugma harakati funktsiyasi sifatida radio ovozi
t
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 4: Signal Turlari
Raqamli Signallar
Faqat ikki holatdan tashkil topgan
  Ikkilik holatlar: 1 va 0
  Yoniq va o’chik
Kompyuterlar faqat raqamli signallarga ishlov berishlari mumkin
0
1
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 5: Analog-raqamli konvertor (ADC)
Signalni analog (uzluksiz) dan raqamli (diskret) shaklga o'zgartiradigan elektron integral sxema.
Transduserlarning analog dunyosi va signalni qayta ishlash va ma'lumotlarni qayta ishlashning raqamli dunyosi o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi
t
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 6: Analog-raqamli konvertor (ADC)
Transduserlarning analog dunyosi va signalni qayta ishlash va ma'lumotlarni qayta ishlashning raqamli dunyosi
o'rtasidagi aloqani
ta'minlaydi
t
Signalni analog (uzluksiz) dan
raqamli (diskret) shaklga o'zgartiradigan elektron , integral sxema.
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 7: ADC konvertatsiya jarayoni
Jarayonning ikkita asosiy bosqichi
1. Namuna olish va ushlab turish
2. Kvantlash va kodlash
t
t
Kirish: Analog Signal
Namuna olish
va ushlab turish
Kvantlash va kodlash
Analogdan Raqamliga o’tkazuvchi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 8: ADC konvertatsiya jarayoni
t
Uzluksiz Signal
Namuna olish va ushlab turish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 9: ADC konvertatsiya jarayoni
t
Namuna olish va ushlab turish
Analog signallarni bir xil vaqt oralig'ida o'lchash
Ideal holda, biz namuna olganimizdan ikki baravar tezroq
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 10: ADC konvertatsiya jarayoni
t
Namuna olish va ushlab turish
Analog signallarni bir xil vaqt oralig'ida o'lchash
Ideal holda, biz namuna olganimizdan ikki baravar tezroq
Raqamli tizim diskret holatlar bilan ishlaydi
Har bir joydan namuna olish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 11: ADC konvertatsiya jarayoni
t
Namuna olish va ushlab turish
Analog signallarni bir xil vaqt oralig'ida o'lchash
Ideal holda, biz namuna olganimizdan ikki baravar tezroq
Raqamli tizim diskret holatlar bilan ishlaydi
Har bir joydan namuna olish
Namuna olingan va ushlab turgan signalni aks ettiradi
Raqamli yaqinlashish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 12: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash
Kirish signalini K bosqichlari bilan diskret holatlarga ajratish
K=2N
  N – analogdan raqamliga o’tkazgichning bitlar soni
Analog kvantlash hajmi
  Q=(Vmax-Vmin)/2N
  Q bu rezolyutsiya
Kodlash
Mikroprotsessorga kiritish uchun har bir holatga noyob raqamli kodni belgilash
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 13: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash va kodlash
Asl analog signaldan foydalanish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 14: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash va kodlash
Asl analog signaldan foydalanish
2 bitli kodlashni qo'llash
K=22 00 01
10
11
00
11
10
01
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 15: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash va kodlash
Asl analog signaldan foydalanish
2 bitli kodlashni qo'llash
K=22 00 01
10
11
00
11
10
01
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 16: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash va kodlash
Asl analog signaldan foydalanish
3 bitli kodlashni qo'llash
K=23 000 001
010
011
100
101
110
111
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 17: ADC konvertatsiya jarayoni
Kvantlash va kodlash
Asl analog signaldan foydalanish
2 bitli kodlashni qo'llash
Kirish ma'lumotlarini qo'shimcha bitlar bilan yaxshiroq ifodalash
MCS12 maksimal 10 bitga ega
K=23 000 001
010
011
100
101
110
111
K=16 0000 K=… . .
.
1111
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 18: ADC konvertatsiya jarayoni-Aniqlik
Namuna olish tezligi, Ts
Konvertatsiya jarayonida talab qilinadigan qadamlar soniga asoslanadi
O'lchash mumkin bo'lgan maksimal chastotani oshiradi
t
t
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Analogdan raqamliga o’tkazgichning aniqlilik darajasi bit
ortishi bilan ko’tariladi

## Slide 19: ADC konvertatsiya jarayoni-Aniqlik
Rezolyutsiya (bit chuqurligi), Q
Analog signalning amplitudasini o'lchashda aniqlikni yaxshilaydi
t
t
Namuna olish tezligi, Ts
Konvertatsiya jarayonida talab qilinadigan qadamlar soniga asoslanadi
O'lchash mumkin bo'lgan maksimal chastotani oshiradi
Analogdan raqamliga o’tkazgichning aniqlilik darajasi bit
ortishi bilan ko’tariladi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 20: ADC-xato ehtimolliklari
Aliasing (namuna olish)
  Kirish signali namuna tezligidan ancha tez o'zgarganda paydo bo'ladi
  Namuna olishda Nyquist qoidasiga amal qilish kerak
    Namuna tezligi qanday talab qilinadi degan savolga javob beradi
    Boshqa nom qo'ymaslik uchun signaldagi maksimal chastotadan kamida ikki baravar yuqori namuna olish chastotasidan foydalaning
    Fnamuna > 2*fsignal
Kvantlash xatosi (rezolyutsiya)
  Ruxsatni optimallashtirish
  Mikrokontrollerning ADC konvertoriga bog'liq
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 21: ADC nimalarda ishlatilinadi?
ADC analog signalni qayta ishlash,
saqlash yoki raqamli shaklda tashish kerak bo'lgan deyarli hamma joyda qo'llaniladi.
  Mikrofonlar
  Strengometrlar
  Termojuft
  Raqamli multimetrlar
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 22: ADC turlari
Ketma-ket taxminiy A/D konvertori
Flash A/D konvertori
Ikki qiyalikli A/D konvertori
Delta-Sigma A/D konvertori
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 23: Ketma-ket taxminiy A/D konvertori
Elementlar
DAC = Raqamli signalni analogga o’tkazuvchi
EOC = Konvertatsiya yakuni
SAR = ketma-ket taxminiy Register
S/H = namuna olish va tutib turish sxemasi
Vin = Kirish kuchlanishi
Comparator = Taqqoslagich
Vref = Referans kuchlanish
Clock = soat
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 24: Ketma-ket taxminiy A/D konvertori
Algoritm
N-bitli DAC va original analog natijalardan foydalanadi
VDAC va Vinni ikkilik taqqoslashni amalga oshiradi
MSB DAC uchun 1 da ishga tushiriladi
Agar Vin < VDAC (VREF / 2^(n=1)) boʻlsa, MSB 0 ga tiklanadi.
Agar Vin > VDAC (VREF / 2^n) ketma-ket bitlar 1 ga o'rnatilsa, aks holda 0
Algoritm LSBgacha takrorlanadi
Oxirida DAC kirish = ADC chiqish
N-bitli konvertatsiya N ta taqqoslash davrini talab qiladi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 25: Flash A/D konvertori
Parallel ADC deb ham nomlanadi
Elementlar
  Enkodr – Taqqoslagich (komparator)larning chiqishidagi signallarni ikkilikka o’tkazadi
  Taqqoslagich (komparator)lar
Sakkizlik
kirish
Ikkilik
chiqish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 26: Flash A/D konvertori
Algoritm
  Vin qiymat ikki taqqoslash o'rtasida joylashgan
  Rezalutsiya ;
  N= Enkodrning chiqish bitlari
  Komparatorlar => 2N-1
  Misol: Vref 8V, enkoder 3-bit
    Rezolyutsiya = 1.0V
    Komparatorlar 23-1=7
  1 ta enkoderning ortishi komparatorlar-
  ning 2 barobar ko’payishiga olib keladi
Analog
kirish
Enkoder
Referans kuchlanish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 27: Flash A/D konvertori (misol)
Analog
kirish
Enkoder
Referans kuchlanish
Vin = 5.5V, Vref= 8V
Vin bu Vkomp5 & Vkomp6larning orasida bo’ladi
Vkomp5 = Vref*5/8 = 5V
Vkomp6 = Vref*6/8 = 6V
Komparator 1 - 5 => chiqish 1
Komparator 6 - 7 => chiqish 0
Enkoderga sakkizlik kirish = sum(0011111)
= 5
Enkoder ikkilik chiqish = 1 0 1
5.5V
1
1
1
1
1
0
0
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 28: Ikki qiyalikli A/D konvertori
Integrating ADC nomi bilan ham ataladi
Soat
Sanagich
Mantiqiy kontrol
+
_
Start
Stop
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 29: Ikki qiyalikli A/D konvertori U qanday ishlaydi
Integratorning kirishiga noma'lum kirish kuchlanishi qo'llani-
ladi va belgilangan vaqt oralig'ida ko’tarilishga ruxsat beriladi.(tu)
Keyin, integratorga qarama-qarshi qutbli ma'lum mos yozuvlar kuchlanishi qo'llaniladi va integrator chiqishi nolga qaytguncha qiyalikka ruxsat beriladi.(td)
Kirish kuchlanishi mos yozuvlar kuchlanishiga, doimiy ishga tushirish vaqtiga va o'lchangan ishlamay qolish vaqtiga bog'liq holda hisoblanadi.
Ishlash vaqtini o'lchash odatda konvertor soati birliklarida amalga oshiriladi, shuning uchun uzoqroq integratsiya vaqtlari yuqori piksellar sonini olish imkonini beradi.
Konverter tezligini ruxsatni qurbon qilish orqali yaxshilash mumkin
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 30: Delta-Sigma A/D Konvertori
Delta-Sigma Modulyatori
Analog
Kirish
Raqamli chiqish
Past o’tkazish
Filteri
Chiqish
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 31: Delta-Sigma ADC – Qanday ishlaydi?
Namuna bo'yicha kiritilgan kiritish,
integratorga o'tadi
Tuproq bilan solishtirganda integratsiya
Iteratsiya xatoning integratsiyasini nolga aylantiradi
Chiqish ketma-ket bitlar oqimidir
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 32: ADC larni taqqoslash
Turi | Tezlik (nisbatan) | Narxi (nisbatan) | Rezolyutsiya (bitlarda)
Ikki qiyalikli | Past | O’rtacha | 12-16
Flash | Juda tez | Yuqori | 4-12
Ketma-ket taxminiy | O’rtacha - Tez | Past | 8-16
Sigma – Delta | Sekin | Past | 12-24
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 33: MC9S12C32dagi ADC
Kirish pinlari
Ichki qurilgan ADC MC9S12C32
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 34: ADC - Sxematikasi
ATD
Port AD
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 35: Ishlash rejimlari
Rejimlari:
  Stop rejimi: Barcha soatlar to'xtaydi; konversiyani bekor qilish; minimal tiklanish kechikishi (~ 20μs)
  Kutish rejimi: MCU quvvatining pasayishi; davom ettirishi mumkin
  Muzlash rejimi: Ilovada nosozliklarni tuzatish uchun uzilish nuqtasi
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA
Notes: During recovery from stop mode, there must be a minimum delay for the stop recovery time, tSR, before initiating a new ATD conversion sequence.

## Slide 36: MC9S12Cning Registrlari
MC9S12C Family Reference Manual: Ch. 8
REGISTRLARI
  6 Kontrol Registrlari (birinchi 2 tasi rezerv!)
  2 Status Registrlari
  2 Test Registrlari
  1 Raqamli Kirish Ruxsat Registri
  1 Raqamli Port Registri
  8 Natija Registrlari
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 37: Xulosa
Ushbu darsda biz quyidagi bilimlarga ega bo’ldik:
Analogdan raqamliga o’tkazgichlar bo’yicha umumiy tushunchalar
Analogdan raqamliga o’tkazgichlarning ishlash prinsiplari
Analogdan raqamliga o’tkazgichlar turlari
Analogdan raqamliga o’tkazgichlarning taqqoslanishlari
Analogdan raqamliga o’tkazgichlarning ishlash jarayonlaridagi xatoliklar va aniqlilik
va boshqalar…
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA

## Slide 38: Foydalanilgan adabiyotlar
Electronics: A Systems Approach (6th edition), Neil Storey,Pearson Education UK, 2017
Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, William Bolton, Pearson Education Limited 2015
Elektronika. X. Aripov, A. Abdullayev. Fan va texnologiya nashriyoti, 2011
wikipedia.org veb sayti
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Successive_approximation_ADC
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/810
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_modulation
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma.html
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/9.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrating_ADC
MC9S12C Family Reference Manual
MEXATRON TIZIMLAR UCHUN ELEKTRONIKA