## Slide 1: Mexatron tizimlar uchun Elektronika
Ma’ruzachi: Eraliev Asrorbek, MD
Ma’ruza 11
Dasturlanuvchi Mantiqiy Kontrollerlar
(Programmable Logic Controllers)

## Slide 2: REJA
  Nazorat turlari
  Maqsadlar
  Mantiqiy kontrollerlarning (PLC) MAQSADI
  Boshqaruvchilarning funksiyalari
  Nazorat qurilmalari
  Dasturlanuvchi mantiqiy kontroller
  Sotuvchilar
  PLC konfiguratsiyasi
  PLC qanday qurilmalar bilan o'zaro ishlaydi?
  Kalitlar
  Shartlar
  Kalitlar turlari
  Relelar
  Counter (xisoblagich)
  Taymer
  Rele mantig'i
  PLC arxitekturasi
  PLC komponentlari
  Narvon diagrammasi va elementlari
  PLC ni dasturlash
  Xulosa

## Slide 3: Nazorat turlari
Vaqtinchalik -- vaqtga asoslangan boshqaruv
Holat -- holat darajasiga asoslangan nazorat
Gibrid - ham vaqtinchalik, ham holat

## Slide 4: Maqsadlar
PLC ning asosiy komponentlarini aniqlash
PLC asosidagi boshqaruvni ishlab chiqarish tizimiga qo'llash
PLC boshqaruv tizimini joriy qilish uchun zarur bo'lgan asboblarni aniqlash
PLC dasturlash uchun
PLC boshqaruv dasturi va apparatini amalga oshirish uchun

## Slide 5: Mantiqiy kontrollerlarning (PLC) MAQSADI
Dastlab o'rni mantiqiy platalarini almashtirish uchun mo'ljallangan
  Qurilmani ishga tushirish ketma-ketligi
  Faoliyatni muvofiqlashtirish
Bir qator kalitlardan kirishni qabul qiladi
Chiqishni qurilmalar yoki relelarga yuboradi

## Slide 6: BOSHQARUVCHILARNING FUNKSIYALARI
1) yoqish-o'chirishni boshqarish;
2) ketma-ket nazorat;
3) teskari aloqa nazorati va
4) harakatni boshqarish.

## Slide 7: NAZORAT QURILMALARI
1) mexanik boshqaruv - kamera, gubernator va boshqalar,
2) pnevmatik boshqaruv - siqilgan havo, klapanlar va boshqalar.
3) elektromexanik boshqaruv - kalitlar, o'rni, taymer, hisoblagichlar va boshqalar;
4) elektron boshqaruv - elektromexanik nazoratga o'xshash, elektron kalitlardan foydalanish bundan mustasno.
5) kompyuterni boshqarish.

## Slide 8: Dasturlanuvchi Mantiqiy Kontroller
1968 yilda qattiq simli o'rni panellari o'rniga ixtiro qilingan.
"Raqamli yoki analog kirish / chiqish modullari, turli turdagi mashinalar yoki jarayonlarni boshqarish uchun mantiqiy ketma-ketlik, vaqt, hisoblash va arifmetika kabi maxsus funktsiyalarni amalga oshirish orqali ko'rsatmalarni ichki saqlash uchun dasturlashtiriladigan xotiradan foydalanadigan raqamli ishlaydigan elektron qurilma. Dasturlashtiriladigan kontroller funktsiyalarini bajarish uchun foydalaniladigan raqamli kompyuter ushbu doiraga kiradi. Baraban va boshqa shunga o'xshash mexanik ketma-ketlik boshqaruvchilari bundan mustasno.
Milliy elektrotexnika ishlab chiqarish assotsiatsiyasi (NEMA)

## Slide 9: Sotuvchilar
- Rockwell
- GE/Fanuc
Schnieder
Siemens
va boshqalar

## Slide 10: PLC
Markaziy
protsessor
Tizim
Foydalanuvchi
narvon
Diagramma
Ishlash
xotira
registrlar
Kiritish
Bayroq
Chiqish
Kiritish
Modul
Chiqish
Modul

## Slide 11: PLC konfiguratsiyasi
Kirish sxemasi
CPU
Xotira
Chiqish sxemasi
Kirish Relelari | Sanagichlar | Chiqish Relelari
Ichki Ishchi Relelari | Taymerlar | Ma’lumot saqlagichlar

## Slide 12: PLC qanday qurilmalar bilan o'zaro ta'sir qiladi?
KIRISH RELELARI-(kontaktlar)Bular tashqi dunyoga ulangan. Ular jismonan mavjud bo'lib, kalitlar, sensorlar va boshqalardan signallarni qabul qiladilar. Odatda ular o'rni emas, balki tranzistorlardir.
ICHKI FOYDALANISH RELELARI-(kontaktlar) Bular tashqi dunyodan signallarni qabul qilmaydi va ular jismonan mavjud emas. Ular simulyatsiya qilingan o'rni bo'lib, PLC ga tashqi o'rni yo'q qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, faqat bitta vazifani bajarishga bag'ishlangan ba'zi maxsus relelar mavjud. Ba'zilar doimo yoqilgan, ba'zilari esa doimo o'chirilgan. Ba'zilari yoqilganda faqat bir marta yoqiladi va odatda saqlangan ma'lumotlarni ishga tushirish uchun ishlatiladi.
COUNTERS - Bular yana jismonan mavjud emas. Ular simulyatsiya qilingan hisoblagichlar bo'lib, ular pulslarni hisoblash uchun dasturlashtirilishi mumkin. Odatda bu hisoblagichlar yuqoriga, pastga yoki yuqoriga va pastga sanashlari mumkin. Ular simulyatsiya qilinganligi sababli, ularning hisoblash tezligi cheklangan. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar, shuningdek, apparatga asoslangan yuqori tezlikda ishlaydigan hisoblagichlarni ham o'z ichiga oladi. Biz ularni jismonan mavjud deb o'ylashimiz mumkin. Ko'pincha bu hisoblagichlar yuqoriga, pastga yoki yuqoriga va pastga hisoblashlari mumkin.

## Slide 13: PLC qanday qurilmalar bilan o'zaro ta'sir qiladi?
TAYMERLAR - bular ham jismonan mavjud emas. Ular ko'p navlarda va bosqichlarda keladi. Eng keng tarqalgan turi - kechikish turi. Boshqalar o'z ichiga kechiktirish va ushlab turuvchi va ushlab turmaydigan turlarni o'z ichiga oladi. O'sishlar 1 ms dan 1 s gacha o'zgarib turadi.
CHIKISH RELELARI-(bobinlar)Bular tashqi dunyoga ulangan. Ular jismonan mavjud bo'lib, solenoidlar, chiroqlar va boshqalarga yoqish/o'chirish signallarini yuboradi. Ular tanlangan modelga qarab tranzistorlar, o'rni yoki triak bo'lishi mumkin.
MA'LUMOTLARNI SAQLASH - Odatda oddiygina ma'lumotlarni saqlash uchun tayinlangan registrlar mavjud. Ular odatda matematika yoki ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish uchun vaqtinchalik saqlash joyi sifatida ishlatiladi. Ular odatda PLC dan quvvat o'chirilganda ma'lumotlarni saqlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Quvvatni ishga tushirgandan so'ng, ular quvvat o'chirilishidan oldingi tarkibga ega bo'ladi. Juda qulay va kerakli!!

## Slide 14: KALITLAR
DPST
SPDT

## Slide 15: SHARTLAR
Otish - shtatlar soni
Qutb - birlashtiruvchi harakatlanuvchi qismlar soni (alohida sxemalar soni).
SPDT
DPST
Seriyali kalit qutisi (AB qutisi) mavjud
o'tish uchun ikkita 25 pinli ketma-ket port.
Kiritish
Chiqish
A
B
Tugma
Ushbu kalit qanday tasniflanadi?

## Slide 16: KALITLAR TURLARI
1. Mexanik daraja bilan boshqariladigan asosiy kalit,
2. Tugmachali kalit,
3. Slayd tugmasi,
4. Barmoq g'ildiragi kaliti,
5. Limit kaliti,
6. Yaqinlik kaliti va
7. Fotoelektrik kalit.
Kuchlanish va tok kuchlariga qarab reyting qilinadi

## Slide 17: RELELAR
Ishlashi elektromagnit tomonidan faollashtirilgan kalit
"rele" deb ataladi.
Rele g’altagi Chiqish kontaktlari
kirish
kontakt
G’altak

## Slide 18: COUNTER
Raqamli hisoblagichlar oldindan belgilangan hisoblash qiymatiga erishilganda o'rni kontakti shaklida chiqadi.
5
kirish
chiqish

## Slide 19: TAYMER
Taymer ichki soatdan, hisoblash qiymatlari registridan va akkumulyatordan iborat. U vaqtni belgilash uchun yoki biron bir maqsadda ishlatiladi.
Vaqt 5 soniya.

## Slide 20: RELE MANTIG’I
Jarayonni boshqarish uchun qism chegara tugmachasiga tegib ketganidan keyin besh soniya o'tgach (motorni yoqish orqali) jarayon boshlanishi kerak. Tayyor qism ikkinchi chegara kalitiga tegsa, jarayon avtomatik ravishda tugatiladi. Favqulodda kalit har qanday vaqtda bosilganda jarayonni to'xtatadi.

## Slide 21: PLC ARXITEKTURASI
Dasturlashtiriladigan kontrollerlar o'rni paneli simlarining ko'p qismini dasturiy ta'minot bilan almashtiradi.
Oddiy PLC

## Slide 22: PLC komponentlari
Protsessor
Mikroprotsessorga asoslangan, arifmetik amallar,
mantiqiy operatorlar, blok xotira harakatlari, kompyuter interfeysi, mahalliy tarmoq, funksiyalar va boshqalarga ruxsat berishi mumkin.
2. Xotira so‘z bilan o‘lchanadi.
ROM (faqat o'qish uchun xotira),
RAM (tasodifiy kirish xotirasi),
PROM (faqat o'qish uchun dasturlashtiriladigan xotira),
EEPROM (elektron o'chiriladigan dasturlashtiriladigan ROM),
EPROM (oʻchiriladigan dasturlashtiriladigan faqat oʻqish xotirasi),
EAPROM (elektron tarzda o'zgartiriladigan dasturlashtiriladigan
Faqat o'qish xotirasi) va
Bubble xotirasi.

## Slide 23: PLC komponentlari
3. I/O modulli plagin atrofi
AC kuchlanish kirish va chiqish,
DC kuchlanish kirish va chiqish,
Past darajadagi analog kirish,
Yuqori darajadagi analog kirish va chiqish,
Maxsus maqsadli modullar, masalan, yuqori tezlikdagi taymerlar,
Bosqichli vosita kontrollerlari va boshqalar. PID, Motion
4. Quvvat manbai AC quvvati
5. Periferik qo'l dasturchisi (yuklagich),
CRT dasturchisi,
Operator konsoli,
Printer,
Simulyator,
EPROM yuklagichi,
Kassetali yuklagich,
Grafik protsessor va
Tarmoq aloqa interfeysi. MAP, LAN

## Slide 24: NARVON DIAGRAMASI
Narvon diagrammasi (shuningdek, kontakt simvolologiyasi deb ataladi) o'rni mantiqiy tizimida zarur bo'lgan mantiqni grafik tasvirlash vositasidir.
Railway
Qadam

## Slide 25: Narvon diagrammasi ko’rinishi

## Slide 26: PLC SXEMA DIAGRAMMASI
Tashqi
kalitlari
Saqlangan dastur

## Slide 27: SCAN
PLC zinapoya diagrammasi (dastur) mantig'ini yuqoridan pastgacha bosqichma-bosqich hal qiladi. Odatda, barcha chiqishlar ichki registrlarning holatiga qarab yangilanadi. Keyin kirish holatlari tekshiriladi va tegishli kirish registrlari yangilanadi. Faqat kiritish/chiqarishlar hal qilingandan keyingina dastur bajariladi. Bu jarayon cheksiz tsiklda amalga oshiriladi. Bir siklni tugatish uchun ketadigan vaqt skanerlash vaqti deb ataladi.
boshlanishi
Kiritish
Chiqish
Yechish
mantiq
Bo'sh
Skanerlash davri

## Slide 28: PLC ko'rsatmalari
1) Rele,
2) Taymer va hisoblagich,
3) Dasturni boshqarish;
4) arifmetika,
5) ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish,
6) Ma'lumotlarni uzatish va
7) Boshqalar, masalan, ketma-ketliklar.

## Slide 29: MANTIQ HOLATLARI
ON : TRUE, kontaktni yopish, quvvatlantirish va h.k.
OFF: FALSE, kontaktni ochish, quvvatni o'chirish va h.k.
(Izohlarda biz inkorni ifodalash uchun “~” belgisidan foydalanamiz. AND va OR mantiqiy operatorlardir. )
Ichki o'rni va dasturni tashqi bilan aralashtirib yubormang
kalit va o'rni. Dasturlash uchun ichki belgilar ishlatiladi.
Tashqi qurilmalar haqiqiy interfeysni ta'minlaydi.

## Slide 30: VA va YOKI MANTIQ
VA
YOKI

## Slide 31: BILAN VA & YOKI
R1 = PB1 .OR. (PB2 .VA. PB3)
pb3

## Slide 32: RELE
Rele ikki qismdan, g’altak va kontakt(lar)dan iborat.
Kontaktlar:
a. Odatda ochiq -| |-
b. Odatda yopiq -|/|-
c. O'chirilgan o'tish -|  |-
d. On-off o'tish -|  |-
G’altak:
a. Bobini quvvatlantirish -( )-
b. Quvvatsizlantirish -(/)-
c. Mandal -(L)-
d. Qulfni ochish -(U)-
( )

## Slide 33: TAYMERLAR VA HISOBLAGICHLAR
Taymerlar:
a. Kechikishda ushlab turish -(RTO)-
b. Saqlash muddati - (RTF) -
c. Qayta tiklash -(RST)-
Hisoblagich:
a. Hisoblagich -(CTU)-
b. Hisoblagich -(CTD)-
c. Hisoblagichni tiklash -(CTR)-
True False True
RTO PR qiymatiga yetadi, chiqish ON
RTF PR qiymatiga yetadi, chiqish OFF
PR qiymati 0,1 soniyada
Xisoblash | Stop | Xisoblashni davom ettirish
Stop | Xisoblash | Stop
RTO
RTF

## Slide 34: Xulosa
  Ushbu darsda biz nazorat turlari, dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarning ishlatilinish maqsadlari, uning asosiy funksiyalari, nazorat qurilmalari, PLC konfiguratsiyasi, PLC qanday qurilmalar bilan o'zaro ishlay olishliklari, kalitlar, shartlar, kalitlar turlari, relelar, counter (xisoblagich), taymer, rele mantig'i, PLC arxitekturasi, PLC komponentlari, Narvon diagrammasi va elementlari hamda PLC ni dasturlash bo’yicha bilimlar o’zlashtirdik.

## Slide 35: Foydalanilgan adabiyotlar
Electronics: A Systems Approach (6th edition), Neil Storey, Pearson Education UK, 2017
Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, William Bolton, Pearson Education Limited 2015
Elektronika. X. Aripov, A. Abdullayev. Fan va texnologiya nashriyoti, 2011
http://wikipedia.org web sayti ma’lumotlari