## Slide 1: 6-мавзу: Термоэлектрик термометрлар
Режа:
1.Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар.
2.Термоэлектр занжирлар.
3.Узатувчи термоэлектрод симлари.

## Slide 2: Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
Ҳароратни ўлчашнинг термоэлектр усули термоэлектр термометр (терможуфт) термо ТЭЮК ининг унинг ҳароратига боғлиқлигига асосланган.
Бу асбоб – 200 0C дан +2500 0C гача ҳароратларини ўлчашда техниканинг турли соҳаларида илмий – техникавий ишларда кенг қўлланилади.
Термоэлектр термометрлар ёрдамида ҳароратни ўлчаш 1821 йилда Зеебек томонидан кашф этилган термоэлектр ҳодисасига асосланган. Бу ҳодиса икки хил металл симдан иборат занжирда уларнинг кавшарланган жойида ҳароратлар фарқи ҳисобига ҳосил бўладиган ТЭЮК эффектига асосланган (1-расм).
Терможуфтнинг ўлчанаётган муҳитга тегиб турган қисми т, 1 (иссиқ уланма), ўзгармас муҳитдаги жойи 2 (совуқ уланма) дейилади. А ва Б лар термоэлектродлар дейилади. Бундай кавшарланган ўтказгичлар терможуфтлар дейилади, уларда ҳосил бўлган ЭЮК, термо электр юритувчи куч (ТЭЮК) дейилади

## Slide 3: Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
ТЭЮК ҳосил бўлиш сабаби эркин электронлар зичлиги кўпроқ металнинг эркин электронлар зичлиги камроқ металга диффузияси билан изоҳланади.
Икки хил метал симнинг бирикиш жойида пайдо бўладиган электр майдон диффузияга қаршилик кўрсатади. Электронларнинг диффузион ўтиш тезлиги электр майдон таъсирида уларнинг қайта ўтиш тезлигига тенг бўлганда ҳаракатли мувозанат ҳолати қарор топади. Бу мувозанатда А ва Б металлар орасида потенсиаллар айирмаси пайдо бўлади.

## Slide 4: Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
Агар кавшарланган ўтказгичлар бир хил бўлса ва уларнинг икки учи турлича ҳароратда қиздирилса, у ҳолда ўтказгичнинг иссиқроқ қисмдан совуқроқ қисмига буш электронларнинг тескари йўналишдаги диффузияси жадалроқ бўлади. Потенсиаллар айирмаси электронларнинг иссиқлик диффузиясига тескари йўналишда таъсир қилади, бунинг натижасида мувозанат ҳолати қарор топгунча ўтказгичнинг иссиқроқ учи (+) ишорада зарядланади. Бинобарин ҳар хил А ва Б ўтказгичлардан ташкил топган энг содда термоэлектр занжирда 4 та турлича ТЭЮК ҳосил бўлади. Яъни 2 та ТЭЮК А ва Б ўтказгичларнинг кавшарланган учида; 1 та ТЭЮК А ўтказгичнинг учида; 1 та ТЭЮК Б ўтказгичнинг учида. Шуни назарда тутиб 1 – расмда тасвирлаган занжирдаги ТЭЮКни аниқлаш мумкин. Занжирни соат стрелкасига тескари йўналишда кузатсак қуйидагича натижа чиқади:

## Slide 5: Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
(1)
бу эрда - иккала фактор таъсиридаги жами ТЭЮК;
ва - А ва Б ўтказгичлар учидаги потенсиаллар ҳамда ҳароратлар айирмаси натижасида ҳосил бўлган ТЭЮК.
Агар кавшарланган учларнинг ҳарорати бир хил бўлса ТЭЮК нолга тенг бўлади, чунки иккала кавшарда ҳам ҳосил бўлган ТЭЮК нинг қиймати тенг бўлиб, узаро қарама-қарши томонга йўналган бўлади, демак,
бўлса,
(2)
(3)
(3) ни (1) га қўйсак,

## Slide 6
Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
(4)
(4) тенгламадан кўриниб турибдики, ТЭЮК 2 та ўзгарувчан ва ҳароратнинг мураккаб функсиясидан иборат экан.
Уланмалардан бирининг ҳарорати ўзгармас, масалан бўлса, унда
(5)
(5) ифода мазкўр терможуфт учун даражалаш йўли билан ТЭЮК ва ҳарорат нисбатини топиш, ҳароратни ўлчаш масаласини тескари ечиш кераклигини, яъни терможуфтнинг ТЭЮКини ўлчаш билан ҳароратнинг қийматини аниқлаш мумкинлигини билдиради

## Slide 7
Ўлчаш асбобини улаш учун уланмалардан биридаги занжирини (2-расм, а) ёки термоэлектродлардан бирини ўзиш (2-расм, б) керак.
Терможуфт занжирига учинчи C ўтказгични улаш вариантларидаги жамланган ТЭЮКини кўриб чиқамиз 2-расм, а даги вариант учун:
Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
(6)
яъни уланмалар ҳарорати тенг бўлса
(7)
бу тенгламадан маълумки,
(8)

## Slide 8
(8) ни (6) га қўйиб чиқсак (4) тенглама келиб чиқади. 2-расм, б даги вариант учун:
Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
(9)
Агар ва ҳисобга олинса, (9) тенглама (4) тенгламага айланади.
Бундан қуйидаги муҳим ҳулоса чиқариш мумкин: терможуфтнинг занжирига учларидаги ҳарорати бир хил бўлган учинчи ўтказгич уланганда ҳам ТЭЮК ўзгармайди. Демак, терможуфт занжирига улаш симлари, ўлчов асбоблари ва қаршиликларни улаш мумкин экан.
Eркин учлардаги ҳарорати т0 га бўлганда тузатиш киритиш учун термоэлектр термометр ҳосил қиладиган термо ЭЮК га учун Э(т2, 0) ни қушиш лозим; шунда термоЭЮК Э(т, 0) қиймати топилади:
+ Е(т0, 0)= Е(т, 0).
(10)

## Slide 9
Ҳароратни ўлчашга оид алоҳида масалаларни Ечиш учун термоэлектр термометрларни ўлчаш асбоби билан улашнинг турли усуллари қўлланилади
Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар
3-расмда термоэлектрни ўлчаш асбобига улаш схемаси келтирилган. термоэлектр комплектига терможуфт 1, улаш сими 2 ва ўлчов асбоби 3 киради.

## Slide 10
Термоэлектр термометрларни ўзгартириш коеффитсиентини орттириш учун бир неча терможуфтларни кетма-кет улашда фойдаланилади. (3-расм, б).
Икки нуқта орасидаги ҳарорат фарқини ўлчаш учун дифференсиал термоэлектр термометр қўлланилади. У иккита қарама-қарши уланган бир хил термометрлардан тузилган. (3–расм, в).
МДХ мамлакатларида СEВ (СТ СEВ 1059-78) стандартларига кўра қуйидаги металл электродли термоэлектр термометрлар қўлланилади. Уларнинг тавсифлари 1-жадвалда келтирилган.
Термоэлектрик термометрлар ҳақида умумий маълумотлар

## Slide 11
Термоэлектр занжирлар
Стандарт термоэлектр термометрлар
1-жадвал
№ | ТЕРМОЭЛЕКТР ТЕРМОМЕТР ТЕРМОЖУФТИ ТУРИ | Даражалаш белгиси, янгиси (ескиси) | Ўлчаш чегараси, 0C | Юқориги ўлчаш чегараси, 0С | 
 |  |  |  | Узок вақт қўлланил ганда | Киска вақт қўлланил ганда
1 | Мисс –копелли | - | -200 | 100 | 600
2 | Мисс-мис-никелли | Т | -200 | 400 | 600
3 | Темир-мис-никелли | Ж | -200 | 700 | 900
4 | Хромел-копелли | (ХК) | -50 | 600 | 800
5 | Никелхром-мис-никелли | Е | -100 | 700 | 900

## Slide 12
№ | ТЕРМОЭЛЕКТР ТЕРМОМЕТР ТЕРМОЖУФТИ ТУРИ | Даражалаш белгиси, янгиси (ескиси) | Ўлчаш чегараси, 0C | Юқориги ўлчаш чегараси, 0С | 
 |  |  |  | Узок вақт қўлланил ганда | Киска вақт қўлланил ганда
Термоэлектр занжирлар
Стандарт термоэлектр термометрлар
1-жадвал
6 | Никелхром-никел-алюминийли (хромел-алюмелли) | (ХА) | -200 | 1000 | 1300
7 | Платинородий (10%)-платинали | С(ПП) | 0 | 1300 | 1600
8 | Платинородий (30%)- Платинародийли (6%) | В(ПР) | 300 | 1600 | 1800
9 | Волфрамрений (5%)- Волфрамренийли (20%) | (ВР) | 0 | 2200 | 2500

## Slide 13
Турли ўтказгичларнинг ихтиёрий жуфти термоэлектр ўзгарткични ташкил этиши мумкин, аммо ҳар бир жуфтлик ҳам амалда қўлланишга ярайвермайди. Бунинг учун материаллар юқори ҳароратлар таъсирига чидамлилик, ТЭЮК нинг вақт бўйича ўзгармаслиги, унинг иложи борича катта қийматга эга бўлиши ва ҳароратга бир қийматли боғлиқлиги, қаршилик ҳарорат коеффитсиентининг катта бўлмаслиги ва катта электр ўтказувчанлик каби хусусиятларга эга бўлиши керак.
Барча материаллар ва қотишмалар учун ТЭЮКнинг ҳароратга функтсионал боғлиқлиги мураккаб бўлиб, уни аналитик ифодалаш анча қийин. Платинородий-платина жуфти бундан мустаснодир. Бу жуфтлик учун ТЭЮК билан ҳарорат орасидаги боғланиш 300 0C дан 1300 0C гача бўлган ораликда совуқ уланма ҳарорати 0 0C бўлганда Этарлича аниқликда пароболага мос келади:
Термоэлектр занжирлар
(11)
бунда а, б ва c сурма (630,5 0C), кумуш (960,8 0C) ва олтин (1068,0 0C) ларнинг котиш ҳарорати бўйича аниқланган доимийлар.

## Slide 14
Термоэлектр занжирлар
Хромел-копелли (56% Си + 44 % Ни) термоэлектр термометрлар стандарт термометрлар орасида энг катта ўзгартиш коеффитсиентига эга (70-90мкВ/0С) термоэлектрод диаметри 1мм дан кам бўлган термометрлар учун чегаравий қўлланиш даври 600 градус целсий дан кам, ва масалан, диаметри 0,2…0,3 мм бўлган термоэлектродлар учун фақат 400 градус целсийни ташкил этади. Юқориги ўлчаш чегараси копелли электродлар характеристкаларининг барқарорлигига боғлиқ.
Никелхром – никел-алюминийли (94% Ни + 2% Ал + 2,5% Мн + 1%Си + 0,5% қушилма) термометрлар турли муҳит ҳароратларини кенг чегараларда ўлчаш учун қўлланилади. Қўлланишнинг юқориги чегараси термоэлектрод диаметрига боғлиқ. Диаметри 3-5мм бўлган термоэлектродлар учун қўлланишнинг юқориги чегараси никел-хром-никел-алюминийли термометрларда 1000 градус целсий ни ташкил этади. 0,2-0,3 мм диаметр учун 600 градус целсий дан ортиқ эмас.

## Slide 15
Термоэлектр занжирлар
Платинородий (90% платина + 10% родий) – платинали термоэлектр термометрлар узоқ вақт давомида 0 дан 1300 градус целсий ҳарорат оралиғида, қисқа вақт давомида 1600 градус целсийгача бўлган оралиқда ишлаши мумкин.
Платинородий (30% родийли) – платинародийли (6% родийли) термоэлектр термометрлар узоқ вақт давомида ҳароратларнинг +300 градус целсийдан то 1600 градус целсийгача оралиғида, қисқа вақт давомида 1800 градус целсийгача қўлланилади.

## Slide 16
Узатувчи термоэлектрод симлари
Термоэлектр термометрларни ўлчов асбоби билан улайдиган симлар шундай материалдан тайёрланадики, улар ўзаро жуфт бўлиб, ўзлари уланган термоэлектр термометрлар ҳосил қиладиган ЭЮКни (уша ҳароратларда) ҳосил қилади. Ҳарорат 100 градус целсийдан ошганда термоэлектр термометр ва улайдиган симларнинг хусусиятлари бир-биридан фарқ қилади. Одатда улайдиган симларнинг ҳарорати юқори бўлмайди. Агар узайтирувчи симлар термометрники каби даражалаш тавсифига эга бўлса, терможуфтнинг эркин учларини улаш симлари билан улайдиган жойларида уланмаларнинг пайдо бўлиши натижасида пайдо бўладиган «паразит» ТЭЮК ҳосил бўлишини олди олинади.

## Slide 17
Узатувчи термоэлектрод симлари
Узайтирувчи термоэлектрод симлар бир ва кўп симли қилиб, изолятсияда ва ташқи қоплама ёки қобиқлик қилиб ишланади. Изолятсиялаш учун поливинхлорид, полиетилен-терефталат ва фторопласт плёнклардан фойдаланилади. Изолятсиядан ташқари симлар кўпинча поливинхлорид қобиқ ёки лавсан ип ёхуд шиша ип билан чирмаб уралади.
Агар ташқи электр, магнит майдондан ва механик таъсирдан сақланиш талаб этилса унда, мис, пулат симли қоплама ёки экранлар қўлланилади.
Ҳар бир сим материали изолятсиянинг ўз рангига ёки симларнинг ўрамасида ва қопламаси рангидаги симларга эга бўлади. 2-жадвалда термопарлар, тавсия этиладиган термоэлектрод симлар, уларнинг белгилари ва ранглари келтирилган.

## Slide 18
Тавсия этиладиган узайтирувчи термоэлектрод симлар
2-жадвал
№ | Терможуфт | Узайтирувчи термоэлектрод симлари |  | 
 |  | Белгилари | Жуфт-симлар | Ранги
1 | Мис-копелли | МК | Мисс-копел | Қизил-сариқ
2 | Мис-никелли | М | Мисс-константан | Қизил-жигарранг
3 | Хромел-копелли | ХК | Хромел-копел | Бинафша-сариқ
4 | Никелхром-никел алюминийли | М | Мисс-константан | Қизил-жигарранг
 |  | МТ-НМ | Мисс-титан-никел мис | Қизил-яшил
5 | Платинородий-платинали | П | Мисс қотишма терможуфт | Қизил-яшил
6 | Волфрамрений-волфрамренийли | М-МН | Мисс-қотишма, МН, 2, 4 | Қизил-кук
Узатувчи термоэлектрод симлари