## Slide 1
5-Mavzu: Gaz taqsimlash mexanizmi (GTM)ning tuzilishi va ishlashi
Reja:
1. Gaz taqsimlash mexanizmi (GTM) vazifasi, turlari va tasnifi.
2. GTM detallari konstruksiyasi va ularning vazifalari.
3. Gaz taqsimlash fazalari.
4. Klapan va koromislo orasidagi tirqishni rostlash yo`llari.

## Slide 2
Gaz taqsimlash mexanizmi silindrlarga o’z vaqtida va kerakli miqdorda yonuvchi aralashmani (benzinli dvigatellarda) va havoni (dizellarda) yetkazib berish va ishlatilgan gazlarni tashqariga chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi.

## Slide 3
Avtomobil dvigatеllariga asosan klapanli gaz taqsimlash mеxanizmi o’rnatiladi. To’rt taktli avtomobil dvigatеllarida klapanlari pastda (silindr blokini yon tomonida) yoki yuqorida (silindr kallagida) joylashgan gaz taqsimlash mеxanizm turlari ishlatiladi. Klapanlari pastda joylashgan gaz taqsimlash mеxanizmining asosiy konstruktiv xususiyati silindrlar blokida joylashganligidadir. Klapanlari yuqorida joylashgan gaz taqsimlash mеxanizmida esa klapanlar, silindrlar kallagida bo’ladi. Yonuvchi aralashma yoki havoni silindrga uzatib bеruvchi klapanlar kirituvchi, ishlatilgan gazlarni silindrdan tashqariga chiqaruvchilar esa chiqaruvchi klapan dеyiladi.

## Slide 4
Klapani pastda joylashgan KSHM.
1 va 2-tishli g'ildiraklar;
3-tirsakli val;
4-rostlash boltlari;
5-klapanlar;
6-o'rindiqlar;
7-prujina;
8-tayanch shayba;
9-turtkich;
10-mushtcha (kulochok);

## Slide 5
rostlash bolti
koromislo o’qi
kontr gayka
chiqarish klapani
shtanga
suruvchi
taqsimlash vali
kulachok
sep
Tirsakli val shesternyasi
Gaz taqsimlash
vali shesternyasi
kiritish klapani
klapan prujinasi
koromislo
issiqlik tirqishi
Klapani yuqorida joylashgan KSHM.

## Slide 6
b)
d)
e)
Gaz taqsimlash mexanizmi detallarini joylashish sxemalari.
a-klapanlari va taqsimlash vali pastda-silindrlar blokida joylashgan;
b-klapanlari yuqorida-silindrlar blokining kallagida, taqsimlash vali pastda-silindrlar blokida joylashgan;
d va e-klapanlari va taqsimlash vali yuqorida-silindrlar blokining kallagida joylashgan.
1-taqsimlash valining mushtchasi; | 9-shtanga;
2-turtkich; | 10-koromislo;
3-rostlash bolti; | 11-koromislo o'qi;
4-klapan; | 12-taqsimlash valining yuritmasi;
5-prujina; | 13-tishli shkiv yoki zanjir;
6-kiritish kanali; | 14-rostlovchi shayba;
7 va 8-tishli g'ildiraklar; | A-issiqlik tirqishi.

## Slide 7
GTM ning detallari:
Taqsimlash vali;
Koromislo (gidrokompensator);
Klapan;
Yo’naltiruvchi vtulka;
Klapan prujinasi;
Suxari
tayanch shayba (opora)

## Slide 8
Klapan yo’naltiruvchi vtulka
Klapan sterjeni
Suxarik uchun o’yiq
Prujina uchun tayanch shayba (opora)
Klapan egari
Slindrlar bloki kallagi
Klapan
Klapan tarelkasi
Klapan prujinasi
Prujina uchun tayanch shayba (opora)
Suxari
Zichlagich

## Slide 9
Gaz taqsimlash vali klapanlarning harakatga keltirish uchun xizmat qiladi. Uning yuritmasi klapanlarning soniga qarab legirlangan po’latdan yoki maxsus cho’yandan tayyorlanadi.

## Slide 10
Koromislo taqsimlash vali muftchasidan berilgan harakatni klapan sterjeniga uzatadi. U ikki yelkali bo‘lib, uglerodli po‘latdan tayyorlanadi. Uning bir yelka uchi rostlash vinti orqali klapanning sterjeniga tayanadi, ikkinchi yelka uchi esa taqsimlash vali muftchasiga tiraladi. Koromislolar qo‘zg‘almas o’qqa o’rnatilib, ularning yoniga surilmasligini keruvchi prujinalar ushlaydi.

## Slide 11
Klapan prujinalari ikkita vazifani, ya’ni, birinchidan, klapan berkligida uni o‘rindig‘iga zich siqilib, yopiq turishini ta’minlasa, ikkinchidan, klapan ochilganda taqsimlash valining mushtchasi bilan turtkichning bir-biriga ishonchli tiralib turishini, shuning bilan inersiya kuchi ta ’sirida turtkichni mushtchadan uzilmasligini ta’minlaydi.

## Slide 13
Klapan;
Klapan egari;
Yo’naltiruvchi vtulka;
Prujina uchun shayba (opora);
Zichlagich;
Klapan prujinasi;
Prujina uchun shayba (opora);
Suxari.
Bo’lt;
Koromislo o’qi;
Koromislo;
Taqsimlash vali;
Silindrlar bloki kallagi;
Qistirgich
13
14

## Slide 14
1-issiqlik tirqishini rostlash vinti;
2-kontrgayka;
3-tarelka;
4-suxarik;
5- klapan sterjeni;
6- prujina;
7-klapan salnigi;
8-klapan yo‘naltiruvchi vtulkasi;
9-koromislo о ‘qi;
10-taqsimlash vali mushtchasi

## Slide 16
Ayrim zamonaviy avtomobil dvigatellari gaz taqsimlash mexanizmining yuritmasida «gidrokompensator» deb nomlangan tuzilma qo‘llash bilan klapanlar tirqishsiz o‘rnatilgan. Bunday konstruksiyani qo‘llash gaz taqsimlash mexanizmining shovqinsiz ishlashini ta’minlaydi. Shuningdek, texnik qarovda tirqishni rostlash bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar qisqaradi. U dvigatelning moylash tizimi bilan bog‘langan

## Slide 17
IYoD gaz taqsimlash mexanizmi tuzilishi

## Slide 18
klapan;
ortga qaytish klapan prujinasi;
ortga qaytish klapani;
silindrlar bloki kallagi;
kulochok;
turtkich;
plunjer;
plunjer prujinasi;
gilza;
ortga qaytish klapani korpusi;
b)
Moy kanali
A va B kulochok harakati

## Slide 19
ochiq klapan
yopiq klapan
kulochok;
klapan prujinasi;
klapan sterjeni;
kiritish quvuri

## Slide 21
IYoD gaz taqsimlash mexanizmi tuzilishi

## Slide 22
gidrokompensatorga moy kirish teshigi
moy kanali
moy
harakat uzatuvchi

## Slide 24
Kiritish va chiqarish klapanlarining porshеn chеkka nuqtalariga nisbatan ochiq turish davrini tirsakli valning aylanish burchaklari orqali ifodalanishi gaz taqsimlash fazalari dеb ataladi.
Kiritish
Siqish
Yonish
Chiqarish

## Slide 25
 | YCHN/ PCHN ga …yetmasdan ochiladi | PCHN/YCHN dan …..o’tganda yopiladi | Kiritish davri
kiritish | 240 | 640 | 2680
chiqarish | 500 | 220 | 2520