## Slide 1
11-Mavzu: Dizel IYoD larning ta`minlash tizimi.
Reja:
Dizel IYoD ta`minlash tizimi, vazifasi, asosiy elementlari.
Yonilg’i tozalash filtrlari. Yonilg`i haydash nasosi, forsunkalar. Yuqori bosimli yonilg`i nasosini ishlash prinsipi.
Xavo yetkazib berish tizimi va uni tozalash. Kompressor (turbonadduv).
Dizellarda aralashma tayyorlash usul­lari.

## Slide 2
Dizelli IYoDning ta’minlash tizimi yonilg’ini tozalaydi va uni yuqori bosim bilan yonish kamerasiga purkaydi, shuningdek, silindrlarga kiritilgan havoni tozalaydi hamda yonilg’i va havodan iborat yonuvchi aralashma tayyorlaydi.

## Slide 3
yonilg’i boki;
yonilg’i nasosi;
yonilg’i filtri;
yuqori bosimli yonilg’i nasosi;
forsunka;
yonilg’i quvuri
Dizelli IYoD ning ta’minlash tizimi elementlari

## Slide 4
yonilg’i boki;
yonilg’i filtri;
YBYN vali shkivi;
yuqori bosimli yonilg’i nasosi (YBYN);
yonilg’i nasosi;
reyka richagi;
pedal;
YBYN quvuri;
forsunka;
ortiqcha yonilg’ini qaytarish quvuri;
qizdirish shami;
akkumulyator;
kalit.

## Slide 5
ovoz so’ndirgich
havo filtri
turbokompressor
mayin filtr
forsunka
yuqori bosimli yonilg’i nasosi
yonilg’i boki
dag’al filtr
havo
ishlatilgan gaz
dizel

## Slide 6
Yuqori bosimli yonilg’i nasosi

## Slide 7
Yuqori bosimli yonilg’i nasosining
dizelli IYoD da o’rnatilish holati

## Slide 8
Dizеllarida yonilg’ini purkash tarmog’i yuqori bosim nasosi va har bir silindrga yopiq holda o’rnatilgan forsunkadan iborat. Bu dvigatеllarining ta'minlash tarmog’i asosiy ikkita: past va yuqori bosimli bo’linmalaridan iborat. Past bosim bo’linmasi yonilg’ini bakdan yuqori bosim nasosiga uzatadi. Yuqori bosim bo’linmasi esa ma'lum miqdordagi yonilg’ini ma'lum vaqtda dvigatеlning silindrlariga uzatadi. Bokdan yonilg’i dag’al filtrga yuboriladi. Bu filtrdan yonilg’i mayin tozalash filtriga, undan yonilg’i naychasi orqali yuqori bosim nasosiga o’tib, bu nasos yordamida 15 MPa (150 kgk/sm2) ga yaqin bosim ostida yonilg’ini purkash forsunkasiga yuboriladi.

## Slide 9
mushtcha (kulachok);
turtkich;
plunjer;
klapan;
klapan prujinasi;
Kiritish quvuri;
Qayta kiritish zahirasi;
A
B
Plunjer tuzilishi va ishlashi

## Slide 10
1- chiqarish quvuri;
2- klapan harakatini cheklagich;
3- klapan;
4- korpus;
5- plunjer ustki bo'shlig‘i;
6- reyka;
7- kiritish kanali;
8- surgich;

## Slide 11
Forsunka yuqori bosimli yonilg'i nasosidan uzatilgan yonilg'ini dizel yonish kamerasining borliq hajmi bo'ylab, ma’lum bosim ostida purkash va to'zitish uchun xizmat qiladi. Aralashma hosil qilish jarayonini tashkil qilishda forsunka to'zitgichining soplosini konstruksiyasi muhim ahamiyatga egadir. Ushbu belgisiga ko'ra, forsunkalar ochiq va yopiq turlarga ajraladi.

## Slide 12
1-to‘zitgich korpusi;
2-ignasi;
3-gaykasi;
4-o’rnatish shtifti;
5-prostavka;
6-shtanga;
7-forsunka korpusi;
8-zichlovchi halqa;
9-shtutser;
10-filtr;
11-zichlovchi vtulka;
12-rostlovchi qistirma;
13-tayanch qistirma;
14-prujina

## Slide 13
1
2
3
4
5

## Slide 14
Turbonadduv tuzilishi
Kompressor parragi
podshipnik
korpus
o’q
turbina korpusi
turbina parragi
Kompressor korpusi

## Slide 15
Turbina parragi
kompressor parragi
havo kirish yo’li
siqilgan havo
havoni sovitish qurilmasi
ishlatilgan gazlar chiqish yo’li
ishlatilgan gazlar
Turbonadduv ishlash prinsipi

## Slide 16
Aralashmaning sifatli tayyorlanishi yonilg’i purkash bosimi, forsunka to’zitkichining konstruksiyasi va yonilg’i sifatiga bog’liq. Purkash bosimining ortishi yonilg’ining bir xilda mayda zarrachalarga bo’linishini tezlatadi, natijada sifatli aralashma hosil bo’ladi. Yonish bo’linmasining konstruksiyasiga o’zgartirish kiritib aralashma sifatini yaxshilash va yonilg’ining to’la yonishini ta’minlash mumkin.

## Slide 17
Konstruksiyasi bo’yicha yonish bo’linmalari quyidagicha bo’ladi:
ajratilmagan
ajratilgan

## Slide 18
Ajratilmagan yonish kamerasining asosiy qismi umumiy holda porshen yuqori chekka nuqta holatida bo‘lganda, uning tubida joylashadi. Bunday kameralar bir bo’linmali ham deyiladi, chunki yonilg’ini uzatish paytida havoning hamma massasi porshen tubining chuqur qismida joylashgan bo’ladi.
1-chiqarish klapani; 2-forsunka;
3-porshen tubidagi yonish kamerasi

## Slide 19
Ajratilgan yonish kameralari bir-biriga kanal bilan tutashgan ikkita hajmdan iborat. Ulardan biri ya’ni asosiysi - porshen tubida, ikkinchisi qo‘shimchasi - esa silindrlar kallagida joylashgan. Ajratilgan kameralar o‘z navbatida uyurmali (a-rasm) va old kamerali (b-rasm) guruhlarga bolinadi.

## Slide 20
a-rasm. 1-yuqori yarim sfera;
2-3-bo’g’izli quyi yarim sfera;
4-porshen tubidagi kameraning asosiy qismi.

## Slide 21
b-rasm. 1-old kamera;
2-kameraning asosiy qismi

## Slide 22
Dizilli dvigatellarda 2 turdagi ta’minot tizimi mavjud:
elektron
yonilg’i baki
yonilg’i filtrlari
YBYN
PBYN
forsunka
havo filtri
mexanik
yonilg’i baki
yonilg’i filtrlari
YBYN
PBYN
forsunka
havo filtri
EBB

## Slide 23
Yonilg’ini forsunkaga yuborish 2 xil usulda amalga oshiriladi.
alohida quvur orqali;
yonilg’i taqsimlash quvuri orqali

## Slide 26
BENZIN & DIZEL
+D Dizel dvigatellari 15-20% tejamli;
-D Dizel dvigatellari murakkab va xizmat ko’rsatish qimmat;
-D Dizel dvigatellari 5-10% qimmatroq;
-D Dizel dvigatellari salarka sifatiga sezuvchanligi yuqori;