## Slide 1
13-Mavzu: Benzinli va dizel IYoDlarni ishga tushirish tizi­mi
Reja:
1. Benzinli IYoD o`t oldirish tizimining vazifasi.
2. O`t oldirish tizimining asosiy elementlari (yondirish g`altagi, uzgich-taqsimlagich, yuqori kuchlanishli o`tkazgichlar, svechalar).
3. Dizel dvigatelini ishga tushirish qurilmalari.
4. Dvigatellarni ishga tushirish usullari.

## Slide 2
O’t oldirish tizimi, benzinli (yonilg’i va havo) va dizelli (siqilgan havo) dvigatel silindrlarida ishchi aralashmani silindrlarning ishlash tartibiga mos ravishda, o’z vaqtida va ishonchli yondirish uchun xizmat qiladi.

## Slide 3
Dizel
Benzin
svecha
bilan
forsunka
bilan
Ishchi aralashmani alangalatish usuli

## Slide 4
Avtomobil dvigatellarida asosan, energiyani induktiv g’altakning magnit maydonida to’plash asosida ishlaydigan o’t oldirish tizimlari tatbiq topgan bo’lib, ular quyidagilardan iborat:
kontaktli;
mikroprotsessorli.

## Slide 5
Benzinli va gazli IYoD da ishchi aralashmani o‘t oldirish, har bir silindrning yonish kamerasiga o‘rnatilgan o‘t oldirish shami elektrodlari orasidagi elektr razryad natijasida hosil bo‘ladigan uchqun vositasi bilan amalga oshiriladi.
Bunda ishchi aralashma ish yo’li takti boshlanishida boshlanib, ushbu taktda tirsakli val 10-120 burilganda tugallanishi lozim.
o’t oldirish shami
(svecha)

## Slide 7
uzgich
kondensator
yondirish g’altagi
akkumulyator
yondirish shami
(svecha)
o’t oldirish kaliti
taqsimlagich
O’t oldirish tizimi quyidagi asosiy elementlardan iborat:

## Slide 8
Akkumulator elektr tokining kimyoviy manbai bo‘lib, u tashqaridan elektr toki berilganda kiyomviy energiyani yig‘ish (zaryadlanish) va uni elektr energiya ko‘rinishida tashqi iste’molchilarga uzatish (razryadlanish) qobiliyatiga ega bo‘lgan moslamadir.
Akkumulator batareyasi dvigatelni startyor yordamida ishga tushirish uchun va generator ishlamaganda yoki uning quvvati yetarli bo‘lmaganda avtomobildagi barcha tok iste’molchilarini elektr energiyasi bilan ta’minlash vazifasini bajaradi.

## Slide 9
Generator mexanik energiyani elektr energiyaga aylantirib elektr toki ishlab chiqaradi.
Generator tirsakli valdan tasma yoki shesternya orqali harakatga keltiriladi.

## Slide 10
Yondirish g’altagi past (12 V) kuchlanishli tokni yuqori (15-22 ming V) kuchlanishli tokka aylantirib beradi.

## Slide 11
metall korpus
Chulg’amlar orasidagi
himoya qog’ozi
izolyator
ikkilamchi chulg’am
birlamchi chulg’am
temir o’zak
qopqoq

## Slide 12
birlamchi chulg’am
ikkilamchi chulg’am

## Slide 13
Uzgich-taqsimlagich yondirish g’altagining birlmchi zanjiridagi pst kuchlanishli tokni uzadi va g’altakning ikkilamchi chulg’amida hosi bo’lgan yuqori kuchlanishli tokni motor svechalarigavtaqsimlaydi.

## Slide 15
Elektr toki (+) elektr manbai (akkumulyator) dan yondirish g’altagiga boradi. Birlamchi chulg’am (I) ga tok berilganda u ikkilamchi chulg’am (II) dagi magnit kuch chiziqlarini kesib o’tadi. Natijada elektr yurituvchi kuch (EYUK) hosil bo’ladi. Kontakt ulangan holatda birlamchi chulg’amdagi past kuchlanishli tok hosil bo’ladi. Kontakt uzilgan holatda ikkilamchi chulg’amda yuqori kuchanishli tok hosil bo’ladi va taqsimlagich (III) ga yuboriladi. Taqsimlagich har bir silindrda uchqun hosil qilish uchun yondirish shamlari (svecha) ni tok bilan ta’minlab beradi.
III

## Slide 16
Kondensator - elektr zaryadini yig'ish va energiya to'plash qurilmasi. Uning sig’imi 0,18-0,25 mkf bo’ladi.

## Slide 17
Yondirish shami (svechasi)ni elektrodlari orasidagi havo masofasidan (tirqishdan) elektr uchquni o‘tishi uchun kamida 16000…24000 V kerak buladi. Bunday yuqori kuchlanish impulsi birlamchi tok zanjiri uzgich kontaktlari tomonidan uzilishi bilan hosil bo‘ladi, chunki tok yo’nalishi bilan magnit maydonini kuch chiziqlari ham keskin yo‘qola boshlaydi.

## Slide 18
tok qabul
qilgich
markaziy mis sterjen
Zichlovchi
halqa
yon elektrod
elektrod
izolyator
rezba
metal korpus
Yondirish shami (svechasi)ning tuzilishi

## Slide 19
yon elektrod
markaziy mis sterjen
rezba
zichlovchi
halqa
izolyator
izolyatsiyali asos
tok qabul
qilgich

## Slide 20
O’t oldirish shamining elektrodlari orasidagi tirqish 0,8-1,2 mm ni tashkil qiladi.
0,8 - 1,2 mm

## Slide 21
forsunka
Havoni siqishda hosil bo’ladigan issiqdan yondirish dizelli IYoD da qo’llaniladi. Silindrga kiritilgan havo siqish takti ohirida 500-6500 gacha qiziydi. Forsunkadan mayda to’zitib purkalgan yonilg’i qizigan havoga tegib alangalanadi.

## Slide 22
Dizelli IYoD ning o’t oldirish tizimida benzinli IYoD ning o’t oldirish tizimidagidek elementlar mavjud. Ammo, farqli jihatlari quyidagilar:
yondirish shami
forsunka
qizdirish shami

## Slide 23
Qizdirish shami – dizel dvigateliga kiritilgan havoni haroratini ish rejimiga mos ravishda oshirib beradi.

## Slide 24
ulagich
maxkamlash gaykasi
svecha korpusi
qistirgich
rezba
qizdiruvchi sterjen
qizdiruvchi spiral
Qizdirish shami tuzilishi
zichlagich