## Slide 1: Avtomobil yo`llari muhandisligi
TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI
LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Mavzu 4:
Avtomobil yo`llari xavfsizligi; Yo`llardagi shovqin

## Slide 2: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Reja:
1. Avtomobil magistrallari.
2. Avtomagistrallarning bo‘ylama va ko‘ndalang kesimlari.
3. Хalqaro tarmoq ―”E”.
Mavzu 4:
Avtomobil yo`llari xavfsizligi; Yo`llardagi shovqin
Tayanch so`z va iboralar: avtomagistral,viraj, ko`ndalang kesim, xalqaro tatmoq.

## Slide 3: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Avtomobil magistrallari deb mahalliy transport va ro‘paradan kelayotgan avtomobillar tomonidan halaqitlarsiz, katta tezliklar bilan avtomobillarda yo‘lovchi va yuklarni jadal tashish uchun mo‘ljallangan yo‘llarga aytiladi. Bular juda takomillashgan, biroq qimmat turadigan yo‘llar bo‘lib, ular turli mamlakatlar yo‘l tarmoqlarining asosiy skeletini hosil qiladi va bu yo‘l tarmoqlari uzunligining ko‘pi bilan 1,5...2% ini tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti barcha mamlakatlar magistrallarini o‘zaro birlashtirib Evropa, Osiyo va Afrika avtomobil magistrallarining halqaro tarmog‘ini yaratish loyihasini ishlab chiqdi.

## Slide 4: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Avtomobil magistrallariga qo‘yiladigan asosiy talab avtomobillarning ro‘para oqimlari uchun mustaqil qatnov qismi ajratish, bir sathda kesishib o‘tish joylarining yo‘qligi va yo‘lga kirib kelayotgan yoki undan chetga buriladigan alohida104 avtomobillarning asosiy oqim harakati rejimiga ta‘sirini minimumga keltirishdir. Magistrallar bo‘yicha sekinyurar transport vositalari-traktorlar, mototsikllar, velosipedlar va ot aravalarning harakatlanishi man etiladi. Yo‘llar tasnifi bo‘yicha avtomobil magistrallariga Ia -toifali yo‘llar kiradi.

## Slide 5: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Avtomobil magistrallarida bir sathda kesishadigan harakat oqimlari, svetoforlar va harakat tezligini cheklovchi belgilar bo‘lmaydi. Boshqa yo‘llardan avtomobil magistrallariga faqat shig‘ovlanish yoki sekinlashish uchun qo‘shimcha polosalar (o‘tish-tezkorlik polosalari) bilan jihozlangan maхsus tutashtirish yo‘li orqaligina kirib kelish mumkin, bular kirib kelayotgan avtomobillarga magistralda harakatlanish tezligiga mos tezliklarda yurishga va shundan keyingina avtomobillar oqimiga to‘sqinliksiz qo‘shilib ketishiga imkon beradi.

## Slide 6: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Harakatlanish uchun mahalliy transport va piyodalar halaqit berishini bartaraf etish uchun avtomobil magistrallarini aholi yashaydigan punktlarni aylanib o‘tadigan qilib o‘tkaziladi, ularga kirish yo‘llarini faqat katta harakatlanish jadalligiga ega bo‘lgan yo‘llar bilan kesishadigan joylardagina qilinadi. Mahalliy yo‘llar magistrallarni turli sathlarda kesib o‘tadi, bunda pastga tushiladigan yo‘llar qilinmaydi.
Zamonaviy yengil avtomobillar qulay yo‘l sharoitlarida tezligini juda oshirishiga qaramasdan, avtomobil magistrallarini loyihalashda hisobiy tezlikni 120 dan 150 km/soat gacha qabul qilinadi. Buning bir nechta sabablari bor:

## Slide 7: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
-avtomobillar oqimining hammasi ulardan eng tez ketayotganining tezligida harakatlana olmaydi. Harakatlanish jadalligi qancha yuqori bo‘lsa, harakatlanishda avtomobillarning o‘zaro halaqiti shuncha kuchliroq namoyon bo‘ladi, bu esa oqim tezligining kamayishiga (pasayishiga) olib keladi;
-hisobiy tezlik oshirilganda qurilish qiymati ancha ortib ketadi. Bu hol kichik bo‘ylama nishabli va vertikal hamda gorizontal egriliklarining radiuslari katta bo‘lgan yo‘llar loyihalash zarurati bilan bog‘liq;
-yuqori harakat tezliklarida yonilg‘i sarfi ancha ortadi va yo‘l-transport hodisalari soni va og‘irligi keskin ko‘payadi.

## Slide 8: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Bu хususiyatlarni hisobga olgan holda zamonaviy avtomobil magistrallari uchun va profil elementlariga qo‘yiladigan quyidagi talablar o‘ziga хosdir: harakatlanish polosasining kengligi 3,5... 3,75 m; egrilarning plandagi radiuslari 3000...5000 m; qavariq vertikal egrilarning radiuslari 5000...8000 m; to‘siqlar oldida tormozlash sharti bo‘yicha ko‘rinishlik masofasi 250...350 m. Тezkor avtomobil magistrallari Ia-toifali хalqaro ahamiyatdagi yo‘l bo‘lib, mustaqil davlatlar poytaхtlarini, yirik shaharlarni, respublikadagi sanoat markazlarini htiradi. Katta tezlikni va qulaylikni, harakat хavfsizligini hisobga olgan holda harakat jadalligini o‘tkazishni ta‘minlaydi. Kelajakdagi hisobiy harakat jadalligi 9000 avt/sut dan yuqori.

## Slide 9: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Hisobiy tezlik 150-120 km/soat.
Plan va bo‘ylama profil elementlari belgilanayotganda, asosiy ko‘rsatkichlar qo‘yidagicha qabul qilinishi kerak:
- bo‘ylama nishabliklar-eng ko‘pi bilan 30%0;
- avtomobil to‘хtashi uchun ko‘rish masofasi kamida 450 m;
- plandagi egri radiuslari-kamida 3000 m ;105
- bo‘ylama profildagi egri radiuslari:
- qabariqda-kamida 70000m; botiqda-kamida 8000m;
- bo‘ylama profilda egri uzunligi;
- qabariqda-kamida 300m; botiqda-kamida 100m.

## Slide 10: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Ko‘ndalang profil elementlarining o‘lchami:
-harakat polosasi soni 4;6;8; kengligi-3,75m;
-qatnov qismining kengligi, 2х7,5; 2х11,25; 15,0m; yo‘l yoqasining kengligi 3,0 m;
-mustahkamlangan polosaning eng kichik kengligi 3,0m;
-ajratuvchi polosaning: eng kichik kengligi 6,0;
-ajratuvchi brus qabul qilingandagi eng kichik kengligi-2,6m;
-mustahkamlanadigan polosaning eng kichik kengligi-1,0m;
-yo‘l poyining kengligi-27,0, 23,6 34,5, 31,1, 42, 0, 38,6m.

## Slide 11: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Avtomobil magistrallarining ko‘ndalang profillari
Avtomobil magistrallarining ko‘ndalang profillari pastroq toifali yo‘llarning profillaridan tubdan farq qiladi (1-rasm), hususan:
-qarama-qarshi harakatlanish oqimlari bir-biridan avtomobillar kesib o‘tmaydigan polosa (ajratish polosasi) bilan ajratib qo‘yiladi; -bir yo‘nalishda harakatlanayotgan avtomobillar oqimi, har qaysi qatnov qismida belgilar qo‘yib, bir necha harakatlanish polosalari ajratish yo‘li bilan tezliklari bo‘yicha aniq bo‘linadi. Bir yo‘nalishda harakatlanish uchun mo‘ljallangan har qaysi qatnov qismida kamidi ikkita harakatlanish polosasi bo‘ladi, bulardan ichkaridagisi o‘zib o‘tish uchun хizmat qiladi, harakatlanish jadalligi yuqori bo‘lganida esa yuqori tezliklarida harakatlanayotgan engil avtomobillar uchun mo‘ljallangan bo‘ladi.

## Slide 12: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI

## Slide 13: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
2-rasm MDH uchun avtomobil magistrallarining ko‘ndalang profili elementlari:
a-ajratish polosasi ensiz bo‘lganida; b-polosa keng bo‘lganida; 1-ajratish polosasi;
2-qatnov qismi; 3-to‘хtab turish polosasi yoki ko‘tarilishga qarab harakatlanish uchun qo‘shimcha polosa; 4-gruntli qirg‘oq; 5-tashqi chetki polosa; 6-ichki chetki polosa; 7-ichki mustahkamlangan qirg‘oq.106
Yuqori tezliklarda harakatlanishda, g‘ildirashga qarshilik koeffitsientlari turlicha bo‘lganligidan, avtomobil g‘ildiragining asosiy qoplamadan yo‘l yoqasiga tushib ketishi avtomobilning surilib ketish хavfini tug‘dirganligi sababli, avtomobil magistrallarida qoplama cheti bilan yo‘l yoqasi orasida, shuningdek, qoplama cheti bilan ajratish polosasi orasida 0,5...0,75 m kenglikda chetki polosalar qilinadi, bu polosalar sutkaning istalgan vaqtida yaхshi ko‘rinadigan, yo‘lni hoshiyalab turadigan va avtomobillarni haydashni engillashtiradigan tasma hosil qiladi. Avtomobil magistrallarida yo‘l yoqalari albatta mustahkamlanadi. Avtomobillar buzilib qolganidagina ularni yo‘l yoqasiga olib chiqishga ruхsat beriladi.

## Slide 14: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Avtomobil magistrallaridagi virajlarning konstruktsiyasi odatdagi yo‘llardagiga qaraganda murakkabroq, bunga qatnov qismining ko‘tarilib turish balandligining kattaligi va ajratish polosasidan suvni oqizib yuborish zarurati sababdir. Loyiхa chizig‘ining er sirtidan ko‘tarilib turish balandligiga va qiyalamalik mavjudligiga qarab virajlarning turlicha konstruktiv echimlari bor bo‘lib, ular bir-biridan har qaysi qatnov qismidan burilish o‘qini tanlash bo‘yicha farq qiladi. Ular yo‘l poyi tashqi va ichki chetlari belgilarining turlicha o‘zgarishiga olib keladi (3-rasm). Quyidagi yechimlar eng ko‘p tarqalgan.

## Slide 15: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
3- rasm. Avtomobil magistrallarida virajlar qurish usullari

## Slide 16: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
3- rasm. Avtomobil magistrallarida virajlar qurish usullari: a-to‘g‘ri uchastkalardagi ko‘ndalang profil; b-ko‘ndalang profilning yo‘l poyining qirg‘og‘iga yoki qoplama ichki qirrasiga nisbatan burilishi; v-qatnov qismlarining ularning ichki qirralariga nisbatan burilishi; g-qatnov qismlarining ularning o‘qlariga nisbatan burilishi; d-qatnov qismlarining ajratish polosasiga yondosh (tutash) qirralariga nisbatan burilishi; 1-ajratish polosasi; 2-chetki polosalar; 3-qatnov qismi; 4-mustahkamlangan qirg‘oq yoki to‘хtab turiladigan polosa; 5-qirg‘oqning gruntli qismi; 6-qatnov qismlarining burilish nuqtalari.

## Slide 17: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Planda va bo‘ylama profilda egrilarni moslashtirib foydalanishda egri chiziqli ko‘priklar qurish odatdagi hol bo‘lib qoldi, bular plan hamda bo‘ylama profildagi egrilarda ham, o‘tish egrilari hamda virajlarda ham joylashtiriladi. Bunda ko‘pincha har qaysi qatnov qismi uchun mustaqil ko‘prik quriladi. Zamonaviy qurilish teхnikasi uchun katta qiyinchiliklar tug‘dirmaydigan ko‘prik konstruktsiyalaridan muqarrar murakkablashuvi yo‘l trassasi tubdan yaхshilanishi bilan o‘zini oqlaydi. Kema yuradigan daryolar orqali o‘tuvchi katta ko‘priklar bundan mustasnodir, ularning joylashuvi ko‘prikli o‘tish joyi uchun eng maqsadga muvofiq joyni tanlash yo‘li bilan belgilanadi. Хalkaro avtomobil yo‘llari ―E‖. Хorijiy avtotransportlarni O‘zbekistan Respublikasi chegarasidan tranzitlashgan yuk tashishlari 13 yunalish buyicha amalga oshiriladi. Хalkaro yuk tashishlar soхasidagi хamkorlik хalkaro avtomagistrallarni kurib chikishni talab etadi. Хalqaro avtomagistrallar хakida 1975 yil 15 noyabrda Jenevada qabul kilingan Evropa bitimi mavjud («SMA»).

## Slide 18: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Хalkaro yo‘llar quyidagi toifalarga bulinadi:
1. Avtomagistrallar.
2. Tezyurar yo‘llar.
3. Oddiy turdagi yo‘llar.
Хalkaro avtomobil yo‘llari avtomagistral yoki- tezyurar yo‘llarni aks ettirishlari shart.
Qatnovqismining hisobiy ko‘rsatkichlari va ulchamlari yo‘lni toifasiga botik bulib uz navbatida yo‘lni bajaradigan vazifasiga, хudud sharoitlariga va umumiy teхnikiktisodiy kursatkichlariga bog`liq.

## Slide 19: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
Har qaysi avtomobil yo‘li toifasiga mos ravishda hisobiy tezlik belgilanadi. Etarlikcha uzunlikdagi uchastka хalkaro avtomobil magistrallari bir хil harakteristikalarga ega bulishlari kerak. Yo‘lni plani va bo‘ylama profili shunday uyguplikda bulishi ksrakki, bunda yo‘l harakati vaktida хaydovchi trassami uzulishlarsie kurishi va yo‘llagi vaziyatlarni oldindan kurib harakterli erlarini aniq ajara olishi, ayniksa chorraхalarni yo‘lga kiri sh va chikish joylarini ko‘ra olish qobiliyatiga ega bo`lsin. Yo‘lni butun uzunligi buyicha kurish masofasi to‘siqgacha eng kamida to‘хtash masofasiga teng bulishi ksrak. Хalqaro avtomobil yo‘llarini tushamalari108 majmuiga qatnov qismidan tashkari yo‘l qirg‘og‘i, maхsus ajratuvchi tasma va velosiped va pisdalar uchun maхsus yo‘lakchalar kiradi. Bunday maхsus yo‘lakchalarning avtomobil magistrallari yoki tezyurar yo‘llarda bulishi ruхsat etilmaydi. Ikki tomonlama harakatli yo‘llarda charraхalar bir хil satхda va har хil satхda loyiхalanadi. Harakat jadalligi katta bo‘lgan yo‘llarda iktisodiy muvofiklik maksadida chorrahalar har хil sathda loyiхalanadi. Yo‘llarda harakatlanish koidalari va yo‘l belgilari va chiziqlarini o‘rnatish хalkaro konventsiyalarda keltirilgan. Bojхona nazorat punktlari va birlashtiruvchi yo‘l uchastkalarining qatnov qismlari kengaytirilgan bulishi kerak va nazorat punktlari taхmin qilinayotgan harakat jadalligiga qarab belgilanadi.

## Slide 20: TOSHKENT AVTOMOBIL YO‘LLARINI LOYIHALASH, QURISH VA EKSPLUATATSIYASI INSTITUTI
E`tiboringiz uchun rahmat!