## Slide 1: TЕKIS MЕXANIZMLAR KINЕMATIKASI
Reja:
Kinematikani o`rganish usullari.
Mexanizmlarni turli xolatlardagi planlarini chizish
Tekis mexanizm bo’g’in nuqtalarining tezlik va tezlanish planlari
Kinematik diagrammalar yordamida mexanizmlar harakatini o`rganish.

## Slide 2
Mexanizmning kinematik analizida, mexanizm xolatlar plani tuziladi va mexanizm bo’g’inlari nuqtalarining chiziqli ko`chishi, tezligi va tezlanishlari, bo’g’inlarining aylanish burchagi, burchak tezligi va tezlanishlari aniqlanadi. Bunda bo’g’inlarga ta'sir etuvchi kuchlar hisobga olinmaydi.
Mexanizmlar asosan yetaklovchi, uzatuvchi va etaklanuvchi bo’g’inlardan tashkil topadi.
Har qanday mexanizm ma'lum tartibda harakat qiladi, bu harakat yetaklovchi bo’g’indagi harakat qonuniga bog`liq. Mexanizmlardagi shu harakat qarshiligini o`rganish mexanizm kinematikasini asosiy masalasidir

## Slide 3
Kinematik analiz usullari
Grafik usul
Grafoanalitik usul
Analitik usul
Yopiq vektorli konturlar usuli
Tezliklar plani
O’lchash usuli
To’g’ri burchakli koordinatalar usuli
Tezlanishlar plani
Diagrammalar qurish
Trigonometrik usul

## Slide 4
Tekislikda bo’g’inlarning harakat turlari
Tekis parallel-murakkab
aylanma
ilgarilanma
Shatun, tosh
Krivoship, koromislo, kulisa
Sirpanuvchi (polzun), turtkich

## Slide 5
Richagli mexanizmlar bir biri bilan V sinf kinematik juftlar orqali bog’langan richaglardan yoki sterjenlardan iborat. Richagli mexanizmlar qator afzalliklarga ega bo’lgani uchun texnikada keng qo’llaniladi. Chunki ularni ishlatish va tayyorlash oson, ishonchliligi yuqori va katta kuchlarni uzatishi mumkin. Bundan tashqari FIK yuqori, sababi ishqalanish kichikligi va juft elementlarining chidamliligi. Albatta kamchiliklardan holi emas kirish bo’g’in tekis harakat qilishiga qaramay chiqish bo’g’inni tekis harakat qilishiga erishib bo’lmaydi.

## Slide 6
Elementar richagli mexanizmlar
To’rt sharnirli mexanizmlar
Aylangich sudiralgichli mexanizm
Kulisali mexanizm.

## Slide 7
To’rt sharnirli mexanizmlar

## Slide 8
Aylangich sudiralgichli mexanizm

## Slide 9
Kulisali mexanizm.
Tebranma toshli kulisali mexanizm.

## Slide 10
Kinematik taxlilning asosiy vazifalari quydagilardir
Bo’g’inlarning holati va ularga tegishli nuqtalarning trayektiriyalarini aniqlash.
Ayrim nuqtalarning chiziqli va bo’g’inlarning burchak tezliklarini aniqlash.
Ayrim nuqtalarning chiziqli va bo’g’inlarning burchak tezlanishlarini aniqlash.

## Slide 12
Mexanizmlarning kinematik sxemasini chizish uchun uzunlik masshtabi tanlab olinadi va u asosida chiziladi.
Xaqiqiy uzunlikni chizmadagi uzunlikka nisbati uzunlik masshtabi deyiladi.

## Slide 13
MEXANIZMLARNING TURLI XOLATLARDAGI PLANLARINI QURISH

## Slide 14
Tekislikda aylanuvchi mexanizm bo’g’in nuqtalarining tezlik va tezlanish planlari

## Slide 17
Kinematik diagrammalar.
Yo’l diagrammalari berk trayektoriyalar bo’yicha harakat qilayotgan nuqtalar uchun quriladi. Oraliq diagrammalari harakat qaytar qilayotgan nuqtalar uchun quriladi, masalan B nuqta uchun , Ko’chish diagrammalari Belgilangan trayektoriyalarning tegishli kesimlarni ulash yo’li bilan quriladi.

## Slide 18
Vaqt masshtabi
Bu yerda
T – krivoshipning bir aylanish vaqti, bir sikl davri.
X – krivoshipning bir aylanish vaqtiga to’g’ri keladigan absissa o’qi bo’yicha kesma uzunligi

## Slide 19
Diagramma masshtabini hisoblaymiz.
- maksimal oraliqning haqiqy miqdori.
qabul qilingan maksimal ordinata uzunligi

## Slide 20
Diagramma ordinatalarining qiymatlari.

## Slide 23
- ko’chish masshtabi
- vaqt masshtabi
- bir interval vaqt uzunligi
- orttirmaning o’zgartisrish koeffitsienti
Tezlik va tezlanish diagrammasining masshtabi
- tezliklar diagrammasining masshtabi,

## Slide 24
Beshikdan to qabrgacha ilm izla.