## Slide 1
Begijonov Makhmudbek
AndMI 2023-2024
Drawing geometry and engineering graphics
week 9 - Axonometric projections of details.

## Slide 2
Begijonov Makhmudbek
AndMI 2023-2024
CHIZMA GEOMETRIYA va MUHANDISLIK GRAFIKASI
Kevin V. (2022). The Articulated Wall, better known as the I-25 french fries by Herbert Bayer. Unsplash. https://unsplash.com/photos/-NUxh4Xop74
Detallarning aksonometrik proyeksiyalari.

## Slide 3: Chizma geometriya va muhandislik grafikasi
1
2
3
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
Aksonometrik proeksiyalar haqida umumiy tushunchalar
Aksonometriya o‘qlari va ular bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlari
Aksonometrik proeksiyalarning turlari

## Slide 4
9.1. Aksonometrik proeksiyalar haqida umumiy tushunchalar
Ma’lumki, ortogonal proeksiyalash usulida tuzilgan chizmalarda qirqim va kesimlardan foydalanib buyumning ichki va tashqi ko‘rinishini yetarlicha aniqlash mumkin. Ammo ortogonal proeksiyalardagi chizmalar har qanday mutaxassis uchun yetarli yaqqollikka ega bo‘lmaydi. Ayniqsa, murakkab buyumlar, masalan, mashina detallari va qurilishda ishlatiladigan turli konstruksiyalarning ortogonal chizmalariga ko‘ra ularning fazoviy shakllarini tasavvur qilish qiyin. Bunday hollarda buyum chizmasini uning yaqqol tasviri bilan to‘ldirish ehtiyoji tug‘iladi.
Bunday tasvirlar aksonometrik tasvirlar bo‘la oladi. Lekin aksonometrik proeksiyalarning hammasi ham yaqqol bo‘lavermaydi. Yaqqollik proeksiyalash yo‘nalishi va proeksiyalar tekisligining vaziyatlariga bog‘liq. Aksonometrik proeksiya qisqacha aksonometriya deyiladi (aksonometriya grekcha so‘z bo‘lib, axon – o‘q, metrein – o‘lchayman, ya’ni o‘qlar bo‘yicha o‘lchash degan ma’noni bildiradi). Dekart koordinatlar sistemasida joylashtirilgan buyumning shu sistema bilan birgalikda berilgan S yo‘nalish bo‘yicha biror R tekislikda bajarilgan parallel proeksiyasi aksonometriya deb ataladi. R tekislik aksonometriya tekisligi deyiladi (8.1-shakl).

## Slide 5
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
Parallel aksonometrik proeksiyalar to‘g‘ri burchakli (S proeksiyalash yo‘nalish bilan R tekislik orasidagi burchak 0=900 bo‘lgan xol) va qiyshiq burchakli (00<0<900 bo‘lgan hollar) bo‘lishi mumkin.
Buyumning aksonometrik proeksiyasini yasash uchun shu buyumning o‘zini va uning ortogonal proeksiyalaridan birini aksonometrik proeksiyalar tekisligiga proeksiyalash yetarlidir.

## Slide 6
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
Masalan, A nuqta bilan birga uning ortogonal proeksiyalaridan biri A' (gorizontal proeksiyasi) nuqtaning R aksonometriya tekisligiga proeksiyalanish 8.1-shaklda tasvirlangan. Bu yerda AA - A nuqtaning aksonometrik proeksiyasi deyiladi. A’A nuqta esa A nuqtaning ikkilamchi proeksiyasi deb yuritiladi. 8.2-shakldagi OAxA1A2 siniq chiziq A nuqtaning X, Y va Z o‘qlaridagi koordinatalarining yig‘indisidan iborat bo‘lganligi uchun u chiziqni koordinatalar siniq chizig‘i deyiladi. Uning aksonometrik proeksiyasi OAAXAA’AAA bo‘ladi. 8.2-shakldagi OAXA, OAUA,OAZA lar aksonometrik proeksiyalari, OA esa O koordinatalar boshining aksonometriyasi bo‘ladi. Aksonometrik proeksiyalar parallel proeksiyalar turiga mansub bo‘lganligi sababli ular parallel proeksiyalarning hamma xossalariga ega. Shunga ko‘ra AA'||OZ, A'AX||OY, A'AY||OX bo‘lgani uchun AAA'A||OAZA, A'AAXA||OAYa, A'AAYa||OAXA bo‘ladi.

## Slide 8
9.2. Aksonometriya o‘qlari va ular bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlari
Dekart koordinatalar sistemasidagi uchala koordinata o‘qi uchun umumiy bo‘lgan uzunlik masshtab birligi sifatida e ni qabul qilamiz. (8.1-shakl). Buni natural masshtab birligi deb ataymiz. Natural masshtab birligi ye kesmani OX, OY va OZ koordinata o‘qlariga qo‘yamiz. Ularni R tekislikka proeksiyalasak, eXA, eYa eZA kesmalar hosil bo‘ladi. Bu kesmalar aksonometriya masshtab birliklari deb yuritiladi. Ularning natural masshtab birligi e ga nisbatlari aksonometriya o‘qlari bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlari deyiladi va quyidagicha yoziladi:
tengliklarni yozish mumkin.

## Slide 9
Kevin V. (2022). The Articulated Wall, better known as the I-25 french fries by Herbert Bayer. Unsplash. https://unsplash.com/photos/-NUxh4Xop74
Demak, A nuqtaning dekart va aksonometrik koordinatalari orasidagi bog‘lanishini quyidagicha yozishimiz mumkin:

## Slide 10
Aksonometriya o‘qlarining vaziyatlari va shu o‘qlari bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlari berilgan bo‘lsa, fazodagi har qanday nuqtaning aksonometriyasini yasash mumkin. Buning uchun nuqtaning har bir koordinatasini mos o‘zgarish koeffisientlariga ko‘paytirib, aksonometriya o‘qlari bo‘yicha (yoki ularga parallel) o‘lchab qo‘yiladi va uch zvenoli koordinatalar siniq chizig‘ining aksonometriyasi yasaladi.

## Slide 11
a) b)
8.2-shakl

## Slide 12
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
Fazodagi koordinatalari x=3,2; u=3,6 va z=3,3 ga teng bo‘lgan A nuqtaning aksonometriyasini yasash kerak bo‘lsin (8.2-shakl, a). Buning uchun Ox o‘qiga OA nuqtadan boshlab OAAXA=3,2ex kesmani o‘lchab qo‘yamiz va AxA nuqtani belgilab olamiz (8.2-shakl b). Bu nuqtadan Ou o‘qiga paralel qilib AYa A'A=3,6  eu kesmani o‘lchab qo‘yamiz va hosil bo‘lgan A'A nuqtadan OAZA o‘qiga parallel qilib A'A AA =3,3ez kesmani o‘lchab qo‘yamiz. AA nuqta A nuqtaning aksonometrik proeksiyasi, A'A esa A nuqtaning ikkilamchi proeksiyasi bo‘ladi.

## Slide 13
8.3. Aksonometrik proeksiyalarning turlari
Proeksiyalash yo‘nalishiga qarab aksonometrik proeksiyalar qiyshiq (proeksiyalash yo‘nalishi s aksonometrik proeksiyalar tekisligiga perpendikulyar emas) va to‘g‘ri burchakli (proeksiyalash yo‘nalishi s aksonometrik proeksiyalar tekisligiga perpendikulyar) bo‘lishi mumkin.
O‘qlar bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlariga qarab aksonometriyaning uchta turi farqlanadi:
Uchala o‘zgarish koeffisienti turlicha bo‘lgan aksonometriyalar, ya’ni KxKuKz bo‘lsa, trimetrik proeksiyalar deyiladi.
Agar Kx=KuKz, KxKu=Kz, Kx=KuKz bo‘lsa, ya’ni o‘zgarish koeffisientlaridan ikkitasi o‘zaro teng bo‘lib, uchinchisi ulardan farqli bo‘lsa, bunday proeksiyalar diametrik proeksiyalar deyiladi.
Uchala o‘zgarish koeffisientlari o‘zaro teng, ya’ni Kx=Ku=Kz bo‘lgan proeksiyalar izometrik proeksiyalar deyiladi.

## Slide 14
Aksonometriyaning asosiy teoremasi nemis geometri K.Polke tomonidan ta’riflangan.
Polke teoremasi. Bir nuqtadan chiqqan ixtiyoriy uzunlikdagi bir-biriga ixtiyoriy burchakda bo‘lgan uch to‘g‘ri chiziqning tekislikdagi tasvirini fazodagi o‘zaro perpendikulyar bo‘lgan ixtiyoriy uzunlikdagi uchta to‘g‘ri chiziqning proeksiyasi deb qabul qilish mumkin.
Ushbu teoremaga m­uvofiq bir nuqtada kesishuvchi har qanday uchta to‘g‘ri chiziqning tekislikdagi tasvirini aksonometriya o‘qlari sifatida qabul qilinishi mumkin. Shu to‘g‘ri chiziqlarda tanlab olingan ixtiyoriy uzunlikdagi kesmalar esa aksonometriya masshtabi deb qabul qilinishi mumkin.
Bu aksonometriya o‘qlari va masshtablar sistemasi qandaydir to‘g‘ri burchakli koordinata o‘qlari va mastablarining parallel proeksiyalari hisoblanadi, ya’ni aksonometriya masshtablarini ixtiyoriy ravishda berilishi mumkin bo‘ladi. O‘zgarish koeffisientlari esa o‘zaro u2+v2+w2=2+ctg2 ko‘rinishidagi bog‘lanishda bo‘ladi, bu yerda -proeksiyalash yo‘nalishi bilan aksonometrik proeksiyalar tekisligi orasidagi burchak.

## Slide 15
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
To‘g‘ri burchakli aksonometrik proeksiyalar uchun =90 bo‘ladi, va
u2+v2+w2=2+ctg2 (1)
ko‘rinishidagi tenglik to‘g‘ri bo‘ladi, ya’ni o‘zgarish koeffisientlari kvadratlarining yig‘indisi ikkiga teng bo‘ladi.
8.3-shakl 8.4-shakl

## Slide 16
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/

## Slide 17
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/

## Slide 18
To‘g‘ri burchakli izometrik proeksiyalar
Nuqtaning izometrik proeksiyasi. Nuqtaning ortogonal proeksiyasi va uning asosida chizilgan aksonometrik proeksiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni 8.5-shaklda berilgan tasvirdan ko‘rish mumkin. Nuqtaning koordinatlari mos ravishda aksonometriya o‘qlariga parallel holda o‘lchab qo‘yiladi. Bu yerdagi A nuqta yaqqol tasvir hisoblanadi. OAxA1A chiziqlar aksonometriya siniq chizig‘i deyiladi. Aksonometriya siniq chizig‘ining uzunligi nuqtaning koordinata qiymatlari yig‘indisiga teng.
Proeksiyalar tekisliklariga parallel bo‘lgan aylanalar aksonometrik proeksiyalarda ellips ko‘rinishida bo‘ladi.
8.5-shakl
Ellipslarni qurishning bir necha usullari mazkur kitobning geometrik chizmachilik bobida ko‘rib chiqilgan. Texnik chizmalarda ellips o‘rniga sirkul bilan bajariladigan oval chiziladi.

## Slide 19
Aylananing izometrik proeksiyasi. Agar aylana gorizontal proeksiya tekisligiga parallel bo‘lsa, ovalning AB katta o‘qi Z o‘qiga perpendikulyar (ABZ) bo‘ladi. Uni quyidagi tartibda bajariladi (8.6-shakl):
izometriya o‘qlarini chizib, tegishli markazdan berilgan R radiusda aylana chiziladi;
Z o‘qiga perpendikulyar qilib ovalning katta o‘qi AB o‘tkaziladi;
aylananing X va Y o‘qlari bilan kesishgan nuqtalari 1, 2, 3, 4 larni aniqlanadi;
aylananing Z o‘qi bilan uchrashuv nuqtalari 01, 02 belgilanadi;
sirkul ignasini 01 ga qo‘yib 1,2 va 02 ga qo‘yib 3,4 nuqtalarni tutashtiruvchi yoylar chiziladi;
01 nuqtani 1 hamda 2 nuqtalar bilan tutashtiriladi, ular AB bilan kesishib mos ravishda 03 va 04 markazlarni beradi;
03 va 04 markazlardan 1,3 va 2,4 nuqtalarni tutashtirib oval, ya’ni aylananing izometriyasi yasaladi.

## Slide 22
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/
To‘g‘ri burchakli dimetrik proeksiyalar
Aksonometriya o‘qlari bo‘yicha o‘zgarish koeffisientlarining ikkitasi o‘zaro teng bo‘lsa, dimetrik proeksiya hosil bo‘ladi. Demak, x va z o‘qlari bo‘yicha keltirilgan o‘zgarish koeffisientlari, yuqorida ta’kidlanganidek, u=w=1, y o‘qi bo‘yicha v = 0,5 ga teng bo‘ladi.
Dimetrik proeksiyalarda x o‘qi gorizontal chiziqqa nisbatan 710" ni tashkil etsa, u o‘qi 4125" ni tashkil etadi (8.4-shaklga qarang).

## Slide 23: Geometrik sirtning dimetrik proeksiyasi. Kompleks chizmada balandligi z ga teng bo‘lgan kesik konus berilgan (8.9-shakl). Konus profil tekislik bilan kesilgan. Kesim yuzasi giperboladan iborat.
Kevin V. (2022). The Articulated Wall, better known as the I-25 french fries by Herbert Bayer. Unsplash. https://unsplash.com/photos/-NUxh4Xop74
8.9-shakl

## Slide 24
Kesik konusning dimetrik tasviri uning pastki va yuqoridagi asoslarining proeksiyalarini qurishdan boshlanadi. Ovallarning kichik o‘qlari Oz o‘qiga perpendikulyar yo‘nalishda joylashgan. Ularning o‘lchamlari tegishli aylananalarning diametrlaridan (d – pastki asos, d1 – yuqori asos) aniqlanadi. Shundan so‘ng, konusning profil tekislik bilan kesishgan yuzasi – giperbola quriladi. Profil tekislik konus asosini Ou o‘qiga parallel bo‘lgan x­A uzunlikdagi to‘g‘ri chiziq bo‘ylab kesadi.
Giperbolaning dimetrik proeksiyasi ortogonal proeksiyasidagi A, B, C va D nuqtalar yordamida quriladi. Keltirilgan o‘zgarish koeffisientlariga (u=w=1, v=0,5) binoan, x va z o‘qlari bo‘yicha haqiqiy o‘lchamlar, u o‘qi bo‘yicha yarim o‘lcham qiytmatlari qo‘yiladi.
Topilgan (A', B', C', D'...) nuqtalar silliq qilib tutashtiriladi. Tasvirni qurish ellipslarga o‘tkazilgan urinma chiziqlarni qurish bilan yakunlanadi. Pastki asosning ko‘rinmas qismlari shtrix chiziq bilan chiziladi.

## Slide 25: Foydalanilgan adabiyotlar va sayt linklari
Asosiy adabiyotlar
1. Harvey Willard Miller. Descriptive Geometry. London, 2013. - 149 pages.
2. William Griswold Smith. Practical Descriptive Geometry. London. 2013. - 257 pages.
3. Azimov T.D. Chizma geometriya fanidan ma’ruzalar matni. O’quv qo’llanma –T.: TDTU, 2005. - 155 b.
4. Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya. Oliy o’quv yurtlari uchun darslik. -T.: ”O’qituvchi”, 2008. - 260 b.
5. L. Xeyfes «Инженерная компьютерная графика» СПБ: БХБ. - Петербург.: 2005.
Rasmlar yuklangan sayt linki: https://unsplash.com/
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/

## Slide 26: Chizma geometriya va muhandislik grafikasi
E`tiboringiz uchun rahmat!
Kevin V. (2022). The Articulated Wall, better known as the I-25 french fries by Herbert Bayer. Unsplash. https://unsplash.com/photos/-NUxh4Xop74
Free to use under the Unsplash License. https://unsplash.com/