## Slide 1
Maintenance and service
system of medical devices
Week 2. AC galvanizing and drug electrophoresis devices
Otabek Shavkatov
Lecturer
Department of Metrology, Standardization and Quality Management
Email: okshavkatov@gmail.com

## Slide 2
Tibbiyot uskunalariga
texnik xizmat ko‘rsatish
2-Mavzu. O’zgarmas tok bilan davolovchi galvanizatsiya va dori elektroforezi apparatlari
Ma’ruzachi: Otabek Shavkatov
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti kafedrasi
Elektron pochta: okshavkatov@gmail.com

## Slide 3
O’zgarmas tok bilan davolovchi galvanizatsiya va dori elektroforezi apparatlari
.
Reja:
Korхona va firmalarda servis хizmatini tashkil qilishda teхnik хodimlarining malakasini oshirish.
O’zgarmas tok bilan davolovchi galvanizatsiya va dori elektroforezi apparatlari
Impulsli toklar va ular bilan davolash usullari
Yuqori chastotali elektr toki bilan ta’sir etuvchi tibbiyot texnikalari
Ultra yuqori chastotali elektromagnit maydon bilan davolash texnikalari

## Slide 4
Korхona va firmalarda servis хizmatini tashkil qilishda teхnik хodimlarining malakasini oshirish
Korхona va firmalarda servis хizmatini tashkil qilishda teхnik personalni malakasini oshirish muhim o’rin tutadi. Bu maqsadlarda хizmat organlari tomonidan qabul qilingan qoidalar asosida ishga olish, malaka oshirish rejalari tuziladi. Bunday qoidalardan foydalanishda, korхonalarda ko’rsatilgan normativ хujjatlardan kelib chiqib davolash yoki servis хizmatini ko’rsatish korхonalari teхnik хodimlari tarkibi quydagi mutaхassislardan iborat bo’lishi kerak.
egallagan lavozimi yo’nalishiga ko’ra oliy o’rta maхsus (III razryadgacha bo’lgan elektromeхaniklarni istisno qilgan хolatda) ma’lumotga ega bo’lishlari kerak;
kasbiy tayyorgarlik va malaka oshirganligi haqidagi hujjatlar davlat tomonidan tasdiqlangan namunaga asoslangan bo’lishi lozim;
elektr qurilmalarini ishlatishga berilgan ruхsatnoma o’rnatilgan namunaga ko’ra tasdiqlangani bo’lishi lozim

## Slide 5
Tibbiyot teхnikasiga хizmat ko’rsatish korхonalarining har bir mutaхassisi uchun malaka oshirish talablari, ularning funksiyalarini aniqlash huquqi, majburiyati, javobgarligi, ta’lim va teхnik bilimlariga bo’lgan talablar asosida o’rnatilgan bo’lishi lozim.
Tibbiyot teхnikasiga хizmat ko’rsatish ishlarini bajarishga 18 yoshdan kichik bo’lgan mutaхassislarga ham ruхsat beriladi va albatta ular maхsus kasbiy tayyorgarlikka ega bo’lishlari lozim
Servis хizmatini ko’rsatuvchi mutaхassis хizmat ko’rsatilishi lozim bo’lgan tibbiyot teхnikasi turlarini bilishi, bajariladigan amallar va teхnik хizmatini ko’rsatish turlari bo’yicha maхsus tayyorlangan bo’lishi shart.
O’qitish o’tkaziladigan kasb va ishlar ro’yхati, uni o’tkazish tartibi, shakli, davriyligi, davomiyligi va bilim sifatini tekshirish chiqarilgan normativ хujjatlar asosida, davolash muassasalari yoki servis хizmatini ko’rsatish korхonalari raхbarlari tomonidan o’rnatiladi va kasaba uyushmasi komiteti bilan kelishiladi. Bu ro’yхat davolash muassasi raхbari yoki servis хizmatini ko’rsatish korхonalari bosh muхandisi tomonidan tasdiqlanadi

## Slide 6
Ishlab chiqarish maqsadlari uchun hisobga olinishi lozim bo’lgan talablar quyidagi normativ хujjatlar bilan o’rnatilgan.
Tashkilot хodimlari o’z kasblari va ish turlari bo’yicha belgilangan tartibda o’qishlari, ularning bilimlari sinovdan o’tkazilishi va ularga yo’l-yo’riq berilishi kerak.
Хodimlarning mehnatni muhofaza qilish bo’yicha bilimlarini sinovdan o’tkazish mehnat muhofazasi bo’yicha o’qitishni va bilimlarni sinashni tashkil qilish to’g’risidagi namunaviy nizomga muvofiq amalga oshirilishi lozim.
Ishlarni teхnologik reglament bo’yicha хavfsiz yuritish yo’riqnomalari mehnat muhofazasi bo’yicha yo’riqnomalarni ishlab chiqish to’g’risidagi nizomga muvofiq ishlab chiqiladi hamda tashkilot хodimlarini ish joylarini ushbu yo’riqnomalar bilan ta’minlash tashkilot rahbariyatining zimmasiga yuklatiladi.

## Slide 7
Toʻqima — kelib chiqishi, tuzilishi va funksiyasiga koʻra oʻxshash hujayralar sistemasidir.
Odam va hayvonlar toʻqimasi
epiteliy
biriktiruvchi
muskul
nerv
toʻqimalariga boʻlinadi.
Odam organizmi to’qimalari murakkab tuzilishga ega bo’lib tokni yaxshi o’tkazmaydigan oqsil kolloidlari, tokni yaxshi o’tkazadigan kaliy, natriy, kalsiy, magniyning anorganik tuzlaridan iborat. Bu to’qimalar suyuqlik bilan yaxshi ta’minlanganligi sababli, to’qima suyuqligi ham organik va anogranik tuz eritmalaridan iborat. Uning umumiy konsentratsiyasi 0,89—0,90% li osh tuzi eritmasiga to’g’ri keladi.
O’zgarmas tok bilan davolovchi galvanizatsiya va dori elektroforezi apparatlari

## Slide 8
№ | Organizm to’qimalari | Elektr o’tkazgichlar Ω-1 cm-1
1 | Orqa miya suyuqligi | 0,018
2 | Qon zardobi | 0,014
3 | Qon | 0,006
4 | Muskul to’qimalari | 0,013
5 | Ichki organlar | 0,002-0,003
6 | Bosh miya va nerv | 0,7*10-3
7 | Yog’li to’qimalar | 0,3*10-3
8 | Quruq teri | 10-7
9 | Suyak usti qoplamalarisiz suyaklar | 10-9
Odam organizmining turli to’qimalari o’zgarmas tokni qanday darajada o’tkazuvchanligi jadvali.
Bu to’qimalardan o’zgarmas tok o’tgan vaqtda uning qarshiligi o’zgaruvchan tok o’tganidagidan ko’ra kattaroq bo’ladi.

## Slide 9
Galvanizatsiya usuli
Galvanizatsiya usuli – bu odam tanasining turli qismlariga zichligi uncha katta bo’lmagan o’zgarmas tok bilan ta’sir qilishga mo’ljallangan usul bo’lib, unda elektr toki maqsadga ko’ra turli o’lchamlarga ega bo’lgan elektrodlar yordamida uzatiladi. Bu elektrodlar qo’rg’oshin plastina yoki 98% uglerodli to’qimadan iborat bo’lishi mumkin. Bu elektrodlarning terida hosil qiladigan reaksiyalarini oldini olish maqsadida ular bilan teri orasiga maxsus matolardan ishlangan fiziologik eritmaga bo’ktirilgan qavatli moslama («prokladka») qo’yiladi.
Galvanizatsiya usuli bilan davolaganda elektrodlar orasida joylashgan to’qimalarda qon aylanish tezlashadi, moddalar almashuvi jarayoni yaxshilanadi va og’riq qoldiruvchi ta’sir namoyon bo’ladi. Galvanizatsiya usuli bilan davolaganda tok zichligi 0,05—0,2 mA/sm2 qiymatlarda, suvli to’qimalarda 0,02—0,03 mA/sm2 qiymatlarda belgilanadi.

## Slide 10
Ionlar yoki kattaroq bo’lgan elektr zaryadlarining elektr maydoni kuchlari ta’sirida harakatlanishidan dori elektroforezida foydalaniladi.
Bunda elektrodlar ostiga qo’yilgan matolarga zarur dori vositalari shimdiriladi va o’zgarmas tok yuborilishi natijasida bu dori vositalari odam tanasining turli qismlariga ta’sir ettiriladi. Ushbu dori vositalari qaysi qutbli elektrod orqali, qanday %li aralashma sifatida yuborilishi fizioterapiya xonalarida maxsus jadvalda ko’rsatilgan bo’ladi.
Elektroforez vaqtida odam organizmiga dori vositalari o’zgarmas tok ta’siri bilan birgalikda kirib, dorilarning ta’sir samarasini oshiradi.

## Slide 11
Galvanizatsiya va dori elektroforezi maqsadida «Potok—1» apparatidan va uning oyoq-qo’l orqali ta’sirini ta’minlaydigan GK— 2 qurilmasidan, shuningdek og’iz bo’shlig’i va milklarni davolashda qo’llaniladigan GR—2 apparatlaridan foydalaniladi.
Potok—1 apparati odam organizmiga o’zgarmas tok berish yo’li bilan davolash, profilaktika qilish va dori elektroforezi uchun ishlatiladi.
«Potok—1» apparati quyidagi asosiy texnik parametrlarga ega.
Apparat 220±10% V manbaida ishlaydi.
50 Gs chastota
Maksimal tok 50 mA
Pulsatsiya koeffisienti 0,5% dan oshmaydi.

## Slide 12
«Potok—1» apparati ikki modifikatsiyada chiqarilgan.
Dastlabki modifikatsiyasida tashqi hamda ichki tuzilishi sodda tuzilgan, elektr sxemasi past kuchlanishdan iborat, kuchlanish va tok qiymati o’zgarganda esa uzib ulagich voltmetrlar va o’zgaruvchi qarshilik bilan boshqariladi hamda milliampermetr yordamida o’lchanadi va nazorat qilinadi.
Yangi modifikatsiyada esa noto’g’ri ish rejimi yuz berganda ushbu rejimdan ajratgich mavjud bo’lib (shtrix chizig’i), ushbu apparatlarda tiristorli himoya ishlatilingan.

## Slide 13
“Potok—1” qurilmasini tekshirishni ko’rib chiqamiz.
Qurilmada tekshirish o’tkazilganda quyidagi ishlar bajarilishi kerak
tashqi ko’rik
Qurilmani tekshirishda quyidagi o’lchash vositalaridan foydalanish kerak
o’lchash chegarasi (0-100) mA va aniqlik sinfi 0,5 bo’lgan o’zgarmas tok milliampermetri
R33 qarshiliklar magazini
belgilangan o’lchash vositalarining o’rtacha aniqlik darajasi ta’minlangan boshqa o’lchash vositalaridan foydalanish mumkin
chiqish tokining maksimal qiymati va bu tokning o’rnatish xatoligini aniqlash
ishlatib ko’rish

## Slide 14
Tekshirish o’tkazilganda quyidagi sharoitlar ta’minlanishi kerak
atrof muhit harorati (20±10)°C
Tashqi ko’rik o’tkazilganda apparat quyidagi talablarga javob berishi aniqlanadi
tekshirish belgilari mavjudligi
apparatni milliampermetr yordamida nol holatiga o’rnatish mumkinligi
apparatning tashqi ko’rinishi va boshqarish vositalari qoniqarli bo’lishi kerakligi
havo bosimi (760±30) mm.sim.ustuni
havo namligi (65±10)%
“Potok—1” qurilmasini tekshirishni ko’rib chiqamiz.

## Slide 15
Apparatning ishga yaroqliligini aniqlash uchun apparatni ishlatib ko’rib tekshiriladi
apparatning chiqish qisqichlariga R33 qarshilik magazini ulanib, uning qarshiligini (500±5) W ga o’rnatiladi
"set" tugmachasini bosib, apparatni ishga tushirilganda signal lampasi yonadi
apparatni manba tarmog’iga ulab, tok potensiometrining chap chekkasiga o’rnatiladi va diapazon "5" yoki "50" tanlanadi
“Potok—1” qurilmasini tekshirishni ko’rib chiqamiz.

## Slide 16
Tok potensiometri bilan milliampermetr ko’rsatkichini "50" raqamiga olib boriladi. Bunda bemor zanjiridagi maksimal tok (50±5%) mA bo’lishi kerak.
Asta sekin potensiometr yordamida milliampermetr ko’rsatkichi ketma-ket "40", "30", "20", "10" qiymatlarga o’rnatilib har bir qiymatga o’rnatilingan vaqtdagi namunaviy milampermetrning ko’rsatkichlari olinadi. Shunda chiqish tokini o’rnatishdagi asosiy keltirilgan xatolikni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin bo’ladi:
∆I = (( Im – Io’lch) / Ichek) *100%
Bunda: Im - apparat milliampermetrining ko’rsatishi, mA;
Io’lch - namunaviy milliampermetrning ko’rsatishi, mA;
Ichek – o’rnatilgan diapazon ko’rsatkichi, mA.
Ushbu hisoblash ishlarining natijasida chiqish tokining asosiy keltirilgan xatoligi 5% dan ortmasligi shart.

## Slide 17
Tekshirish natijalarini rasmiylashtirish
Tekshirish natijalariga ko’ra ishga yaroqli deb topilgan apparatlarga tekshirish guvohnomasi yaroqli deb yozib beriladi va yuziga tekshirilgan belgisi qo’yiladi
Tekshirishdan o’tgan apparatlar ishga yaroqsiz deb topilganda ularga yaroqsizlik guvohnomasi yozib beriladi. Bunda yaroqsizlik sababi aniq qilib yozib ko’rsatilishi kerak

## Slide 18
Hozirgi kunga kelib tibbiyotda elektr bilan davolash keng rivojlanmoqda. Ovqat hazm qilishda, bosh miya qon tomirlaridagi qon aylanishi tizimlari buzilganda, miokard infarktiga uchragandan keyin tiklanish davrlarida elektr bilan davolash ancha keng qo’llanila boshlandi.
Shuningdek, elektr toki bilan davolashda impulsli toklardan foydalanish yaxshi yo’lga qo’yilgan. Impulsli tok - deganda bemorga alohida shakl, uzunlik va chastotaga ega bo’lgan toklar bilan ta’sir etish tushuniladi. Birinchi marotaba impulsli tok bilan davolash ХIХ asrda yo’lga qo’yildi.
Impulsli toklar va ular bilan davolash usullari

## Slide 19
elektr uyqu toki
sinusoidal bir taktli o’zgarmas yo’nalishli toklar
sinusoidal ikki taktli o’zgarmas yo’nalishli toklar
eksponensial shakldagi impulsli tok
diadinamik toklar (ya’ni amplitudasi va ketma-ketligi o’zgaruvchi - o’zgarmas yo’nalishli sinusoidal impulslar)
interferension toklar
sinusoidal modullangan toklar
shuningdek, fluktuatsiya toklari (ya’ni shovqin chastotasidagi o’zgaruvchan kuchlanishli toklar)
bilan davolovchi apparatlar shular jumlasidandur.
Keyinchalik, ХХ asrda to’g’ri burchakli impulsli o’zgaruvchan tok bilan davolovchi apparatlar yaratildi.

## Slide 20
Bunday usullar bilan davolovchi impulslarning chastotasi 1-150 Gs gacha, kuchlanishi 10-100 V gacha, tok kuchi amplitudasining qiymati bir necha milliamperlargacha, impuls uzunligi 0,01-0,1 ms gacha qiymatlarda bo’lishi mumkin.
Markaziy nerv sistemasiga past chastotali impuls toklari bilan ta’sir etish usuli — ya’ni elektr uyqu usulida ishlatiladigan apparat bilan tanishamiz.
Uzunligi 0,4—2 ms gacha, amplitudasi 4—8 mA va chastotasi 1—150 Gs gacha bo’lgan to’g’ri burchakli impulslar yordamida bosh miya po’stlog’ida tormozlovchi ta’sir jarayon yuzaga kelib bemorni uxlatish va uyquga tortish belgilarini paydo qiladi. Ayrim kasallarda 5—20 Gs chastotali impulslar foydali bo’lsa, nevroz va qon bosimiga bog’liq kasalligi bor kishilarda 60—120 Gs bo’lgan chastotali impulslar foydaliroq hisoblanadi.

## Slide 21
Yuqori chastotali elektr toki bilan ta’sir etuvchi tibbiyot texnikalari
Tibbiyotda yuqori chastotali davolash texnikalaridan keng foydalaniladi. Yuqori chastotali terapiya ikki usul bilan olib boriladi:
Yuqori chastotali o’zgaruvchan tok bilan ta’sir etish
Bunga induktotermiya, darsonvalizatsiya va elektroxirurgiya apparatlari kiradi
Ultra chastotali va o’ta yuqori chastotali elektromagnit maydonlari bilan ta’sir etish.
Bunga UYuCh va o’ta yuqori chastotali O’YuCh apparatlari kiradi

## Slide 22
Yuqori chastotali elektr toki bilan ta’sir etuvchi tibbiyot texnikalari va apparatlarini ekspluatatsiyasi davrida ularni ta’mirlangandan so’ng albatta tekshirilishi kerak.
Tekshirish o’tkazilganda quyidagi tekshirish vositalari ishlatilib, operatsiyalar bajarilishi kerak ya’ni tekshirish ishlari quyidagi ketma-ketlikda bajarilishi kerak.
Tekshirish sharoitlari va tayyorgarlik ishlari
Uchqun uzunligini aniqlash
Tekshirishni o’tkazish
Tekshirish natijalarini rasmiylashtirish

## Slide 23
Tekshirish sharoitlari va tayyorgarlik ishlari
Tekshirish o’tkazilganda quyidagi sharoit ta’minlanishi kerak
atrof-muhit harorati (20±10)°C
havo namligi (65±10)%
Tekshirishni boshlashdan aval quyidagi amallarni bajarish kerak
apparat va metall plastinani yerga ulash kerak
rezonatorni apparatning chiqishiga ulash kerak
havo bosimi (760±30) mm.sim.ustuni
apparatning boshqaruv vositalarini o’chirilgan holatiga keltiriladi
elektr tarmoq kuchlanishi (220±2,5)V

## Slide 24
Tekshirish ishlarini o’tkazish
Tashqi ko’rik
boshqarish vositalarining holati
apparatning belgilari va tashqi ko’rinishi qoniqarli bo’lishi kerak
Ishlatib ko’rish
rezonatorga elektrodlardan birini o’rnatiladi
apparatni elektr tarmog’iga ulab, quvvat potensiometri bilan chiqish quvvatini sekin oshirib borib, apparatni ishga yaroqliligini tekshiriladi
shu yo’sinda barcha elektrodlar tekshirib chiqiladi

## Slide 25
Uchqun uzunligini aniqlash
rezonatorga metal tayoqchani elektrod o’rniga joylashtiriladi
apparatni ishga tushurib, potensiometr bilan asta quvvatini maksimal qiymatiga ko’tariladi
Ushbu tekshirish uslubiyatining talablariga muvofiq bo’lgan apparatlar ishga yaroqli deb topiladi va ularning yuzasiga tekshirish belgisi qo’yiladi
Talablarga javob bermagan apparatlar ishga yaroqsiz deb topiladi, hamda ularning ustiga yaroqsizlik belgisi qo’yiladi
metall plastinaga plastik chizg’ichni tikka o’rnatilib, rezonatorga o’rnatilgan metall tayoqchaning uchini chizg’ichga tekkazib, asta metall plastina tomon harakatlantiriladi va stabil uchqun hosil bo’lganda to’xtatib, uchqun uzunligini chizg’ichda aniqlanadi
Tekshirish natijalarini rasmiylashtirish
Uchqun uzunligini aniqlash va tekshirish natijalarini rasmiylashtirish

## Slide 26
Ultra yuqori chastotali elektr va elektromagnit maydon bilan davolash ancha keng qo’llaniladigan usul bo’lib, bunda odam organizmiga 25—50 MGs chastotalardagi ultra yuqori chastotali elektromagnit maydoni bilan ta’sir etiladi. Bunday davolash organizm va to’qimalarga boshqa usullardan ko’ra yaxshiroq va samaraliroq ta’sir ko’rsatadi. Davolash muassasalarida UYuCh seriyali kichik, o’rta va katta quvvatga mo’ljallangan apparatlardan foydalaniladi.
Shuningdek, impulsli UYuCh maydoni bilan davolovchi apparatlar ham ishlatiladi. UYuCh bilan davolashda bemor organizmiga elektrodlar orasidagi elektromagnit maydoni ta’sir ettiriladi. Bemorni davolash uchun bemor shu ikki elektrod orasiga joylashtiriladi.
Bunda quyidagi kattaliklar belgilangan: Co—plastinalar oralig’idagi havoda sodir bo’ladigan sig’im, bemor tanasining aktiv R va sig’im C qarshiliklari
Ultra yuqori chastotali elektromagnit maydon bilan davolash texnikalari

## Slide 27
UYuCh terapiya apparatlari sifatida UVCh-30, UVCh-66, UVCh-80, MONITOR-1 hamda impulsli UYuCh terapiya apparatlari sifatida «Impuls—3» apparatlaridan, shuningdek chet el firmalarida ishlab chiqarilgan ayrim apparatlardan foydalaniladi.
Kichik quvvatga mo’ljallangan UVCh—30 apparati quyidagi texnik xarakteristikalarga ega.
Ushbu apparatning:
kuchlanishi - 220±5%V,
chastotasi - 50Gs,
chiqish quvvati - 15 - 30 W,
sarf qilish quvvati - 160 W atrofida.
UVCh—30 apparati ultrayuqori chastota maydoni hosil qiluvchi generator bloki va bemor konturidan iborat bo’ladi.

## Slide 28
elektrod tutqichlarining kronshteynlari
quvvat dastagi (15-30Vt)
elektrod tutqich
apparatni manbaga ulash dastagi
bemor va anod konturini sozlovchi kondensator dastagi («nastroyka»)
chiqayotgan UyuCh maydon quvvatini ko’rsatuvchi o’lchash asbobi
o’lchash asbobida manba kuchlanishi va chiqish quvvatini o’lchashni amalga oshiravchi tugmacha
apparatning manbaga ulanishi va sozlanish darajasini ko’rsatuvchi indikator
ko’tarib yurish dastagi
UVCh—30 apparati quyidagi qismlardan iborat

## Slide 29
Apparat ta’mirlangandan so’ng albatta tekshirilishi kerak. Tekshirish o’tkazilganda quyidagi tekshirish vositalari ishlatilib, operatsiyalar bajarilishi kerak.
Tekshirishni boshlashdan avval quyidagi amallarni bajarish kerak:
apparat va metall plastinani yerga ulash kerak;
rezonatorni apparatning chiqishiga ulash kerak;
apparatning boshqaruv vositalari o’chirilgan holatiga keltirilishi shart.
“UVCh – 30” apparatini tekshirish tartibi qanday bajarilishini ko’rib chiqamiz.

## Slide 30
Tekshirish o’tkazilganda quyidagi sharoit ta’minlanishi kerak:
“UVCh – 30” apparatini tekshirish tartibi qanday bajarilishini ko’rib chiqamiz.
atrof-muhit harorati (20±10)°C;
havo namligi (65±10)%;
havo bosimi (760±30) mm.sim.ustuni;
elektr tarmoq kuchlanishi (220±2,5)V,
chastotasi (50±1) Hz.

## Slide 31
Foydalanilgan adabiyotlar
A.H. Haydarov, B.B. Goibnazarov, K.Y. Berdieva – Tibbiy jixozlarga texnik xizmat ko’rsatish tizimi-, Tashkent 2019
I.I. Mukimjonov, A.R. Khudoyberganov, T. Usmanov ―Elektron tibbiyot texnikalarini ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish ―Ibn Sino, 2014
K. Yu. Yuldashev, Yu. A. Koulikov. “Fizioterapiya", T., "Ibn Sino", 2018
P. R. Ismatullayev, A. N. Maksudov, A. Kh. Abdullayev, B. M. Akhmedov, A. A. Azamov. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. ―Uzbekistan Tashkent 2018
Leslie Cromwell, Biomedical Instrumentation and measurement, 2nd edition, Prentice hall of India, New Delhi, 2015.
John G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, 4th edition, Wiley India Pvt Ltd,New Delhi, 2015.
Joseph J. Carr and John M. Brown, Introduction to Biomedical Equipment Technology, Pearson Education, 2004.
Myer Kutz, Standard Handbook of Biomedical Engineering and Design, McGraw Hill Publisher, 2003.
Khandpur R.S, Handbook of Biomedical Instrumentation, 3rd edition, Tata McGraw-Hill New Delhi, 2014

## Slide 32
E’tiboringiz
uchun rahmat!