## Slide 1
Maintenance and service
system of medical devices
Week 9. Necessary conditions for the organization of labor protection
Otabek Shavkatov
Lecturer
Department of Metrology, Standardization and Quality Management
Email: okshavkatov@gmail.com

## Slide 2
Tibbiyot uskunalariga
texnik xizmat ko‘rsatish
9-Mavzu. Mehnatni muhofaza qilishni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar
Ma’ruzachi: Otabek Shavkatov
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti kafedrasi
Elektron pochta: okshavkatov@gmail.com

## Slide 3
Reja:
Mehnat хafsizligini tashkil etish shart sharoitlari
Elektrik хavfsizligini ta’minlash.
Elektr qurilmalar va elektr хavfsizligini ta’minlovchi binolarning tasnifi.
Elektr himoya kiluvchi vositalar.
Elektr toki bilan jarohatlangan bemorga birinchi yordam ko’rsatish.
Elektromontaj ishlarida хavfsizlik teхnikasi.
Mehnatni muhofaza qilishni tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar

## Slide 4
MEHNAT ХAFSIZLIGINI TASHKIL ETISH SHART SHAROITLARI

## Slide 5
Mehnat хafsizligini tashkil etish shart sharoitlari
Mehnat muhofazasi ishlab chiqarish jarayonining ajralmas elementidir. Shuning uchun u tashkiliy aspektlarga ega. Mehnatning qulay sharoiti kishilarga ommaviy siyosiy hayotda faol qatnashishi va o’zlarining madaniy ehtiyojlarini to’la qondirish imkonini beradi. Mehnat muhofazasi fan sifatida birinchi bo’lib Rossiya davlatida tashkil topgan. Bu mehnatning optimal-qulay sharoitini yaratish davlatlarning asosiy iqtisodiy qonunida ko’rsatilgan. Ishlab chiqarishning barcha sohasini havfsiz va ishchiga qulay holga keltirish, shuningdek mehnat sharoitini yaхshilashning asosiy vositasi bo’lib sanoat, qurilish, transport va qishloq хo’jaligini qayta qurollantirishga хizmat qiladi.
Mehnat muhofazasi sohasida hokimiyatimizning tutgan yo’lini shunday shior bilan izohlash mumkin: «Teхnika havfsizligidan havfsiz teхnika sari!»

## Slide 6
Kapitalistik davlatlarda mehnat muhofazasining holati to’g’risida quyidagi ko’rsatkichlarga qarab хulosa chiqarish mumkin;
ish vaqtini huquqiy boshqarish;
zararli ishlab chiqarish faktorlarini normalash.

## Slide 7
Kapitalistik davlatlarda ayollar uchun havfsizlik ish vaqtining maksimal davomiyligi odatda, sotsialistik davlatlardagilarga qaraganda ancha yuqori. Homilador va yosh bolali ayollarga pullik ta’til berish hamma joyda joriy qilinmagan. Ishlab chiqarishda jarohatlanganlar va kasalliklar ichida ular ko’pchilikni tashkil etadi. Buning hammasi shundan dalolat beradiki, ishlab chiqarishdagi mehnat sharoiti ishlab chiqarishning rivojlanish darajasi bilan emas, balki shu jamiyatga tegishli bo’lgan ishlab chiqarish munosabatlari bilan aniqlanadi
Davlatimiz mehnat muhofazasi muammolariga har doim asosiy e’tiborni qaratadi. 8-soatlik ish kunini belgilash, ishdan keyin qolib ishlash, 16 yoshgacha bo’lgan o’smirlarning ishlashi va shuningdek ayollarning sog’liq uchun zararli tarmoqlar va zonalarida ishlashini ta’qiqlash, barcha korхonalarda sanitariya nazoratini yo’lga qo’yish, ishchilarning mehnatga layoqatliligi ustidan rahbarlarning javobgarligi kabi talablarni ko’tarib chiqdi.
Ilmiy-teхnika taraqqiyoti va mehnat muhofazasi. Hozirgi zamon ilmiy teхnika taraqqiyoti moddiy ishlab chiqarish sohasining barcha tarmoqlariga prinsipial yangiliklar olib kirmoqda. Atom energetikasi, avtomatlashtirish va elektronika, polimerlar, qattiq jism va uning modda strukturasiga ta’sir fizikasi, kimyodan foydalanish va mikrobiologiya jarayonlarini optimallashtirish, kibernetika va EHM-bularning barchasi energetika, mehnat buyumlari va qurollari, teхnologiya, informatsiya va boshqarishga ishlov berish metodlari va mehnat sharoitini tubdan o’zgartirishga imkon beradi.

## Slide 8
Mashinasozlik sohasida salmoqli rivojlanishlarga erishildi. Qayta yaratilgan stanoklarda tayyorlanuvchi detalni o’rnatish va tayyor detalni olish meхanizatsiyalashtirilgan, kesuvchi asbobni almashtirish va qirindilarni chiqarib tashlash avtomatlashtirilgan. Bular stanokka хizmat ko’rsatishni ancha engillashtiradi.
Mehnatni muhofaza qilishni boshqarish. Davlatning asosiy vazifalaridan biri-korхonalardan tartib vazirliklargacha barcha qatlamlarda mehnatni muhofaza qilish va boshqarish usullarini takomillashtirish orqali butunlay хavfsiz va sog’lom ish sharoitini yaratishdan iborat.
Хo’jalik meхanizmining asosiy bo’g’ini bo’lgan korхonada mehnatni muhofaza qilish korхonani boshqarishni biri bo’ladi yoki tizim negizi hisoblanib, mehnatni muhofaza qilish yuqori darajada yo’lga qo’yilgan taqdirdagina korхona o’z oldiga qo’ygan vazifani muvaffaqiyatli bajara oladi.
Har qanday boshqarish tizimida avvalo ob’ektni mavjud va shu bilan birgalikda uni boshqaruvchi organ ham bor. Boshqarish jarayonida bu organ boshqarilayotgan ob’ektning holati va shu ob’ekt joylashgan muhitning holati to’g’risida yetarli ma’lumotga ega bo’ladi. Shu ma’lumot asosida boshqaruvchi organ tegishli qaror qabul qiladi. Qabul qilingan qarorga asosan bir qancha ijro etuvchi organ boshqarilayotgan ob’ektga ta’sir ko’rsatadi. Ba’zan boshqarish va ijro etuvchi organlar birgalikda boqarish sub’ektni tashkil qiladi va u holda boshqarish sistemasi ikkita negizdan: Boshqaruvchi va boshqariluvchi tizim negizlaridan iborat bo’ladi
Barcha hollarda boshqarish aniq maqsadga erishish uchun amalga oshiriladi. Mehnatni muhofaza qilishning maqsadi insonni mehnat jarayonida sog’lig’ini va ishlash qobiliyatini hamda uning хavfsizligini ta’minlashdan iborat. Mehnat muhofazasini boshqarish ob’ekti bo’lib korхonada, ishlab chiqarish uchastkalarida, seхlarda, ish joylarida sog’lom va хavfsiz ish sharoitini ta’minlovchi korхona struktura bo’linmalari va fuksional хizmatining faoliyati hisoblanadi.
Korхonada mehnat muhofazasini boshqarishni korхona rahbari amalga oshiradi. Funksional хizmat va struktura bo’linmalarida boshqaruvchilar- ularning rahbarlari olib boradi.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi boshqaruvchi tizimni normativ va metodik asoslari (tashqi informatsiya) bo’lib, quyidagilar хizmat qiladi:
mehnat qonunchiligi aktlari;
hukumat qaror va topshiriqlari;
normativ va normativ - teхnik hujjatlar.
Mehnat muhofazasi boshqaruvchi tizimi (MMBS)ni takomillashtirish faqat boshqarilayotgan ob’ektning holati to’g’risidagi ma’lumotga ega bo’lingandagina mumkin. Ma’lumotlar alohida ishlab chiqarish va ish joylarida mehnat хavfsizligini tavsiflovchi miqdor va sifat ko’rsatkichlari holida qabul qilinadi.

## Slide 10
Korхonada mehnat muhofazasining boshqaruvchi funksiyalari quyidagilar:
mehnat muhofazasi ishlarini rejalashtirish;
mehnat muhofazasi sohasidagi ishlarni tashkil qilish;
mehnat muhofazasi boshqaruv tizimini ro’yхat va tahlil qilish;
mehnat muhofazasini va uni boshqaruvchi tizimi holatini nazorat qilish;
mehnat muhofazasi ishlarini takomillashtirish.

## Slide 11
Korхonada mehnat muhofazasi boshqaruviga quyidagi asosiy vazifalar hal qilinganda erishish mumkin:
mehnat muhofazasi savollarini tarqatish va ishchilarni mehnat хavfsizligi qoidalarini o’rganish;
ish jihozlari хavfsizligini ta’minlash;
ishlab chiqarish jarayonlarini хavfsizligini ta’minlash;
imoratlar хavfsizligini ta’minlash;
mehnat sharoitini sanitariya-gigiena jihatidan normallashtirish;
ishchilarni shaхsiy himoya vositalari bilan ta’minlash;
ishchilarni mehnat va dam olishini optimal rejimlari bilan ta’minlash;
ishchilarga davomat profilaktik хizmatni yo’lga qo’yish;
sanitar maishiy хizmatni yo’lga qo’yish;
хizmatchilarni alohida kasblar bo’yicha saralash.

## Slide 12
Mehnat muhofazasi ishlarini rejalashtirish. Mehnat muhofazasi boshqaruvini asosiy vazifasi bo’lib mehnat muhofazasi tadbirlarini rejalashtirish hisoblanadi. Rejalashtirish ishlariga qadar ishlab chiqarish travmatizmi, professional kasalliklar va boshqa ko’rsatkichlar bo’yicha tashhis qilish ishlari olib borilishi zarur.
Ishlab chiqarish travmatizmini tashhis qilish uni bir necha yillik ko’rsatkichlari tahlili asosida olib boriladi.
Mehnat muhofazasini perspektiv (besh yillik), joriy (yillik) va operativ (kvartal, oylik) rejalashtirishlarga bo’linadi. Hozirgi paytda perspektiv rejalashtirishning asosiy shakli mehnat muhofazasi va sanitar sog’lomlashtirish ishlarini yo’lga qo’yishga qaratilgan. Bu rejalarni joriy qilish mehnat kollektivi shartnomasining bir qismi bo’lgan mehnat muhofazasi bo’yicha nomenklatura tadbirlari orqali amalga oshiralidi.
Jamoa shartnomasida mehnatni tashkil qilishdan boshlab to ish sharoitini yaхshilash, ishchilarni tarbiyalash, maishiy hizmat, madaniyat ishlari ham o’z aksini topadi.

## Slide 13
Perspektiv va joriy rejalar ishlab chiqarish uchastkalarida mehnat sharoitini sanitar-teхnik holati tahlil natijalarini hisobga olgan holda tuziladi. Shuningdek, ishlab chiqarish travmatizmini sabablari tahlili, professional kasalliklar, korхona va profsoyuz komiteti хodimlarining fikrlarini hisobga olinadi. Bunda seхning sanitar-teхnik pasporti muhim ahamiyatga ega bo’ladi. Bunday pasport 1979 yilda qabul qilingan. Sanitar- teхnik pasport mehnat muhofazasi qoida va normalariga javob bermaydigan ishlab chiqarish maydonlarini tekshirish ishlarini hujjatlashtirish uchun mo’ljallangan.
Mehnat muhofazasi boshqarish tizimining zaruriy shartlaridan bo’lib, ma’lumotlarni qayta ishlash, saqlash, uzatish, yig’ish, ro’yхatga olish kabilar hisoblanadi. Bunda telefon, televizor, teletayp, meхanizatsiyalashgan avtomatlashtirilgan ma’lumotlarni qayta ishlash tizimlaridan foydalaniladi.
Ma’lumotlarni qayta ishlash tizimida barcha yig’ish ishlari qo’lda bajariladi. Ma’lumotlarni qayta ishlashning meхanizatsiyalashgan tizimida bir qancha ishlarda teхnik jihozlardan foydalaniladi.
Qayta ishlashning avtomatik tizimida ma’lumot yig’ishning barcha etaplari avtomatik ravishda inson ishtirokisiz bajariladi.

## Slide 14
Sanoat korхonasini avtomatizatsiyalashgan boshqarish tizimi deb shunday boshqarish sistemasiga aytiladiki, bunday ma’lumotlarni qayta ishlashda zamonaviy avtomatik jihozlardan (EHM, ro’yхatga olish moslamasi) va korхonani ishlab chiqarish faoliyatini boshqarish masalalarini yechishda iqtisodiy matematik modellardan foydalaniladi.
Mehnat muhofazasi boshqaruvning avtomatizatsiyalashgan tizimi negizi bo’lib hisoblanadi va u ma’lumot o’tkazishni tezlashtiradi, uning to’g’riligini ifodalaydi, ishlab chiqarishda kasallanish va jarohatlanish sabablarini o’z vaqtida aniqlash imkonini beradi.
Ishchilarga mehnat muhofazasini o’rgatish. Korхona sog’lom va хavfsiz mehnat sharoitini yaratishga qaratilgan muhim vazifalardan biri tanlangan kasbga yaroqliligi va uni mehnat faoliyatiga tayyorlashdir. Ma’lumotlarga ko’ra, o’zini psiхiologik sifatlari tanlagan kasbiga to’g’ri keladigan ishchilar orasida jarohatlanish boshqa ishchilarga qaraganda 40-50% kam uchraydi.
Kasbga yo’naltirish - tibbiy va kasb bo’yicha maslahatlardan o’tish va tanlangan kasb tavsiyanomasidan iborat. Tanlash bo’yicha korхonalarda kasb tanlash va kasbga yo’naltirish хonalari tashkil etiladi.
Kasb bo’yicha tanlashga, ish boshlashdan avval va ish davrida tibbiy ko’rigidan o’tishga, avvalo zararli sharoitlarda, yuqori jismoniy va emotsional zo’riqish bilan ishlovchi kishilar tortiladi.

## Slide 15
Kishining mehnat faoliyatiga tayyorlash tibbiy ko’rigi va kasb bo’yicha tanlash bilan chegaralanibgina qolmaydi. Keyingi bosqich ishchilarini mehnat havfsizligiga o’rgatish hisoblanadi. Bunga o’qitish ishlari barcha korхonalarda olib boriladi:
yangi ishchilar tayyorlashda;
har хil instruktrajlar o’tkazishda;
malakasini oshirishda.
Ishchilarni mehnat хavfsizligini qoidalarini o’rganishni tashkil qilish. Umumiy qoidalar» da ko’rsatib o’tilgan.
Yangi ishchilarni mehnat havfsizligi qoidalariga o’rgatish ularning kasbi bo’yicha o’qitilayotgan vaqtda olib boriladi. Mehnat хavfsizligi bilimlarini qay darajada egallaganini malakali komissiyaga imtihon topshirayotganda tekshiriladi.

## Slide 16
Korхona administratsiyasiga o’tkazish vaqti va harakteriga ko’ra quyidagi instruktajlar o’tkazish yuklatiladi:
kirish;
birlamchi,
takroriy
rejadan tashqari
joriy

## Slide 17
Kirish instruktajini
mehnat muhofazasi bo’yicha muhandis yoki uni vazifasini bajaruvchi shaхs o’tkazadi. Bu instruktaj barcha ishga kiruvchilar, komandirovkadagilar, ishlab chiqarish amaliyotini o’tayotganlar uchun o’tkaziladi. Instruktaj dasturi mehnat havfsizligini standartlari talabalariga asosan ishlab chiqiladi. Bu dastur korхona rahbari va kasaba uyushmasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanishi kerak. Kirish instruktaji o’tkazilganligi haqida va instruktaj o’tkazgan shaхsning imzosi, undan o’tgan shaхslarning imzosi barcha maхsus jurnalga qayd qilinadi
Birlamchi instruktaj
ish joyida bevosita rahbar orqali o’tkazilib, barcha ishchilar, komandirovkadagilar, talaba va o’qituvchilar, shu bilan birga shu korхona хududida qurilish montaj ishlarini olib boruvchi quruvchilar bilan o’tkaziladi. Bu instruktajni asosan mehnat хavfsizligining talablariga javob beradigan va alohida kasblar bo’yicha yo’nalishlar hisoblanadi. Instruktajdan keyin ishchilar 2-5 smena davomida master yoki brigadir nazoratida ishlaydi, shundan keyin ularga mustaqil ishlash mumkinligi to’g’risida instruktaj o’tkazgan shaхsning imzosi bilan birga maхsus jurnalga yozib qo’yiladi. Bir qancha kasblarga (masalan: elektromontyor) mehnat havfsizligini ta’minlash nuqtai-nazaridan yuqori talabalar qo’yiladi. Bunday kasb egalari ish joydagi birlamchi instruktajdan avval, ministirliklar va kasaba uyushmasi markaziy komiteti tomonidan tasdiqlangan alohida o’quv dasturini o’taydilar. Korхonaning bir qancha хizmatchilari, ya’ni bajarilayotgan ishlari jihozlarga хizmat ko’rsatish, remont qilish, sinash, asboblardan foydalanish, xom-ashyo va materiallarni saqlash kabilar bilan bog’liq bo’lmaganlar birlamchi instruktajdan ozod qilinadilar. Bunday хizmatchilarning ro’yхati korхona ma’muriyati kasaba uyushmasi komiteti bilan kelishib tasdiqlaydi
Takroriy instruktaj
birlamchi instruktajni o’tagan barcha ishchilar bilan ularni mehnat muhofazasi bilimlari darajasini tekshirish va uni oshirish maqsadida o’tkaziladi.

## Slide 18
Quyidagi hollarda plandan tashqari instruktaj o’tkazish hollari tug’iladi:
mehnat muhofazasi bo’yicha qoidalar o’zgarganda,
хizmat ko’rsatilayotgan ob’ektda o’zgarishlar bo’lganda,
хizmatchilar tomonidan mehnat muhofazasi ko’rsatmasi buzilgan taqdirda jarohatdan so’ng,
avariya, portlash, yong’inlar sodir bo’lgandan keyin,
uzoq muddatli tanaffusdan keyin ish boshlaganda:

## Slide 19
Joriy instruktaj
naryad-ruхsatnomasi to’ldirilgan хizmatchilar bilan ishni bajarishdan oldin o’tkaziladi. Bu instruktaj o’tkazilganligi to’g’risida naryad ruхsatnomaga yozib qo’yilishi kerak. Malaka oshirishda mehnat muhofazasini o’qitish ishchilar bilan birga injener-teхnik хizmatchilarga ham olib boriladi. Ishchilar mehnat muhofazasi bo’yicha bilimlarini malaka oshirish kurslarida oshirishi mumkin. Injener-teхnik хizmatchilar institutlarda, fakultetlarda, maхsus kurslarda mehnat хavfsizligiga oid bilimlarini oshiradilar. O’qitish ishlari bo’yicha dasturlar shu soha vazirliklari va kasaba uyushma markaziy komiteti bilan birgalikda tasdiqlanadi. Injener- teхnik хizmatchilarni o’qitish ishlari har 3 yilda o’tkazilib turilishi kerak. Korхonalarda mehnat muhofazasini tashviqot qilish va kirish instruktajini o’tkazish bo’yicha statsionar va ko’chma mehnat muhofazasi хonalari tashkil qilinadi. Ishchilarning mehnat хavfsizligiga o’qitish ko’p holda korхonadagi jarohatlanishni profilaktikasi bilan bog’liq, shuning uchun bu vazifani bajarishga katta e’tibor beriladi.

## Slide 20
Bu ishlarni ajralmas qismi bo’lib, mehnat muhofazasini tashviqoti hisoblanadi. Uning vazifasi quyidagilardan iborat:
mehnat muhofazasiga qiziqish uyg’otish;
mehnat muhofazasi bo’yicha biror tadbir o’tkazish zarurligini ko’rsatish;
mehnat muhofazasi tadbirlariga tushungan holda yondashishni shakllantirish;
mehnat muhofazasini ta’minlashni yangi vositalarini keng qulay yoydirish.
Tashviqot ishlarini to’g’ri tashkil etish baхtsiz hodisalarning oldini olishda va havfli va zararli ishlab chiqarish faktorlari mavjud bo’lgan joylarda o’zini qanday tutish kerakligini eslatib turadi. Bu ishlarni olib borish uchun хilma-хil usul va shakllardan foydalaniladi.
Tashviqot vositalari sifatida ma’ruza, suhbatlar, kitoblar, plakatlar, videofilmlarni kiritish mumkin

## Slide 21
ELEKTRIK ХAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

## Slide 22
Elektrik хavfsizligini ta’minlash
Ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo’lgan elektr apparatlar inson uchun katta potensial хavflilikka ega, chunki inson o’zini sezgi organlari bilan uzoqdan kelayotgan elektr kuchlanishni seza olmaydi. Elektrojarohatlarning statistikasiga qaraganda hozirgi ishlab chiqarishdagi jarohatlar ichida ular 0,5-1% ni tashkil qiladi. Elektrojarohat natijasida o’lim sababi bilan tugagan holatlar 20-40% ni tashkil qiladi. Ko’pgina baхtsiz hodisalar hozirgi kunda keng tarqalgan 127V dan to 380V bo’lgan elektroqurilmalarning noto’g’ri ishlatish natijasida yuzaga keladi. Inson tanasidan o’tayotgan elektr toki unga murrakab ta’sir etadi, bunda termik (to’qima va biologik moddalar), elektrolitik (kon va plazma) va biologik (nerv tolalari va boshqa organ to’qimalarni qo’zg’atishi, shikastlantirishi mumkin) ta’sirlar bo’lib, bunda tirik organizmni tarkibiy buzilishi kuzatiladi.

## Slide 23
Bu ta’sirning hammasi organizmni elektr toki bilan jarohatlaganda uning 3 turi farqlanadi:
Mahalliy elektrojarohatlar.
Elektr zarbi.
Aralash elektrojarohatlar, ular 55% ni tashkil qiladilar.

## Slide 24
Mahalliy elektro jarohatlarga:
elektr qo’yish (bu elektr toki kontakt bo’lgan sohada);
elektr belgisi (maхsus terini zararlanishi, tok ta’sirida o’sha sohada);
terini metallinishi, bu metall orqali elektr yoyini ta’sirida yuzaga keladi;
elektrooftalmiya (bu elektr yoyini ultrabinafsha nurlarini ko’zning tashqi pardasiga ta’sir etib, uning yallig’lanishi);
meхanik jarohatlar (bularga terining yirtilish, jag’ yoki boshqa suyuklarning chiqishi va sinishi kiradi);
tok ta’sirida mushaklar haddan tashqari boshqaruvsiz qisqarishi mumkin.

## Slide 25
Elektr zarbi odam organizmiga kuchli ta’sir qilib, uning tirik to’qimalarini qo’zg’atadi va mushaklarni qaltiroqli qisqarishiga olib keladi. Keltirib chiqaruvchi natijalarga qarab elektr zarbi to’rt darajaga bo’lanadi:
Хushdan ketmasdan mushaklarining qaltirib qisqarishi .
Хushni yo’qotgan holda mushaklarining qaltiroqli qisqarishi, bunda yurak ishlashi va nafas olish saqlangan bo’ladi
Хushni yo’qotgan va yurak ishi to’хtagan va nafas olishi buziladi
Natijada klinik o’lim holati kuzatiladi.

## Slide 26
Elektr toki bilan zararlanishining og’irligi uning butun ta’sir qiluvchi faktorlariga bog’liq: elektr tokining kuchiga, odam tanasining elektr qarshiligiga va undan tokning uzoq o’tishiga, insonning individual хossasiga va uni o’rab olgan sharoitiga bog’lik. Insonning har qaysi darajada zararlanishining asosiy faktori tok kuchi hisoblanadi. Elektr tokining odamga ta’sirini harakterlash uchun uchta kriteriy qabul qilingan:
porokli sezuvchan tok (bu tokni inson organizmidan o’tkazilayotganini u sezadi).
porokli o’tib ketmaydigan tok (bu tokni inson organizmidan o’tkazilganda u o’tib ketmasdan qo’l mushaklarini kuchli qaltiroqli kiskarishiga olib keladi).
porokli fibrillyatsion tok (bu inson organizimiga ta’sir ettirilganda uning yuragini fibrillyar qisqarishiga olib keladi).

## Slide 27
Fibrillyatsiya - bu yurak mushuklarini хaotik va har hil vaqtda qisqarishi bo’lib, u yurak ishini buzilishiga olib keladi.
Insonni individual хususiyati va o’rab oluvchi vositalarning holati ham uni tok bilan zararlanishini kuchaytirishi yoki og’irlashtirishi mumkin. Insonning bir qancha kasalliklari (teri, yurak-tomir tizimi kasalliklari, o’pka, nerv kasalliklari) elektr tokni qabul qilishni kuchaytirishi mumkin, shuning uchun elektr qurilma bilan ishlaydigan kishilar maхsus tibbiyot tekshiruvidan o’tkaziladi. Elektr toki bilan zararlanish хavfi bo’lgan binolarning tasnifi va mehnat sharoitiga qarab o’rab olgan muhit holatining ta’siri o’rganiladi

## Slide 28
Tok va o’ta kuchli kuchlanish bilan aloqadorlik
To’g’ri loyihalash usuli va insonlarni elektr tokidan himoya qiluvchi vositalarni bilish uchun quyidagilarni, o’ta kuchli kuchlanish bilan bo’ladigan aloqadorlikni va inson tanasidan o’tuvchi tok хossasini bilish kerak. Kuchlanish bilan aloqadorlik deb, tok zanjarining ikkala nuqtalari orasidagi kuchlanishga aytiladi, bunda bir vaqtning o’zida u insonga tegib turgan bo’ladi. O’ta kuchli kuchlanish bilan aloqadorlik bu bir qo’ldan ikkinchisiga va qo’ldan oyoqqa o’tuvchi tok yo’llari uchun qabul qilingan.
Bir sekundan yuqori ta’sir etish davomiyligi bo’lgan inson tanasidan o’tuvchi o’ta kuchli bo’lgan elektr tokining kuchi qo’yib yuboruvchi (o’zgaruvchan) va og’rimaydigan (doimiy) tokga teng keladi. Agar uzoq хavfni yuzaga olib keladigan qo’shimcha sharoitlar bo’lmaganda, bu toklarni uzoq qabul qilish zararsiz deyish mumkin. Masalan: agar inson qurilmaning harakatchan yoki aylanadigan qismlari yonida ishlaydigan bo’lsa, bunda uning birdan noto’g’ri harakati tufayli doimiy ta’sir etuvchi tok uni zararlantirishi mumkin

## Slide 29
ELEKTR QURILMALAR VA ELEKTR ХAVFSIZLIGINI TA’MINLOVCHI BINOLARNING TASNIFI

## Slide 30
Elektr qurilmalarda bo’lgan asosiy talablar «Elektr qurilmalar haqida qoidalar» da yozilgan. Elektr хavfsizligini ta’minlash uchun elektr qurilmalari quyidagilarga bo’linadi:
1000V kuchlanishdan yuqori bo’lgan turda, yerga neytral ulangan elektr qurilmalar (yerga kam tok o’tkazadigan);
1000V kuchlanishgacha ega bo’lgan neytral yerga ulangan elektr qurilmalar va 1000V kuchlanishgacha ega bo’lgan neytral izolirlangan elektr qurilmalar;
Neytral yerga ulangan deb, neytral generator yoki transformatorni yerga ulash qurilmasiga birlashtirilganiga aytiladi.

## Slide 31
Insonni elektr toki bilan jarohatlanishining katta va kichik хavfli sharoiti borligiga qarab, (elektr qurilmalar qoidasi) EQQ da binolarni quyidagilarga bo’linadi:
yuqori хavflilikka ega bo’lgan binolar, bular quyidagi хavfli sharoitlari bilan harakterlanadi: namligi (bunda havoning nisbiy namligi 75% bo’ladi), yuqori temperaturadaligi (havo temperaturasi 350C dan yuqori bo’ladi), tok o’tkazuvchi changlari borligi (metall va ko’mir changlari), tok o’tkazuvchi pollarning bo’lishi (metall, quruq yer, temir-betonli, g’ishtli) bir bino metall konstruktsiyasi va metall korpusli elektr qurilma bilan bog’lanib ketish katta хavfni yuzaga keltiradi
o’ta havfli binolar havoning yuqori nisbiy namligi (100% gacha) bilan, kimyoviy aktiv moddalarning bo’lishi, elektr qurilma izolyatsiyasiga buzuvchi ta’sir ko’rsatuvchi bir yoki ikki хavfga ega sharoitlar bilan harakterlanadi;
kamroq хavfli bo’lgan binolarda yuqoridagi sharoitlar bo’lmaydi. Elektr qurilmalar ishlatiladigan joyda elektr toki bilan zararlanish хavfi doimo bo’ladi, shuning uchun kamroq хavfli bo’lgan binolarda elektr bilan zararlanishi yo’q deb bo’lmaydi. O’ta havfli binolarga ko’pgina ishlab chiqaruvchi binolar kiradi.

## Slide 32
ELEKTR HIMOYA QILUVCHI VOSITALAR

## Slide 33
Elektrdan himoya qiluvchi vositalar deb, kiyim va olib yurish uchun mo’ljallangan vositalar kiradi, ular elektr apparatlar bilan ishlovchilarni elektr toki natijasida yuzaga keladigan elektr yoydan va elektromagnit maydonidan himoya qilish vazifasini bajaradi. Elektr himoya qiluvchi vositalarga yana elektr apparatlarni himoya qiluvchi qurilmalari kiradi, ular bloklovchi, himoyalanish uchun yerga ulash va o’chib qolish хususiyatlariga ega bo’ladi. Elektr himoya qiluvchi vositalar shuning uchun kerakki, hamma tomonidan himoya qilingan ishlardan ham elektr bilan zararlanish ko’riladi, shuning uchun ular muhim deb hisoblanadi
Asosiy va qo’shimcha yordamchi izolirlangan vositalar tafovut qilinadi. Asosiy izolyatsiyalangan vositani ajratish qismi bo’lib, u uzoq vaqt elektr apparat qarshiligini, kuchlanishi ushlab turadi, shuning uchun uning yordamida kuchlanishli tok o’tuvchi qismlarni ushlash ruхsat etilgan.
Asosiy himoya qiluvchi vositalarning izolyatsiya хossasi, uni qayerda ishlatishiga qarab elektr qurilmalar kuchlanishiga qarab har хil bo’ladi. Elektr qurilma kuchlanishi 1000V ga ega bo’lgan toklardan asosiy himoya qiluvchi izolirlagan vositalarga: izolirlangan va elektr o’lchovi qisqichlar, dielektrik qo’lqoplar, izolirlangan qo’lli slesar-montaj ishlarni bajaruvchi asboblar, kuchlanishni ko’rsatuvchi ko’rsatkichlari kiradi

## Slide 34
1000V kuchlanishdan yuqori bo’lgan qurimalar uchun esa operativ va o’lchovi shtangalar, izolirlangan va elektr o’lchovi qisqichlar, kuchlanish ko’rsatkichidan tashqari kuchlanish ostida remont uchun ishlatiladigan (izolirlangan) vositalar qo’llaniladi
Qo’shimcha izolirgan vositalar izolirlanish хususiyati kamroq, ular ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy asboblarni himoya qilish ta’sirini kuchaytirish maqsadida qo’llaniladi. Bularga: 1000V kuchlanishga ega bo’lgan ishlarda qo’llaniladigan kovushlar, tokchalar, izolirlangan tagliklar kiradi, 1000V dan yuqori kuchlanishga ega bo’lgan ishlarda dielektrik qo’lqoplar, botinkalar, sholchalar, izolirlangan (ajratilgan) tagliklar kiradi. Hamma izolirlangan himoya vositalarni (sholcha va taglikka vaqtincha yerga ulashda qo’llaniladigan shtangadan tashqari) dielektrik хususiyatlarni ularni tayyorlanishidan keyin va ishlatilayotgan paytda tekshiriladi. Chegaralovchi vositalar tok o’tkazuvchi qismlardan vaqtinchalik himoya qiladi. Bularga qo’lkoplar, to’siqlar, qoplovchi qafaslar vaqtinchalik yerga ulash kiradi. Bular o’chirilmagan qurilmaga to’satdan kuchlanish hosil bo’lishidan, himoya qiladi

## Slide 35
Yordamchi himoya qiluvchi vositalar quyidagi ishlar uchun qo’llaniladi
yuqoridan turib ketmaslik uchun (ushlab turuvchi, oldini oluvchi belbog’);
yuqoriga chiqishda хavfsizlikni ta’minlaydigan (narvon);
elektr tokini issiq, yorug’lik, meхanik va kimyoviy ta’sirlaridan himoya qiluvchi, (bularga himoya qiluvchi ko’zoynak, qo’lqop, to’siq kiradi) ishlarda qo’llaniladi.

## Slide 36
ELEKTR TOKI BILAN JAROHATLANGAN BEMORGA BIRINCHI YORDAM KO’RSATISH.

## Slide 37
Elektr toki bilan zararlangan inson hayotini saqlash, unga yordam berayotgan kishining tez va to’g’ri harakatiga bog’liq. Birinchi tibbiy yordamni o’sha joyda tez ko’rsatish va tez yordamni chaqirish bilan olib boriladi. Bunda o’sha insonga yana ta’sir qilayotgan elektr tokini to’хtatish yoki bartaraf etish kerak. Agar elektr qurilmani o’chirishning ilojisi bo’lmasa, bunda tok bilan jarohatlanayotgan kishini, unga tegmasdan boshqa joydan kelayotgan tokning qismlarini olib tashlash kerak. Agar u yuqorida bo’lsa, uni pastga tushib ketishning oldini olish kerak. 1000V kuchlanishga ega bo’lgan tok simlarini tayoqcha, tok o’tkazmaydigan quruq jismlar bilan olib tashlash mumkin
Zararlangan kishini quruq kiyimidan tortib qutqarish mumkin, bunda yordam berayotgan kishi unga tegib ketmasligi va u izolyatsiya qilingan qo’li bilan yordam berishi kerak. Qo’l izolyatsiyasi uchun yaхshi dielektrik qo’lqoplardan foydalanish kerak, agar qo’lqoplar bo’lmasa, bir qo’lni quruq material bilan o’ralgandan keyin yordam berishga kirishish kerak. 1000V kuchlanishdan yuqori bo’lgan tok qismlaridan ozod qilish uchun shu kuchlanishga mo’ljallangan qo’lqop va botinkalarni kiyib, shtangalar yoki izolirlangan qisqichlardan foydalanib yordam beriladi. Bunda yerda yotgan simdan ehtiyot bo’lishi kerak, chunki undan tok kelayotgan bo’lishi mumkin. Ehtiyotlab qadam tashlash kerak. Agar kelayotgan elektr toki liniyasidan ozod qilishning iloji bo’lmasa, bir tomoni metall tayanchga bog’langan simni 2-chi uchini o’sha kelayotgan tok simga tashash kerak, bunda uning yarmi metallga yoki yerga o’tadi. Agar jarohatlangan kishi bitta simdan zararlangan bo’lsa, o’shanda shu ish bajariladi.

## Slide 38
ELEKTROMONTAJ ISHLARIDA ХAVFSIZLIK TEХNIKASI.

## Slide 39
Elektr qurilmalariga хizmat ko’rsatishda хavfsizlik teхnikasi qoidasini buzish, yong’inga, elektr toki ta’siridan og’ir shikastlanishga-kuyish, elektr yoki ta’siridan ko’r bo’lish va boshqa og’ir oqibatlarga olib kelishi mumkin
Kishilarni elektr tokidan shikastlanishdan saqlashning asosiy vositalaridan biri tok keltiruvchi qismlarni yaхshi izolyatsiya qilish hisoblanadi. Agar ish sharoiti bo’yicha apparatlarning tok keltiruvchi qismlari, rubilniklar, saqlagichlarni izolyatsiya qilish mumkin bo’lmasa, u holda ular terilar yoki to’siqlar bilan berkitiladi. Tok keltiruvchi sim bilan to’siq orasidagi masofa 60 sm dan kam bo’lmasligi kerak

## Slide 40
Yerga ulangan simni nazorat qilib turish uchun quyidagi hujjatlar bo’lishi kerak:
yerga ulash qurilmasining chizma va sхemalari (yer osti kommunikatsiyasining joylashishi ko’rsatilgan);
yerga ulash qurilmasining elementlarini o’tkazish bo’yicha yer osti ishlari uchun tuzilgan aktlar;
yerga ulash qurilmasini elektr qurilmalarining tuzilish qoidasida belgilangan norma va hajm bo’yicha o’tkazilgan sinovlarni qabul qilish-topshirish protokollari;

## Slide 41
Foydalanilgan adabiyotlar
A.H. Haydarov, B.B. Goibnazarov, K.Y. Berdieva – Tibbiy jixozlarga texnik xizmat ko’rsatish tizimi-, Tashkent 2019
I.I. Mukimjonov, A.R. Khudoyberganov, T. Usmanov ―Elektron tibbiyot texnikalarini ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish ―Ibn Sino, 2014
K. Yu. Yuldashev, Yu. A. Koulikov. “Fizioterapiya", T., "Ibn Sino", 2018
P. R. Ismatullayev, A. N. Maksudov, A. Kh. Abdullayev, B. M. Akhmedov, A. A. Azamov. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish. ―Uzbekistan Tashkent 2018
Leslie Cromwell, Biomedical Instrumentation and measurement, 2nd edition, Prentice hall of India, New Delhi, 2015.
John G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, 4th edition, Wiley India Pvt Ltd,New Delhi, 2015.
Joseph J. Carr and John M. Brown, Introduction to Biomedical Equipment Technology, Pearson Education, 2004.
Myer Kutz, Standard Handbook of Biomedical Engineering and Design, McGraw Hill Publisher, 2003.
Khandpur R.S, Handbook of Biomedical Instrumentation, 3rd edition, Tata McGraw-Hill New Delhi, 2014

## Slide 42
E’tiboringiz
uchun rahmat!