## Slide 1: Network Monitoring
COMPUTER NETWORK MANAGEMENT
Week - 14
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
Lecturer - Fajar Hariadi

## Slide 2
Computer Network Management
Simple Network Management Protocol
1
2
3
  Contents
The Dude
Implementasi Network Monitoring

## Slide 3: Simple Network Management Protocol
  01

## Slide 4: SNMP
SNMP atau Simple Network Management Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk Monitoring perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer.
SNMP bekerja dengan cara mengumpulkan data terkait perubahan dalam jaringan untuk menentukan status dari perangkat yang terhubung dalam jaringan.
SNMP ini banyak digunakan karena protokol ini dapat memberikan informasi-informasi penting yang perlu dikumpulkan dari perangkat jaringan, dari mulai informasi status interface, besarnya bandwidth, hingga monitoring suhu prosesor.

## Slide 5: Komponen SNMP
SNMP Manager : sering juga disebut Network Management Station (NMS) merupakan server yang menjadi pusat pengumpulan data terkait seluruh perangkat yang dimonitoring di dalam jaringan. Pada perangkat ini biasanya admin jaringan melakukan monitoring.
SNMP Agent : merupakan perangkat lunak yang terdapat pada perangkat yang terhubung dalam jaringan. SNMP Agent akan mengumpulkan informasi terkait dirinya dan mengirimkan informasi tersebut kepada SNMP Manager untuk diproses lebih lanjut.
Managed Device : merupakan perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan yang perlu dilakukan monitoring, misalnya komputer server, switch, router dll.

## Slide 6: Komponen SNMP
Management Information Base (MIB) yang merupakan daftar terstruktur yang berisi berbagai macam informasi terkait agent dan objek-objek informasi dari agent itu sendiri (OID)
Object Identifier (OID) merupakan data satu objek spesifik yang terdapat pada agent. Data ini bisa merepresentasikan uptime, suhu perangkat, nama perangkat, tipe, dll
Kumpulan OID dalam bentuk MIB tersebut akan dikirimkan Agent ke Manager agar dapat dipantau secara berkala

## Slide 7: Cara Kerja SNMP
SNMP melakukan pertukaran informasi antara agent dan SNMP Manager dalam bentuk pesan yang memiliki beberapa fungsi yang berbeda.

## Slide 8: Pesan SNMP
SNMP Trap : Pesan ini merupakan pesan yang diinisiasi oleh SNMP Agent untuk memberikan informasi kepada SNMP Manager terkait kejadian atau status pada dirinya sekaligus memberikan pernyataan kepada SNMP Manager bahwa dirinya masih aktif, contoh pesan ini adalah pesan berisi informasi bahwa penggunaan cpu perangkat atau beban lalu lintas jaringan yang melalui perangkat SNMP Agent
SNMP Get : merupakan pesan dari SNMP Manager kepada SNMP Agent untuk meminta informasi khusus terkait informasi yang ada pada SNMP Agent, informasi ini berbentuk Object Identifier (OID)
SNMP GetNext: merupakan pesan untuk mendapatkan informasi selanjutnya dari informasi yang telah dikirimkan sebelumnya, urutannya akan sesuai dengan MIB Tree yang ada pada SNMP Agent

## Slide 9: Pesan SNMP
SNMP GetBulk : pesan ini merupakan pesan untuk mendapatkan seluruh informasi yang ada di SNMP Agent. Hal ini akan lebih menghemat waktu dibandingkan GetNext yang mengirimkan informasi (OID) satu per satu sampai seluruh informasi dikirimkan.
SNMP Response : pesan ini merupakan pesan untuk balasan dari seluruh pesan GET yang diterima SNMP agent dari SNMP Manager. Pesan ini akan berisi informasi yang diminta oleh manager dalam bentuk OID.
SNMP Set : pesan ini merupakan pesan dari SNMP Manager ke SNMP Agent agar agent mengubah parameter di dirinya sesuai permintaan dari SNMP manager, contohnya mengubah konfigurasi IP Address atau melakukan backup

## Slide 10: The Dude
  02

## Slide 11: The Dude
The dude merupakan aplikasi buatan mikrotik untuk melakukan monitoring dan manajemen perangkat-perangkat di dalam jaringan yang dikelola.
The dude dapat melakukan scanning terhadap perangkat di dalam jaringan komputer
Melakukan pemetaan terhadap jaringan perangkat-perangkat yang dikelola
Memberikan notifikasi terhadap perubahan terhadap kondisi jaringan
Mendukung SNMP, ICMP, DNS dan TCP monitoring

## Slide 12: Implementasi Network Monitoring
  03

## Slide 13: Topologi
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
LAN | ether2, ether3 | DHCP Server | 192.168.10.1/24
Ether1 akan masuk dalam bridge Internet yang merupakan sumber internet
Ether2 dan Ether 3 masuk dalam bridge LAN, dan bridge ini akan menjadi DHCP Server bagi setiap client yang terhubung dengan Ether2 atau Ether3

## Slide 14: Membuat Bridge - Router
Langkah Konfigurasi Bridge
Buat bridge untuk kedua sesuai dengan tabel
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
LAN | ether2, ether3 | DHCP Server | 192.168.10.1/24

## Slide 15: Membuat Bridge - Router
Hasil bridge akan terlihat seperti gambar berikut
Selanjutnya memasukkan port sebagai anggota bridge sesuai dengan tabel berikut:
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
LAN | ether2, ether3 | DHCP Server | 192.168.10.1/24

## Slide 16: Port Bridge - Router
Untuk memasukkan port menjadi anggota bridge, masuk ke dalam tab port
Tambahkan semua port pada bridge yang sesuai
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
LAN | ether2, ether3 | DHCP Server | 192.168.10.1/24

## Slide 17: Port Bridge - Router
Hasil penambahan port pada bridge yang telah dibuat:
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
LAN | ether2, ether3 | DHCP Server | 192.168.10.1/24

## Slide 18: DHCP Client - Router
IP address untuk koneksi internet perlu didapatkan pada bridge internet yang telah dibuat, dengan cara menjadikan bridge sebagai DHCP CLient
Hasil IP Address yang didapat bisa saja berbeda, tergantung dari pengaturan sumber internet atau langganan ISP

## Slide 19: IP Address Gateway - Router
Sebelum dapat membuat DHCP Server yang harus dilakukan adalah menentukan IP Address interface pada router yang akan menjadi DHCP Server
Pada list yang ada sudah terdapat ip address dari DHCP Client sebelumnya

## Slide 20: IP Address Gateway - Router
IP Address pada bridge LAN ini merupakan gateway yang akan digunakan oleh seluruh komputer yang terhubung dengan interface bridge LAN (ether2, ether3)
Hasil pemberian IP Address gateway terlihat seperti berikut

## Slide 21: DHCP Server - Router
Setelah sudah terdapat gateway selanjutnya dapat dibuat dhcp server untuk bridge LAN, sehingga setiap client yang terhubung dapat IP Address secara otomatis
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 22: DHCP Server - Router
Hasil DHCP Server akan terlihat seperti gambar berikut:
Setiap komputer yang terhubung dengan interface bridge LAN akan mendapatkan ip address dari dhcp server ini, sehingga memiliki rentang ip address pada network 192.168.10.0/24

## Slide 23: NAT - Router
Pembuatan NAT dilakukan pada menu firewall pada winbox

## Slide 24: NAT - Router
Hasil nat
Chain srcnat dan out interface Internet artinya pengelompokkan setiap traffic yang bersumber dari jaringan local menuju ke internet
Action masquerade dari setiap traffic yang sudah dikelompokkan tersebut akan di tanslasikan menjadi agar terlihat bersumber dari ip address public di interface bridge internet untuk kemudian dilanjutkan ke jaringan di internet

## Slide 25: SNMP - Router
Aktifkan SNMP dan masukkan trap target IP dari PC yang akan dijadikan Server The Dude

## Slide 26: Konfigurasi Switch
Bridge | Port | DHCP | IP Address
LAN | Ether1-5 | DHCP Client | 
Ether1-5 digabungkan menjadi 1 bridge agar mikrotik berfungsi sebagai switch
Selanjutnya bridge yang sudah dibuat dijadikan DHCP client agar mendapatkan ip address dr DHCP server yang ada di router

## Slide 27: Pengaturan Bridge - Switch
Bridge | Port | DHCP | IP Address
LAN | Ether1-5 | DHCP Client | -
Hasil bridge akan terlihat sebagai berikut:

## Slide 28: Port Bridge - Switch
Bridge | Port | DHCP
LAN | Ether1-5 | DHCP Client
Hasil port bridge akan terlihat sebagai berikut:

## Slide 29: DHCP Client - Switch
Buat bridge LAN menjadi DHCP Client agar mendapatkan IP Address dan bisa di-remote dari router
Hasil IP Address yang didapat bisa saja berbeda tapi semestinya ada di rentang alamat pada jaringan 192.168.10.0/24 karena pengaturan DHCP Server di router pada network address tersebut.

## Slide 30: SNMP - Switch
Aktifkan SNMP dan masukkan trap target IP dari PC yang akan dijadikan Server The Dude

## Slide 31: DHCP Client - PC
Pastikan setiap PC mendapatkan IP Address yang sesuai dengan DHCP Server yang terdapat pada router

## Slide 32: Download The Dude – PC Server
Untuk dapat menginstalasi the dude, buka halaman download di mikrotik
https://mikrotik.com/download

## Slide 33: Instalasi The Dude – PC Server
Buka file hasil download jalankan, biarkan semua konfigurasi default dan jalankan the dude

## Slide 34: The Dude – PC Server
Mulai dengan menambahkan internet, pada tombol + pilih device
Sesuaikan dengan IP DHCP Client pada Mikrotik-1
Tambah service dengan menekan tombol +
Pilih probe ping, kemudian klik OK
Pilih Finish

## Slide 35: The Dude - Internet – PC Server
Pada perangkat yang muncul klik kanan pilih settings
Rubah name menjadi internet kemudian klik OK
Klik kanan dan pilih appearance untuk mengubah tampilan
Atur label
Atur tampilan icon
Hasil pengaturan

## Slide 36: The Dude – Router - PC Server
Mulai dengan menambahkan internet, pada tombol + pilih device
Tambahkan IP Address Bridge LAN dan centang RouterOS
Tambah service dengan menekan tombol +
Pilih probe mikrotik, kemudian klik OK
Pilih Finish

## Slide 37: The Dude – Router – PC Server
Pada perangkat yang muncul klik kanan pilih settings
Rubah name menjadi Router kemudian klik OK
Klik kanan dan pilih appearance untuk mengubah tampilan
Atur label
Atur tampilan icon
Hasil pengaturan

## Slide 38: The Dude – Switch - PC Server
Mulai dengan menambahkan internet, pada tombol + pilih device
Tambahkan IP Address Bridge LAN yang didapat dari DHCP Server
Tambah service dengan menekan tombol +
Pilih probe mikrotik, kemudian klik OK
Pilih Finish

## Slide 39: The Dude – Router – PC Server
Pada perangkat yang muncul klik kanan pilih settings
Rubah name menjadi Switch kemudian klik OK
Klik kanan dan pilih appearance untuk mengubah tampilan
Atur label
Atur tampilan icon
Hasil pengaturan

## Slide 40: Membuat Koneksi
Mulai dengan menambahkan link, pada tombol + pilih link
Lakukan dengan mengklik tahan perangkat pertama dan tarik sampai ke perangkat kedua
Atur perangkat dan interface
Hasil pengaturan

## Slide 41: Pengujian Mematikan Perangkat
Matikan perangkat switch dan lihat hasil perbedaan tampilannya, setelah beberapa saat tampilan dari switch akan berwarna jingga
Jika tidak ada perbaikan maka akan berubah menjadi warna merah
Jika dihidupkan kembali, tampilan akan kembali menjadi hijau setelah beberapa saat

## Slide 42: Kesimpulan
  04

## Slide 43: Kesimpulan
SNMP merupakan protokol untuk melakukan monitoring perangkat-perangkat dalam jaringan yang dikelola
SNMP bekerja dengan 2 peran yang pertama sebagai SNMP Manager yang dapat melakukan pengelolaan dan monitoring pada perangkat, yang kedua sebagai SNMP Agent yang memberikan laporan terkait status dirinya kepada SNMP Manager
SNMP Agent melapor secara berkala menggunakan pesan SNMP Trap
SNMP manager dapat meminta informasi kepada SNMP Agent dengan menggunakan pesan GET atau memerintah SNMP Agent menggunakan pesan SET
The dude merupakan aplikasi monitoring perangkat jaringan yang bekerja dengan menggunakan berbagai protokol, salah satunya adalah SNMP
Dengan the dude kita dapat melakukan monitoring perangkat yang sedang aktif atau sedang mengalami gangguan

## Slide 44: Network Design
  Week 15