## Slide 1: Network Design
COMPUTER NETWORK MANAGEMENT
Week - 15
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
Lecturer - Fajar Hariadi

## Slide 2
Computer Network Management
Tahapan Desain Jaringan
1
2
3
  Contents
Contoh Kasus
Implementasi Kasus

## Slide 3: Tahapan Desain
Analisis Kebutuhan
Analisa Kondisi Jaringan
Desain Topologi
Simulasi
Dokumentasi
Implementasi dan Monitoring
Analisa kebutuhan digunakan untuk mengetahui kebutuhan organisasi/client terkait jaringan komputer
Analisa kondisi jaringan digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang sedang berjalan
Desain topologi digunakan untuk merencanakan jaringan yang akan dibangun atau perubahan yang akan dilakukan
Simulasi untuk memastikan rancangan yang dibuat dapat berjalan memenuhi kebutuhan
Dokumentasi digunakan untuk komunikasi dengan organisasi/client, tim atau arsip yang dapat digunakan untuk kegiatan maintenance atau perubahan ke depannya
Implementasi dan monitoring adalah kegiatan penerapan rancangan jaringan dan memantau hasil implementasi

## Slide 4: Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan proses mendapatkan dan mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan tujuan penggunaan jaringan, kebutuhan pengguna, perangkat yang digunakan di dalam jaringan, maupun aplikasi yang menggunakan jaringan sehingga jaringan yang dibangun dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Informasi-informasi tersebut didapat melalui diskusi dengan pengguna, staf, maupun di level manajemen atau pimpinan.
Setiap informasi perlu dikategorisasi menjadi kebutuhan inti (core/fundamental requirement), fitur yang diinginkan (features), kebutuhan di masa mendatang, dan kebutuhan yang tidak diperlukan misalnya terkait hal yang tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan, tidak realistik, atau tidak dapat diterapkan).

## Slide 5: Analisis Kebutuhan
Agar tidak menimbulkan ambigu atau kebingungan terhadap kebutuhan dan fitur yang diperlukan biasanya setiap hasil analisis menggunakan kata kunci yang membedakan antara kebutuhan utama, kebutuhan fitur, kebutuhan untuk pengembangan atau kebutuhan yang tidak diperlukan
Informasi yang dikumpulkan dari pengguna, staf, dan manajemen
Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Utama
Kebutuhan Fitur
Kebutuhan Pengembangan
Hal yang tidak diperlukan

## Slide 6: Kata Kunci
Harus/Wajib/Dibutuhkan merupakan kata kunci dalam membentuk kalimat yang menyatakan bahwa hasil kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus tersedia dalam jaringan
Sebaiknya/direkomendasikan merupakan kata kunci yang mengidentifikasikan kebutuhan yang valid tapi implementasinya tidak harus ada di dalam jaringan, kebutuhan ini merupakan fitur yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan jaringan
Bisa saja/opsional merupakan kata kunci yang merepresentasikan kebutuhan tersebut adalah fitur tambahan, atau kebutuhan pengembangan ke depan, atau mungkin pula kebutuhan yang tidak dibutuhkan
Jangan/tidak boleh merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut merupakan hal yang wajib diimplementasikan sebagai batasan di dalam jaringan
Tidak diperlukan merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa fitur yang dimaksud tidak perlu diterapkan di dalam jaringan

## Slide 7: Tahapan Analisis
Kebutuhan waktu : merupakan kebutuhan pengguna dalam mengakses, mentransfer, atau memodifikasi informasi, misalnya kebutuhan waktu untuk melakukan untuk mengirimkan file/upload data, jadwal penggunaan jaringan dll
Kebutuhan Interaktif : mirip seperti kebutuhan waktu tapi lebih berfokus kepada waktu respons dari sistem, misalnya kebutuhan terkait waktu respons dalam mengakses halaman web, atau melakukan video conference
Kebutuhan reliabilitas : kebutuhan terkait konsistensi layanan jaringan misalnya konsistensi jaringan dapat digunakan, konsistensi lamanya sinkronisasi data antar perangkat, dll
Pengguna
Aplikasi
Perangkat
Jaringan Komputer
Kebutuhan pengguna merupakan set kebutuhan yang diperlukan oleh user untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Secara general sistem harus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan kerjanya serta memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan user

## Slide 8: Tahapan Analisis
Kebutuhan kualitas presentasi : merupakan kebutuhan pengguna dalam melihat kualitas data yang diterima user, misalnya kebutuhan terkait kualitas audio ketika melakukan panggilan telepon (VoIP).
Kebutuhan Adaptibilitas : merupakan kebutuhan user terkait perubahan-perubahan yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaannya, seperti misalnya perpindahan posisi kerja, penggunaan komputer yang berbeda dll
Kebutuhan keamanan : kebutuhan terkait dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, misalnya ada user yang boleh mengakses suatu perangkat ada yang tidak boleh.
Kebutuhan budget : kebutuhan terkait kemampuan mengadakan suatu peralatan atau fitur di dalam jaringan, misalnya kebutuhan terkait spesifikasi dari komputer yang dapat disediakan.
Pengguna
Aplikasi
Perangkat
Jaringan Komputer

## Slide 9: Tahapan Analisis
Kebutuhan Pengembangan : kebutuhan terkait apakah akan ada perangkat keras atau perangkat lunak yang akan ditambahkan ke depannya, misalnya dalam lab akan ada penambahan jumlah komputer dll
Kebutuhan bantuan : kebutuhan terkait seberapa jauh pengguna memerlukan bantuan dalam mengoperasikan segala perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan, misalnya apakah perangkat jaringan perlu dikonfigurasi ulang untuk memenuhi penambahan perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna, atau pengguna dapat melakukannya tanpa memerlukan bantuan
Pengguna
Aplikasi
Perangkat
Jaringan Komputer

## Slide 10: Tahapan Analisis
Tipe aplikasi merupakan klasifikasi aplikasi berdasarkan jenis kebutuhan jaringannya, ada aplikasi yang membutuhkan kehandalan data yang tinggi, kecepatan transfer yang tinggi atau delay yang rendah
Lokasi aplikasi merupakan pengelompokan aplikasi berdasarkan siapa dan dimana aplikasi tersebut digunakan, misalkan aplikasi browser mungkin saja ada di setiap komputer di dalam organisasi namun aplikasi yang spesifik terkait administrasi keuangan mungkin hanya beberapa bagian dari organisasi saja yang menggunakannya, sehingga dengan begitu kita dapat menentukan prioritas traffic atau pembagian bandwidth yang mencukupi
Pengguna
Aplikasi
Perangkat
Jaringan Komputer
Kebutuhan aplikasi merupakan komponen kebutuhan yang menggambarkan informasi aplikasi yang digunakan, pengalaman, pengujian dan aplikasi yang diperlukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan organisasi

## Slide 11: Tahapan Analisis
Tipe perangkat yang digunakan oleh pengguna biasanya perangkat umum, server, dan perangkat khusus.
Karakteristik perangkat berisi informasi detail terkait perangkat tersebut, misalnya jenis NIC yang digunakan, protokol yang didukung dll.
Lokasi perangkat berisi informasi dimana perangkat tersebut diletakkan dalam organisasi, hal ini biasanya digambarkan dalam bentuk peta
Pengguna
Aplikasi
Perangkat
Jaringan Komputer
Kebutuhan perangkat merupakan daftar dari perangkat yang dibutuhkan setiap bagian organisasi untuk menjalankan pekerjaannya. Biasanya kebutuhan ini berisi tiga jenis informasi, yaitu tipe perangkat, karakteristik perangkat dan lokasi. Dengan mengetahui seluruh informasi tersebut kita akan lebih mudah menentukan perangkat jaringan yang dibutuhkan maupun bandwidth yang diperlukan untuk dapat memfasilitasi perangkat tersebut

## Slide 12: Contoh Hasil Tahapan Analisis
Setiap ruang kelas wajib memiliki 1 komputer yang terhubung dengan internet
Ruang kelas bisa saja memiliki koneksi wifi untuk siswa
Ruang lab membutuhkan penambahan komputer sehingga jumlah komputernya menjadi 10
Access point di ruang guru sifatnya opsional
Tidak boleh ada penambahan access point di ruangan lab
PC di ruang guru diperlukan untuk kegiatan video conference
PC di ruang lab digunakan untuk kebutuhan browsing dan aplikasi kantoran

## Slide 13: Analisa Kondisi Jaringan
Analisa kondisi jaringan dilakukan dengan mempelajari dokumentasi dari jaringan yang saat ini berjalan apabila tersedia
Bila tidak tersedia maka harus dilakukan observasi langsung terhadap perangkat-perangkat yang saat ini digunakan, konfigurasi yang digunakan, beserta permasalahan yang dialami oleh organisasi atau client
Tahap ini juga digunakan untuk memastikan perangkat lama mana yang masih dapat digunakan atau harus digantikan dengan perangkat baru

## Slide 14: Desain Topologi
Desain topologi akan sangat berguna ketika digunakan untuk menganalisa masalah yang terjadi pad salah satu bagian dari jaringan
Desain topologi ini juga akan sangat berguna untuk pengembangan lebih lanjut terkait penambahan perangkat di dalam jaringan

## Slide 15: Simulasi
Simulasi digunakan untuk memastikan rancangan yang dibangun dapat berjalan dengan baik, ada banyak software yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi seperti cisco packet tracer apabila seluruh perangkat yang digunakan menggunakan perangkat cisco, atau jika menggunakan perangkat yang berbeda dapat menggunakan GNS3 atau EVE-NG
Cisco Packet Tracer
GNS3

## Slide 16: Dokumentasi
Dokumentasi biasanya disertai dengan gambaran topologi beserta dengan daftar jenis dan konfigurasi perangkat yang digunakan
Perangkat | Port Asal | Port Tujuan | Alamat Jaringan | Konfigurasi | Keterangan
Router | Ether1 | ISP | 192.168.100.253/24 | DHCP Client | Sumber internet
 | Ether2 | Switch Ruang Kelas | 192.168.20.0/24 | DHCP Server pada bridge Kelas | LAN untuk ruang kelas
 | Ether3 | Switch Ruang Lab | 192.168.30.0/24 | DHCP Server pada bridge Lab | LAN untuk ruang Lab
 | Ether4 | PC Guru 1 | 192.168.10.0/24 | DHCP Server pada bridge Guru | LAN untuk PC Guru
 | Ether5 | PC Guru 2 | 192.168.10.0/24 | DHCP Server pada bridge Guru | LAN untuk PC Guru
PC Guru 1 | Ether 0 | Ether4 Router | 192.168.10.0/24 | I7 4700hq RAM 16 GB SSD 1 TB OS Windows | Digunakan untuk browsing dan online meeting
PC Guru 2 | Ether 0 | Ether5 Router | 192.168.10.0/24 | I7 4700hq RAM 16 GB SSD 1 TB OS Ubuntu | Digunakan untuk browsing dan online meeting

## Slide 17: Implementasi dan monitoring
Implementasi dilakukan sesuai dengan budget organisasi/client apabila budget yang ditentukan tidak sesuai berarti harus ada penyesuaian terkait dengan desain dari jaringan
Implementasi dilakukan dengan menerapkan seluruh perangkat di dalam jaringan
Monitoring dilakukan dengan mengamati lalu lintas jaringan yang digunakan, atau dilakukan secara berkala untuk mengetahui perangkat mana yang perlu diperbaharui
Monitoring dapat menggunakan bantuan perangkat lunak monitoring jaringan seperti the dude, solarwind, dll

## Slide 18: Impelementasi desain
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
Ruang Kelas | Ether2 | DHCP Server | 192.168.10.1/24
Ruang Lab | Ether3 | DHCP Server | 192.168.20.1/24
Ruang Guru | Ether4, Ether5 | DHCP Server | 192.168.30.1/24

## Slide 19
Membuat Bridge - Router
Langkah Konfigurasi Bridge
Buat bridge sesuai dengan tabel
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
Ruang Kelas | Ether2 | DHCP Server | 192.168.10.1/24
Ruang Lab | Ether3 | DHCP Server | 192.168.20.1/24
Ruang Guru | Ether4, Ether5 | DHCP Server | 192.168.30.1/24

## Slide 20
Membuat Bridge - Router
Hasil bridge akan terlihat seperti gambar berikut

## Slide 21: Port Bridge - Router
Untuk memasukkan port menjadi anggota bridge, masuk ke dalam tab port
Tambahkan semua port pada bridge yang sesuai
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
Ruang Kelas | Ether2 | DHCP Server | 192.168.10.1/24
Ruang Lab | Ether3 | DHCP Server | 192.168.20.1/24
Ruang Guru | Ether4, Ether5 | DHCP Server | 192.168.30.1/24

## Slide 22: Port Bridge - Router
Hasil penambahan port pada bridge yang telah dibuat:
Bridge | Port | DHCP | IP Address
Internet | ether1 | DHCP Client | -
Ruang Kelas | Ether2 | DHCP Server | 192.168.10.1/24
Ruang Lab | Ether3 | DHCP Server | 192.168.20.1/24
Ruang Guru | Ether4, Ether5 | DHCP Server | 192.168.30.1/24

## Slide 23: DHCP Client - Router
IP address untuk koneksi internet perlu didapatkan pada bridge internet yang telah dibuat, dengan cara menjadikan bridge sebagai DHCP CLient
Hasil IP Address yang didapat bisa saja berbeda, tergantung dari pengaturan sumber internet atau langganan ISP

## Slide 24: IP Address Gateway - Router
Sebelum dapat membuat DHCP Server yang harus dilakukan adalah menentukan IP Address interface pada router yang akan menjadi DHCP Server
Pada list yang ada sudah terdapat ip address dari DHCP Client sebelumnya

## Slide 25: IP Address Gateway - Router
IP Address pada bridge merupakan gateway yang akan digunakan oleh seluruh komputer yang terhubung dengan interface bridge
Hasil pemberian IP Address gateway terlihat seperti berikut

## Slide 26: DHCP Server - Router
Setelah sudah terdapat gateway selanjutnya dapat dibuat dhcp server untuk bridge LAN, sehingga setiap client yang terhubung dapat IP Address secara otomatis
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 27: DHCP Server - Router
Hasil DHCP Server akan terlihat seperti gambar berikut:
Setiap komputer yang terhubung dengan interface bridge mendapatkan ip address dari dhcp server yang sesuai, sehingga memiliki rentang ip address pada network 192.168.10.0/24 untuk bridge Ruang Guru, 192.168.20.0/24 untuk bridge Ruang Kelas, dan 192.168.30.0/24 untuk bridge Ruang Lab

## Slide 28: NAT - Router
Pembuatan NAT dilakukan pada menu firewall pada winbox

## Slide 29: NAT - Router
Hasil nat
Chain srcnat dan out interface Internet artinya pengelompokkan setiap traffic yang bersumber dari jaringan local menuju ke internet
Action masquerade dari setiap traffic yang sudah dikelompokkan tersebut akan di tanslasikan menjadi agar terlihat bersumber dari ip address public di interface bridge internet untuk kemudian dilanjutkan ke jaringan di internet

## Slide 30: Pengujian IP Address
PC Ruang Guru
PC Ruang Kelas
PC Ruang Lab

## Slide 31: Pengujian Akses Internet
PC Ruang Guru
PC Ruang Kelas
PC Ruang Lab

## Slide 32: Kesimpulan
Tahapan dalam membangun jaringan komputer adalah analisis kebutuhan, analisis kondisi jaringan, desain topologi, simulasi, dokumentasi, implementasi dan monitoring
Analisis kebutuhan dilakukan dengan menggali informasi kepada pengguna, staf, maupun manajemen terkait kebutuhan pengguna, aplikasi, serta perangkat yang diperlukan organisasi dalam menjalankan pekerjaannya
Analisis kondisi jaringan dilakukan dengan menganalisis dokumentasi jaringan yang sedang digunakan, observasi dan mencatat berbagai jenis perangkat yang sedang berjalan, serta kemungkinan penggunaan perangkat lama atau pengadaan perangkat baru

## Slide 33: Kesimpulan
Desain topologi digunakan untuk memudahkan komunikasi dengan organisasi/client, memudahkan maintenance atau troubleshooting
Simulasi digunakan untuk memastikan rancangan dapat berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan pada organisasi/client
Dokumentasi berisi topologi beserta daftar perangkat beserta informasi lokasi, tipe dan konfigurasi yang diberikan kepada perangkat
Implementasi dan monitoring dilakukan dengan menerapkan jaringan sesuai rancangan dan melakukan pemantauan baik secara manual maupun menggunakan software monitoring

## Slide 34: Evaluasi Akhir Semester
  Week 16