## Slide 1: Network Devices
BASIC COMPUTER NETWORK
Week - 5
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
Lecturer - Fajar Hariadi

## Slide 2
BASIC COMPUTER NETWORK
Peralatan Jaringan
1
2
3
  Contents
Jenis Peralatan Jaringan
Cara Kerja Peralatan Jaringan

## Slide 3: Network Interface Card
  01

## Slide 4: NIC
Network Interface Card (NIC) merupakan komponen dari perangkat jaringan atau komputer yang digunakan untuk mengonversi data bit stream menjadi sinyal yang dilewatkan kepada media transmisi dan sebaliknya, mengubah sinyal yang diterima dari media transmisi yang digunakan menjadi bit-bit data.
Jenis NIC yang digunakan akan bergantung pada media transmisi yang digunakan dalam menghubungkan perangkat ke dalam jaringan

## Slide 5: NIC
USB Ethernet card
Network Interface card yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan kabel LAN yang saat ini umum digunakan adalah NIC yang memiliki port RJ45 yaitu port yang digunakan untuk konektivitas ethernet
PCIE Ethernet card
NIC ini digunakan untuk mengubah bit stream menjadi sinyal dalam bentuk gelombang listrik yang ditransmisikan lewat kabel twisted pair
Source: https://www.rs-online.id/p/10-100-1000-mbps-32bit-pci-ethernet-card/
Source: https://sabrent.com/products/nt-25ga

## Slide 6: NIC
USB WLAN
Network Interface card yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan koneksi wireless agar dapat terhubung ke Wireless LAN
PCIE WLAN Card
NIC ini digunakan untuk mengubah bit stream menjadi sinyal dalam bentuk gelombang radio untuk dapat mentransmisikan sinyal
Source: https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/home_legacy_wireless_adapters/ew-7727in/
Source: https://media-tech.eu/en/wlan-usb-adapter-11n-mt4208/

## Slide 7: Repeater
  02

## Slide 8: Repeater
Repeater beroperasi pada layer fisik (Physical Layer)
Fungsi utamanya adalah men-generate sinyal transmisi pada satu jaringan yang sama sebelum sinyal menjadi terlalu lemah atau rusak sehingga sinyal dapat menjangkau jarak yang lebih jauh.
Repeater tidak meningkatkan sinyal transmisi yang diterima
Repeater menduplikasi sinyal yang diterima bit per bit-nya dan membuat sinyal yang sama dengan kekuatan yang sama dari sumber aslinya

## Slide 9: Repeater
Source : Fundamentals of Computer Networks, Matthew N. O. Sadiku, Humana Press, 2022, page 28
https://www.blackbox.be/en-be/fi/1519/14188/10-100-1000BASE-T-PoE+Ethernet-Repeater-8023at,1-Port
Ethernet Repeater

## Slide 10: Repeater
Source : https://faq.draytek.com.au/2019/08/21/configuring-the-vigorap-800-as-a-wireless-repeater/
https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/de/wi-fi_range_extenders_ac1200/re11s/
WLAN Repeater

## Slide 11: Hub
  03

## Slide 12: Hub
Hub merupakan penghubung beberapa komputer dalam satu jaringan yang sama
Hub juga disebut sebagai multiport repeater karena port memiliki jumlah port yang lebih banyak dan setiap port tersebut memiliki fungsi yang sama dengan repeater dalam mengenerate sinyal yang diterima dari salah satu port ke port lainnya
Sebuah hub tidak memiliki tabel routing ataupun tabel mac address sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kemana harus meneruskan frame data yang diterima
Setiap kali menerima frame data dari satu port, hub akan meneruskan frame tersebut ke semua port lainnya (broadcast)

## Slide 13: Hub
Hub bekerja dengan sistem half duplex
Hub bekerja dalam cakupan satu collision domain, yang artinya dalam satu waktu hanya boleh ada satu buah station yang mengirimkan data
Jika ada dua station mengirimkan data dalam waktu bersamaan maka akan terjadi collision, frame yang collision akan dihilangkan
Source: https://radhikaclasses.com/hub-in-networking/
Dalam mengkonfigurasi hub tidak boleh ada loop
Jika ada loop maka akan terjadi broadcast storm

## Slide 14: Hub
Broadcast storm terjadi ketika ada loop pada hub atau switch yang Spanning Tree Protocol (STP) dimatikan
Broadcast storm adalah frame yang sama dikirimkan terus menerus ke seluruh perangkat jaringan sampai seluruh jaringan lumpuh atau tidak dapat digunakan
Source: https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/an-switching-redundant-links

## Slide 15: Bridge
  04

## Slide 16: Bridge
Bridge beroperasi pada data link layer
Bridge memiliki fungsi sebagai repeater yang memiliki kemampuan melakukan filter terhadap mac address asal dan tujuan frame
Bridge digunakan untuk memecah collision domain dalam jaringan yang sama

## Slide 17: Bridge
Source : https://www.netsys-direct.com/products/vdsl2-ethernet-bridge-nv-202
Source: https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/networking/what-is-network-bridge
Bridge dapat mengoptimalkan jaringan dengan membagi collision domain namun tidak dapat digunakan untuk membagi broadcast domain

## Slide 18: Switch
  05

## Slide 19: Switch
Switch bekerja pada layer 2 (data link layer)
Switch memiliki fungsi yang sama dengan bridge dalam membagi collision domain dengan menggunakan filtering mac address asal dan tujuan frame
Switch merupakan bridge multiport sehingga pengiriman data tidak di-boradcast seperti hub, melainkan langsung dikirimkan menuju ke station tujuan yang mac addressnya dan nomot port yang tertera pada mac address table
Selain itu switch memiliki kemampuan error checking sehingga apabila ada frame yang rusak, frame tersebut tidak diteruskan sehingga pengiriman frame pada switch lebih efisien dibandingkan pengiriman data pada hub

## Slide 20: Switch
Source : https://www.engeniustech.com/apac/products/network-switches/overview/
Source: https://tanducmai.com/posts/introduction-to-networks/network-access-layer/ethernet-lan-switching/

## Slide 21: Access Point
  06

## Slide 22: Access Point
Access point merupakan perangkat yang bekerja pada data link layer (layer 2)
Bekerja seperti hub dan switch dalam menghubungkan setiap komputer dalam jaringan yang sama, yang membedakannya adalah hub dan switch menghubungkan station menggunakan kabel sedangkan access point menghubungkan station menggunakan wireless/nirkabel

## Slide 23: Access Point
Source : https://blog.router-switch.com/2020/08/6-types-of-the-wireless-access-point/
https://computernetworkingsimplified.wordpress.com/2013/06/07/how-will-a-typical-small-officehome-office-soho-lan-look-like/comment-page-1/

## Slide 24: Router
  07

## Slide 25: Router
Router merupakan perangkat yang bekerja pada layer 3 (network layer)
Router memiliki fungsi untuk mem-forward packet berdasarkan IP Address asal dan tujuan
Router digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, misalnya menghubungkan beberapa LAN / Subnet atau menghubungkan jaringan LAN dengan jaringan Internet
Setiap port pada LAN akan memiliki IP Address yang digunakan sebagai gateway untuk sebuah LAN dan akan digunakan oleh setiap komputer yang ada di dalam LAN tersebut bila hendak mengirimkan data atau menerima data dari jaringan yang berbeda

## Slide 26: Router
Source : https://www.cisco.com/c/it_it/support/routers/1110-integrated-services-router/model.html
Source: https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/router-on-a-stick

## Slide 27: Referensi
Computer Networks Sixth Edition, Andrew S. Tanenbaum, Pearson Education Limited, 2021
Fundamentals of Computer Networks, Matthew N. O. Sadiku, Humana Press, 2022
Black Box Network Services (Accessed: 2024, October 3). 10/100/1000BASE-T PoE+ Ethernet Repeater - 802.3at, 1-Port. https://www.blackbox.be/en-be/fi/1519/14188/10-100-1000BASE-T-PoE+Ethernet-Repeater-8023at,1-Port
Edimax (Accessed: 2024, October 3). AC1200 Dual-Band WLAN Repeater. https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/de/wi-fi_range_extenders_ac1200/re11s/
Prashant. Radhika Classes (Accessed: 2024, October 3). What is Hub in networking? And How Hub Works?. https://radhikaclasses.com/hub-in-networking/
Network Academy (Accessed: 2024, October 3). LAN Switching with Redundant Links. https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/an-switching-redundant-links

## Slide 28: Referensi
Eric Mikac (Accessed: 2024, October 3). What is a Network Bridge?. https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/networking/what-is-network-bridge
Netsys Direct (Accessed: 2024, October 3). VDSL2 Ethernet Bridge Modem (200Mbps) - NV-202. https://www.netsys-direct.com/products/vdsl2-ethernet-bridge-nv-202
Tan Duc Mai (Accessed: 2024, October 3). Ethernet LAN Switching. https://tanducmai.com/posts/introduction-to-networks/network-access-layer/ethernet-lan-switching/
EnGenius Technologies (Accessed: 2024, October 3). Network Switches. https://www.engeniustech.com/apac/products/network-switches/overview/
Computer Networking Demystified (Accessed: 2024, October 3). A Small Office/Home Office (SOHO) Network Topology. https://computernetworkingsimplified.wordpress.com/2013/06/07/how-will-a-typical-small-officehome-office-soho-lan-look-like/comment-page-1/

## Slide 29: Referensi
Router Switch Blog (Accessed: 2024, October 3). 6 Types of the Wireless Access Point. https://blog.router-switch.com/2020/08/6-types-of-the-wireless-access-point/
Network Academy (Accessed: 2024, October 3). Router on a stick (ROAS). https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/router-on-a-stick
Cisco. Inc (Accessed: 2024, October 3). Cisco 1000 Series Integrated Services Routers. https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/1110-integrated-services-router/model.html
Edimax (Accessed: 2024, October 3). Wireless 802.11n PCI Adapter. https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/home_legacy_wireless_adapters/ew-7727in/
Mediatech (Accessed: 2024, October 3). USB WLAN adapter 11n MT4208. https://media-tech.eu/en/wlan-usb-adapter-11n-mt4208/

## Slide 30: Referensi
i-LAN Technology Pty. Ltd. (Accessed: 2024, October 3). Configuring the VigorAP 800 as a Wireless Repeater. https://faq.draytek.com.au/2019/08/21/configuring-the-vigorap-800-as-a-wireless-repeater/
Sabrent (Accessed: 2024, October 3). USB C 2.5 Gbps Ethernet Adapter. https://sabrent.com/products/nt-25ga

## Slide 31: Data Link Layer
  Week 6