## Slide 1: Application Layer
BASIC COMPUTER NETWORK
Week - 14
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
Lecturer - Fajar Hariadi

## Slide 2
BASIC COMPUTER NETWORK
Application Layer
1
2
3
  Contents
DHCP
DNS
4
HTTP & HTTPS
5
SMTP

## Slide 3: Application Layer
  01

## Slide 4: Application Layer
Application layer merupakan lapisan paling atas dari protokol model Open System Interconnections (OSI), yang mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai software aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem.
Sehingga application layer mengatur segala yang berkaitan dengan berbagai aplikasi perangkat lunak atau aplikasi dalam komputer seperti, website browser, email client, dan lain sebagainya.

## Slide 5: Fungsi Application Layer
Menyediakan protokol yang memungkinkan perangkat lunak mengirim dan menerima informasi serta menyajikan data yang berarti kepada pengguna beserta interaksinya dengan pengguna.
Selain kepada pengguna application layer juga menyediakan fungsi aplikasi yang berinteraksi dengan sistem operasi sehingga tidak langsung dilihat pengguna namun mempunyai pengaruh terhadap pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi

## Slide 6: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  02

## Slide 7: DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol menyediakan alamat IP, subnet mask, default gateway dan alamat DNS ke host secara dinamis.
Setiap kali host terhubung ke jaringan mencoba mendapatkan alamat IP dan konfigurasi lainnya ke server DHCP,
DHCP menggunakan nomor port 67 dan 68.
DHCP dapat mempermudah dan meringankan kerja administrator jaringan dalam memberikan konfigurasi yang sesuai untuk seluruh client yang terhubung dalam jaringan

## Slide 8: DHCP
IP Address DHCP Server di-set secara manual
Permintaan IP Address dikirim dalam urutan DORA
Sampai dengan Ack baru client mendapatkan IP Address

## Slide 9: Domain Name System (DNS)
  03

## Slide 10: DNS
Sistem Nama Domain (DNS) seperti buku telepon internet. Sistem ini membantu Anda menemukan situs web dengan menerjemahkan nama yang mudah diingat (seperti www.example.com) ke dalam alamat IP numerik (seperti 192.0.2.1) yang digunakan komputer untuk menemukan satu sama lain di internet. Tanpa DNS, Anda harus mengingat rangkaian angka yang panjang untuk mengunjungi situs web favorit Anda.
Domain Name System (DNS) adalah nama host yang digunakan untuk layanan penerjemahan alamat IP.

## Slide 11: DNS
Database pada DNS dibentuk dalam rangkaian hirerarki
Source: https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name
Root DNS Servers
Terdapat 13 root server di seluruh dunia yang
Akan pertama kali dikontak ketika sebuah DNS server tidak dapat memberikan ip address dari URL yang diminta

## Slide 12: DNS
Top-Level Domain (TLD) DNS servers Berada di bawah root server yang menangani akhiran domain paling atas seperti .com, .edu, .net, .org.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) memiliki otorisasi yang mengatur pemberian alamat url kepada setiap server yang memerlukan.
Apabila terdapat orang yang ingin mendaftarkan servernya ke dalam domain name system, maka orang tersebut harus berlangganan alamat domain dengan mendaftarkan ip address servernya kepada Domain name Registrar

## Slide 13: Cara kerja DNS
Pencarian akan dilakukan ketika PC dan dns server yang kita konfigurasi secara lokal tidak memiliki data padanan url dan ip address
Ketika sudah didapat maka data yang diterima akan disimpan oleh chace dns pada PC dan DNS server lokal
Source: https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name

## Slide 14: HTTP & HTTPS
  04

## Slide 15: HTTP
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol dasar Internet yang memungkinkan transfer data antara klien dan server. HTTP merupakan dasar komunikasi data untuk World Wide Web.
HTTP menyediakan standar antara peramban web dan server web untuk membangun komunikasi.
HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain.
Data seperti teks, gambar, dan berkas multimedia lainnya dibagikan di World Wide Web.
Setiap kali pengguna web secara tidak langsung pengguna tersebut menggunakan HTTP.

## Slide 16: HTTP
Source : https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-http/
Komputer client melakukan permintaan menggunakan browser ke web server.
Kemudian web server menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan data/dokumen yang tersedia di dalam web server sesuai dengan permintaan komputer client.

## Slide 17: HTTP Request Method
Source : https://blog.bytebytego.com/p/ep85-top-9-http-request-methods

## Slide 18: HTTP Request Method
Source : https://blog.bytebytego.com/p/ep85-top-9-http-request-methods

## Slide 19: HTTP Request Method
Source : https://blog.bytebytego.com/p/ep85-top-9-http-request-methods

## Slide 20: HTTP Version
Source : https://blog.bytebytego.com/p/http-10-http-11-http-20-http-30-quic
Sampai dengan saat ini versi HTTP sudah HTTP 3.0 yang berkembang dengan mengatasi kekurangan dari versi pendahulunya

## Slide 21: HTTPS
Source : https://www.geeksforgeeks.org/explain-working-of-https/
Protokol HTTP tidak memiliki kemampuan untuk enkripsi sehingga ditambahkan Secure Socket Layer (SSL) untuk melakukan enkripsi sehingga data yang dikirim menjadi lebih aman

## Slide 22: SMTP
  04

## Slide 23: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
SMTP merupakan protocol untuk menerima dan mengirimkan email.
Client yang hendak mengirimkan email akan membuka koneksi TCP menuju SMTP server, SMTP server akan selalu berada pada mode listening, ketika ada permintaan dari client melalui port 25 dan terbentuk koneksi TCP, client akan mengirimkan email menuju SMTP Server
Jika SMTP Server asal dan tujuan sama maka SMTP server akan menggunakan server yang berbeda dengan menggunakan protocol IMAP/POP3 untuk mengirimkannya ke client

## Slide 24: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Jika server asal dan tujuan berbeda maka SMTP server akan mengirimkan email tersebut ke SMTP server tujuan
Selanjut SMTP server tujuan akan menggunakan server dengan protokol IMAP/POP3 untuk mengirimkannya ke client email tujuan

## Slide 25: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Source: https://www.business2community.com/email-marketing/what-is-smtp-and-how-does-it-work-part-1-02413330
SMTP Server juga menggunakan DNS dalam mencari IP Address dari SMTP server tujuan
Setelah mengetahui IP Address baru selanjutnya pengiriman email dilakukan menggunakan IP Address

## Slide 26: POP3
POP3 hanya menyimpan email secara sementara pada server, setelah client berhasil men-download email maka email di server di hapus, sehingga sulit untuk mensinkronkan mailbox jika menggunakan beberapa perangkat yang berbeda

## Slide 27: Internet Message Access Protocol (IMAP)
IMAP memiliki storage pada server, dari sisi client juga dapat memiliki storagenya masing-masing
Setiap client akan memiliki isi storage yang sama dengan yang ada pada server, artinya seluruh mailbox di seluruh perangkat sinkron

## Slide 28: Referensi
ByteByteGo (Accessed: 2024, October 20). A Crash Course in DNS (Domain Name System). https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-dns-domain-name
Yasin, K. (Accessed: 2024, October 20). Pengertian HTTP Beserta Fungsi dan Cara Kerjanya. https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-http/
ByteByteGo (Accessed: 2024, October 20). EP85: Like LeetCode, but for improving debugging skills. https://blog.bytebytego.com/p/ep85-top-9-http-request-methods

## Slide 29: Referensi
Alex Xu (Accessed: 2024, October 20). HTTP 1.0 -> HTTP 1.1 -> HTTP 2.0 -> HTTP 3.0 (QUIC). https://blog.bytebytego.com/p/http-10-http-11-http-20-http-30-quic
GeeksForGeeks (Accessed: 2024, October 20). Explain the Working of HTTPS. https://www.geeksforgeeks.org/explain-working-of-https/
Aabhas Vijay (Accessed: 2024, October 20). What Is SMTP and How Does It Work? Part 1. https://www.business2community.com/email-marketing/what-is-smtp-and-how-does-it-work-part-1-02413330

## Slide 30: Fundamental of Network Security
  Week 15