## Slide 1: Mavzu: Rentgen va gamma nurlari nazorati afzalliklari. Rentgen va gamma nurlari xususiyatlari.
Reja:
2.1. Ionlovchi nurlanish
2.2. Radiatsion defektoskopiyaning fizik asoslari.

## Slide 2: 2.1. Ionlovchi nurlanish
Rentgen va gamma nurlanishlar, yorug‘lik, ultrabinafsha va radioto‘lqinlar kabi elektromagnit tabiatiga ega. Biroq radioto‘lqinlar, yorug‘lik tebranishlari, rentgen va gamma-nurlanishlar to‘lqin uzunliklari bilan farq qiladi. Xususan, ko‘rinadigan yorug‘likning to‘lqin uzunligi (4  7) 10-7 m; rentgen nurlanishniki 6*10-13  10-9 m, gamma-nurlanishlarniki 10-13­­ 4*10-12 m.
Rentgen va gamma nurlanishlarining alohida hossalari shu bilan bog‘langanki, ular, masalan, ko‘rinuvchi yorug‘likka qaraganda ancha katta energiyaga ega, turli muhitlar ularni turlicha yutadi. Bu hossalari tufayli rentgen va gamma nuralnishlar buyumlarning defektoskopiyasi uchun foydalaniladi. Bundan tashqari, ular elektr va magnit maydonlar ta’siriga berilmaydi, fotoplatinaga ta’sir qiladi, ba’zi kimyoviy birikmalarning lyuminessensiyasini vujudga keltiradi, gazlarni ionlantiradi, nurlantirilayotgan moddani qizdiradi, jonli organizmlarga ta’sir ko‘rsatadi.

## Slide 3
Rentgen nurlanish.Bu nurlanish tormozli va xarakteristik nurlanishlardan iborat. Uning paydo bo‘lishi rentgen trubkasining anodida katta tezlikka ega bo‘lgan (yadrodan tashqari jarayon) erkin elektronlarning tormozlanishi natijasida yuz beradi. Rentgen trubkasi ichidan havosi so‘rib olingan shisha ballondan iborat (2.1-rasm). Idish ichiga ikkita elektrod kavsharlangan anod 1 va katod 3. Spiral shaklidagi volfram simdan tayyorlangan katod tok manbai tomonidan yuqori temperaturalargacha qizdiriladi va elektronlar 2 nurlaydi. Trubkaning tormozli nurlanishni olish uchun foydalaniladigan anodi volfram va molibdendan qilingan plastina ko‘rinishda tayyorlanadi. Elektronlar zarur kinetik energiyaga ega bo‘lishlari uchun trubkaning anodi va katodiga yuqori kuchlanish (10 kV dan ortiq) beriladi.

## Slide 5
Yuqori kuchlanishli elektr maydoni beradigan ma’lum tezlik bilan anodga tushayotgan elektronlar unda tormozlanadi va oxir oqibatda o‘z tezligini, binobarin, kinetik energiyasini ham yo‘qotadi. Bunda elektronlarning kinetik energiyasi qisman nurli energiyaga aylanadi, u buyumlar defektoskopiyasida foydlaniladigan tormozli nurlanish fotonlari ko‘rinishda ajralib chiqadi, uning katta qismi esa (~97%) issiqlik energiyasiga aylanadi. Hosil bo‘layotgan rentgen nurlanishning minimal to‘lqin uzunligi kvantning maksimal energiyasiga mos keladi. Elektronlar tezligi qanchalik katta bo‘lsa, kvant energiyasi shuncha katta bo‘ladi. Kvant energiyasi trubkasidagi kuchlanish bilan aniqlanadi:
eU = h= h(c/min), bu erda e - elektron zaryadi, 1,6 ∙10-19(Kl) ga teng; U - trubkadagi kuchlanish, kV; h - Plank doimiysi, 6,625∙10-34 J/s; - chastota Gs; s - yorug‘lik tezligiga teng bo‘lib, 3∙1010km/s ga teng;  - to‘lqin uzunligi, sm. Keltirilgan formulaga son qiymatlari qo‘yilsa, min=12,4/U (sm) ni hosil qilamiz.