## Slide 1: Трансформаторлар
Presentation-8

## Slide 2
Режа
Магнит занжирларини тадқиқ қилиш учун тўла ток қонунининг қўлланилиши.
Ферромагнит материаллар ва уларнинг характеристикалари.
Электромагнитавий қурилмалар ва уларнинг қўлланилиши
Трансформаторларнинг вазифаси ва кўлланиш сохалари.
Трансформаторларнинг иш холатлари
Уч фазали трансформаторларниш тузилиши ва ишлаш принципи.

## Slide 5: Магнит майдон

## Slide 7
Агар магнит занжири бир хил магнит материалдан ясалган бўлса, у холда у бир жинсли магнит занжири деб аталади.
Агар магнит занжири турли магнит хоссали материаллардан ташкил топган бўлса, у холда у бир жинсли бўлмаган магнит занжири деб аталади.

## Slide 8
Магнит занжирларининг асосий қонунлари
1. Магнит индуксияси линияларининг узлуксизлиги қонуни.
Бу конун Кирхгофнинг 1- конунига ўхшаш бўлиб, унга кўра магнит занжирининг исталган тугунида магнит
окимларининг алгебраик йиғиндиси нолга тенг ёки бошкача килиб айтганда ёпик сиртга кирувчи магнит куч
чизиклар сони ундан чикувчи магнит куч чизикларига тенг бўлади.
2. Тўла ток қонуни
«Бирор берк контур бўйлаб магнит юритувчи куч (МЮК) шу контур чегаралаб турган юза бўйлаб о‘тадиган тўла токка тенг ёки бошкача килиб айтганда магнит занжирининг ихтиёрий берк контурида МЮК ларнинг алгебраик йиғиндиси шу контурга тегишли магнит каршиликларидаги магнит кучланишлар тушувининг алгебраик йиғиндисига тенг».
Бу конун электр занжирлари учун Кирхгофнинг 2- конунига ўхшаш.

## Slide 9: Айланма токнининг магнит майдони

## Slide 11: Тоқларни ўзаро тасири

## Slide 15: Феррамагнитлар

## Slide 16: Ернинг магнит майдони

## Slide 17: Магнит майдонни қўлланилиши

## Slide 18
Трансформатор - ўзгарувчан токнинг кучланишини (ток кучини) ўзгартиришга мўлжалланган электростатик қурилмадир.
Трансформаторнинг схемада
шартли белгиланиши

## Slide 19
Трансформаторнинг тузилиши ва ишлаш принципи
Пулат ўзак
Ўзакнинг тузилиши
чулғамлар
Чулғамлар мис баъзан алюмин симлардан ўралади. Изолятор сифатида кам қувватли трансформаторларда лаклар, ўрта кувватлиларда парафин ва мой шимдирилган коғозлар катта кувватлиларда махсус мойлар ишлатилади.

## Slide 20
Ўзгарувчан электр токи биринчи чулғамда ўзгарувчан магнит оқимини юзага келтиради, бу оқим узак оркали иккинчи чулғамга узатилади ва электромагнитик индукция конунига асосоан иккинчи чулғамда ўзгарувчан электр токи хосил бўлади
Чулғамларда хосил бўлган индукция э.ю.к. мос холда
Трансформаторнинг трансформация
коэффициенти

## Slide 21
Уч фазали трансформаторлар
Уч фазали трансформатор тузилиши жихатидан учта бир фазали трансформатордан иборат
Кириш чулғамларининг учлари А В С Кириш чулғамлари охири XY Z
Чикиш чулғамларининг учлари а в с Чикиш чулғамлари охири x y z

## Slide 22
Трансформаторларнинг ишлатилиши
Электр курилма ва жихожларида
Электр узатиш линияларида